# OZNÁMENÍ

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zpracované v rozsahu přílohy č. 3 k tomuto zákonu

Název stavby:	Industrial zone Třešť - komunikační síť

Místo stavby:    k. ú. Třešť

OBSAH:

Ú V O D	4

ČÁST  A	5

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

ČÁST  B	6

B. ÚDAJE  O ZÁMĚRU	6

B.I. Základní údaje	6

B.I.1. Název záměru	6

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	6

B.I.3. Umístění záměru	6

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	8

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí	10

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	11

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	13

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	13

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle  § 10 odst. 4  a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	13

B.II. Údaje o vstupech	13

B.II.1. Půda	13

B.II.2. Voda	14

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	14

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	15

B.III. Údaje o výstupech	17

B.III.1. Emise do ovzduší	17

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění	17

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů	18

B.III.4. Ostatní výstupy	18

B.III.4.1. Hluk	18

B.III.4.2.Vibrace	19

B.III.4.3. Záření	19

B.III.5. Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)	19

B.III.6. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	19

Část C	20

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	20

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území	20

C.I.1. Soustava NATURA 2000	20

C I.2. Územní systém ekologické stability	21

C I.2. Významné krajinné prvky a evidované lokality ochrany přírody	23

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v daném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	24

C II.1.	Klima a ovzduší	24

C.II.2. Voda	25

C.II.3. Půda	26

C.II.4. Geologická a geomorfologická charakteristika	27

C.II.5.	Flóra a fauna	27

C.II.6. Krajina	29

C.II.7. Obyvatelstvo	29

C.II.8. Hmotný majetek, kulturní památky	29

ČÁST D	30

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí	30

D.I. Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	30

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo	30

D.I.1.1.  Vlivy znečištěného ovzduší	30

D.I.1.2.  Hluk, vliv hlukové zátěže	30

D.I.1.3.  Sociální a ekonomické důsledky	30

D.I.2. Vlivy na povrchové a podzemní vody	30

D.I.3.  Vlivy na půdu	31

D.I.4.	Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	31

D.I.5. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	31

D.I.6. Vlivy na prvky ÚSES a na lokality NATURA 2000	31

D.I.7. Vlivy na ZCHÚ, PP a VKP	32

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	32

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	32

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	32

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů	32

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	33

E. Porovnání variant řešení záměru	34

F. Doplňující informace	34

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	37

H. PŘÍLOHA	38

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové a grafické.

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle  § 45i odst. 1  zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Ú V O D

Podkladem pro zpracování oznámení je projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) – „Industrial zone Třešť – komunikační síť“, v katastrálním území města Třešť.  Dalšími podklady byly výsledky odborných studií a subdodávek, průzkum terénu na místě, informace od pracovníků státní zprávy a zástupce investora.

Záměrem  je výstavba komunikační sítě místních komunikací pro obsluhu a napojení průmyslové zóny na stávající silnice II. třídy ve směrech Horní Cerekev a Jihlava a rozvody inženýrských sítí pro napojení průmyslové zóny na technickou infrastrukturu města.

Dotčená lokalita se nachází na severním okraji města Třešť.

#### Obrázek č.1 – umístění záměru

Navržená stavba je v souladu s platným územním plánem města Třešť ve znění platných změn a doplňků, kde je průběh hlavní komunikace a navazujících komunikací zařazen mezi veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury města.

ČÁST  A

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Oznamovatel

1. Obchodní firma/Jméno: Město Třešť

2. IČO: 00286753

3. Sídlo/Adresa : Městský úřad Třešť, Revoluční 20, 589 14 Třešť

4. Jméno, příjmení, adresa a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Jméno a příjmení: Ing. Vladislav Hynk – místostarosta města

Adresa: Městský úřad Třešť, Revoluční 20, 589 14 Třešť:

Telefon: 567 584 920

606 743 539

Zhotovitel dokumentace: PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

ČÁST  B

B. ÚDAJE  O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru

Název záměru : Industrial zone Třešť - komunikační síť

Ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č.1 se jedná o záměr 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je výstavba místních komunikací II. a III. třídy pro obsluhu a napojení průmyslové zóny města Třešť na stávající silnice II. třídy a návrh rozvodů inženýrských sítí pro napojení navržených areálů. Základní komunikační síť je tvořena sběrnou komunikací , obslužnými komunikacemi a propojovacími komunikacemi (celkem 1,18 km délky vozovek)  :

Typ místní sběrné komunikace (hlavní): MS2(k)-9(10,5)9/50 šířka kom. 9 m, délka 0,50 km

Typ obslužných místních komunikací :   MO2-9,3/8/50          šířka kom. 8 m, délka 0,43 km

Typ komunikace  areálu TS :                   MO2-8/8/40             šířka kom. 8 m, délka 0,25 km

Mostní konstrukce je uvedena v příloze  této studie v půdorysu a podélném řezu. U potoka je rozpon 16,73 m s tím, že na levém břehu je  cca 2 m podchodné šířky a na pravém cca 6 m podchodné šířky  . Výška pod mostem je cca  2 m . Na pravé straně jsou dále    čtyři  inundační ocelové trouby o rozměrech 2200 x 3275 mm a ploše pro Q100 3 m2. Výše uvedené řešení umožňuje i průchod větším savcům  a to po obou březích (viz. popis)  .  Vozovky mají dva pruhy o šířce 3,5 m , podle typu s chodníkem nebo krajnicí.

Sběrná komunikace propojuje stávající ulici Nádražní (silnice II/402) se silnicí II/406 před vjezdem do zastavěné části města ve směru výjezdu na Jihlavu. Bude se jednat o místní komunikaci II třídy. Dále bude zřízena obslužná komunikace zajišťující přístup ze sběrné komunikace do navržených areálů průmyslové zóny města ústící do Nádražní ulice. Tato komunikace bude připravena na výhledové pokračování do lokality „Malvíny“. Bude se jednat o místní komunikaci III. třídy.

Dále budou provedeny  krátké úpravy stávajících silnic vedoucích k nádraží ČD a ČOV.

Předmětem návrhu jsou také hlavní stoky oddílné kanalizace, návrh zásobování vodou, STL plynovod, veřejné osvětlení a metropolitní síť.

B.I.3. Umístění záměru

Kraj:			Vysočina

Okres:			CZ 0612 Jihlava

Obec: 			588032 Třešť

Katastrální území:	770761 Třešť

#### Obrázek č.2 – územní plán města Třešť – dotčená lokalita

#### Obrázek č.3 – navržená komunikační síť

Záměr bude realizován na pozemcích uvedených v následující tabulce, která obsahuje:

- seznam dle dotčených katastrálních území

- seznam parcel včetně vlastníků

- celková plocha dotčené parcely

-celkový trvalý zábor pro stavbu – zábor pro správce sil. I. tř.

-zábor pro kraj

-zábor pro obec

-jiný zábor

-plocha dočasného záboru parcely – do jednoho roku – plocha

- věcná břemena

- nad jeden rok     - plocha

- věcná břemena

Tabulka  č. 1 – zábor půdy

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Jedná se o výstavbu komunikační sítě pro napojení plánované průmyslové zóny na silnice II. třídy ve směru Horní Cerekev (Pelhřimov) a Jihlava. Hlavní komunikace povede přes průmyslovou zónu Třešť, jejíž výstavba je plánována na rok 2008. Komunikace povede mezi areály A a B, další  komunikace povede mezi areálem A a objektem plánované slévárny hliníku jižním směrem k Technickým službám, kde bude ústit do Nádražní ulice a bude připravena na napojení na lokalitu „Malvíny“.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných              variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí

Komunikační síť bude vystavěna z důvodu napojení průmyslové zóny města Třešť na stávající silnice II. třídy. Z tohoto důvodu povede sběrná  komunikace ze silnice II/402 průmyslovou zónou a dále bude napojena na silnici II/406. Napojení jižní části průmyslové zóny  na tuto sběrnou komunikaci bude zajišťovat obslužná komunikace.

Další varianta

Další variantou umístění záměru hlavní komunikace navrhlo sdružení Třešť 21. Sdružení navrhuje variantu propojení silnic II/402 a II/406 jako spojnici ulic Tovární a V Kaštanech.  Jedná se o umístění propojky jižnějším směrem blíže k centru.

#### Obrázek č.4 – propojka navržená sdružením Třešť 21

Tato varianta má oproti oznamované variantě z hlediska působení na životní prostředí výhody i nevýhody.

Mezi výhody patří

- výhody vyplývající z menší délky komunikace, které však nejsou kvůli nepříliš velkému rozdílu délek příliš významné - menší zábor půdy, menší spotřeba surovin na výstavbu, menší spotřeba surovinových (PHM, posypový materiál) a energetických zdrojů (veřejné osvětlení) souvisejících s údržbou a provozem komunikace

- kácení menšího počtu stromů

Mezi nevýhody patří:

- umístění blíže obytné zástavby, z kterého plyne větší hluková a imisní zátěž obyvatel žijících v blízkosti navrhované komunikace a v úsecích ulic Nádražní a Richtra, o které je varianta posunuta

- nutnost bourání budovy v ulici Dr. Richtra, s čímž souvisí imisní a hluková zátěž obyvatel žijících v blízkosti

- větší zásah do městské památkové rezervace

Varianta předkládaná oznamovatelem

Varianta specifikovaná oznamovatelem je blíže charakterizována v bodech B.I.2. a B.I.6.

Referenční varianta – nulová

Nulová varianta by znamenala zachování stávajícího stavu, tedy bez výstavby komunikační sítě. Doprava z průmyslového areálu směrem na Jihlavu a zpět by musela být vedena centrem města, které by tím bylo zatěžováno. Problémem by byla stávající  kapacitně nedostačující komunikace vedoucí k navrhovanému areálu B (komunikace směrem k ČOV).

Pro předkládanou variantu hovoří tyto argumenty:

- průmyslový areál bude napojen přímo na silnici II/406, bez projíždění centrem města, čímž dojde v Nádražní ulici, v ulici Na Hrázi a v ulici Dr. Richtra ke snížení emisí a hluku z automobilové dopravy

- vystavěnou komunikaci budou do doby výstavby městského obchvatu využívat automobily jedoucí ve směru Horní Cerekev - Jihlava, čímž dojde k odklonění dopravy z centra

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Pro napojení navrženého areálu průmyslové zóny na stávající dopravní infrastrukturu města (silnice II/402 a silnice II/406) je navržena komunikační síť místních komunikací zahrnující následující komunikace:

- hlavní komunikace – sběrná komunikace typu MS2(k)-9(10,5)/9/50 dvoupruhová o šířce 9,00 m a o délce 501,88 m

-areálová komunikace – obslužná komunikace typu MO2-9,3/8/50 dvoupruhová o šířce 8,00 m (+ 1,30 m chodník) o délce 324,08 m

-komunikace areálu Technických služeb – obslužná komunikace typu MO2-8/8/40 dvoupruhová o šířce 8,00 m a o délce 114,67 m (v místě podél stávajícího administrativního objektu Technických  služeb je navržen jednostranný chodník šířky 2,00 m)

Součástí stavby jsou dále:

Mostní objekt

SO201 – most přes Třešťský potok – délka hlavního  mostu je 21,33 m + 4x3,275m inundační mosty, šířka mostu 9,00 m. Řešení umožňuje průchod i větším savcům a to po obou březích potoka.

Přeložky komunikací

SO103 – napojení k nádraží ČD - komunikace o délce 135,13 m  jednostranným chodníkem o šířce 1,80 m. Součástí je i úprava vjezdu do areálu Stavebnin.

SO105 – napojení zahrádkářské kolonie – komunikace je navržena v šířce zpevnění 6,0 m na délku 47 m.

SO106 – příjezd k ČOV- komunikace šířky 6,0 zpevnění na délku 30 m. Součástí je i úprava příjezdu ke stávajícímu areálu společnosti EXTE s.r.o. komunikací šířky 4,0 m na délku 37 m

Křižovatky

Navržená komunikační síť je vzájemně a i na stávající dopravní komunikační síť napojena úrovňovými stykovými křižovatkami tvaru T průsečnými se zaoblenými hranami.

Předložený návrh zahrnuje základní inženýrské sítě pro možnost napojení navazujících průmyslových areálů:

SO301 Kanalizace dešťová KD1

SO302 Kanalizace dešťová KD2

SO303 Kanalizace splašková KS1

SO310 Vodovod DN 150

SO410 Veřejné osvětlení komunikací

SO452 Trubkování HDPE pro metropolitní síť

SO501 STL plynovod

Demolice

Realizace stavby vyvolá nutnost demolice dřevěného skladu v areálu Technických služeb. Zastavěné pozemky dle údajů KN jsou již bez staveb nebo tyto budou odstraněny vlastníkem před zahájením výstavby komunikací a inženýrských sítí v zájmovém území.

Kácení mimolesní zeleně

V rámci výstavby bude nutno pokácet 27 ks stromů v trase komunikací. V místě staveniště a stávajících vodotečí bude nutno provést pokácení náletových dřevin v pouze nezbytně nutném rozsahu pro realizaci navržených jednotlivých stavebních objektů.

Blíže o kácení v kapitole flóra a fauna.

Terénní úpravy

Stavbou nebudou vyvolány žádné další terénní úpravy než provádění výkopů a násypů tělesa komunikace, vyvolaných přeložek, komunikací a přeložek inženýrských sítí dotčených výstavbou komunikační sítě průmyslové zóny.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení:         červen 2008

Dokončení:	listopad 2009

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:			Vysočina

Obec:			město Třešť

Katastr.území:		Třešť

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle  § 10 odst. 4  a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Navazujícími rozhodnutími v případě tohoto záměru budou:

- územní rozhodnutí  a stavební povolení

- povolení ke kácení dřevin

Vyřizuje :

Městský úřad Třešť

Revoluční 20

589 14  Třešť

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Půda

Bude provedeno trvalé a dočasné odnětí půd ze ZPF:

Trvalé odnětí ze ZPF

| Stávající kultura | Trvalý zábor (m2) | Kód BPEJ | Hlavní půdní jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalý travní porost | 60 | 73715 | 37 |
| Trvalý travní porost | 5180 | 76401 | 64 |
| Trvalý travní porost | 560 | 77201 | 72 |
| Zábor celkem | 5800 |  |  |

Majitelem většiny těchto pozemků je  Pozemkový fond ČR - 5 430 m2,  dalšími vlastníky jsou Město Třešť - 310 m2  a Vysočina masný průmysl - 60 m2.

Dočasné odnětí ze ZPF

Bude proveden dočasný zábor ze ZPF v délce trvání do 1 roku. Tento zábor bude proveden  na celkem 1670 m2 (trvalý travní porost, zahrada).

V rámci navržené výstavby nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa.

Mimo pozemky zařazené do ZPF dojde k zásahu do pozemků vedených jako ostatní plocha a ostatní komunikace. Trvalý zábor těchto pozemků činí 11.756 m2.

B.II.2. Voda

S výstavbou komunikací není spojen odběr a spotřeba vody. Při provozu komunikací je možná spotřeba vody při  jejich čištění a úklidu.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Bilance zemin je nevyrovnaná, převládá nedostatek vhodného  materiálu do násypů. Dle skladby horninového podloží lze staveniště označit jako složité s ohledem na provedené zemní násypy, rybniční usazeniny a náplavové jílovité hlíny na staveništi, z důvodu jejich malé únosnosti a silné stlačitelnosti. Vytěžené zeminy převážně nelze použít v trase komunikace zpět do násypů. Předpokládá se dovoz vhodné zeminy do násypů z určeného zemníku o objemu cca 6.600 m3.

Z celkového objemu sejmutích kulturních vrstev půdy je část určena ke zpětnému použití na ohumusování svahů zářezů a násypů a rekultivaci plochy po části zrušené komunikace.

Při výstavbě komunikační sítě a veřejných rozvodů inženýrských sítí se předpokládá spotřeba  materiálů jako jsou asfalt, železobeton, drcené kamenivo, štěrkodrť, zámková dlažba, silniční obrubníky, chodníkové obrubníky, PVC kanalizační trubky, uliční vpusti, PE vodovodní trubky, armatury, kabely NN, kabely veřejného osvětlení, sdělovací kabely atd.

Nezávadnost těchto použitých materiálů z hlediska vlivu na životní prostředí musí doložit dodavatel stavby. Celková potřeba materiálů (objem, hmotnost, počet) není v současné fázi stanovena, je však možné konstatovat, že materiály pro výstavbu budou dodávány z běžné obchodní sítě.

Dále se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro stavební stroje a dopravu spojenou se stavbou. Pohonné hmoty budou zřejmě čerpány ve veřejných čerpacích stanicích, případně v čerpací stanici dodavatele stavby.

S používáním komunikace nejsou spojeny významné spotřeby surovinových zdrojů, pouze spojených s údržbou a případnými opravami komunikací.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Stávající stav – pozadí

Obrázek č. 5 – dopravní zatížení v lokalitě v roce 2005

Tabulka č.2 - počet vozidel (sčítání z roku 2005) – celoroční průměr za 24h – pozadí lokality dopravní zatížení

|  | Ul. Nádražní; 6-3111 | Ul. Na Hrázi; 6-3112 | Ul. Dr. Richtra; 6-1091 |
| --- | --- | --- | --- |
| Těžká motorová vozidla a přívěsy | 562 | 1235 | 1309 |
| Osobní a dodávkové automobily | 2217 | 5173 | 5694 |
| Jednostopá motorová vozidla | 33 | 81 | 64 |
| Součet všech motorových vozidel a přívěsů | 2813 | 6489 | 6767 |

Budoucí stav - pozadí

Z důvodu  propojení silnic II/402 a II/406 novou komunikací lze očekávat snížení intenzity dopravy v uvedených bodech. Další snížení dopravy ve městě lze očekávat do budoucna po výstavbě  obchvatu města propojením silnic směr Telč-Jihlava.

Doprava vyvolaná záměrem

Stavba

Doprava stavebních materiálů a zařízení a odvoz stavebních odpadů ve fázi výstavby bude probíhat po stávajících komunikacích Nádražní  a Dr. Richtra.

B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Emise do ovzduší

Demolice a výstavba

Jako plošné zdroje (případně jako několik bodových) budou během výstavby působit plocha staveniště a jako liniové zdroje znečišťování ovzduší příjezdové komunikace.

Uvolňovány do ovzduší budou emise ze stavebních mechanismů a nákladních automobilů na staveništi.

Určitou roli bude také hrát  prašnost při provádění zemních prací, kterou však nelze dopředu spolehlivě určit. Závisí na způsobu prováděných prací a aktuálním počasí.

Provoz

Během provozu komunikací bude docházet k emisím ze silniční dopravy. Bližší údaje jsou uvedeny v  rozptylové studii, která je přílohou tohoto Oznámení. Imisní situace byla hodnocena  celkem v 8 referenčních bodech, ve kterých bylo provedeno vyhodnocení imisí před a pro realizaci záměru pro denní a noční dobu pro hlavní polutanty, které se uvolňují při provozu automobilů (NO2, , CO, VOC a PM10).

Doprava

Pro stanovení emisí ze silniční dopravy byly použity emisní faktory silničních vozidel z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02. Pro stanovení EF bylo vycházeno z předpokladu, že provozovaná vozidla v roce 2008 budou plnit emisní úrovně – 10% EURO4, 20% EURO3, 50% EURO2, 10% EURO1 a 10% konvenční.

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění

Odvodnění místních komunikací je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky a navrženým odvodňovacím zařízením. Na komunikacích, které budou zpevněny, bude přirozený vsak do půdy a povrchový odtok nahrazen odváděním srážkových vod otevřenými příkopy podél komunikace do recipientu  v rámci příslušného povodí nebo navrženou dešťovou kanalizací s vyústěním do recipientu (Třešťský potok)

Množství dešťových vod:

0,5206 x 130 l/s/ha x 0,80 = 54,14 l/s

Dešťové vody budou svedeny do stávajícího vodoteče v území – Třešťského potoka s provedenými úpravami v místě objektu dešťové kanalizace u mostního objektu SO201, resp. do otevřeného příkopu areálu vyvedeného do Třešťského potoka.

Objekty odvodnění:

SO301 – Kanalizace dešťová KD1

SO302 – Kanalizace dešťová KD2

SO351 – Úprava koryta bezejmenného přítoku Třešťského potoka

Znečištění takto odvedených vod bude obvyklé jako z jiných místních komunikací II. a III. třídy.

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů

Nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a provozu musí odpovídat platným zákonům a předpisům, zejména pak zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb. Odpady musí být likvidovány pouze osobami oprávněnými k provozu zařízení, k využívání, odstraňování nebo ke sběru a výkupu odpadů. K nakládání s nebezpečnými odpady (NO) je třeba mít již pravomocný souhlas k nakládání s NO.

Odpad vznikající při výstavbě musí být separován podle druhů a odvážen na skládku nebo  musí být zajištěna jeho recyklace.

Největší množství odpadů bude tvořit vytěžená zemina, která bude v množství 7.080 m3. Jedná se o odpad kategorie ostatní, číslo odpadu 17 05 04, druh odpadu  Zemina s kameny. Další odpad vznikne při demolici dřevěného objektu, kdy vznikne hlavně odpad kategorie ostatní, číslo odpadu 17 02 01, druh odpadu Dřevo.

S provozem komunikace není předpokládán vznik odpadů, odpad může vznikat eventuelně při úklidu komunikací.

B.III.4. Ostatní výstupy

B.III.4.1. Hluk

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAegT v chráněném venkovním prostoru:

od 6-ti do 22-ti hod.  ……….50 dB

od 22-ti do 6-ti hod.  ……….40 dB

Obsahuje-li hluk výraznou tónovou složku, přičítá se další korekce -5dB.

Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru v souladu s přílohou č.3 k NV č.148/2006 Sb.

Rozhodnutí o možném uplatnění korekcí je v kompetenci příslušného orgánu hygienické služby.

Navrhovaná stavba je situována ve stávajícím průmyslovém areálu, v průmyslové části města. Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, kde dotčené pozemky jsou vyčleněny pro funkční využití průmyslová výroba a skladování..

Hluk v posuzované lokalitě je možné rozdělit do dvou časových úseků:  hluk v době stavby a hluk v době provozu.

Stavba

Průběh výstavby bude představovat časově omezené zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště vlivem použití stavební mechanizace a dopravy. Hluk běžných rypadel a ostatních strojů pro zemní práce se pohybuje v rozmezí 80 - 90 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně.

Nepředpokládá se užití všech mechanismů a strojů současně, umístění zdrojů hluku se bude měnit dle okamžité  potřeby.

Hlavním kriteriem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina zvuku A (LAeq) vyjadřována v decibelech. V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram výstavby. Výstava bude časově omezena a bude realizována pouze ve dne.

Jedná se o běžnou stavební činnost  prováděnou standardními technologiemi a dá se tedy předpokládat, že hluková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.

Pracovníci provádějící práce související se stavbou budou exponováni hluku při používání zemních a stavebních zařízení, mechanismů, strojů, nástrojů a automobilů v míře obvyklé  při tomto typu prací. Na základě vyhodnocení míry expozice hluku je musí zaměstnavatel vybavit odpovídajících osobním ochranným pracovním prostředkům k ochraně sluchu.

Pozn. Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí ( běžné manuální práce na  pracovišti), je nařízením vlády  č. 148/2006 Sb.  stanovena max. přípustná ekvivalentní hladina hluku za 8 hodinovou směnu LAeq 85 dB (A).

Provoz

Zdrojem hluku v posuzované lokalitě je doprava na komunikacích- bližší vyhodnocení viz. hluková studie.

Během provozu komunikací bude docházet ke vzniku hluku ze silniční dopravy. Bližší údaje jsou uvedeny v  hlukové studii, která je přílohou tohoto Oznámení. Hluková situace byla hodnocena  celkem v 8 referenčních bodech, ve kterých bylo provedeno vyhodnocení hladiny hluku před a pro realizaci záměru pro denní a noční dobu.

B.III.4.2.Vibrace

Stavba

Při bouracích pracích mohou být  do okolí eventuelně přenášeny vibrace při použití pneumatických kladiv  a hutnících vibračních strojů, není však předpokládáno dlouhodobé používání těchto strojů.

Pracovníci provádějící práce související se stavbou budou exponováni vibracím přenášeným na ruce a na celé tělo při používání zemních a stavebních zařízení, mechanismů, strojů, nástrojů a automobilů v míře obvyklé  při tomto typu prací.

B.III.4.3. Záření

Na zájmové lokalitě nebude vlivem realizace záměru umístěn žádný významný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.

B.III.5. Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

Mezi nejvýznamnější terénní úpravy a zásahy do krajiny, ke kterým dojde při realizaci stavby,  patří kácení celkem 27 vzrostlých stromů, vytěžení zeminy a navezení nové v rámci budování násypů, přemostění Třešťského potoka. Výstavba bude prováděna částečně v povodňové oblasti Třešťského potoka.

B.III.6. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Ve fázi výstavby by mohlo dojít ke kontaminaci ropnými produkty tj. pohonnými hmotami a hydraulickými oleji. Při práci by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a dále by mohlo dojít i k úrazu při vykonávaných pracích (tlakové nádoby, zdvihací zařízení).

S provozem komunikace může souviset riziko dopravních nehod. Další rizika jsou zanedbatelná.

Část C

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Zájmové území se rozprostírá na katastrálním území města Třešť.

Navržená stavba bude procházet územím, které je v současnosti využíváno k zemědělské činnosti nebo bez využití jako ostatní plochy či louky (bude nutné vyjmutí ze ZPF) a dále pak přes území průmyslového areálu. Komunikace bude křížit Třešťský potok (číslo hydrologického pořadí  4-16-01-020).

Záměr není situován v chráněném území podle zák. č. 114/92 Sb., v pl. zn. ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází žádný prvek soustavy NATURA 2000, ve zmíněném území neleží evropsky významná lokalita nezasahuje do žádné ptačí oblasti, ani na něm. Nejbližší evropsky významné lokality jsou Velký Špičák (vzdálenost cca 2,2 km) a Rybníky V Pouštích  (vzdálenost cca 3,9 km).  Ptačí oblast se v okolí nenachází, v kraji Vysočina není žádná ptačí oblast.

Záměr není situován na chráněném území ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Na konci této kapitoly uvádíme základní charakteristiku nejblíže položených území soustavy NATURA 2000.

C.I.1. Soustava NATURA 2000

Obrázek č.6 - umístění záměru ve vztahu k nejbližším EVL (dle soustavy Natura 2000)

EV Lokalita  ……..  vzdálenost od místa záměru  cca 2,0 km a 3,7 km

Velký Špičák

Kód lokality                               CZ0610159

Biogeografická oblast                kontinentální

Rozloha                                      168,85 ha

Kategorie chráněného území     Národní přírodní rezervace

Druhy rostlin                             Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, Lesy svazu Tilio-Acerion                      na svazích, sutích a v roklích

Rybníky V Pouštích

Kód lokality                               CZ0614058

Biogeografická oblast                kontinentální

Rozloha                                      25,80 ha

Kategorie chráněného území     Přírodní památka

Druhy živočichů                        Kuňka obecná

Druhy rostlin                             Puchýřka útlá

C I.2. Územní systém ekologické stability

Generel systému ekologické stability v této oblasti zahrnuje především biokoridor nadregionálního významu, který prochází jižně a východně od města Třešť. Tento nadregioální biokoridor ústí severovýchodně od města do nadregionálního biocentra Špičák.

Obrázek č. 7 - nejbližší nadregionální biocentra a biokoridory

Nejbližším lokálním biokoridorem je Třešťký potok, který protéká v těsné blízkosti dotčeného pozemku:

Označení: K 10

Název prvku: Třešťký potok

Geobiocenologická typizace: 5B(BC)4-5

Celková délka: 2100m

Stupeň ekologické stability: 2, 3

Podstatné charakteristiky stanoviště: údolní niva Třešťského potoka s regulovaným vodním tokem a s vodní plochou (Váňovský rybník)

Stručná charakteristika současného stavu: Po celé délce upravený tok s převážně silně zahloubeným a napřímeným korytem bez dřevinných břehových porostů nebo jen se skupinami či řadami nalétlých i vysázených dřevin (olše, vrba, jeřáb, lípa, javor mléč, bez černý aj.), v  úseku pod rybníkem souvislé až mezernaté břehové porosty s převahou  vrb a olší

Uvedený lokální biokoridor ústí do lokálním biocentra Pod Krištůfkovými Sady, které je nejbližším  biocentrem a je umístěno severním směrem ve vzdálenosti cca 50 m.

Označení: C 06

Název prvku: Pod Krištůfkovými Sady

Geobiocenologická typizace: 5B(BC)4-5

Celková výměra: 3,0 ha

Stupeň ekologické stability: 2, 3, 4

Podstatné charakteristiky stanoviště: částečně odvodněná údolní niva podél regulovaného toku Třešťského potoka

Stručná charakteristika současného stavu: Napřímené a zahloubené koryto Třešťského potoka je zarostlé bujnou travinobylinnou vegetací bez dřevin, pouze místy na horní hraně jsou nově vysázeny olše a jeřáby. V nivě převážně degradované kulturní louky, v levobřežní části u bývalého zahradnictví nahrazené náletovým porostem dřevin (olše, vrba, méně javor mléč, dub letní)

C I.2. Významné krajinné prvky a evidované lokality ochrany přírody

Obrázek č. 8 - nejbližší VKP a ELOP

VKP č.1

| Název | Nad Pekárkovými |
| --- | --- |
| Charakteristika | Vlhké pcháčové louky se zajímavou květenou |

VKP č.2

| Název | Pod Štolejtnou |
| --- | --- |
| Charakteristika | Smilkové trávníky s výskytem pozoruhodných rostlinných a živočišných druhů |

VKP č. 3

| Název | Loučka u Lísek |
| --- | --- |
| Charakteristika | Zamokřené louky se zajímavou květenou |

ELOP č. 4

| Název | Jezdovický rybník |
| --- | --- |
| Charakteristika | Rybník s bohatými litorálními porosty a mokřadem v přítokové části |

.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v daném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C II.1.	Klima a ovzduší

Posuzované území spadá podle klimatických regionů  do regionu MT 4, mírně teplý, vlhký s průměrnou roční teplotou 6 - 7 oC, ročním úhrnem srážek 650 až 750 mm vodního sloupce, sumou teplot nad 10 oC – 2200 – 2400; s pravděpodobností suchých vegetačních období 5 - 15, s vláhovou jistotou větší než 10.

Klimatologické charakteristiky z nejbližší stanice Řídelov

Tabulka č. 10 - průměrné teploty ve oC

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -4,2 | -3,1 | 0,7 | 5,1 | 10,9 | 14,2 | 16,0 | 14,8 | 10,9 | 5,8 | 0,6 | -2,5 | 5,8 |

Pro lokalitu Třešť platí následující údaje o četnosti v jednom z osmi hlavních směrů:

Tabulka č. 11 – četnosti směru větrů

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvětří |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost % | 14,00 | 5,99 | 6,99 | 15,01 | 12,00 | 6,99 | 13,00 | 17,99 | 8,03 |

S nejvyšší četností je v lokalitě zastoupeno proudění větrů SZ, na druhém místě větry JV.

Oblast MěÚ Třešť není zařazena podle Věstníku MŹP z března 2007 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

Imisní situace v Třešti není trvale sledovaná  monitorovací stanicí. Nejbližší monitorovací stanice ČHMÚ jsou umístěny v Jihlavě. V Jihlavě je stanice umístěna na východním okraji města, v areálu školy a je charakterizována jako pozaďová, městská, zóna obytná, obchodní. V Jihlavě-Znojemské ulici je měřeno dopravní stanicí, zóna je  o také o městská, obytná a obchodní. Alespoň rámcově nám mohou imisní údaje z těchto dvou měřících stanic charakterizovat znečištění ovzduší v tomto regionu.

Třešť není uvedena v seznamu oblastí s překročeným imisním limitem pro ochranu zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů a vegetace.

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné roční koncentrace a maximální hodnoty denních imisních koncentrací některých základních znečišťujících látek, které byly naměřeny na uvedených stanicích v roce 2006.

Tabulka č. 12 - výsledky měření kvality ovzduší v roce 2006 na vybraných stanicích (µg.m-3)

| Stanoviště | SO2 | CO | PM10 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | prům. roční konc. | max. denní konc. | prům. roční konc. | max. denní konc. | prům. roční konc. | max. denní konc. | prům. roční konc. | max. denní konc. |
| Jihlava | 5,6 | 36,5 | 368,2 | 1050,7 | 30 | 143,5 | 18,3 | 79,8 |
| Jihlava - Znojemská | 2,1 | 13 | - | - | 27,1 | 96 | - | - |

Z tabulky je zřejmé, že určené limity pro měřené látky nebyly na monitorovacích stanicích překračovány, s výjimkou překročení u 24hodinového aritmetického průměru u PM10 (limit 50 µg.m-3).

C.II.2. Voda

Povrchové vody

Komunikace bude křížit  Třešťský potok s číslem hydrologického pořadí  4-16-01-020. Třešťský potok byl stanovený rozhodnutím Krajského úřadu Vysočina ze dne 20.12.2003 jako rybářský revír.

Potok má pomalu tekoucí charakter a normální hladina vody je do 0,2 m. Nad i pod mostem je poměrně velký inundační prostor na okolních loukách. Potok protéká  středem louky pole v cca 1,5 m hlubokém korytě.

Obrázek č. 9  – Třešťský potok

Záplavové území Třešťského potoka stanovil Krajský úřad kraje Vysočina dne 20.12.2004. Nová komunikace se bude nacházet na záplavovém území v délce cca 130m. Záplavové území se nachází od mostu západním směrem. Tato skutečnost byla důvodem pro navržení menšího hlavního mostu a 4 ks inundačních mostů, které celkem převedou 12m2 průtočné plochy při Q100. Přes údolí vytváří nově navržená MK hráz, do které bylo potřeba navrhnout otvory pro odtok zátopových hladin.

V souladu s ustanovením § 17 zák. č.. 138/1973 Sb., vodního zákona bude umístění stavby projednáno s vodoprávním úřadem.

Obrázek č. 10 - záplavové území Třešťského potoka

Podzemní vody

Podzemní voda byla zastižena v prostoru staveniště v obou provedených průzkumných sondách. Její ustálená hladina je v hloubce cca 1 m pod úrovní stávajícího terénu a je to souvislý horizont podpovrchové podzemní vody v náplavových sedimentech navazující na hladinu vody v Třešťském potoce. Hladina podzemní vody může tudíž kolísat podle průtoku vody ve vodoteči, neboť se jedná o podzemní vodu poříční.

C.II.3. Půda

Základovou půdu tvoří několik geneticky různých vrstev zemin – zemní násyp, rybniční usazeniny, fluviální (náplavové) sedimenty a eluvium skalního podloží. Zemní násypy, rybniční usazeniny a náplavové jílovité hlíny nejsou vhodné z důvodu malé únosnosti a silné stlačitelnosti pro založení stavebních objektů na plošných základech – základových patkách, nebo pasech. Mocnost jednotlivých vrstev zastižených zemin je proměnlivá a poměry je tedy nutné považovat za složité. Vhodnou základovou zeminou je až náplavový písek, jehož povrch je v hloubce min. 3-4 m pod úrovní stávajícího terénu (plod hladinou podzemní vody).

Z výše uvedených důvodů bude pro založení objektu mostu vhodné volit hlubinné zakládání na velkoprůměrových pilotách.

C.II.4. Geologická a geomorfologická charakteristika

Široké zájmové území města Třešť náleží po geologické stránce krystaliniku českého masivu – moldanubiku. Generální horninou jsou zde cordieritické a biotitické ruly v plášti centrálního granitového masivu Českomoravské vysočiny. Místně se vyskytují muskovitické ortoruly, leukokratní ruly a amfobolity. Horniny rulového skalního podloží mají různý obsah snadno větratelných minerálů, a proto zvětralinový kryt je podle toho různě mocný. Tento zvětralinový kryt (eluvium in situ) je tvořen hlinitým pískem středozrnným až jemnozrnným, ulehlým až stmeleným s patrnou texturou mateční horniny. Místně se vyskytují zbytky neogenních sedimentů ve formě jílů, jemnozrnných písků a hrubozrnných písků se štěrčíkem. Kvarterní sedimenty v nadloží zvětralinového krytu jsou většinou deluviálního (přemístěného) původu. Tvoří je písčité až jílovitopísčité, jílovité a prachovité hlíny svahového, příp. vátého charakteru, mnohdy s úlomky mateční horniny. V údolích vodotečí jsou potom uloženy fluviální (náplavové) sedimenty ve formě jílovotopísčitých až jílovitých povodňových hlín (někdy s rostlinnými zbytky) a říčních či potočních písků, štěrkopísků a štěrků. Místně se vyskytují zemní navážky (násypy) vzniklé lidskou činností, někdy i recentní.

V místě staveniště bylo zastiženo skalní podloží cordieritické ruly v obou průzkumných vrtaných sondách v hloubce cca 5,5 m pod úrovní stávajícího terénu. Nad ním se nacházejí náplavy Třešťského potoka o mocnosti cca 3,0 až 3,5 m. Jedná se většinou o štěrkopísky a jílovité písky slabě soudržné, zčásti také o jílovité hlíny měkké až tuhé konzistence. Na těchto náplavech je uložena vrstva rybničních usazenin z velmi měkké až kašovité jílovité hlíny s příměsí organických látek (rybniční bahno). Svrchní horizont obsahuje zemní navážky zasypaného rybníka, které jsou nesourodé a místy tvořené odpadním materiálem se stavební sutí.

Ochranná pásma ložisek nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území

V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková území a prognózní zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové deformace.

C.II.5.	Flóra a fauna

Vegetační poměry a metodika

Od místní komunikace se stromořadím (u bývalého podniku INTEA) bude komunikace vedena v místech současných navážek s mladými porosty náletů s dominanci olše lepkavé a ruderální vegetace (X6,X7). Bude přetínat tok s mladšími výsadbami listnatých dřevin (X13) a pokračovat po levobřežní části říční nivy. Ta je v současnosti pokryta intenzivně obhospodařovanými loukami (X5). Po té bude navazovat na místní komunikaci se starší hodnotnou alejí dřevin (X13).

Kácení zeleně rostoucí mimo les

V rámci výstavby dojde k zásahu do stávající zeleně. Komunikační síť je navržena v souladu s územním plánem města a navrhovaný zásah do zeleně je v souladu s podmínkami projednání tohoto územního plánu.

Zásah do zeleně je rozdělen do pěti lokalit:

Lokalita č. 1-v místě napojení navrhované hlavní komunikace na ulici Nádražní

V lokalitě je navrženo kácení celkem 8 ks vzrostlých listnatých stromů (1x lípa, 1x javor, 6x kaštan).

Lokalita č. 2- v místě křížení příjezdové komunikace k ČOV u stávajícího tarasu

V lokalitě je navrženo kácení celkem 7 ks vzrostlých listnatých stromů (1x bříza, 1x javor, 1x jasan, 4x platan) a náletové křoviny v ploše cca 20m2.

Lokalita č. 3 – v místě napojení nového příjezdu k nádraží ČD před objektem Stavebnin

V lokalitě je navrženo kácení celkem 4 ks vzrostlých listnatých stromů (3x lípa, 1x jasan) a náletové křoviny v ploše cca 10m2.

Lokalita č. 4 – v místě napojení nové hlavní komunikace na silnice II/406 u ČS PHM

V lokalitě je navrženo kácení celkem 7 ks vzrostlých listnatých stromů (1x lípa, 2x jasan, 4x vrba) a náletové křoviny v ploše cca 20m2.

Lokalita č. 5 – v místě křížení nové hlavní komunikace s Třešťským potokem

V lokalitě je navrženo kácení celkem 1 ks vzrostlého listnatého stromu (1x jeřáb).

Ozelenění a jiné úpravy nezastavených ploch

Pro náhradu za pokácenou zeleň bude provedena kompletní výsadba dřevin na svazích zářezů a násypů nově navržených MK v zájmovém území a rekultivované části rušené příjezdové komunikace k nádraží ČD. Skladba dřevin bude dodatečně stanovena. Musí být použity dřeviny vhodné pro navržené území, bezplodé, odolné proti zatížení od dopravy a posypových materiálů.

V Nádražní ulici se cca 100 metrů od vyústění plánované komunikace na Nádražní ulici nachází památný strom Lípa u Agrozetu.

Fauna

Posuované území lze rozdělit na dvě části. Jedná se o část ležící za Třešťským potokem  pod zahrádkářskou kolonií a území bývalého podniku INTEA.  V případě pozemků pod zahrádkářskou kolonií se jedná o kulturní obhospodařované louky . Zde předpokládáme výskyt běžných druhů  hmyzu , u kterých  částečná změna  původního lučního porostu na násep se silnicí nebude znamenat  likvidaci této populace, ale její přestěhování na vedlejší pozemky.  Z vyšších druhů savců a obojživelníků   nebyly zjištěny vzácné a chráněné druhy  . U přemostění Třešťského potoka se předpokládá  ponechání  většího profilu přemostění, nejenom  samotného potoka ale i přemostění části břehové partie a to jak z hlediska  zvětšení průtočného profilu při možných povodních, tak i z hlediska  migračních možností pro živočichy, pro které by byl násep se silnicí nepřekonatelnou překážkou.  Území je rovněž  zasaženo lidskou činností –  průmyslovou výrobou spojenou s dopravou. Tyto faktory eliminují přirozené prostředí pro výskyt různých druhů živočichů. Lze předpokládat, že v okolí záměru se nebudou vyskytovat stanoviště vzácných druhů živočichů (zvláště chráněných živočichů), neboť zde nejsou vytvořeny podmínky pro jejich život a reprodukci.

C.II.6. Krajina

Záměr bude zasazen částečně do krajiny ovlivněné antropogenní činností a dopravou a do krajiny zatravněné.

C.II.7. Obyvatelstvo

Čísla o stavu obyvatel podle údajů Českého statistického úřadu, uvádíme přehledně v následující tabulce:

Tabulka č. 13 - Stav obyvatelstva v obci Třešť k 1.1. 2005

| Kód okresu | Kód obce | Celkový počet obyvatel | Počet mužů | Počet žen | Celkový prům. věk (roky) | Prům. věk mužů (roky) | Prům. věk žen (roky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ0612 | 588032 | 5927 | 2915 | 3012 | 39,2 | 37,5 | 40,8 |

C.II.8. Hmotný majetek, kulturní památky

Na dotčené ploše se nenachází žádný památkově chráněný objekt.

Z jižní strany se nachází  městská památková zóna města Třešť, do které částečně zasahuje obslužná komunikace v částech napojení od Technických služeb na Nádražní ulici a připravené komunikace na napojení na lokalitu Malvíny.

V Nádražní ulici se nachází cca 50 m od nového napojení sběrné komunikace na Nádražní ulici objekt kulturní památky. Jedná se o křížek obklopený čtyřmi lipami.

V daném místě se nepředpokládají žádné archeologické nálezy (i vzhledem k rozsahu stavebních prací), nelze je však nikdy zcela vyloučit. Pokud by k takovému nálezu došlo, bude umožněno provést záchranný archeologický výzkum.

ČÁST D

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

D.I. Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Pro posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou určující imisní a hluková situace, která souvisí s provozem komunikační sítě.

D.I.1.1.  Vlivy znečištěného ovzduší

Ovlivnění emisemi během provozu komunikační sítě je vyhodnoceno v rozptylové studii, která je přílohou oznámení. Pro posouzení vlivu na okolí byla zpracována rozptylová studie pro tyto látky: NO2, CO, VOC a TZL. Tato studie se zabývá pouze fází provozu, fáze výstavby byla vyhodnocena z tohoto hlediska jako neproblémová.

Imisní poměry byly posouzeny u 8  charakteristických výpočtových bodů ( 7 v obytné zástavbě a 1 v zahrádkářské osadě).

Realizací záměru dojde k minimální zanedbatelné změně imisní situace, k překročení imisních limitů daných platnou legislativou nedojde.

D.I.1.2.  Hluk, vliv hlukové zátěže

Ovlivnění obyvatel hlukem během provozu průmyslové zóny je vyhodnoceno v hlukové studii, která je přílohou oznámení.

Hlukové poměry byly posouzeny u 8  charakteristických výpočtových bodů ( 7 v obytné zástavbě a 1 v zahrádkářské osadě). K nadlimitnímu nárůstu hluku dojde v lokalitě nejbližší obytné zástavby u napojení nové propojovací komunikace se silnicí II/406 (směr na Jihlavu) – blíže viz. Hluková studie, která je přílohou tohoto oznámení. V uvedené lokalitě je pro snížení hluku v  navržena protihluková stěna.

D.I.1.3.  Sociální a ekonomické důsledky

Provozem komunikační sítě se nepředpokládají sociální důsledky, ekonomické důsledky mohou být pro provozovatele  formě nákladů na provoz komunikační sítě (osvětlení, čištění, opravy apod. Pro majitele projíždějících automobilů přinese propojka úsporu ve formě nižší spotřeby PHM způsobené zkrácením cesty.

Ekonomické důsledky jsou jen málo významné.

D.I.2. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Výstavba nepředstavuje z hlediska ohrožení kvality vod žádné větší riziko. Pro jeho minimalizaci jsou navržena opatření:

-  	všechny mechanismy na stavbě musí být ve vyhovujícím technickém stavu a to zejména z hlediska možných úkapů ropných látek

-	v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina odtěžena a uložena na lokalitě určené k tomuto účelu nebo předána oprávněné firmě k provedení dekontaminace

Stavba křižuje záplavové území Třešťského potoka. Stavba musí být projednána s místně a věcně příslušným vodoprávním úřadem.

D.I.3.  Vlivy na půdu

Realizací záměru bude dotčen ZPF. Bude provedeno trvalé i dočasné (v délce trvání do 1 roku) vynětí půd ze ZPF.

Bude navezena nová zemina vhodná pro výstavbu komunikací. Stávající zemina bude částečně odvezena, z části  znovu použita.

Znečištění půd ve fázi výstavby lze účinně předejít dodržováním opatření týkajících se vozového parku a stavebních mechanizmů používaných v areálu.

D.I.4.	Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Při realizaci záměru se nepředpokládá narušení horninového prostředí ani přírodních zdrojů. Záměr nepředpokládá činnosti mající za následek vlivy tohoto druhu.

S ohledem na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že vliv se nepředpokládá, je nulový.

D.I.5. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Dojde k vykácení 27 vzrostlých stromů:

5x lípa, 2x javor, 6x  kaštan, 1x bříza, 4x jasan, 4x platan, 1xjeřáb, 4x vrba

Dále dojde k likvidaci náletových křovin o celkové ploše cca 50 m2.

V rámci navržených kompenzačních opatření je v rámci vegetačních úprav navržena výsadba dřevin pro kompletní osázení svahů zářezů a násypů nově budovaných komunikací a osázení rekultivované části rušené příjezdové komunikace k nádraží. Rozsah a skladba dřevin není v této fázi známa, bude dodatečně upřesněna.

Živočichové, kteří v současnosti na ploše budoucího staveniště žijí, po výstavbě lokalitu opustí. Málo pohyblivé druhy budou během výstavby zničeny (půdní fauna). Na ploše staveniště bylo zastiženo pouze několik druhů běžných ptáků a nepochybně se na ploše staveniště vyskytují i další druhy hlodavců a drobné šelmy. Tyto druhy ze širšího území nezmizí, rozsah jejich výskytu se teoreticky omezí na nezasaženou okolní lokalitu. Nebudou dotčeny žádné zvláště chráněné druhy živočichů.

Vlivy realizace posuzovaného záměru na faunu, flóru a ekosystémy se nepředpokládají jako významné.

D.I.6. Vlivy na prvky ÚSES a na lokality NATURA 2000

Realizací záměru nebudou ovlivněny regionální a nadregionální prvky ÚSES. Komunikace bude křižovat lokální biokoridor Třešťský potok. Neočekává se negativní ovlivnění tohoto prvku. Záměr se nenachází na území ani v těsné blízkosti  lokality NATURA 2000 a je možno vyloučit významný vliv na ptačí oblasti a evropsky významné lokality (viz vyjádření KÚ v příloze Oznámení).

D.I.7. Vlivy na ZCHÚ, PP a VKP

Záměr se nenachází v blízkosti zvláště chráněných

- území, přírodních památek ani významných krajinných prvků. Vzhledem ke vzdálenosti od areálu nebude záměr tuto lokalitu přímo ovlivňovat.

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Málo významný vliv na hmotný majetek a kulturní památky může mít zvýšená prašnost během demolice stávajících objektů popř. výstavbě nových objektů. Tato prašnost bude časově omezená a bude záviset na délce prováděných prací.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Z hlediska umístění  záměru se jedná o aktivitu navrhovanou v území určené územním plánem pro obdobné záměry. Nejvýznamnějším vlivem z hlediska velikosti zasaženého území lze očekávat v oblasti vlivu na ovzduší a v oblasti vlivu na hlukovou zátěž lokality a širšího okolí.

Z hlediska hlukové zátěže byl kladem důraz na minimalizaci hlukových parametrů nových stacionárních zdrojů hluku. Vzhledem ke vzdálenosti trvale obydlených objektů k tomuto zdroji se nepředpokládá, že  realizace záměru zvýší  z hlediska expozice hluku u exponovaných obyvatel stávající hlukovou zátěž a pravděpodobné negativní účinky hluku budou oproti stávajícímu stavu beze změny.

Záměr lze z hlediska velikosti vlivu na ostatní složky životního prostředí označit za malý, z hlediska významnosti vlivu za málo významný až středně významný.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vznik nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění záměru předpokládat.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření k ochraně vod

  - zpracovat povodňový plán podle § 71 odst. č. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve zn. pozd. př. Tuto povinnost mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

  - neznečišťovat vodoteč Třešťský potok (dbát na to, aby při používání látek a přípravků nedošlo ke kontaminaci vod)

Opatření k ochraně ovzduší

- v průběhu zemních prací  a výstavby omezovat prašnost – např. zkrápěním prašných materiálů

- při výjezdu nákladních vozidel a jiných strojů ze staveniště nesmí docházet ke znečištění vozovky, případně je třeba ji ihned uklidit tak, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné prašnosti

Opatření při nakládání s odpady

- nakládání s odpady zajistit tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- odpady, které je možné využít jako druhotné suroviny, likvidovat způsobem zajišťující jejich recyklaci

- minimalizovat vznik odpadů

- respektovat požadavky zák. č.185/2001 Sb., ve zn. pozd. př.

Ostatní opatření

- vyloučit provádění hlučných prací v noční době, tj. od 21.00 do 7.00 hodin a ve dnech pracovního klidu

- dodržovat obecně závazné předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci - zj. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zák. č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví, ve zn. pozd. př.

- v případě odkrytí archeologických nálezů postupovat v souladu se zákonem o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů; odkrytí archeologických nálezů bude ohlášeno příslušnému správnímu úřadu, bude umožněno provedení záchranného archeologického průzkumu

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Rozsah znalostí a podkladů, které sloužily k vypracování tohoto oznámení byl dán stupněm projektové dokumentace, která byla v době zpracování oznámení k dispozici. Oznámení bylo zpracováváno v průběhu tvorby projektové dokumentace pro územní řízení. Tím byl dán především fakt, že řada údajů byla k dispozici pouze na úrovni koncepce řešení, bez detailnějšího rozpracování. Proto nebylo možno všechny kapitoly tohoto oznámení doložit přesnými číselnými datovými výstupy, podle toho je k nim také nutné přistupovat.

Rozsah údajů uvedených v těchto podkladech byl však dostatečný k tomu, aby mohly být vysloveny závěry v příslušném stupni konkrétnosti tak, jak je to uvedeno v textu tohoto oznámení. Případné nejasnosti jsou  řešitelné v dalších fázích přípravy a realizace stavby a nemají zásadní vliv na změnu závěrů uvedených v tomto oznámení.

Celkově lze podle našeho názoru hodnotit získané podkladové materiály  jako dostatečné pro vypracování oznámení záměru podle zákona č.100/2001 Sb. Vstupní údaje pro posouzení vlivů na všechny složky životního prostředí byly pečlivě vyhodnoceny na základě informací dodaných investorem.

E. Porovnání variant řešení záměru

( pokud byly předloženy)

V předloženém oznámení je vyhodnocena jedna varianta posuzovaného záměru. Varianta je  popsaná v kapitole oznámení B.I.5 .  Jiná varianta  (např. kapacitní či umístění )  nebyla investorem navržena  a jiné varianty nebyly tedy v tomto oznámení  posuzovány.

F. Doplňující informace

## 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Součástí oznámení je:

-	situace záboru pozemků

-	přehledná situace

Tyto mapy jsou převzaty z projektové dokumentace pro územní řízení.

## 2. Další podstatné informace zpracovatele

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem a projektantem a posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Oznamovatel:	Město Třešť

Název záměru:	„Industrial zone Třešť – komunikační síť“

Kapacita záměru:

Pro napojení navrženého areálu průmyslové zóny na stávající dopravní infrastrukturu města (silnice II/402 a silnice II/406) je navržena komunikační síť místních komunikací zahrnující následující komunikace:

- hlavní komunikace – dvoupruhová o šířce 9,00 m a o délce 501,88 m

-areálová komunikace – dvoupruhová o šířce 8,00 m (+ 1,30 m chodník) o délce 324,08 m

-komunikace areálu Technických služeb – dvoupruhová o šířce 8,00 m a o délce 114,67 m (v místě podél stávajícího administrativního objektu Technických  služeb je navržen jednostranný chodník šířky 2,00 m)

Součástí stavby jsou dále most přes Třešťský potok a přeložky silnic.

.

Umístění záměru:	Kraj:			Vysočina

Okres:			CZ 0612 Jihlava

Obec: 			588032 Třešť

Katastrální území:	770761 Třešť

Charakter záměru:              místní komunikace II. a III. třídy

Souhrnná charakteristika:

Jedná se o výstavbu komunikační sítě pro napojení plánované průmyslové zóny. Hlavní komunikace povede přes průmyslovou zónu Třešť, jejíž výstavba je plánována na rok 2008. Komunikace povede mezi areály A a B, další  komunikace povede mezi areálem A a objektem plánované slévárny hliníku jižním směrem k Technickým službám, kde bude ústit do Nádražní ulice a bude připravena na napojení na lokalitu „Malvíny“.

Jako nejzávažnější vliv na  veřejné zdraví byl vyhodnocen vliv hluku. Byla zpracována hluková studie, která je přiložena k tomuto oznámení.

Záměr bude novým zdrojem hluku v posuzované lokalitě vyvolanou dopravou. Bylo zjištěno, že v části napojení propojovací komunikace na silnici II/406 dochází v nejbližší obytné výstavbě k překročení limitů a to jak pro denní, tak pro noční hodiny. Z tohoto důvodu zde navrhujeme výstavbu protihlukové stěny, která by byla umístěna u silnice v úseku od odbočky k zahrádkářské kolonii k napojení na silnici II/406  o celkové délce cca 50 m a výšce 3m.

V souvislosti s výstavbou dojde k pokácení 27 vzrostlých stromů a náletových křovin o celkové ploše cca 50 m2, dále dojde k záboru ZPF.

Další vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí byly vyhodnoceny jako málo významné – výstavbou komunikační sítě nebude docházet k překračování imisních limitů (viz. rozptylová studie), znečišťování povrchových vod se nepředpokládá, vliv na chráněné oblasti, územní systémy ekologické stability, ptačí oblasti, nerostné bohatství, památné stromy se nepředpokládá.

Datum zpracování oznámení:     		17-12 / 2007

Zpracoval:                                         	Ing. František Hezina

Litvínovice 121, 370 01 České Budějovice

Tel. 603 216 983

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR   č.j.

5148/41/OPV/93 a prodloužení   autor.  MŽP ČR č.j.36841/ENV/06 ze dne 29.5.2006 do 29.5.2011.

Spolupracovali:		RNDr. Ota Rauch CSc.

Ing. Hana Postlová

Ing. Andrea Hanušová

Ing. Jan Mareš

Hynek  Švec

H. PŘÍLOHA

- Vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – č.j. 5769/2007-381/2007-139/2007-STU ze dne 26.11.2007

- Stanovisko orgánu ochrany přírody podle  § 45i odst. 1  zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 218/2004 Sb. – č.j. KUJI 78207/2007 OZP 60/2007/La/440 ze dne 26.11.2007

- Hluková studie

- Rozptylová studie

.