Jaroslav BENC 
Nové Dvory 65.  PSČ 592 12

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona  č. 100/2001 Sb.,

o  posuzování vlivů na životní prostředí

FARMA PRO CHOV SKOTU

NOVÉ DVORY

oznamovatel:

Jaroslav BENC

investor:

Jaroslav BENC

Zpracovatel oznámení:

..........................................................................................

Ing. Petr Pantoflíček Přestavlky u Čerčan 14, PSČ 25723,

Autorizace - osvědčení odb. způsob. MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

tel: 317777888, 602331975

email: petrpantoflicek@quick.cz

prosinec 2007- leden 2008

ÚVOD

Toto oznámení záměru stavby FARMA PRO CHOV SKOTU-NOVÉ DVORY dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je zpracováno podle přílohy č. 3 k výše uvedenému zákonu.

Bylo zpracováno na objednávku pana Jaroslava Bence, Nové Dvory 65,  PSČ 592 12 , který je oznamovatelem, investorem a budoucím uživatelem stavby.

Záměrem investora je výstavba objektu chovu skotu, který má být vybudován na jižním okraji obce  Nové Dvory. Stáj bude mít kapacitu 92 ks krav, 62 ks jalovic. U  stáje bude i malá plocha s individuelními venkovnímu boudami pro telata v období mléčné výživy, která se narodí kravám v maximálním počtu 15 ks. Součástí výstavby farmy bude i hnojiště, silážní žlab a jímka na odpadní vody.

Dle zákona č.100/2001 Sb. se jedná  záměr zařazený v kategorii II. přílohy č. 1 -   1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). V tomto případě je záměr posuzován,  pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.

Záměr je uveden ve sloupci B, tudíž posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství,   Žižkova 57, 587 33  Jihlava.

Seznam použitých zkratek

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

E.I.A		Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí

MZe ČR	ministerstvo zemědělství České republiky

MŽP ČR	ministerstvo životního prostředí České republiky

OHS		okresní hygienická stanice

OP		ochranné pásmo (bez specifikace)

OkÚ		okresní úřad

OÚ		obecní úřad

PHO		pásmo hygienické ochrany

RŽP		referát životního prostředí

SÚP		směrný územní plán

US  		urbanistická studie

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ	územní plán sídelního útvaru

ÚSES		územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond

ŽV		živočišná výroba

D 		dojnice (krávy)

Tm		telata - mléčná výživa

J		jalovice

B                     býci plemenní

OHO               objekt hygienické ochrany

DJ                   dobytčí jednotka (500 kg živé hmotnosti)

#### OBSAH

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU	4

B.I. Základní údaje	4

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	4

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	5

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	5

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	6

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení	7

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	9

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:	9

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	9

B.II. Údaje o vstupech	9

B.II.1. Půda	9

B.II.2.Voda	11

B.II.3. Ostatní  surovinové a energetické zdroje	12

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	13

B.III. Údaje o výstupech	15

B.III.1. Ovzduší	15

B.III.2. Odpadní vody	21

B.III.3. Odpady	23

B.III.4. Hluk, vibrace, záření	27

B.II. 5. Riziko havárie	28

C.ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	29

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného      území	29

a)	dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje	29

b)	relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	29

c)	schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty	30

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí  v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	31

C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu	32

C.2.2. Povrchové vody a podzemní vody	33

C.2.3. Základní charakteristiky půd a geofaktorů	34

C.2.4. Základní charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí	36

C.2.5. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí	37

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	39

D.I.	Charakteristika  možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti	39

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů	39

D.I.2. Vlivy na ovzduší	41

D.I.3. Vlivy na vody	42

D.I.4. Vlivy na půdu a horninové prostředí	43

D.I.5. Vlivy na floru a faunu	43

D.I.6. Vlivy na ekosystémy	44

D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu	44

D.I.8. Vlivy na další parametry životního prostředí	45

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	45

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	46

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů	46

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	47

E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	48

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	48

1) Mapová a jiná dokumentace týkajících se údajů v oznámení	48

V přílohové části je předloženo:	48

2. Další podstatné informace oznamovatele	48

G.VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU	48

ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ	50

H. PŘÍLOHA	51

# ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I. Obchodní firma

Jaroslav BENC

A.II.

IČO                                     70975434

DIČ                                     CZ 8208314785

A.III. Sídlo majitele

Nové Dvory 65

PSČ 592 12

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Oprávněný zástupce oznamovatele: pan Jaroslav Benc

Nové Dvory 65

PSČ 592 65

Telefon:			 	731117707

# ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

### B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

FARMA PRO CHOV SKOTU-NOVÉ DVORY

Dle zákona č.100/2001 Sb. se jedná  záměr zařazený v kategorii II. přílohy č. 1 -   1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). V tomto případě je záměr posuzován,  pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.

Záměr je uveden ve sloupci B, tudíž posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství,   Žižkova 57, 587 33  Jihlava.

### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

| Výpočet kapacity ve smyslu výkladu MŽP bodu 1. 7. kategorie I přílohy č. 1 a bodu 1. 5. kategorie II zákona (č.j.: 2453/OPVŽP/02 ze dne 16. 5. 2002) |
| --- |
| Navrhovaný stav |
| Název stáje | Kategorie | Ustájení | Kategorie (zkratka) | Kapacita | Přepočítávací koef. | Počet VDJ |
| Stáj pro skot | Dojnice 1. Lakt. | stlané | D | 30 | 1 | 30 |
|  | Dojnice 2. Lakt. | stlané | D | 62 | 1,2 | 74,4 |
|  | Jalovice 7-24 měs | stlané | J | 62 | 0,62 | 38,44 |
| Plocha mléčných telat | telata mléčná výživa | stlané | Tm | 15 | 0,15 | 2,25 |
| Celkem |  |  |  | 169 |  | 145,09 |

### B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Vysočina

Obec: Nové Dvory

Katastrální území: Nové Dvory

Pozemek: 742/4 - orná

Stavební úřad: MěÚ Žďár nad Sázavou

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter stavby: 	novostavba

Odvětví:		zemědělství, živočišná výroba

Záměrem investora je vybudování nové stáje pro skot, která bude sloužit pro chov  dojnic a mladého skotu.

Na okraji obytné zástavby obce, severně od navrhovaného místa výstavby, oznamovatel provozuje k tomuto účelu jiný stávající stájový objekt. Tento objekt je však  v současné době k chovu dojnic mléčného plemene naprosto nevyhovující. Dojnice jsou chovány ve vazném stelivovém systému ustájení. Po zprovoznění oznamovaného záměru bude chov skotu v této stáji ukončen a zvířata přesunuta do nové stáje.

V blízkosti navrhované stáje nejsou další stájové objekty a nebudou zde chována jiná zvířata. Kapacita stáje je konečná. Nebude tak docházet ke kumulovaným vlivům na obyvatelstvo obce. Ostatní stájové objekty (ve vlastnictví jiných subjektů) v obci jsou od místa výstavby  dostatečně vzdálené a tak je zcela vyloučena  kumulace vlivů s těmito provozy.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

1. Zdůvodnění potřeby záměru

Hlavním cílem investora je modernizovat současný, zastaralý chov dojnic  a mladších kategorií skotu ve staré vazné stáji v hospodářském dvoře vybudováním nové stáje jižně od obce s využitím moderní  technologie chovu. Namísto stávajícího  provozu bude zbudována nová stáj s odpovídající ustajovací kapacitou a robotickým dojením. Tímto zásahem se zvýší produktivita práce, zlepší se podmínky chovu a ustájení pro dojnice a ostatní skot  a především se zvýší kvalita mléka.

Technický a především technologický stav stávajícího objektu chovu skotu by si v každém případě vyžádal změny (rekonstrukci). Poměrně vysoká cena rekonstrukce (v přepočtu na jedno ustajovací místo) a především nutné určité kompromisy v systému vnitřního uspořádání stáje (nutnost zachování nosných konstrukcí), mohou vést k zhoršení welfare dojnic a následným provozním nedostatkům. Z těchto důvodů se investor rozhodl pro výstavbu nové moderní stáje pro skot. Nová stáj je navržena na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu skotu, etologie, využití moderních technických prvků.

Hlavním technologicko – provozním výběrem pro investora byla moderní  technologie ustájení a krmení skotu umožňující zabezpečit optimální podmínky pro pobyt zvířat a vysokou úroveň obsluhy.

Výstavba je prováděna s cílem:

-aplikací tzv. „welfare“ systémů zajistit v souhrnu kvalitní prostředí pro zvířata, zejména z hlediska tepelného a fyzického pohodlí

- zkvalitnit výsledný produkt zejména spojením kvalitní péče o zvířata se špičkovou technologií

-realizace relativně jednoduchého a z hlediska provozuschopnosti spolehlivého řešení všech technologických linek a pracovních operací

-podstatného zlepšení podmínek práce ošetřovatelů hospodářských zvířat

2. Zdůvodnění umístění záměru

Místo výstavby bylo vybráno především z důvodů vyřešených majetkových vztahů k zastavovaným pozemkům  a že oznamovatel v obci, severně od místa výstavby, sídlí v rodinné farmě a má zde vybudováno potřebné zázemí (sklady krmiv, strojů a materiálu).

3. Přehled zvažovaných variant

V zadání stavby je řešena jediná varianta, spočívající v popsané výstavbě nové  stelivové stáje pro chov skotu. Spolu s ní jsou řešeny i navazující pomocné objekty chovu jako je hnojiště, silážní žlab a jímka na odpadní vody a  inženýrské sítě, tedy příjezdové komunikace, připojení vody a elektro.  Velikost i dispoziční uspořádání  plně vychází z provozních požadavků investora.

Jiné technologické varianty nebyly uvažovány.

### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení

Novostavba stáje:

Jedná se o novostavbu stáje  o rozměrech šířka 31 m délka 43,5m. Stáj bude mít nosnou konstrukci z ocelových sloupů s lepenými dřevěnými vazníky, které budou tvořit nosnou konstrukci pro střechu. Sklon střechy bude cca 20º. Krytina bude zateplená z polyuretanových panelů tloušťky cca 40 mm, vrchní strana panelů bude z pozinkovaných lakovaných plechů, spodní strana ze sklolaminátu. Ve hřebeni střechy bude instalován široký světlík, který zajistí bezproblémové odvětrání a prosvětlení stájového prostoru. Na podélných stěnách stáje bude instalována průsvitná svinovací plachta, která zajistí dostatečný přívod vzduchu do stáje a v zimním období zabrání přílišnému proudění vzduchu. Štíty stáje budou dřevěné, na krmnou chodbu budou instalována elektrická rolovací vrata.

Ve štítu stáje bude zázemí pro zchlazení a uchování mléka z robota s kapacitou cca 2 500 lt, což bohatě vystačí pro celodenní produkci mléka, dále zde bude sociální zázemí včetně sprchy, a místnost pro veterináře. Dojící robot a zázemí ve stáji bude odkanalizováno do zemní železobetonové kruhové jímky.

Hnojiště s manipulační plochou:

Za vlastní stájí bude manipulační prostor v délce cca 10 a šířce celé stáje, na který bude navazovat volné ploché hnojiště. Celkový půdorysný rozměr manipulační plochy a hnojiště bude cca 30 * 31m. Obvodové stěny hnojiště budou tvořeny z T a L železobetonových prefabrikovaných panelů, podlaha hnojiště bude betonová. Hnojiště a manipulační plocha za stájí budou odkanalizovány do zemní železobetonové kruhové jímky.

Silážní žlab:

Pod jižní podélnou stěnou stáje bude novostavba silážního žlabu o rozměrech cca 9 m šířka a 36m délka. Silážní žlab bude průjezdný, stěny silážního žlabu budou z prefabrikovaných betonových panelů profilu T. Silážní žlab bude odkanalizován do zemní železobetonové kruhové jímky.

Zemní jímka:

Pod jižní podélnou stěnou hnojiště bude zemní železobetonová jímka o průměru cca 14 m a užitné hloubce 4 m. Jímka bude zastropená. Vedle jímky bude výdejní místo určené pro čerpání obsahu jímky (směsi hnojůvky a odpadních vod ze stáje), rozměry tohoto místa cca 4 * 6 m.

Přípojka vody

Pro objekt novostavby stáje bude vybudována nová přípojka vody z obecního vodovodu

Komunikace:

Mezi jednotlivými objekty budou vybudovány komunikace pro jejich napojení a napojení na stávající komunikaci východně od novostavby stáje

Splašková kanalizace:

Mezi objety stáje, hnojiště, silážního žlabu a zemní jímkou bude vybudována splašková kanalizace

Dešťová kanalizace:

V areálu bude vybudována dešťová kanalizace se zaústěním do obecní kanalizace východně od stáje.

Rozvody NN:

pro napojení objektu stáje budou vybudovány rozvody NN

Technologické řešení

Ustájení

Stáj je navržena jako stelivová boxová volná s třířadým uspořádáním lehacích boxů. Stáj bude podélně rozdělena oboustranným plochým krmným stolem na 2 poloviny. V 1 polovině stáje budou ve 2 skupinách ustájeny laktující dojnice, v druhé polovině stáje budou ustájeny jalovice ve věku 3 – 24 měsíců a krávy stojící na sucho. V části laktujících krav bude instalován 2-místný dojící robot, který zajistí bezproblémové podojení všech dojnic průběžně během celého dne, nad robotickým stáním bude vybudován prostor strojovny pro toto zařízení

Oboustranný krmný stůl bude mít šířku cca 5m a krmné chodby 3,2 a 3 m, hnojné chodby budou v šířce cca 2,6 a 2,8m. Šířka lehacích boxů bude u dojnic 1200mm u jalovic od 700 do 1100 mm, dle věku  a velikosti ustájených zvířat. Délka lehacího boxu u dojnic bude 2400-2500 mm u jalovic od 1700 do 2400 mm.

Krmení a napájení

Dojnice budou krmeny ze středového  krmného stolu, na který bude krmivo zakládáno mobilním krmným vozem. Vstupu do krmného stolu zabraňují šíjové zábrany. Do krmiště budou krávy vstupovat průchody mezi boxovými loži. Pro zakládání krmiva bude volen míchací krmný vůz tažený traktorem. Ve směsné krmné dávce bude kromě objemového krmiva (siláž, senáž, seno) obsaženo i krmivo jadrné. Krmiště na straně žlabu je zakončeno předpožlabnicovým stupínkem, který zamezuje kálení do žlabu.

Napájení bude zabezpečeno z napajedel vybavených řízeným přihříváním. Počet napajedel odpovídá počtu dojnic ve skupině a stáji. V hlavních průchodech je navržen prostor pro evaporaci zvířat a je zde umístěno drbadlo.

Odkliz hnoje

Vyhrnování chlévské mrvy bude prováděno na hnojiště, které přes manipulační plochu  navazuje na prostor samotné stáje.

Dojení a úchova mléka

Pro dojení produkčních dojnic je navrženo osazení dvou jednomístných dojících robotů GALAXY Staline. Ty budou postaveny uprostřed stáje u každé produkční sekce. Provoz navrhovaných dojících robotů je plně automatizovaný a nevyžaduje trvalou obsluhu jako je u běžných provozů s dojírnami. Systém dojení zvířat je volný, řízený chovatelským programem v PC. Dojnice dle zootechnických požadavků a laktační křivky jsou automaticky pomocí selekční branky vpouštěny do prostoru dojících robotů, kde jsou automaticky podojeny.

Jako zdroj podtlaku bude použita bez olejová vývěva. Mytí a dezinfekci dojícího zařízení zabezpečuje automaticky dezinfekční automat. Mléko je z prostoru robota přečerpáváno mléčným čerpadlem do mléčnice.

Dojnice docházejí do dojícího robota volně – dle potřeby,  vstup do prostoru čekárny před robotem řídí instalované preselekční branky. Po vydojení se dojnice vracejí do prostoru krmné chodby k založenému krmnému žlabu. Počet dojení je závislý na laktační křivce dojnice a je prováděno 2 x až 3x denně.

Odpadní vody

Odpadní vody z proplachu dojícího robota a mléčnice budou svedeny do systému čerpání nové skladovací jímky. Do této jímky budou svedeny i plochy hnojiště, silážního žlabu a plochy pro telata.

Prosvětlení a odvětrání

Stáj bude řešena jako volná, v maximální míře otevřená vzdušná stáj. Boční stěny jsou tvořeny do výšky 0,6 m betonovým základem nad tímto bude osazena svinovací ventilační  plachta. Ve hřebeni je instalována větrací štěrbina. Prosvětlení stáje bude zajištěno pomocí částečně průhledné krytiny objektu a zářivkovými tělesy.

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Vlastní výstavba v návaznosti na vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení, předpoklad zahájení květen 2009, doba výstavby cca 4 měsíce.

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

S ohledem na popsaný charakter stavby z hlediska vlivů na životní prostředí, tedy její velikostí charakteristiky a druhu provozu po provedené  výstavbě, je možné konstatovat, že předpokládanými dopravními a emisními vlivy bude zasažena pouze obec Nové Dvory.

### B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Souhlas se záborem ZPF s ohledem na zábor do 1 ha – Městský úřad Žďár nad Sázavou

Územní řízení o umístění stavby  – Městský úřad Žďár nad Sázavou

Stavební řízení o povolení stavby  – Městský úřad Žďár nad Sázavou

## B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1. Půda

Zábor půdy

Protože se v daném případě jedná o „stavbu na zelené louce“ na pozemku, který je veden v zem. půdním fondu je třeba před započetím stavebního řízení požádat o vynětí potřebné části tohoto pozemku ze ZPF příslušný orgán ochrany ZPF.

Jelikož se jedná o plochu do 1 ha  bude jím příslušný Městský stavební úřad.

Pro účely bonitace zemědělských půd v ČR se za základní mapovací a oceňovací jednotku považuje bonitovaná půdně - ekologická jednotka (BPEJ). Tyto jednotky byly vyčleněny na základě podrobného vyhodnocení vlastností klimatu (T), genetických vlastností půd (P), půdotvorných substrátů (G), zrnitosti půdy (Z), obsahu skeletu (K), hloubky půdy (H), sklonitosti a expozice (E).

Konkrétní vlastnosti bonitovaných půdně- ekologických jednotek jsou vyjádřeny pětimístným kódem. Prvé číslo kódu BPEJ vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu, druhé a třetí číslo stanoví příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, čtvrté a páté číslo konkretizuje agronomicky významné půdní vlastnosti, přičemž v ČR čtvrté číslo kódu vyjadřuje kombinaci sklonitosti a expozice vůči světovým stranám a páté číslo kombinaci hloubky a skeletovitosti.

Dotčený pozemek  má BPEJ  7. 29. 11.

Z uvedené klasifikace je patrné, že pozemek staveniště a jeho nejbližší okolí se nacházejí v klimatickém regionu kódovaném číslem 7, což je region MT 4 - mírně teplý,  vlhký. Tento klimatický region je charakterizován sumou teplot nad 10o v hodnotě 2200 - 2400, průměrnou roční teplotou 6-7o C, ročním  úhrnem srážek 650 - 750 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období je zde 0-10 a vláhová jistota 10.

Další dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ), což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

Dvojčíslí 29 znamená, že se jedná o hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry.

Na čtvrtém místě je u jedné BPEJ kód 1, což znamená kombinaci svažitosti a expozice,  kdy kategorie svažitosti   je číslo  2 a kategorie expozice 0. Kategorie sklonitosti vyjádřená číslem 2 je charakterizována jako mírný svah (3-7o). Expozice 0 – severní.

Páté číslo (1) udává kód kombinace hloubky půdy a skeletovitosti - tedy skeletovitost 0-1 a hloubku 0-1. Jedná se tedy o půdu bezskeletovitou až slabě skeletovitou (s celkovým obsahem skeletu 10- 25 %), středně hlubokou (30 - 60 cm) až hlubokou.

I.1.2 Hodnocení z hlediska třídy ochrany zemědělské půdy a stupně přednosti v ochraně

Třídy ochrany (celkem 5 tříd)  zemědělské půdy byly vytvořeny v rámci bonifikace československých zemědělských půd a nového zákona o ochraně zemědělského půdního fondu jako účelové agregace bonitovaných půdně-ekologických jednotek pro potřeby dokonalejšího působení zejména zákona na ochranu zemědělské půdy.

Jednotlivé BPEJ zařazuje do tříd ochrany Metodický pokyn MŽP ČR, odboru ochrany lesa a půdy č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 1996, který je platný od 1. 1. 1997. Tento pokyn rozděluje jednotlivé BPEJ celkem do pěti třít ochrany (I – nejvyšší až 5 – nejnižší)

Bonitovaná půdní ekologická jednotka BPEJ 5.29.11. je zmiňovaným pokynem  zařazena do II., tedy vysoké třídy ochrany.

I když půdy v této třídě ochrany patří v klimatickém regionu k nadprůměrným a  jsou jen podmíněně odnímatelné, lze s využitím zemědělského půdního fondu pro uvedený účel souhlasit s tím, že bude vyhověno požadavkům a zásadám ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona ČNR č.334/92 Sb., část III a to tím, že bude zastavěna jen nejnutnější plocha ZPF a nebude narušována organizace půdního fondu. Jedná se o malý rozsah záboru určený pro zemědělskou prvovýrobu,  v  návaznosti na současné prostory farmy oznamovatele.

Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit průzkumem na místě. Pro orientační účely této dokumentace  lze uvažovat s průměrnou mocností orniční vrstvy  45 cm. Kubatura skrývky ornice  z plochy staveniště  představuje zhruba 4000 m2 x  0,45  =  1800 m3.

Část objemu skrývky bude využita  pro konečné terénní úpravy (ohumusování) a ozelenění areálu a využití zbylé části je investor povinen zajistit a dokladovat ve spolupráci s příslušným orgánem. V současné fázi přípravy záměru nejí ještě známo místo dočasného uskladnění ani využití sejmuté ornice.

Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.

Nenachází se ani na území jež bylo zařazeno do evropského seznamu Natura 2000, tvořeného ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.

Ochranná pásma

Místo výstavby stáje není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“), lesních porostů (rovněž 50 m „ze zákona“) a vodních zdrojů.

Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem (např. skladebné prvky ÚSES ) nebo významným krajinným prvkem „ ze zákona“.

### B.II.2.Voda

K výpočtu potřeby vody byla použita směrnice Ministerstva zemědělství ČR a vyhl. č. 428/2001 Sb.

Ve smyslu uvedených zásad představuje průměrná spotřeba vody v nové stáji:

| Navrhovaný stav |
| --- |
| Sekce | Kategorie | Kategorie | Kapacita | Spotřeba vody (m3/1 ks/ 1 rok) | Roční spotřeba vody | Celková denní spotřeba průměrná (l) |
| 1 | Krávy | D | 92 | 22 | 2024 | 5545,21 |
| 2 | mladý skot | J+B | 62 | 18 | 1116 | 3057,53 |
| 4 | telata | Tm | 15 | 4 | 60 | 164,38 |
| Celkem |  | 169 |  | 3200 | 8767,1 |

Zásobování vodou

Nová stáj by měla být zásobována vodou z obecního vodovodu. Ke stáji bude vybudována nová přípojka vody. Vzhledem k ukončení provozu ve stávající stáji skotu, která je napojena na vlastní zdroj je možno napojení nové stáje i na tuto studnu.   Toto bude upřesněno v rámci stavebního řízení.

### B.II.3. Ostatní  surovinové a energetické zdroje

Spotřeba surovin

Objemová krmiva

krmná dávka ve  zkrmitelné sušině krmiva je 5,5t /DJ/rok

Celková potřeba objemových krmiv   5,5 t/rok * 145,1 DJ     =    798,05 t/rok

Jadrná krmiva

Celková potřeba jadrných krmiv    4kg/VDJ/den x 115,1 x 365 dní  = 211,8 t/rok

Krmná dávka je dnes běžně sestavována na bázi konzervovaných krmiv, tedy bílkovinných jetolotravních senáží a glycidových kukuřičných siláží s určitou dávkou sena nebo krmné slámy. Sušina siláží a senáží je pohybuje okolo 35 %.

Seno:   		cca   40 t

Siláže a senáže:	cca  2200 t

Stelivová sláma

Pro nasáknutí veškeré vyprodukované moči je třeba nastýlat  8,5 kg slámy/DJ/den.

Celková roční potřeba stelivové slámy:       8,5 kg/DJ/den x 145,1  DJ*365  = 450,2 t/rok

Spotřeba energií

Rozvod elektrické energie bude na farmě vybudován nový. Technologická elektroinstalace napojena na hlavní rozvaděč v objektu. Přípojka NN bude vedena z trafostanice ze stávajícího areálu farmy oznamovatele.

Rozvodová soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-C-S ochrana dle ČSN 33 2000: samočinným odpojením od zdroje (neživé části)

krytím a izolací (živé části)

vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51: viz technická zpráva elektro

očekávaná roční spotřeba el. energie :   cca  100 000 kWh

Měření spotřeby el. energie se bude provádět centrálně v rozvaděči. Jištění proti  přetížení a zkratu budou zajišťovat jističe v hlavním rozvaděči.

Zemní plyn

Technické řešení stájového objektu skotu a ostatních pomocných objektů farmy  neklade žádné nároky na zdroje tepla spotřebu paliva.  Energetická bilance technického a sociálního zázemí je řešena elektrickými spotřebiči.

Další surovinové vstupy

Další surovinové či energetické zdroje pro posuzovaný záměr není z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí (zprostředkované vlivy výstavby) nutno uvažovat, poněvadž nedochází k nárokům na kamenivo, zeminy, štěrkopísky či jiné přírodní zdroje, které by musely být opatřovány vyvolanou těžbou v krajině. Některé požadavky na materiály zemních prací mohou být uspokojeny použitím nezávadné stavební sutě z demolic v areálu farmy.  Stavební materiály budou jinak dováženy ze stávajících výroben konstrukcí, stavebnin, betony budou buď míchány dodavatelem na stavbě, případně dováženy z betonárky vybraného dodavatele.

### B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační napojení

Obcí  Nové Dvory  prochází silnice I. tř. č. 19.  z  Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou. Na tuto silnici pak navazuje síť místních účelových komunikací. Na jednu z těchto komunikací, která vede z obce jižním směrem, bude napojena nová farma chovu skotu.

Severně od místa výstavby je navržena přeložka silnice I/19 - obchvat obce Nové Dvory.

Doprava a její frekvence

Vzhledem k uvedeným údajům o provozu farmy skotu dojde k určitým změnám dopravní frekvence spojené s provozem stáje. Hlavní zatížení bude představovat dovoz krmiv do stáje a odvoz chlévské mrvy.

Vzhledem k tomu, že po dokončení záměru dojde vlivem provozu stáje  ke změnám především v produkci exkrementů i dovozu krmiv a steliv, je nutné alespoň rámcově vyhodnotit systém a frekvenci dopravy s ohledem na vyhodnocení změny dopravního zatížení v daném území a tím i získání podkladů pro zatížení území, především ovzduší, emisními vlivy liniové dopravy.

Dopravní zatížení odvozem mléka:

Mléko bude odváženo denně, je třeba tedy 365 nákladních automobilů.

Dopravní zatížení odvozem hnoje:

Ve stáji  bude vyprodukováno celkem 1664 t hnoje. Přibližná kapacita valníku pro přepravu chlévské mrvy je 9 t. Z toho vyplývá, že po realizaci záměru bude pro odvoz vyprodukované chlévské mrvy  třeba vyskladnit  cca 185 vozů za rok.

Hnůj bude  odvážen z hnojiště přímo k aplikaci na pozemky.

Dopravní zatížení dovozem krmiv:

Celková potřeba jadrných krmných směsí pro skot je uvažována ve výši 46 t ročně. Objem dopravního prostředku (přepravníku sypkých krmných směsí) se pohybuje od 10 do 20 m3, což při průměrné objemové hmotnosti krmné směsi 550 kg/m3 představuje v průměru 211,8 t. Celková spotřeba dopravních prostředků na dovoz krmných směsí za rok je tedy 27 vozů.

Dávka objemných krmiv bude sestavena především na bázi senáží a siláží (cca 2200  t) a zčásti sena (cca 40 t). Seno bude dopravováno do skladu ve formě velkoobjemových balíků na vozech s kapacitou 2 t, tedy zhruba 20 vozů. Senáže budou skladovány novém silážním žlabu a  v místě ve formě lisovaných balíků, kam budou dopravovány traktory s kapacitou 10 t z pole při sklizni pícnin – 220 průjezdů.

Dopravní zatížení dovozem steliv:

Doprava steliv  je dána spotřebou ve stlaném provozu stáje. Tato spotřeba je také uvedena v kap. 1. 3. a činí celkem 450 t za rok. Do skladu steliva bude dopravována vozy  s kapacitou cca 30 m3 a to při objemové hmotnosti 65 kg/m3 znamená, že na jednom voze bude dovezeno zhruba 1,5 t slámy. K přepravě výše uvedeného množství velkoobjemovými vozy, bude tedy třeba převést 300 vozů ročně.

Dopravní zatížení odvozem a dovozem skotu:

Pro odvoz zástavových býčků  nebo jatečných krav v průběhu roku, které budou prodávány bude třeba maximálně 10 ks nákladních automobilů.

Dopravní zatížení odvozem kadaverů:

Vzhledem k nízkému úhynu chovaných zvířat bude i nízké dopravní zatížení spojené s jejich odvozem a je odhadován na cca 10 nákl. automobily ročně.

Při započtení příjezdu zhruba dvou osobních automobilů denně, bude celkový denní ekvivalent příjezdu dopravní techniky, která bude zajišťovat  obsluhu stáje, do místa farmy  oznamovatele ze silnice a z okolních pozemků,   cca 5 vozidel (v praxi jde o sezónní nepravidelnosti).

Souhrn:

| Druh Vozidla | Navrhovaný stav dopravy spojený s provozem farmy skotu | Denní ekvivalent průjezdu (příjezd + odjezd) |
| --- | --- | --- |
|  | (ročně) | Denně (rok/365*2) |
| Nákladní vůz | 365+27+20+10+10=432 | 2,37 |
| Traktor | 185+20+220+300=725 | 3,97 |
| Osobní | 730 | 4 |
| Celkem | 1887 | 10,34 |

V navrhovaném stavu lze očekávat příjezd  1157 ks nákladních dopravních prostředků za rok. V praxi půjde samozřejmě i o sezónní nepravidelnosti se špičkou v obdobích sklizně pícnin a svozu slámy po sklizni.

Rozsah této dopravy je natolik nevýznamný, zejména z pohledu její  frekvence v současném stavu, danému dnešním provozem stáje provozovatele v obci, že podle orientačních výpočtů zpracovatele oznámení představuje  zatížení emisemi CO2, NOx a HC tak malých hodnot, které jsou naprosto nevýznamné. K zásadním změnám v typu dopravy v lokalitě farmy vlivem realizace záměru nedojde. Obcí navíc prochází poměrně frekventovaná silnice I. tř., jejíž obchvat je plánován severně od navrhované farmy.

Celkové zhodnocení dopravního zatížení z hlediska kvantifikace pohybu vozidel jednotlivých typů a jejich emisní účinky na ovzduší jsou uvedeny v následující kapitole.

Vlastní dopravní zatížení v průběhu výstavby je krátkodobé a jednorázové, které bude spočívat především v odvozu odpadů, vzniklých při výstavbě (největší objem bude představovat výkopová zemina), dovozu segmentů opláštění stájové konstrukce a technologických zařízení.

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Ovzduší

Amoniak

Při provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva, steliva, výkaly) látky, které mohou způsobit znečištění ovzduší. Jedná se především o amoniak, sirovodík a kysličník uhličitý. Sirovodík a kysličník uhličitý se při dodržování zásad správného provozu, pro které nový provoz ustájení skotu v posuzované stáji  bude vytvářet příznivé předpoklady, pohybují na velice nízké úrovni koncentrace a neměly by v žádném případě překročit parametry, uvedené v technických doporučeních Mze ČR. Za těchto předpokladů nemohou tyto emise v zásadě ovlivnit životní prostředí. Tyto koncentrace neovlivní negativně zdravotní stav zvířat ani obsluhy skotu v okolním prostředí se díky dostatečnému ředění větracím vzduchem výrazně negativním způsobem neprojeví.

Produkce amoniaku a pachů, která způsobuje značné problémy především v chovech prasat a drůbeže, se u skotu,  kde s ohledem na charakter chovu a koncentraci a intenzitu zápachu a současně i úroveň produkce amoniaku neprojevuje natolik negativně.

Tato emisně příznivá situace u stájí pro skot a u skladů hnoje, zejména při krátkodobém skladování, souvisí jednak s emisně vyhovujícím složením exkrementů skotu z hlediska obsahu N ve vazbě na převládající podíl objemných krmiv v krmné dávce, jednak s nižší plochou a kubaturou stáje v přepočtu na jednu DJ, což příznivě ovlivňuje emitující plochy a zároveň vyžaduje relativně nízké množství vzduchu k odvodu amoniakálních emisí a jejich rozptýlení mimo stáj.

Podle zahraničních údajů (Oldenburg) je průměrná potřebná dávka přívodu vzduchu v m3/hod. na 1 DJ ve stájích pro skot pouze 268, zatímco například v halách pro chov drůbeže 1040. Podle výsledků zahraničního výzkumu (Oldenburg: Geruchs und Amoniak-Emissionen aus der Tierhaltung) se průměrná produkce amoniaku vztažená na jednu dojnici pohybuje při řádném hospodaření v systému stelivového ustájení v hodnotách do 7 kg/ks/rok (rovněž je uvažována produkce ve stájovém objektu a skladu mrvy). Podle dalších zahraničních pramenů, které udávají produkci amoniaku vesměs na 1 VDJ se hodnoty u skotu pohybují od 18 kg (Buijsman,1985) do 26,2 kg  (Anonym,1989).

Vzhledem k tomu, že 20. 12. 2006 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým jsou stanoveny emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a kde jsou uvedeny emisní faktory pro amoniak, je nutné úvahy o produkci uvést následovně:

EMISNÍ FAKTORY PRO VYJMENOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE

(kg NH3  . zvíře-1 . rok-1)

| KATEGORIE ZVÍŘAT | Stáj | Hnůj | Kejda | Zapravení do půdy | Pastva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKOT – Stelivové ustájení |
| Krávy | Optimální způsob | 10,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 |
|  | Zastaralý způsob | 12,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 |
| Telata, býci, jalovice | Optimální způsob | 6 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 |
|  | Zastaralý způsob | 9,5 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 |
| Bezstelivové ustájení |
| Telata, býci, jalovice | 5,5 | 0 | 2,5 | 5,0 | 1,8 |

Emise amoniaku ze stáje

Navrhovaná farma chovu skotu:

| Navrhovaný stav | E.F.kg NH3 | Emise NH3 z chovu |
| --- | --- | --- |
| Sekce č. | Kategorie | Kateg. | Kapacita | Stáj | Skladování hnoje | zapravení do půdy | Celkem | Celková roční emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho skladování hnoje | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 1 | Krávy | D | 92 | 10 | 2,5 | 12 | 24,5 | 2,25 | 0,92 | 0,23 | 1,10 | 105,02 |
|  | Mladý skot | J | 62 | 6 | 1,7 | 6 | 13,7 | 0,85 | 0,37 | 0,11 | 0,37 | 42,47 |
| 2 | Telata mléčná | Tm | 15 | 6 | 1,7 | 6 | 13,7 | 0,21 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 10,27 |
|  |  |  | 169 |  |  |  |  | 3,31 | 1,38 | 0,36 | 1,57 | 157,76 |

Podle přílohy č. 1, zákona č. 86/2002 Sb., O  ochraně ovzduší se emise amoniaku vznikající jako vedlejší produkt při zemědělské výrobě se nezpoplatňují.

Z hlediska zařazení do kategorie zdrojů znečišťování podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., patří nová stáj  oznamovatele mezi malé zdroje znečišťování.

S ohledem na kapacitu stáje nebude v navrhovaném stavu  dosaženo celkového hmotnostního toku emisí amoniaku ze stáje skotu nad 500 g/h. (hodnoty hmotnostního toku  jsou uvedeny v tabulkách). Na tuto stáj se tedy nevztahuje emisní limit amoniaku, stanovený výše uvedeným nařízením vlády, který představuje 50 mg/m3 a platí při hmotnostním toku  emisí vyšším než 500 g/h (nař. vl. Č. 356/02 Sb.).

V zadání stavby, nebyly údaje o  výměně vzduchu ve stáji uvedeny. Vzhledem k tomu, že se jedná o systém vzdušné stáje  s přirozeným větráním, bude se zcela jistě jednat o takové množství, že vyprodukovaný amoniak bude dostatečně „naředěn“ a jeho koncentrace nebude dosahovat maximální hranice. V literatuře je uváděno, že dostatečný přívod vzduchu do stáje pro skot se pohybuje v intervalu od cca 250 do 300 m3/hod/1 VDJ.  V tomto případě by koncentrace amoniaku v emitujícím vzdušném proudu dosahovala výše 5,48 mg/m3 (250 m3/hod ), což je výrazně nižší hodnota než výše uvedený emisní limit.

V uvedeném nařízení vlády jsou dále uvedeny technologie snižující emise amoniaku ze stájí, skladů kejdy nebo hnoje a jejich aplikace na pozemky. Některé tyto technologie budou,  při provozu  stáje využity a níže je uvedena produkce amoniaku při realizaci těchto opatření.

U skladu hnoje bude používáno ponechání hnoje v klidu do vytvoření přírodní krusty. Korekce EF pro skladování hnoje je stanovena na -40 %.  Při aplikaci hnoje bude uplatněna další snižující technologie jako je zaorání hnoje  do 24 hod po aplikaci (redukce 60 %).

| Redukovaná emise amoniaku po uplatnění snižující opatření spočtená podle EF NV 615/06 Sb. |
| --- |
| ponechání hnoje v klidu do vytvoření přírodní krusty = -40% (snížení EF ze skladování hnoje) |
| zapravení hnoje do půdy při orbě do 24 hod = -60% (snížení EF z aplikace hnoje) |
| Navrhovaný stav | E.F.kg NH3 | Emise NH3 z chovu |
| Sekce č. | Kategorie | Kateg. | Prům. Počet zvířat | Stáj | Skladování hnoje | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho skladování hnoje | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 1 | Krávy | D | 92 | 10 | 1,5 | 4,8 | 16,3 | 1,50 | 0,92 | 0,14 | 0,44 | 105,02 |
|  | Mladý skot | J | 62 | 6 | 1,02 | 2,4 | 9,42 | 0,58 | 0,37 | 0,06 | 0,15 | 42,47 |
| 2 | Telata mléčná | Tm | 15 | 6 | 1,02 | 2,4 | 9,42 | 0,14 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 10,27 |
|  |  |  | 169 |  |  |  |  | 2,22 | 1,38 | 0,22 | 0,63 | 157,76 |

Pachové látky

Podle. § 10 zákona č. 86/2002 Sb., není dovoleno vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad míru způsobující obtěžování obyvatelstva. Dále se zde uvádí, že prováděcí právní předpis stanoví přípustnou míru obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování.

Tímto prováděcím právním předpisem je  Vyhláška č. 362/2006 Sb. ze dne 28. června 2006 o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování.

Protože metody uvedené ve vyhlášce je možné aplikovat až po zahájení provozu ve stáji, produkce pachových látek vznikajících v posuzované stáji byla posouzena ve výpočtu ochranného pásma chovu zvířat, zpracovaného v rámci tohoto oznámení a je použito jako podklad pro vyhodnocení vlivu provozu stavby na obyvatelstvo.

Bylo spočteno podle metodiky Státního zdravotního ústavu. Metodika byla publikována v časopise SZÚ Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 8/1999. Tento metodický postup je založen na objektivním kvantitativním výpočtu produkce zápachových látek, vyjádřených sumou emisních čísel z jednotlivých chovů zvířat v závislosti na počtu zvířat a technologii ustájení a vychází z dlouholetých zkušeností u nás i v zahraničí.

V této rozptylové studii zápachových látek,  je použita větrná růžice ČHMÚ a využity korekce na  bariérovou  zeleň mezi stájí a objektem hygienické ochrany, která je již dnes funkční   (OP je přílohou oznámení) .

Navrhované ochranné pásmo nezasahuje nejbližší obytné domy severně od stáje. Z uvedeného výpočtu je zřejmé, že navrhovanou výstavbou farmy skotu  by nemělo docházet k  obtěžování obyvatelstva nejbližší obytné zástavby obce Nové Dvory. To je dáno vlivem  malé, kapacity stáje, uplatněné progresivní, emisně příznivé technologie ve stáji (otevřená vzdušná stáj) a vzdáleností stáje od obytné zástavby. Navíc bude opuštěna stávající stáj chovu skotu, která je situována uvnitř obytné zástavby, což povede k patrnému vylepšení imisní situace v okolí nejbližších obytných objektů.

Produkce oxidu uhličitého

Podle Informačního listu Mze ČR 01.01.08. 11/1993, Základní provozně technologické ukazatele pro skot, je produkce oxidu uhličitého stanovena v závislosti na živé hmotnosti následovně:

| Kategorie | Hmotnost | Počet ks | Prod. CO2 na 1 ks | Produkce CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg) |  | (mg . s-1 . ks-1) | (kg . h-1) |
| Krávy | 570 | 92 | 74 | 24,51 |
| Mladý skot | 310 | 62 | 45 | 10,04 |
| Telata | 60 | 15 | 13 | 0,70 |
| CELKEM |  |  |  | 35,25 |

Produkce   tepla

| Hmotnost v kg.ks-1 | W . ks-1 při teplotě t1 ve oC |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 100 | 288 | 281 | 273 | 266 | 258 |
| 150 | 389 | 379 | 369 | 359 | 349 |
| 220 | 515 | 502 | 488 | 475 | 461 |
| 500 | 949 | 924 | 899 | 874 | 850 |
| 600 | 1086 | 1058 | 1029 | 1001 | 972 |

Při průměrné uvažované teplotě t1 = 10 o C  je produkce tepla následující:

Navrhovaný stav

| Kategorie | Hmotnost | Počet ks | Prod. tepla 1 ks | Produkce tepla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg) |  | (W. ks-1) | (kW) |
| Krávy | 570 | 92 | 1058 | 97,34 |
| Mladý skot | 310 | 62 | 633 | 39,25 |
| Telata | 60 | 15 | 208 | 3,12 |
| CELKEM |  |  |  | 139,70 |

Uvedené množství nebude mít žádný vliv na mikroklimatickou situaci lokality.

Produkce   vodních par

| Hmotnost v kg.ks-1 | mg . ks-1 . s-1 při teplotě t1 ve oC |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 100 | 21 | 27 | 36 | 47 | 60 |
| 150 | 28 | 37 | 48 | 63 | 81 |
| 220 | 38 | 48 | 64 | 84 | 107 |
| 500 | 68 | 89 | 118 | 154 | 197 |
| 600 | 78 | 102 | 135 | 176 | 226 |

Při průměrné uvažované teplotě t1 = 10 o C  je produkce vodních par následující:

Navrhovaný stav

| Kategorie | Hmotnost | Počet ks | Prod. vod. par 1 ks | Produkce vod. par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg) |  | (mg. ks-1.s-1) | (kg .hod-1) |
| Krávy | 570 | 92 | 102 | 33,78 |
| Mladý skot | 310 | 62 | 81 | 18,08 |
| Telata | 60 | 15 | 18 | 0,97 |
| CELKEM |  |  |  | 52,83 |

Produkce prachu

Vzhledem k tomu, že při krmení  a stlaní bude manipulováno s našrotovaným jadrným krmivem a slámou, které bývají největším zdrojem prašnosti, je toto hlavním potencionálním zdrojem prachu.

Při průměrné spotřebě steliva 450,2 t/rok a jadrného krmiva 211,8 t/rok je možné předpokládat prašnost v rozsahu 0,1 % celkové spotřeby krmiv a steliv. Tzn., že ve stáji by mělo vznikat zanedbatelné množství cca 0,66 t prachu.

Krmné směsi jsou do areálu naváženy tzv. KUKA vozy, kterými jsou hermetickou cestou pneumaticky dopravovány do uzavřených zásobníků krmiv u stáje. Každý zásobník je opatřen tkaninovým filtrem, který zabraňuje úniku prachu do ovzduší. Zůstává tedy v zásobnících na krmivo a je spotřebováno zvířaty. V případě steliva se jedná  o prašnost občasnou a lokální uvnitř stáje.

Po omezenou dobu může vznikat určité množství prachu též jako důsledek  výkopových a stavebních prací. I tento zdroj by však měl být lokalizován na místě výstavby.

Hlavní liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší

Liniové zdroje - doprava

Liniové zdroje znečištění budou představovány prakticky všemi dopravními prostředky zajišťujícími obsluhu farmy, které se budou pohybovat po příjezdové cestě k nové stáji, která vede po okraji obce.

Rozbor rozsahu dopravy spojené s provozem objektu chovu skotu  jsem podrobně uvedl v předcházející kapitole. Z uvedené frekvence lze podle údajů, které jsou získány z výpočtu programem MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory verze 2002), zjistit zhruba úroveň znečištění z uvedených liniových zdrojů.

Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů ((g/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.

Tímto programem lze provádět vzájemně porovnatelné výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivů motorových vozidel na ovzduší.

Pro určení emisních parametrů skupin vozidel OA (osobní automobil), LNA (lehký nákladní automobil a TNA (těžký nákladní automobil) byly pomocí programu MEFA použity pro rok 2008 následující parametry):

| Typ vozidla | Palivo | Průměrný rok výroby | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): | Vzdálenost přejezdu (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OA | Benzin | 2000 | Euro3 | 30 | 0,4 |
| TNA | Diesel | 1996 | Konvenční | 30 | 0,4 |

|  |  | Emisní faktory rok 2008 (g/km) |
| --- | --- | --- |
| Typ vozidla | Palivo | tuhé částice (PM10) | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| OA (rychlost jízdy 30 km) | Benzin | 0,0005 | 0,0065 | 0,2207 | 0,7646 | 0,0675 |
| TNA (rychlost jízdy 20 km) | Diesel | 7,025 | 0,0387 | 82,77 | 60,57 | 12,35 |

Je uvažován příjezd a odjezd ke stáji po komunikaci na okraji obce ze silnice I. tř. vedoucí obcí  v délce 0,4 km. Podle toho lze předpokládat, s ohledem na frekvenci pohybu (uvedeno v části B.II.4.2 Doprava) a obsah hlavních škodlivin ve výfukových plynech jednotlivých reprezentantů, zhruba následující úroveň znečištění v navrhovaném stavu:

| Navrhovaný stav | Celkové emise (g/den) | Celkové emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| Typ vozidla | Počet přejezdů denně | Počet ujetých km | tuhé částice (PM10) | SO2 | NOx | CO | CxHy | tuhé částice (PM10) | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| OA | 4 | 1,6 | 0,0008 | 0,0104 | 0,3531 | 1,2234 | 0,108 | 0,0003 | 0,0038 | 0,1289 | 0,4465 | 0,0394 |
| TNA | 6,34 | 2,536 | 17,815 | 0,0981 | 209,9 | 153,61 | 31,32 | 6,5026 | 0,0358 | 76,615 | 56,066 | 11,432 |
| Celkem | 10,34 |  | 17,82 | 0,109 | 210,3 | 154,8 | 31,43 | 6,503 | 0,04 | 76,74 | 56,51 | 11,47 |

Tato emisní zátěž je zcela nevýznamná, především vzhledem k celkovému provozu na silnici I. tř. vedoucí obcí.

Plošné zdroje znečištění

Hlavní zdroj plošného znečištění představuje vyvážení a aplikace hnoje na plochy určené ke hnojení. Exaktní tuzemské údaje o uvolněném množství amoniaku při tomto procesu nejsou k dispozici, neboť emise amoniaku do ovzduší ovlivňuje řada faktorů (např. způsob aplikace, včasnost zaorání, půdní podmínky, povětrnostní podmínky atd.). Zde je třeba zohlednit, že řádné hnojení pozemků chlévským hnojem vede ke zvýšení podílu organické hmoty v půdě a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv a k jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy a dále do podzemních vod.

Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 615/2002 Sb., je možné do určité míry odhadnout emisi amoniaku v této fázi manipulace s  hnojem. Spočtené roční emise podle EF jsou uvedeny ve výše uvedených tabulkách.

### B.III.2. Odpadní vody

B.III.2.1.  Odpadní vody skladované v nové jímce Wolf a používané jako statkové hnojivo:

Odpadní vody skladované v nové jímce budou představovány především hnojůvkou z plochy hnojiště dále pak technologickými odpadními vodami z dojírny a mléčnice, odpadními vodami z kontaminovaných  manipulačních ploch (hnojné koncovky, plocha mléčných telat)  a splaškovými odpadními vodami ze sociálního zařízení.

a. Odpadní vody splaškové z hygienických zařízení:

Součástí zázemí stáje bude i hygienické zařízení pro personál. Splaškové odpadní vody z hygienického zařízení budou zaústěny do kanalizace dojících robotů a skladovány společně v nové jímce.

Roční produkce splaškových odpadních vod z hygienických zařízení:

Provoz všech stáje zajistí 1 pracovník.

produkce  20 m3 /rok   ………………………..   20 m3 /rok

Kvalita odpadních vod - produkovány budou klasické odpadní vody se znečištěním

BSK5   -  400 mg .l-1

CHSK  -  800 mg .l-1

NL       -  360 mg .l-1

b. Produkce hnojůvky a kontaminovaných vod spadlých na plochu mléčných telat a hnojnou koncovku stáje:

Průměrné roční srážky	 	719 mm

Plocha manipulačních ploch             783 m2

(silážní žlab – 324 m2, manipulační plocha - 390 m2, plocha mléčných telat 45 m2 ,  výdejní plocha pro čerpání odp. vod 24m2)

Koeficient odtoku        		 0,7

Produkce …………..	783 x 0,719 x 0,7  =   394,1 m3. rok -1

c. Hnojůvka z hnojiště

- Výluh hnojůvky: při 20 % sušiny hnoje a 2 m výšce skladování je výluh  hnojůvky 4 %

1664  t hnoje   x    4 %  			  =     66,56 m3

- Pro výpočet dešťových vod se předpokládá, že do jímky odtéká cca  1/3 vod spadlých na plochu zaplněného hnojiště.

Průměrné roční srážky	 	719 mm

Plocha hnojiště		             550 m2

Koeficient odtoku        		 0,3

Produkce …………..	550 x 0,719 x 0,3  =   118,6 m3. rok -1

d. Technologické odpadní  vody z dojících robotů a mléčnice

(údaje dodané dodavatelem  dojírny)

1,5 m3  denně   		  =   547,5 m3. rok -1

Celkové množství hnojůvky a dešťových a ostatních odpadních vod skladovaných v nové jímce a používaných jako tekuté statkové hnojivo na pozemcích oznamovatele:

20 +394,1 + 66,56 + 118,6 + 547,5 =  1146,76 m3. rok -1

Jímka ještě musí mít objemovou rezervu pro zachycení přívalového deště při těchto parametrech:

Přívalový déšť : 	Qp = k x f x Sb x Sb x  900

Qp = 0,9 x 0,8 x 0,1270 x 0,130 x  900 =		10,7 m3

sběrná plocha Sb = 1270 m2,

součinitel odtoku    f                        =  0,80

intenzita 15-timinutového deště je i = 130 l/sec/ha.

převodní součinitel  z l/s na m3 pro 15 min. déšť  k

Potřeba skladovacích prostor pro vyprodukované množství odp. vod:

1157,46 / 12  * 6 měsíce =  578,73 m3

Pro šestiměsíční skladování vyprodukovaných odpadních vod, které budou využívány na polnostech jako tekutá  statková hnojiva, bude nutno vybudovat jímku a minimální kapacitě 580 m3.

Kruhová nádrž Wolf bude umístěna u hnojiště. Jímka bude dimenzována na minimálně šesti měsíční skladování vyprodukovaných tekutých statkových hnojiv.

Doba skladování  plně vyhovuje požadavkům daným zákonem 156/98 Sb., resp. vyhláškou MZe č. 274/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 476/2000 Sb. a vyhl. č. 473/02 Sb.), o skladování a způsobu používání hnojiv, kde je v § 4, odst. 3 uvedena  doba skladování tohoto druhu odpadních vod  minimálně 3 měsíce. Vyhovuje i klimatickým podmínkám v regionu.

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) o stanovení zranitelných oblastí, patří katastr obce mezi zranitelné oblasti.

Jímky, podlahy stájí, manipulačních ploch a všechny prvky  splaškové kanalizace  musí být řešeny jako vodotěsné. Technické řešení těchto prostor musí vyhovovat požadavkům české legislativy, zejména požadavkům zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a Vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb. o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

Investor musí  mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti jímky a celé splaškové kanalizace, provedené podle ČSN 75 09 05 autorizovanou firmou. Jímka nesmí podle výsledku třech předepsaných zkoušek vykazovat žádný únik vody. Tato zkouška musí být u zemních nádrží opakována jedenkrát za 5 let u nadzemních jedenkrát za 10 let.  (§ 6 odst. C. vyhl. č.  191/02 Sb.).

B.III.2.2.  Odpadní vody dešťové nekontaminované

Vzhledem k tomu, že stáj a ostatní objekty budou postaveny na dosud nezastavěném pozemku, dojde  k určité změně odtokových poměrů. Množství těchto vod bude vyplývat z úrovně srážek v dané oblasti a  plochy střechy objektu stáje a zpevněných komunikací.  Plocha nové střechy, komunikací a zpevněných ploch  cca 3800 m2.  Výstavbou farmy bude tedy nově vznikat cca 2200 m3 dešťových vod (3800  x  0,719  x  0,8 = 2185).

Pro úplnost bude odhadnut příspěvek nových zpevněných ploch pro přívalový déšť při těchto parametrech:

Přívalový déšť : 	Qp = k x f x Sb x 0,130 x  900

Qp = 0,9 x 0,8 x 0,3800 x 0,130 x  900 =		32,01 m3

sběrná plocha Sb = 1600 m2,

převodní součinitel na m3  k  = 0,9

součinitel odtoku    f                        =  0,80

intenzita 15-timinutového deště je i = 130 l/sec/ha.

Uvedený příspěvek je možno považovat z málo významný.

Dešťové vody ze střechy stáje a z čistých zpevněných ploch budou svedeny  po spádnici do nově budované dešťové kanalizace. Ta bude zaústěna do dešťové kanalizace obce, která prochází podél cesty jižním směrem od obce.

### B.III.3. Odpady

Problematika odpadů je řešena zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Odpady jsou hodnoceny a klasifikovány podle vyhlášky 381/01 Sb. ze dne 9. 11. 2001, kterou byl vydán katalog odpadů a stanoveny další seznamy odpadů. Odpady jsou vypočítány a zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a podle míry znalostí o možných drahách jednotlivých odpadů je uvedeno i možné řešení této otázky.

Při nakládání s odpady musí být respektovány zásady zmíněného  zákona č.185  ze dne 15. května 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek MŽP, dále  zejména zmíněné vyhl. č. 381/2001 a vyhl. č.383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.

Původce odpadů zejména je povinen:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6

- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

- každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s § 11

B.III.3.1. Odpady vznikající při výstavbě

Hlavním odpadem bude výkopová zemina ze stavby farmy skotu. Výkopová zemina, hlušina, případně kameny je katalogem klasifikována jako O - ostatní odpad, kód druhu odpadu 17 05 04, případná část 17 05 06 (hlušina). Její množství lze v současné době, s ohledem na projekční připravenost, stanovit pouze technickým odhadem (není znám přesný způsob zakládání stavby). Lze předpokládat, že část zeminy z výkopových  prací bude využita pro terénní úpravy a část bude odvezena na určenou skládku. Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení prováděcí projektové dokumentace. Podle technického odhadu by mohlo vzniknout zhruba 500 t tohoto odpadu.

Dalším odpadem, vznikajícím při výstavbě budou odpady  charakteru stavebních zbytků, odřezků či zmetků  (sklo, cihla kabely..). Ty budou ukládány na samostatnou stavební meziskládku a likvidovány v souladu s předpisy.

Obalový materiál z plastů  (15 01 02 - O) tomto případě fólie a obaly od součástek nebo  nápojů či jiných nezávadných tekutin nebo materiálů v odhadnutém množství cca 80 kg, budou  průběžně likvidovány stavební dodavatelskou firmou (odvozem na skládku TKO).

Také papírové (15 01 01 – O) či dřevěné obaly (15 01 03 – O) od např. technologických součástek a jiných materiálů se budou likvidovat sběrem a odvozem na skládku nebo do sběrných surovin.

Při finálních nátěrech konstrukcí objektů bude vznikat z nanášení nátěrových hmot (k.č. 08 01 11) barva s obsahem halogenových rozpouštědel, kategorie N. Její případné zbytky budou likvidovány odbornou firmou. Do doby odvozu ze staveniště musí být skladovány v nepropustné nádobě v uzavřené místnosti.

Dále bude v průběhu výstavby vznikat několik dalších druhů odpadů, které jsou specifikovány v níže uvedené tabulce.

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství (t) | Pravděpodobný způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (neobsahující nebezpečné látky) | O | 500 | částečně využití při konečných terénních úpravách areálu, částečně odvoz na skládku nebo odvoz k jinému využití |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (neobsahující nebezpečné látky) | O | případná část předchozího | částečné využití při ter. úpravách areálu, částečně odvoz na skládku nebo odvoz k jinému využití |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0,1 | prodej do sběr.surovin. |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 (neobsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky) | O | 0,01 | průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo ukládání na staveništní meziskládku a odvoz po ukončení stavby |
| 17 02 03 | Plast | O | 0,002 | průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo ukládání na staveništní meziskládku a odvoz po ukončení stavby |
| 17 01 01 | beton | O | 0,1 | Využití při jako podklad při zakládání staveb, jinak odvoz na povolenou skládku |
| 17 01 02 | cihly | O | 0,05 | Využití při jako podklad při zakládání staveb, jinak odvoz na povolenou skládku |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,01 | ukládání na staveništní meziskládce, dále odvoz na povolenou skládku nebo k recyklaci nebo průběžný odvoz |
| 17 02 01 | dřevo | O | 0,05 | odvoz k likvidaci, úklid před zemními pracemi |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly, (zbytky obalů od technologie součástek atp.) | O | 0,002 | prodej do sběr.surovin |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,002 | ukládání na staveništní meziskládce, dále odvoz k recyklaci nebo na povolenou skládku, nebo průběžný odvoz |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,002 | úklid a odvoz před konečnými zemními pracemi |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,05 | ukládání na staveništní meziskládce, dále odvoz k recyklaci nebo k jinému využití nebo na povolenou skládku, nebo průběžný odvoz |
| 12 01 21 | Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 | O | 0,01 | ukládání na staveništní meziskládce, dále odvoz k recyklaci nebo k jinému využití nebo na povolenou skládku, nebo průběžný odvoz |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,001 | skladování v neprop. nádobě v uzavřené místnosti, pak likvidovány odbornou firmou |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O | případná část předchozího | skladování v neprop. nádobě v uzavřené místnosti, pak likvidovány odbornou firmou |

B.III.3.2. Odpady vznikající při provozu

Při manipulaci s krmivy bude zákonitě vznikat určité množství odpadu - zbytky krmiv (k.č. 02 01 03 – odpad rostlinných pletiv), který bude obsluha shrnovat do chlévské mrvy a spolu s ní budou likvidovány na polnostech. Případné zbytky nekvalitního krmiva ve skladech  budou také odváženy ke kompostování na hnojiště investora.

Dalším odpadem vznikajícím provozem stáje jsou plastové obaly od dezinfekčních prostředků používaných k dezinfekci stáje. Tento N odpad se nazývá agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky, v katalogu mají kód 02 01 08 a bude vznikat v množství cca 5 kg. Obaly od použitých veterinárních léčiv - název  druhu odpadu - Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07, kód 18 02 08, kterých bude cca 2 kg za rok. Tyto odpady je možno také zařadit  pod kat. č. skupiny 15 – odpadní obaly.  Provozovatel musí zajistit jejich likvidaci oprávněnou osobou.

Bude zde také vznikat odpad ze znehodnocených zářivek k.č. 20 01 21, N - Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  v odhadovaném množství cca 1 kg/rok.

Provozovatel je povinen do doby odvozu zabezpečit uskladnění nebezpečných odpadů do odpovídajících nádob a opatřit je identifikačními listy nebezpečných odpadů.

Vedle těchto hlavních odpadů budou vznikat v celém areálu v menším množství uliční smetky č. 20 03 03, kategorie O, vznikající při čištění komunikací a směsný komunální odpad (k.č 20 03 01 - O). Z hlediska nakládání s odpadem po jeho vzniku a jeho likvidace bude řešena smluvně v návaznosti  na systém odvozu komunálního odpadu v obci.

Souhrn předpokládaných odpadů, vznikajících během provozu stáje, lze prezentovat v následující  tabulce:

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství (t) | Pravděpodobný způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv (zbytky krmiv) | O | 1 | do hnoje s následným rozvozem na pozemky |
| 02 01 08* | agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky | N | 0,005 | oddělené shromažďování, následný odvoz do spalovny či odstranění akreditovanou firmou |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | N | 0,01 | oddělené shromažďování, odstranění odbornou firmou |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly (zbytky obalů od technologie součástek atp.) | O | 0,05 | oddělené shromažďování, odstranění odbornou firmou |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,05 | oddělené shromažďování, odstranění odbornou firmou |
| 18 02 08* | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07 | N | 0,01 | oddělené shromažďování, následný odvoz do spalovny či odstranění akreditovanou firmou |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,001 | Oddělené shromažďování, odstranění odbornou firmou. |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 1 | odvoz na hnojiště ke kompostování |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 0,1 | Odvoz v návaznosti na sběr komunálního odpadu v obci |
| 20 03 03 | uliční smetky | O | 0,5 | Odvoz na povolenou skládku |

Mimo  zákon o odpadech vznikají některé důležité vedlejší produkty – zejména  hnůj skotu. Vyčíslení hnoje v zimovišti bude provedeno v této kapitole.

I když tento vedlejší produkt živočišné výroby  úmyslně neřadím mezi odpady, bylo by možné mu přidělit kat. číslo 02 01 06 (pokud by je provozovatel prohlásil za odpad a chtěl se jich zbavit jako odpadu).

Ze zemědělského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska hnůj považovat za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti. Pro zemědělský podnik hospodařící na půdě nejsou tyto produkty odpadem, ale je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 156/98 Sb., o hnojivech.

V posuzovaném objektu  je očekávána následující produkce hnoje:

| Stáj skotu |
| --- |
| Číslo sekce | Kategorie | Zkratka kat. | Ustájení | Kapacita | Prům. hmotnost | celk. hmotnost | Počet VDJ | Produkce hnoje 1 DJ/rok (t) | Roční produkce (t) |
| 1 | Dojnice | D | stelivové | 92 | 570 | 52440 | 104,88 | 11,5 | 1206,12 |
|  | Jalovice | J | stelivové | 62 | 310 | 19220 | 38,44 | 11,1 | 426,684 |
| 2 | Telata mléčná | Tm | stelivové | 15 | 75 | 1125 | 2,25 | 13,9 | 31,275 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 145,57 |  | 1664,1 |

Hnůj bude skladován na nově budovaném  hnojišti v návaznosti na stáj,  přičemž jeho aplikace bude prováděna rozvozem a na vybraných pozemcích podle schváleného plánu rozvozu. V praxi se počítá  s přímou aplikací na pozemky přibližně 2 x do roka.   Kapacita hnojiště je při 2 metrové výšce skladování více jak sedmiměsíční.

V průběhu roku běžně dochází k úhynu chovaných zvířat. I když zákon č. 185/2001 Sb., v § 2 odst. 1 písm. f, ze své působnosti výslovně vylučuje nakládání s uhynulými těly zvířat a odkazuje je na zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, je podle názoru zpracovatele oznámení s tímto materiálem nutné obecně zacházet jako s odpadem s nebezpečnými vlastnostmi.

V daném případě, při těchto technologiích ustájení a dobrých zoohygienických podmínkách, lze uvažovat poměrně nízké procento úhynu. A to u dojnic cca 1 %, to znamená, že ročně může dojít k úhynu cca 1 ks o průměrné váze 500 kg, U telat a jalovic v odchovu  uvažujeme cca s 3 procentním úhynem. To představuje asi 3 kusů telat o váze 50 kg. Jejich dočasné uskladnění bude prováděno v kafilerním boxu. Investor musí zajistit jeho správný technický stav (především trvalé zabezpečení proti  kontaminaci dešťových vod v běžném provozu)  a odvoz kadaverů k likvidaci do nejbližšího asanačního ústavu. Odvoz by měl být, po dohodě s VAÚ, okamžitý po telefonickém nahlášení úhynu.

B.III.3.3. Odpady, které by mohly vzniknout při havárii

V rámci provozu  posuzované farmy chovu skotu by mohlo k dané situaci vzniku odpadů při havárii dojít např. při  havárii  dopravní a manipulační techniky. Jedná se o  úniky paliv či mazadel z prostředků mechanizace při jejich poruchách nebo haváriích. Mohl by tak vznikat N odpad k.č. 13 02 04, příp. 13 02 05. 13 02 06, 13 02 07  nebo 13 02 07 - vše různé odpadní oleje pro spalovací motory a převodovky, případně odpad zeminy znečištěné ropnými látkami (17 05 03* - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky). Tyto druhy odpadů je nutné likvidovat podle příslušných předpisů odpadového hospodářství ve vazbě na ochranu vod před znečištěním ropnými látkami, ve vztahu k opatřením, rozpracovaným v havarijním řádu farmy. Především je nutné únikům těchto látek předcházet a to především dobrým technickým stavem mechanizace a dodržováním dopravních předpisů. Kvantitativní úvahy nejsou uváděny, neboť je nelze odhadnout.

Nelze zcela opomenout málo pravděpodobnou možnost likvidace zvířat z důvodu nakažení chovu nějakou nebezpečnou nákazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvířat, které jak je již uvedeno výše řeší zákon o veterinární péči.

Poslední uvažovaný typ havárie je možný požár objektu. Zde by potom největší objem odpadů představovala stavební suť - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  (k.č. 17 09 04 - O), případně s určitým  podílem odpadu  - Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky směsný stavební odpad (k.č. 17 09 03*  - N).

Kromě uvedených odpadů nevznikají při provozu farmy skotu žádné další odpady. Mobilní mechanizace, používaná při k obsluze stáje, bude ošetřována, opravována a udržována v dílnách investora a jeho obchodních  partnerů.

### B.III.4. Hluk, vibrace, záření

Výstavba

Průběh výstavby bude představovat časově omezené a  občasné zvýšení hladiny hluku a vibrací v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků. Dalším možným zdrojem vibrací budou některé stavební práce jako je dusání a vibrování při betonáži. Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit, aby veškeré stavební práce probíhaly pouze v denní době v pracovních dnech.

Vzhledem k druhu výstavby a vzdálenosti staveniště není pravděpodobné, že budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných  objektů.

Provoz

Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí jsou obsaženy v díle 6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Prováděcím právním předpisem tohoto zákona je Nařízení vlády č.502/2000 Sb. v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích a v mimopracovním prostředí (ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru).

Venkovním prostorem se dle vládního nařízení č. 148/2006 Sb. rozumí nezastavěné pozemky, které jsou využívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, komunikací, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a stavby pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku Lden = 50 dB (pro noční dobu pak Lnoc = 40 dB) a korekcí podle přílohy č. 6. V okolí komunikací pak lze akceptovat hodnoty 55 dB, resp. 45 dB.

Z provozního hlediska lze pouze konstatovat, že příspěvek dopravy spojené s provozem posuzovaných objektů farmy skotu není významný a oproti současnému stavu v obci nebude vyšší (ukončení provozu ve stávající stáji oznamovatele).

Větrání stáje je zajišťováno přirozeným prouděním vzduchu střešními a bočními štěrbinami. Úroveň hluku při krmení dojení  a odklizu chlévské mrvy je velmi nízká a  nepřekračuje limitní hodnoty. Z tohoto hlediska nebude  v posuzované stáji docházet k vytváření nadměrného hluku ani vibrací a tyto se v provozu vlastní stáje nebudou vyskytovat.

Prostor, kde lze očekávat zvýšenou hladinu akustického tlaku, bude omezen na nejbližší okolí stáje. V tomto území se nenachází žádný venkovní prostor, ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Stáj je v tomto smyslu umístěna v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby a tak je zcela vyloučeno negativní ovlivnění nejbližší obytné zástavby a  jejich venkovních prostor hlukem z provozu stáje. Útlum akustického tlaku ve venkovním prostoru je vzhledem k vzdálenosti a  překážkám v šíření hluku  (zeleň, povrch terénu) dostatečný a tak lze očekávat na hranicích pozemku stavby stáje (u komunikace), splnění výše uvedených hodnot  nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru  LAeq = 50 dB resp. 40 dB pro noční dobu.

Stejně tak se ve stáji nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.

### B.II. 5. Riziko havárie

Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci provozu stáje skotu dojít jsou představována především možnou netěsností stájových podlah, kdy by mohlo dojít teoreticky k průsaku závadných látek vodám do okolního terénu.

Z tohoto důvodu je nutné, aby stáj byla řešena v souladu s požadavky  vyhlášky  Ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb. o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

Provozovatel musí  mít k dispozici zápis stavebního deníku ze kterého bude zřejmé, že podlahy stáje byly opatřeny  hydroizolací.

Nelze zcela opomenout málo pravděpodobnou možnost likvidace zvířat z důvodu nakažení chovu nějakou nebezpečnou nákazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvířat, které jak je již uvedeno výše řeší zákon o veterinární péči.

Poslední uvažovaný typ havárie je možný požár objektu. Zde by potom největší objem odpadů představovala stavební suť - Směsné stavební a demoliční odpady.

Dopady případných havárií  se s největší pravděpodobností projevily pouze v nejbližším okolí ohniska, možné dopady jsou relativně málo nebezpečné. Nejúčinnější prevencí se z tohoto pohledu jeví naprostá technologická kázeň, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.

# C.ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného      území

### dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje

Zájmové území výstavby je prozatím využito jako orná půda.  Lokalita je v platném územním plánu obce vymezena jako plocha zemědělské výroby, určená pro umisťování staveb  a zařízení pro rostlinnou a živočišnou výrobu, včetně doprovodných staveb.

Prioritou trvale udržitelného využití je tedy dále soulad zemědělské výroby – chovu hospodářských zvířat s požadavky ochrany životního prostředí a jeho složek; včetně zajištění okolního území před úniky kontaminovaných dešťových vod z areálu, zajištění všech statkových hnojiv, dostatečného větrání a optimálních zoohygienických podmínek chovu, s minimálním dopadem pachových emisí do okolí.

Trvalá udržitelnost je rovněž dána dostatečnou pozemkovou kapacitou pro aplikaci vedlejších organických produktů s ohledem na povrchové a podzemní vody, polohu významných krajinných prvků a skladebných prvků ÚSES a na polohu obytné zástavby jednotlivých sídelních útvarů.

### relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, jelikož novostavba farmy  pro skot je navrhována na ploše, která je součástí intenzivně obdělávané zemědělské půdy.

S ohledem na omezenou míru dochování strukturních prvků krajiny i přes značnou míru scelení pozemků v okolí (za předpokladu respektování polohy strukturních prvků při aplikací vedlejších organických produktů) není nutno předpokládat přímé ohrožení určujících  strukturních prvků krajiny oznamovaným záměrem.

V současné době již nejsou předpokládány hydrotechnické úpravy pozemků za účelem zvýšení produkčního potenciálu krajiny a zlepšení fyzikálně chemických parametrů zemědělské půdy, žádoucí je (naopak) určitá revitalizace území. Určité ohrožení nivních ekosystémů nebo stanovišť povrchových vod  by bylo možno uvažovat pouze při technologické nekázni při aplikaci vedlejších organických produktů v nevhodných obdobích, případě kumulací organické zátěže při opakované aplikaci na stejné pozemky.  To by bylo  nutno pokládat za  nerespektování doporučených metodických postupů pro uvedený druh činnosti.

V kontaktu s posuzovaným územím se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb., v platném znění (horní zákon).

### schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty

Územní systém ekologické stability krajiny

Zájmové území výstavby stáje nekoliduje se skladebnými prvky ÚSES (biocentra, biokoridory), vymezenými pro katastrální území obce, sídla a okolí. Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) je dle §3 písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ a jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se mají podílet vlastníci pozemků, obce i stát.

Ekologicky významné segmenty krajiny, které jsou nositeli stabilizujícího působení na krajinu, se nacházejí v údolích řeky Sázavy a Losenického potoka a na přilehlých přírodě blízkých loukách a pastvinách, které někdy zasahují i do příčných průlehů podél přítoků zmíněných vodotečí. Tyto krajinné prvky můžeme považovat za ekologicky stabilní a tvoří kostru ekologické stability krajiny. Tyto VKP jsou však již dostatečně vzdálené od stavby a dosahu jejích vlivů.

Z regionálního ÚSESu je zřejmé,  že údolní niva řeky Sázavy  je i regionálním biokoridorem a migrační osou tohoto území.

Řešené území se nenachází ani v žádné kolizi s nadregionálními a regionálními systémy ekologické stability České republiky (ÚTP NR-R ÚSES ČR). Nezasahuje ani do žádného  interakčního prvku.

Pro okolí resp. širší vztahy s řešeným územím vyplývají pro řešené území následující stanovené prvky ÚSES:

- regionální biokoridor RBK 449 – tok řeky Sázavy

- lokální LBC Za Gromem -  umístění jižně od obce u řeky Sázavy

- lokání LBK  U Červeného mlýna – umístění jihozápadně od obce  u řeky Sázavy

Zvláště chráněná území

Lokalita výstavby se nenachází na území žádné z kategorií zvláště chráněných území přírody (dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Nejbližším takto chráněným územím je CHKO Žďárské vrchy, jehož hranice probíhá východně a severně od obce ve vzdálenosti asi 3 km. CHKO  bylo zřízeno výnosem MK ČSR č.j. 8908/73-II/2 za dne 25. 5. 1970.

Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ČR zákonem č. 218/2004 Sb., o změně zákona o ochraně přírody a krajiny, není v řešeném území vyhlášena nebo navrhována žádná ptačí oblast ve smyslu § 45e zákona.  Rovněž se v řešeném území nenachází žádná evropsky významná lokalita ve smyslu § 45 (a – c) zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a zákona a nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.

Vodohospodářská ochranná pásma

Místo výstavby v jižní části obce  Nové Dvory se nenachází v žádném ochranném pásmu vodních zdrojů.

Významné krajinné prvky

Zájmové území oznamovaného záměru výstavby farmy skotu  není v kolizi s žádnými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V možném dosahu vlivů posuzované stáje se nenachází žádné významné architektonické či historické památky ani archeologická naleziště, které by mohly být novostavbou a jejími vlivy dotčeny.

Území hustě zalidněná

Katastr obce Nové Dvory leží v oblasti Českomoravské vrchoviny, Havlíčkobrodské pahorkatiny,  cca 5 km východně od Přibyslavi a  cca 11 km západně od Žďáru nad Sázavou. Dopravně je přístupná po silnici   Přibyslav – Žďár nad Sázavou.

Obec má rozlohu 552 ha a obývá ji celkem 248 obyvatel. Z celkového počtu obyvatel je jich v  produktivním věku 135 a průměrný věk obyvatel je 40,2 roku. Podíl žen je 53,6 %.

Hustota zalidnění 60 až 100 obyvatel . km-2. Území je využívané pro letní rekreaci (podíl potenciálních rekreačních ploch  méně než 33  %).

Sídelním typem patří mezi obce přechodného typu. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel (Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Jihlava), která zaznamenávají přírůstek do 30 %.

Správně patří pod obec s rozšířenou pravomocí Žďár nad Sázavou, stavebním úřadem spadá rovněž do Žďáru nad Sázavou

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Zpracovateli oznámení nejsou známy okolnosti, které by dokládaly přítomnost území s existencí starých zátěží na místě výstavby; a to včetně skladů nebezpečných odpadů, skladů agrochemických látek, jedů, případně území po vážných haváriích, spojených s únikem látek nebezpečných vodám, lidskému zdraví atp.

## C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí  v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Úvodem této části oznámení je možno konstatovat, že významnější ovlivnění vlastní stavbou nelze předpokládat mimo nejbližší okolí stáje. Pro území, dotčeném aplikací vedlejších organických produktů, je možno uvažovat pouze vlivy, vznikající při případné technologické nekázni. Pokud je s těmito produkty nakládáno v souladu s metodickými doporučeními pro jejich rozvoz a aplikaci (zejména období aplikace, rychlé zapravení do půdy, vyloučení některých rizikových pozemků z aplikace atp.), nelze ani pro zprostředkované vlivy předpokládat jakoukoli zvýšenou míru nepříznivosti či významnosti vlivu.

V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky širšího zájmového území s důrazem na místo výstavby.

### C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu

C.2.1.1. Klimatické poměry

Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území do klimatického okrsku MT 4 podle klimatických regionů (vyhláška MZem. 327/1998 Sb., příloha č. 1) , MT 6 podle  (Quitta) -  s průměrnou roční teplotou 6 - 7 0 C, ročním úhrnem srážek 650 až 750 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně teplou, vlhkou, vrchovinovou se sumou teplot nad 100 – 2200 – 2400; s pravděpodobností suchých vegetačních období 5 - 15, s vláhovou jistotou  větší než 10.

Zima bývá mírně chladná s normálním počtem ledových dnů, suchá až mírně suchá s 60ti až 100 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou normálně dlouhá až dlouhá s mírným jarem a mírným podzimem. Léto bývá normální až krátké s 20ti až 40ti letními dny, mírné až mírně chladné. Klima je ovlivňováno blízkostí Žďárských vrchů a Českomoravskou vrchovinou.

Základní klimatologické charakteristiky:

Klimatická oblast 				MT 6, mírně teplá, vlhká

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C		140 - 160

Počet dnů se srážkami nad 1 mm		100 - 120

Průměrná teplota v červenci			16 - 17 0 C

Průměrná teplota v dubnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v říjnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v lednu		           - 2 - - 5 0 C

Počet mrazových dnů 			110 - 160

Úhrn srážek za vegetační období		350 - 500 mm

Úhrn srážek v zimním období		250 – 300 mm

Počet zamračených dnů			120 - 160

Počet jasných dnů				40 -  60

Počet dnů se sněhovou pokrývkou		60 -  100

Průměrné teploty vzduchu v jednotlivých měsících

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -4,0 | -2,9 | 1,0 | 5,6 | 11,4 | 124,1 | 15,9 | 15,0 | 11,6 | 6,4 | 1,1 | -2,3 |

Průměrný úhrn srážek

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 46 | 40 | 57 | 65 | 79 | 95 | 86 | 58 | 59 | 50 | 50 |

Větrná růžice dle ČHMÚ

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | calm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| četnost ze směru (%) | 8 | 4 | 12 | 20 | 5 | 5 | 16 | 15 | 15 |

C.2.1.2.  Stav znečištění ovzduší

Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslové aglomerace Žďár nad Sázavou a Přibyslav. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů ( z širšího pohledu) a vodních ploch,  členité.

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 2 t/km2 (Praha více než 50 t/km2 ),  oxidu  siřičitého do 5 t/km2 ( Praha více než 100 t/km2 ),  tuhých  látek do 2 t/km2 ( Praha  do 50 t/km2 ) (zdroj "Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR , 1990 ). Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 klesající charakter.

Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně monitorována je značně problematické.

Záměr neobsahuje žádný významný bodový zdroj znečišťování ovzduší. Jedinými zdroji znečišťování ovzduší bude po dokončení stavebních prací  provoz stáje a doprava související s provozem stáje.

Klimaticky patří obec do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylem atmosférických příměsí vysokým až velmi vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým až nízkým; četností místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou; intenzitou místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou. Z toho lze vyvodit, že se jedná o území s malým znečištěním ovzduší.

### C.2.2. Povrchové vody a podzemní vody

C.2.2.1. Povrchová voda

Posuzované území náleží do povodí řeky  Sázavy. Číslo hydrologického pořadí 1 – 09 – 01. Jedná se o vodohospodářsky významný tok. Území je odvodňováno pravostranným přítokem Sázavy. Řeka Sázava protéká cca 800 m jihozápadně od staveniště. Zájmové území výstavby je dnes plně odvodňováno povrchovým odtokem po terénu bez vyvinuté vodoteče. Území, v němž bude nová stáj realizována není dosud odkanalizováno, dešťové vody odtékají volně do terénu.

Základní hydrologická charakteristika území pro klimatický region 7:

srážky ..............................…..650 - 750 mm

odtokový součinitel ..............  0,31

odtok ............………..............200 - 232 mm

vsak........…………....... .........450 - 518 mm

odpar.......................................450 mm

Posuzované území leží v oblasti s průměrným vodohospodářským potenciálem povrchových vod.

Staveniště se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).

Katastr obce Nové Dvory patří mezi zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.

Provoz stájí pro dojnice nebude zdrojem znečištění povrchových vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu. Zdrojem znečištění povrchových vod by pak mohla být nesprávná aplikace hnoje a močůvky na zemědělské pozemky a nedodržování zásad pro skladování statkových hnojiv.

C.2.2.2. Podzemní voda

Horniny krystalinika je možno považovat za málo propustné horninové komplexy, s relativně větší propustností v zóně zvětrávání a podpovrchového rozpojení hornin a v tektonicky porušených zónách. Hloubka oběhu je dána úrovní místní erozní báze.

Zájmové území leží v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období květen až červen, nejnižší v měsících září až listopad.

Posuzované území leží v oblasti s nízkým vodohospodářským potenciálem podzemních vod.

V zájmovém území nejsou vybudována žádná zařízení pro jímání podzemní vody  ani sledované pramenní vývěry.

Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  akumulace vody.

Provoz stáje a pomocných objektů (hnojiště, jímka, silážní žlab), močůvku nebude zdrojem znečištění podzemních vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu.

### C.2.3. Základní charakteristiky půd a geofaktorů

C.2.3.1. Základní pedologické údaje

Pedologicky je hodnocené území poměrně jednoduché a skladbou základních taxonomických jednotek geneticko - agronomické klasifikace půd a na ně navazujících subtypů málo členité.

Nejrozšířenějším půdotvorným substrátem jsou ve sledovaném území horniny krystalinika (ruly, svory), které se navzájem vyznačují podobnými hydrologickými vlastnostmi. Zvětraliny těchto hornin jsou lehkého až středně těžkého zrnitostního složení, pro vodu dobře propustné. Na příkřejších svazích dochází většinou k poměrně rychlému povrchovému odtoku srážkové vody a rostliny při delším přísušku mohou trpět nedostatkem půdní vláhy. V plošších částech území nebo zvláště pak v terénních depresích může  docházet ke stagnaci srážkové, nebo z vyšších poloh přitékající vody. Dochází tak k trvalému nebo dočasnému zamokřováni povrchových vrstev. Místy na svazích dochází k lokálnímu zamokřování vyvěrajícími prameny.

Převládajícím půdním představitelem jsou hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na metamorfovaných horninách. Nejdůležitějším půdotvorným faktorem pro vývoj hnědých půd je půdotvorný substrát se svým specifickým způsobem zvětrávání a v druhé řadě reliéf terénu, zvláště pak jeho svažitost spojená s erozní činností vody. Klimatické podmínky limitují více či méně subtyp a řád. Hlavním půdotvorným procesem je zvětrávání v půdním profilu. Výrazným projevem jejich tvorby je hnědnutí, jehož intenzita závisí především na druhu a složení jednotlivých hornin a na hydrotermickém režimu.

Druhou nejrozšířenější skupinou půdních představitelů jsou oglejené půdy. Půdotvorným procesem je oglejení. U půd této skupiny dochází během roku k dlouhotrvajícímu opakovanému zvýšení obsahu vody v půdním profilu, které se projevuje výrazným světlezelenošedým mramorováním půdní  spodiny. Převlhčení v půdním profilu se střídá s periodami normální vlhkosti, až i proschnutí.

Na místě staveniště stáje se vyskytují  tyto HPJ:

HPJ-29  	hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry

Zhruba 72 %  půd v katastru  je  využívána jako zemědělská půda, převážně orná, s dominancí produkce obilovin, ozimé řepky, brambor, doplňkově kukuřice, pícniny, trávy na semeno. Některé plochy jsou využívány jako louky různé intenzity, pomístně se dochovaly louky a trvalé travní porosty extenzivní, lokálně podmáčené. Výchozy podloží a některé svahové enklávy jsou pokryty remízy a lesíky, většina vrchů v okolí je zalesněna. Zornění v katastru se pohybuje těsně pod  80 % zemědělského půdního fondu:

| Celková výměra pozemku (ha) | 552 |
| --- | --- |
| Orná půda (ha) | 318 |
| Chmelnice (ha) | 0 |
| Vinice (ha) | 0 |
| Zahrady (ha) | 6 |
| Ovocné sady (ha) | 0 |
| Trvalé trávní porosty (ha) | 74 |
| Zemědělská půda (ha) | 399 |
| Lesní půda (ha) | 108 |
| Vodní plochy (ha) | 7 |
| Zastavěné plochy (ha) | 7 |
| Ostatní plochy (ha) | 32 |

C.2.3.2. Základní geologické a geomorfologické údaje

Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací.

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží  řešené území:

Provincie 				I. Česká vysočina,

Subprovincie 			I.2. – Českomoravská soustava,

Oblast 				I.2.C – Českomoravská vrchovina

Celek				I.2.C-2 – Hornosázavská pahorkatina

Podcelek		 		Havlíčkobrodská pahorkatina

Česká vysočina zabírá plochu 66 408 km2 státního území. V západní části provincie představují Čechy velkou kotlinu, která vznikla rozlámáním zarovnaného povrchu platformy. Její okraje se ve třetihorách a čtvrtohorách zvedly, zatímco střed kotliny si v podstatě uchoval původní nízkou polohu. Převládajícím typem reliéfu dna kotliny jsou ploché pahorkatiny  se zbytky etchplénu v rozvodních částech a s mírnými svahy na fundamentu platformy. Česká vysočina se dále dělí na 6 geomorfologických soustav.

Českomoravská vrchovina je složitá soustava pahorkatin a vrchovin  s erozně denudačním reliéfem. Morfostrukturně je to soustava megaantiklinálních vyklenutí a megasynklinálních sníženin fundamentu platformy. V místě největšího napětí vznikly kerné vrchoviny.

Uvažované území náleží po stránce geologické k severní části moravské větve moldanubika. V severovýchodní části je moldanubikum omezeno tektonickou poruchou proti oblasti tzv. svratecké synklinály, která je tvořena ortorulami a svorovými rulami. Na severu je omezeno oblastí Železných hor a v jižní části území se stýká se syenitem třebíčského masívu s výběžky centrálního plutonu. Celou tuto vymezenou část severní větve moravského moldanubika lze ještě z hlediska geologického rozdělit na západní část tzv. havlíčkobrodskou a část východní  tzv. žďársko - strážeckou. Havlíčkobrodská část je tvořena ve své západní části masívem jemnozrnné až středně zrnité dvojslídé žuly až ortožuly, ve své východní části cordieritickou (okatou) rulou. V některých částech území jsou tyto horniny prraženy ojedinělými pruhy amfibolitu.

Oblast žďársko - strážecká, do níž zapadá posuzované staveniště, je složena z krystalických břidlic (biotitických pararul). Ve své severní části vytváří tato oblast jakýsi ohyb brachysynklinální povahy, který probíhá ve směru osy sz. - jv. Od části části havlíčkobrodské je tato oblast oddělena  tzv. přibyslavskou mylonitovou zónou, která sleduje směr zhruba severojižní. Na území obce Přibyslav a těsné blízkosti této krystalické břidlice (pararuly) prostoupeny hojnými pruhy amfibolitu, které probíhají ve směru sever - jih.

### C.2.4. Základní charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí

C.2.4.1. Fauna a flora

Vegetační kryt, pokud si v kulturní krajině zachoval ráz blízký přirozeným poměrům, je výslednicí dlouhodobého působení vegetačního prostředí i historického vývoje krajiny. V kulturní krajině je ovšem činností člověka mnoho změněno a to buď přímými zásahy člověka do vegetace nebo nepřímo rozsáhlými melioracemi. Z geobotanického hlediska je kulturní krajina vlastně degradační fází původní krajiny.

Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazného strukturního a funkčního zjednodušení, daného zejména intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny, úpravami vodních toků a významným zorněním zemědělské půdy, které zde dosahuje téměř  80 %.

Přírodně hodnotnější lokality jsou soustředěny do údolní nivy podél  Sázavy a jejích přítoků, kde je i většina VKP. Část luk a polí v území byla v minulosti zmeliorována a potoky napřímeny a opevněny, některé zatrubněny. Přirozená koryta potoků v původních přirozených korytech bez opevnění jsou hlavně v jejich horních tocích a nebo v lesní trati.

Lesní porosty:

V zájmovém území lokality výstavby stáje nejsou lesní porosty.  Žádné lesní pozemky nebudou stavbou dotčeny.

Mimolesní porosty dřevin v zájmovém území:

V blízkosti staveniště  se nenacházejí mimolesní porosty kromě ozelenění hranice současného hospodářského dvora oznamovatele a cesty vedoucí jižním směrem od obytné zástavby. To nebude stavbou dotčeno.

Flóra zájmového území :

Posuzovaná  lokalita náleží do fytogeografické oblasti mesofytika (Mesophyticum), fytogeografického obvodu Českomoravského mesofytika (Mesophyticum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Českomoravská vrchovina. Provincie  středoevropských listnatých lesů, podprovincie Hercynská (I.a.), sosiekoregion (48) Českomoravská vrchovina, vegetační stupeň (2) bukodubový, (3) dubobukový, (4) bukový resp. dubojehličnatý a (5) jedlobukový. Stav kostry ekologické stability krajiny téměř vyhovující.  Koeficient ekologické stability krajiny KES  - vysoký.

Vlastní zájmové území pro výstavbu se nachází na zemědělské (orné) půdě navazující na stávající zemědělský zástavbu jižním směrem.	 Na základě kvalitativního botanického průzkumu lze konstatovat, že lokalita neposkytuje podmínky pro výskyt populací zvláště chráněného genofondu rostlin. Nebude tedy potřebné přijímat zvláštní opatření k ochraně rostlin a jejich společenstev.

Fauna zájmového území:

Zájmové území výstavby navrhované stáje z přírodního hlediska je strukturně a funkčně zcela pozměněno a zjednodušeno neboť se jedná o intenzivní agrocenózu.

Ze zaznamenaných živočichů  v těsné blízkosti staveniště ani na staveništi nebyli zjištěni zástupci druhů zařazených mezi - ohrožený druh (§),  silně ohrožený druh (§§) a kriticky ohrožený druh (§§§) ve smyslu Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.). Kvalitativním biologickým průzkumem byly zjištěny především druhy, vázané na blízkost sídel, zahrad, případně druhy zabíhající či zaletující do prostoru výstavby z okolních zemědělských pozemků.

Přestože jde o realizaci záměru v doposud nezastavěném území, ale na intenzivně obdělávané orné půdě přímé návaznosti na okraj obce, který nepředpokládá zásah do mimolesních dřevinných formací nebo do ploch stanovištně rozmanitých ekosystémů s dopady na druhovou rozmanitost území, není nutno zatímní podklady doplňovat z hlediska možných odhadů následných vlivů záměru na biotu.

Přírodovědecky významnější lokality jsou dostatečně vzdáleny od posuzovaného záměru. Staveniště také není v ochranném pásmu žádného lesního porostu. Na vlastním staveništi se nenacházejí žádné vzrostlé dřeviny, které by musely být  pokáceny.

C.2.4.2 .  Krajina , krajinný ráz

Posuzovaná lokalita leží cca 5 km východně od Přibyslavi a cca 11 km západně od města Žďár nad Sázavou. leží na okraji Havlíčkobrodské pahorkatina v blízkosti  Křižanovské vrchoviny, v území jižně od obce protéká řeka Sázava.

Krajina je zde mírně členěná díky nepříliš zaříznutému údolí Lásenického potoka a údolí řeky Sázavy a vystupujícím kopcům. Území nevykazuje větší výškové rozdíly ( rozmezí 566,7 m n.m. kopec severovýchodně od obce  – údolí  řeky Sázavy 476,5 m n. m.).

Průměrná nadmořská výška je v místě stavby 505 m n.m.

Z urbanistického hlediska jsou pro zájmové území určující menší sídelní útvary. Charakter sídel v zájmovém území je vesměs vesnický.

Staveniště pro farmu skotu je situováno vedle stávajícího areálu hospodářského dvora oznamovatele v obci Nové Dvory, jižně od zastavěného území.  Plocha staveniště je dnes využívaná jako orná půda. Nová stáj, která vznikne jako novostavba nebude výškově  vystupovat nad stávající objekty v obci, ale bude pohledově exponovaná zejména od jižního okraje obce. Z druhé strany, z jižního směru, je terén svažitý a tak je místo výstavby viditelné jen z omezené vzdálenosti.   Pro doplnění zeleně zejména při pohledu od obce bude nutné jako součást projektu stavby řešit návrh ozelenění nového zemědělského areálu.

Nejbližší chráněná zástavba je realizována v zástavbě obce severně od navrhovaného zemědělského areálu, mimo území zahrnuté v ochranném pásmu areálu. Zastavěné území obce tvoří především  stará typicky vesnická zástavba s rozptýlenou zástavbou nových rodinných domků. Navrženou stavbou nebude dotčeno stávající zastavěné území obce.

### C.2.5. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí

C.2.5.1. Zástavba, památkově chráněné objekty

Obec Nové Dvory se nachází se přibližně 11 km západně  od Žďáru nad Sázavou  ve stejnojmenném okrese. Obec leží v nadmořské výšce 505 m. První zmínka o obci je z roku 1444.

Obec má rozlohu 552 ha a obývá ji celkem 248 obyvatel. Z celkového počtu obyvatel je jich v  produktivním věku 135 a průměrný věk obyvatel je 40,2 roku. Podíl žen je 53,6 %.

V sedmdesátých letech byla obec zahrnuta mezi nestředisková sídla ostatního významu se střediskem osídlení místního významu Velké Losenice. V současné době se obec vyvíjí samostatně. Základní služby jako obchod, mateřská škola, pohostinství s kulturním domem je řešeno na místní úrovni velmi dobře. Za zdravotnickou péčí vyjíždějí obyvatelé zejména do Žďáru a velké Losenice. Vyšší občanská vybavenost je nejblíže ve Žďáře a v Přibyslavi. Obec má svůj vlastní vodovod, starší kanalizaci, je plně plynofikována, je vybudována celoplošná komunikační síť a veřejné osvětlení. Pokud se týká dopravní infrastruktury protíná obec silnice I/19. Jihozápadním okrajem k. ú. prochází celostátně důležitá trať ČD č. 250 H. Brod - Brno. Pro obec však narozdíl od silnice I/18 nemá větší význam.

Obec má z hlediska hospodářské funkce smíšené poslání a to obytné, zemědělské a výrobní.

Památkově chráněné objekty jsou v obci v současné době dva a to:

č. 4537 - památník rudoarmějce u kapličky č. p. 973/19

č. 4538 boží muka u silnice I/18 č. p. 178 a 301/12

C.2.5.2. Oblasti surovinových zdrojů

V posuzovaném území výstavby stáje se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny         zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb. (horní zákon). Řešené území nemá zásoby  nerostných surovin, v řešeném území se nenachází žádné výhradní/nevýhradní chráněné ložiskové území (CHLÚ) či dobývací prostor těžený/netěžený (DP).

C.2.5.3. Jiné charakteristiky životního prostředí

Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Český geologický ústav pro všechny regiony České republiky v měřítku 1 : 200 000 a která hodnotí radonové riziko ve třech stupních, leží posuzovaná lokalita v oblasti se  středním rizikem 2 Qt.

C.2.5.4. Vztah k územně plánovací dokumentaci

Lokalita určená k výstavbě farmy je v platném územním plánu obce (plocha je řešena změnou č. 2 ÚP, která byla schválena zastupitelstvem 8.9.2008) zahrnuta do plochy výroby zemědělské (Vz). Je tak určena k umisťování staveb a zařízení  pro rostlinnou a živočišnou výrobu včetně doprovodných aktivit.

# D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.I.	Charakteristika  možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti

### D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů

D.I.1.1. Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Negativní ovlivnění obyvatel obce Nové Dvory v sousedství lokality během výstavby stáje (prašnost, hluk) je nevýznamné a časově omezené.

Vzhledem k charakteru provozu a zejména  větší vzdálenosti obytné zástavby obce od posuzované stavby  farmy skotu než stanovuje  vypočtené  OP  lze konstatovat, že vlivy a účinky stavby nebude obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby sídelního útvaru  zasaženo.

K dílčímu, ale nepříliš významnému, ovlivnění zápachem může docházet v období  dlouhodobějších nepříznivých rozptylových podmínek  u nejblíže situovaných obytných objektů k nové stáji.

D.I.1.2. Narušení faktorů pohody

Etapa výstavby:

K narušení faktoru pohody obyvatel  obce Nové Dvory může docházet částečně při provádění výstavby. Frekvence dopravy, s ohledem na odvoz a dovoz poměrně malého množství stavebních materiálů a konstrukcí, ovšem nebude významná. Navíc se bude vyskytovat zvýšený dopravní a stavební ruch na staveništi, který vede ke zvýšení hlučnosti a bude mít za následek také zvýšení prašnosti při výkopových pracích a dopravě zeminy. Vzhledem k rozsahu této činnosti je nutné zabezpečit, aby výstavba byla realizována výhradně v denních hodinách.

Etapa provozu

Narušení faktorů pohody stále trvajícím zápachem z chovu zvířat je za výše diskutovaných podmínek nepravděpodobné. Pachové emise směrem k nejbližší obytné zástavbě nelze ovšem zcela úplně vyloučit, a to zejména při působení  jižních větrů, lze je však velmi výrazně omezit.  V našem případě byl proveden výpočet ochranného pásma chovu zvířat, který se zabývá produkcí a šířením pachových látek do okolí střediska a to v závislosti na různých faktorech toto šíření ovlivňující (rychlost a směr větru, bariérové objekty, technologie).

Tato studie dokládá, že vlivem provozu navrhovaného záměru se rozptylová situace v okolí nijak nezhorší a dosahem pachových emisí nebude zasažena nejbližší obytná zástavba.  To je dáno kapacitou a polohou stáje a také navrženou moderní vzdušnou technologií chovu skotu v nové stáji.

Pro aplikaci vedlejších organických produktů je možno konstatovat, že při technologické nekázni v rámci těchto agrotechnických operacích v obdobích s větrnějším počasím, může být faktor pohody narušen aplikací na návětrné straně obcí na pozemky přiléhající k obytné zástavbě. Výrazné zmírnění takového vlivu je nutno řešit vhodnou organizací prací z hlediska vyhnojování pozemků v rámci plnění rozvozového plánu.

V daném případě neexistuje možná obava, vznikající v této souvislosti u obyvatel z provozu ventilační techniky v nočních hodinách, neboť bude ve stáji využíváno přirozené výměny vzduchu bez použití ventilátorů. Hlučnost ventilátorů použitých pro chladící agregát nádrže na mléko a podtlakové vývěvy dojení je malá  a  vzdálenost od obytné zástavby dostatečná natolik, aby ani noční provoz těchto zařízení pohodu obyvatel.

Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, ovzduší) se rovněž v masovém měřítku nepředpokládají a produkce amoniaku není natolik významná, aby za normálních rozptylových podmínek mohla ovlivnit pohodu v obci.

D.I.1.3. Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Etapa výstavby:

Vlastní etapa výstavby nebude znamenat z hlediska emisí z dopravy v porovnání s dnešním stavem významné riziko, může znamenat pouze dočasné nepříliš významné zvýšení hlukové zátěže související se stavebními pracemi (nepravidelné, nepermanentní). Výstavba bude probíhat pouze v denních hodinách.

Etapa provozu

Teoreticky přicházejí v úvahu dva druhy ovlivnění zdravotního stavu - emise znečišťujících látek do ovzduší a akustická zátěž okolí provozované farmy.

Z výstupů kapitol o výstupech do ovzduší vyplývá, že emise z liniových zdrojů je možno pokládat za zanedbatelné, emise ze stáje budou řešeny  přirozeným odvětráním velmi vzdušné stavby, čímž dojde k odpovídajícímu naředění na koncentrace, které zdaleka nedosahují emisních limitů a tudíž i z hlediska zdravotního rizika je není nutno pokládat za významné.

Při dodržování bezpečnostních a dalších legislativních předpisů nehrozí obyvatelům obce žádná zdravotní rizika.

Amoniak je v ovzduší velmi nestálý a podléhá okamžitým chemickým přeměnám a nemůže tedy škodit jako plyn. Nejčastěji oxiduje na nitráty (NO3) a také reaguje s vodními parami za vzniku hydroxidu amonného. Dále účinně reaguje se sloučeninami síry v ovzduší (především s aerosoly kys. sírové) za vzniku síranu amonného. Amoniak je hmotnostně lehčí než vzduch a tak vykazuje koncentrační spád směrem nahoru. Proto se jeho přízemní koncentrace mohou zvyšovat pouze při inverzi nebo nízkém tlaku vzduchu. Zmíněný vzestupný tok vzduchu je příčinou, že je amoniak vnímán více ve vyšších patrech obytné zástavby než v přízemí.  Vlastní obsah amoniaku v ovzduší se rychle snižuje jednak v důsledku probíhajících chemických reakcí a jednak s rostoucí vzdáleností od místa jeho emise.

Imisní limit pro amoniak byl stanoven Nařízením vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování a posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Zde byla uvedena nejvyšší přípustná 24 hodinová imisní koncentrace amoniaku v ovzduší u obytné zástavby ve výši 100 (g/m3.

Od 1.11.2005 je účinná novela č. 429/2005 Sb. výše zmíněného NV, která imisní limit pro amoniak neuvádí. V současné době tak není pro amoniak stanoven imisní limit. Výše uvedená hodnota imisního limitu není tedy závazná, je však možné ji posuzovat jako hodnotu, která dle dosavadních znalostí nevedla při dlouhodobé expozici k poškození zdraví.

Vyhláška č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanovila limitní hodinovou koncentraci amoniaku 200 µg/m3.

Vzhledem ke kubatuře stáje a uplatněnému systému odvětrání, je předpoklad, že  amoniak bude  ze stáje emitován v koncentracích splňujících emisní limity. Tyto předpoklady potvrzuje kontrolní výpočet emisních koncentrací amoniaku  ve vycházející vzdušině, provedený v kapitole B.III.1. Podle tohoto výpočtu jsou emisní koncentrace amoniaku na úrovni 5,48  mg/m3 (limit je 50 mg/m3).  U nejbližší obytné zástavby  tak  nebude v žádném případě dosahováno  dříve platných imisních limitů amoniaku.

Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je  problematika hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů hluku a z dopravy. Za provozu nebudou ve stáji žádné významné  stacionární  zdroje hluku. Větrání stáje je navrženo jako přirozené - stáj je lehká vzdušná a  proto nebude docházet ke vzniku nadměrné hlučnosti při ventilaci, která by mohla překročit povolené hodnoty u obytné zástavby obce.

Stejně tak hlučnost z dojení a chlazení mléka nebude překračovat u obytné zástavby povolené parametry  50 dBA ve dne a 40 dBA v noci – technologie je umístěna uvnitř zděného objektu a objekt je od obytné zástavby dostatečně vzdálen. Rovněž s ohledem na charakter provozu a dalšího technologického vybavení stáje nebude docházet k vytváření nadměrného hluku z prostoru vlastní stáje.

Stejně tak hlučnost mobilní mechanizace při krmení zvířat a vyhrnování hnoje nebude překračovat u obytné zástavby v žádném případě povolené parametry  50 dBA ve dne a 40 dBA v noci.

Doprava surovin do nového areálu nebude znamenat žádnou významnou změnu v akustické situaci podél přístupové komunikace.

Při nedodržování hygienických předpisů, veterinárních zásad a čistoty v objektu by bylo možné riziko přenosu chorob na obyvatele obce hlodavci, popřípadě ptactvem. Toto riziko lze dodržováním zásad uvedených v oznámení prakticky eliminovat.

I když záměr samotný vyžaduje minimální nároky na pracovní sílu, jedná se o pozitivní krok směrem k rentabilitě provozování celé farmy investora a tak lze i sociálně-ekonomické dopady výstavby v dané době a v daném území hodnotit kladně, neboť další provozování zemědělské prvovýroby představuje dílčí i když nevýznamný sociálně - ekonomický faktor.

### D.I.2. Vlivy na ovzduší

Etapa výstavby

Během výstavby je nutno počítat s jistým, nepříliš výrazným navýšením emisí prachu (sekundární prašnost), zejména při manipulaci se sypkými materiály během výstavby.

Etapa provozu

S ohledem na charakter záměru bylo při rozboru výstupů do ovzduší v části B.III.1. oznámení konstatováno, že navrhovaná investice představuje výhledově malý bodový zdroj znečištění ovzduší. Nejvýznamnějším dopadem na ovzduší je produkce  amoniaku.  Bylo rovněž konstatováno, že byl zpracován návrh ochranného pásma chovu zvířat s tím, že emise zápachových látek  a rozsah OP na základě zadaných vstupních podmínek nebude zasahovat nejbližší obytnou zástavbu sídelního útvaru Nové Dvory.

Při provozu stáje je nutno zajistit nepřekročení platných emisních limitů ve smyslu  platných zákonů, zejména emisního limitu pro amoniak -50 mg/m3 (nařízení vlády č. 356/02 Sb.). Základní předpoklad pro plnění emisních limitů je vytvořen již v projektovém řešení stáje, neboť je navržena maximálně otevřená vzdušná stáj, která bude intenzivně provětrávána.

Vzhledem k navrženému systému větrání, budou vyprodukované zápachové látky a amoniak  dostatečně „naředěny“ a jejich koncentrace nebude dosahovat maximální hranice. Při rozboru vlivů uvažovaného provozu posuzované stáje na ovzduší bylo konstatováno, že z hlediska těchto vlivů nepředstavuje stavba ani její budoucí provoz žádný významný bodový nebo liniový zdroj znečištění, stejně tak jako stavba samotná nemá žádný významný plošný zdroj znečištění ovzduší.

Přesto je nutné s ohledem na současné zvýšené požadavky na kvalitu ovzduší, i přes poměrně dobré rozptylové podmínky v dané lokalitě, dbát na dodržení podmínek řádného provozu a zajistit, aby provozem nedocházelo ke  zhoršování kvality ovzduší. Proto je především nutné dodržovat zásady správné zemědělské praxe a  provádět aplikaci chlévského hnoje  na pozemky za vhodného počasí a zajistit jeho zapravení do půdy, čímž se výrazně omezí emise amoniaku a zápachových látek do ovzduší.

Liniové zdroje znečištění budou představovat všechny dopravní prostředky, pohybující se po přilehlých částech příjezdových komunikací a v prostoru vlastní farmy. Bude se jednat zejména o dovoz objemných krmiv ke skladování, slámy  a  odvoz  chlévského hnoje. Realizací záměru nedojde ke zvýšení frekvence dopravy v sídelním útvaru, neboť nebude nadále provozována stávající stáj oznamovatele s podobnou kapacitou v místě.

S ohledem na nepříliš významné produkce škodlivin z liniové dopravy je možné konstatovat, že tato emisní zátěž s ohledem na uvedenou nevýznamnou frekvenci  předpokládané dopravy, spojené s provozem stáje, nepředstavuje v dané lokalitě  významné ovlivnění okolního životního prostředí.

U objektu je také předpoklad minimální produkce tepla a tak nelze předpokládat  žádné tepelné ovlivnění mikroklimatu.

### D.I.3. Vlivy na vody

Vlivy na zdroje vody

Na základě propočtených požadavků na zdroje vody lze očekávat, že se nejedná o významnější navýšení  odběru vody v lokalitě.  Vlivy na zdroje vody tak lze označit za nulové.

Vlivy na kvalitu vod

V rámci výstavby posuzovaného záměru bude vybudována nová jímka na odpadní vody, která bude mít šesti měsíční kapacitu. Oznamovatel se rozhodl skladování tekutých statkových hnojiv z celého provozu řešit centrálně, vybudováním jedné nové skladovací nádrže. Zde budou skladována tekutá statková hnojiva z hnojiště, plochy pro telata, silážního žlabu, manipulační plochy, dojících robotů a mléčnice.

Jímku je nutné vybavit odpovídající výdejní plochou pro stání vozidla při čerpání. Tato plocha musí být odkanalizována zpět do systému čerpání a oddělena od okolního terénu proti vnikání dešťových vod na tuto plochu.

U stáje, manipulačních a skladovacích ploch ve kterých bude zacházeno se závadnými látkami  (hnojiště sil. žlab) musí být dokladováno nepropustné provedení podlah.  U  skladovací jímky  a celé splaškové kanalizace  musí být v rámci výstavby provedena zkouška vodotěsnosti.  Ke kolaudaci musí být předloženy protokoly o zkoušce nepropustnosti dle ČSN 75 09 05.

Základní podmínkou ochrany povrchových a podzemních vod v katastru investora je nutná pravidelná aktualizace plánu hnojení při respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, údolních niv toků, okrajů rybníků s přihlédnutím k zásadám aplikace v PHO vodních zdrojů (bude-li zde hnůj aplikován).

Při respektování všech podmínek uvedených v oznámení by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod v posuzované lokalitě ani v širším území plánovaného rozvozu chlévského hnoje a odpadních vod ze stáje.

Vlivy na hydrologické poměry

Vzhledem k tomu, že jde o  malý rozsah nové  výstavby mimo zpevněné plochy, nedochází k velkému rozšíření zástavby na úkor rostlého terénu a tím ani k výraznému zvýšení odtoku dešťových vod z lokality. Není tak nutno uvažovat s dopady na odtokové poměry.

Vlivy na hydrogeologické poměry

Hydrologické změny v důsledku realizace stavby se nepředpokládají  a lze konstatovat, že stavba nebude mít žádný  negativní vliv na hladiny podzemních vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů.

### D.I.4. Vlivy na půdu a horninové prostředí

Realizací záměru dojde k malému záboru orné půdy ze ZPF. I když se jedná o zábor poměrně kvalitní půdy v regionu,  lze, za předpokladu dodržení všech zásad ve smyslu zákona ČNR č.344/92 Sb., s tímto záborem souhlasit. Jde o malý zábor půdy pro účely zemědělské prvovýroby.  Vzhledem k minimálnímu rozsahu a zmíněnou návaznost na zástavbu obce a zemědělskou usedlost oznamovatele, nedojde  tímto ani k zásadní změně ve vztahu k využití území.

Zprostředkovaným vlivem na půdu může být plošná aplikace vedlejších organických produktů – chlévského hnoje a odpadních hnojem kontaminovaných vod  na pozemky, poněvadž mají vliv na fyzikálně chemické vlastnosti půd - zlepšování podílu organických látek v půdě, zaorání přispívá rovněž k provzdušnění půdy, což jsou jednoznačně pozitivní vlivy záměru. Negativním dopadem však může být eutrofizace půd při přehnojení (nerespektování aktuálních  výstupů AZP při rozvozu odpadních vod a hnoje – aplikace na pozemky dostatečně zásobené dusíkem) nebo při nerovnoměrné aplikaci.

Oznamovaný záměr negeneruje vlivy na horninové prostředí například hloubkovým zakládáním objektu, nebo dosahem do území, chráněném podle horního zákona (CHLÚ, DP).

### D.I.5. Vlivy na floru a faunu

Vlivy na floru

Záměr je realizován na okraji obdělávaného  polního pozemku. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu - intenzivně využívaná orná půda. Záměr nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin. Nutná je ovšem prevence ruderalizace území po výstavbě.

Posuzovaný záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v místě plánované výstavby se plochy s takovými výskyty nenacházejí. Plochy s výskyty takových druhů jsou soustředěny do některých skladebných prvků ÚSES nebo do prostorů při výchozech podloží, které jsou vyloučeny z aplikace vedlejších organických produktů.

Vlivy na floru je tudíž možno pokládat za nevýznamné.

Vlivy na faunu

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor, jinak nejsou ani vlastní výstavbou ohroženy jiné populace jiných druhů živočichů, s ohledem na lokalizaci záměru; nedochází k rušení hnízdních možností ve významnějších  porostech, ani k náhradě lučních porostů či druhově rozmanitých bylinotravních lad zastavěnými či zpevněnými plochami.  Vlivy na populace živočišných druhů je tedy možno pokládat za nevýznamné.

### D.I.6. Vlivy na ekosystémy

Nedochází k významnější změně habitatu např. větším zpevněním ploch na rostlém terénu ve vazbě na skrývky rostlinného pokryvu, a tak lze dovodit pouze nevýznamnost přímých vlivů na ekosystémy prostoru staveniště a nejbližšího okolí staveniště.

a)	vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části oznámení, týkající se  územního systému ekologické stability krajiny vyplývá, že záměr se nedotýká žádného stávajícího nebo výhledového skladebného prvku ÚSES ani žádného interakčního prvku ekologické stability krajiny zájmového území. Případná dosadba areálu s dořešením ozelenění může přispět k vytvoření funkčního interakčního prvku v krajině.

b)	vlivy na významné krajinné prvky

Žádný z významných krajinných prvků „ze zákona“ (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.) není realizací posuzovaného záměru dotčen.

V rámci aplikace vedlejších organických produktů by mohlo docházet k eutrofizaci některých stanovišť, pokud by nebylo řešeno zapravování do půdy, kontrolována optimálnost dávky živin na jednotku plochy v rámci tzv.agrochemického zkoušení půd (AZP). Stanoviště, která odpovídají nárokům regionálně významných či zvláště chráněných druhů, jsou z návrhu aplikace vyloučena jako podmínka pro aktualizaci rozvozového plánu. Jde tak o minimalizaci lokálních vlivů na ekosystémy.

c)	vlivy na prvky Natura 2000.

V zájmovém území ani v bližším okolí se nenachází žádná lokalita zařazená nebo navržená k zařazení do soustavy evropsky významných stanovišť. Lokality jsou tedy  mimo jakýmkoliv přímých i nepřímých vlivů posuzované stavby.

### D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Oznamovaný záměr je realizován jako výstavba nové stáje pro chov skotu, která bude mít návaznost na stávající zemědělskou usedlost  a zástavbu sídelního útvaru Nové Dvory v jeho jižní části.  Stáj má být situována v podélné ose východ - západ. V kontextu ochrany krajinného rázu jde tedy především o posouzení dopadu stavby středního měřítka v pohledově nejexponovanější poloze od severu. Na základě tohoto rámcového vyhodnocení pro odhad možných aspektů ovlivnění krajinného rázu je možno konstatovat, že:

- nedochází ke vzniku zcela nové charakteristiky území ani k výraznější změně poměru krajinných složek, neboť stávající zástavba je tvořena především  původními statky s většími skladovými a stájovými objekty, na severním  a západním okraji obce jsou navíc rozsáhlejší zemědělské areály

- nepříznivý aspekt je nutno pokládat určité zhmotnění zástavby v jižním směru, neboť objekt je ve hřebeni 8 m vysoký, což je na úrovni nejvyšších budov  v obci

- objekt si přesto zachovává hmotově určující horizontální dominancí v souladu se zmíněnými zemědělskými objekty a  usedlostmi v obci, dostavba přízemních pomocných objektů stáje (hnojiště, hnojná koncovka, sil. žlab, jímka) je přímé návaznosti na tento objekt

- objekt stáje by měl být  řešen ve střízlivé barevné kombinaci světlých omítek, tmavších architektonických prvků (pobití štítu, vrata) a s preferencí přírodních materiálů a přírodních odstínů, s vyloučením  reflexních materiálů a výrazné barevné kombinace

- dálkové pohledy  je možno pokládat za nevýznamné, protože jsou již zásadně ovlivněny působením stávající zástavby

Při dodržení uvedených opatření je možno vlivy na krajinný ráz  pokládat za  málo významné.

### D.I.8. Vlivy na další parametry životního prostředí

Vlivy na funkční využití území nenastanou. Záměr v  nahrazuje chov skotu ve stávajícím objektu   severně od místa výstavby nové stáje a tak nedojde k podstatné změně v rámci obce Nové Dvory. Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů  či způsob využití území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu ohledně radonového rizika.

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.

Navržená kapacita stáje je přiměřená bez výraznějších změn od současného stavu v místě. V blízkém okolí nejsou větší  rekreační objekty a střediska s výjimkou chalupářské rekreace v sídelních útvarech. Nedojde k nežádoucím vlivům na možné rekreační využití krajiny.

## D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů, spojených novou malou kapacitou navržené stáje.  Vlivy z hlediska dotčení kvality ovzduší lze předpokládat v rámci nejbližšího okolí stáje, podle propočtu návrhu OP  nedochází k nadměrnému šíření imisí amoniaku a ostatních zápachových látek do obytné zástavby.

Území pro aplikaci vedlejších organických produktů z farmy je nutno pokládat za prostor velkoplošných vlivů s tím, že při dodržení všech technologických zásad a při dodržení vhodnosti pozemků pro aplikaci (vyloučení pozemků svažitých, pozemků v dosahu obytné zástavby, pozemků trvalých travních porostů v nivách, kolem rybníků a vodních toků, zajištění optimální dávky podle výsledků AZP) nelze předpokládat vyšší míru nepříznivosti nebo významnosti vlivů, vznikajících v důsledku této aplikace. Lze doložit dostatečné pozemkové zázemí orné půdy pro zapravování statkových hnojiv v rámci hospodářského obvodu oznamovatele, je doporučena aktualizace rozvozového plánu.

## D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Možnost nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice není reálná.

## D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů

Pro minimalizaci vlivů jsou navrženy níže uvedené podmínky a opatření:

IV.1.Podmínky , které je nutno respektovat během přípravy záměru

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie ´´N´´ a ostatních látek škodlivých vodám,  tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách  v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence

- doložit smluvní zajištění odvozu  uhynulých zvířat do veterinárního asanačního ústavu k likvidaci

- Zpracovat havarijní plán podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb., s jehož obsahem budou seznámení všichni  pracovníci farmy a tento předložit ke schválení vodohospodářskému orgánu

IV.2.	Podmínky, které je nutno respektovat během realizace záměru

- připravit a realizovat  novou uskladňovací jímku na odpadní vody z provozu farmy s minimálně 6 měsíční  kapacitou zdržení

- zajistit sledování kvality podzemní vody v okolí jímky (kontrolní šachta), rozsah a četnost monitoringu projednat s vodohospodářským orgánem

- podlahy stáje, všechny manipulační prostory s hnojem, silážní žlab  a jímku na odpadní vody připravit a realizovat jako vodotěsné, všechny tyto prostory prověřit zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu, předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle ČSN 75 09 05

- zajistit důsledné oddělení toku dešťových  vod mimo prostory možné kontaminace (stání techniky,  manipulační  prostory  s mrvou, manipulační prostory  s uhynulými zvířaty)

- důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů

- realizovat ozelenění farmy na zejména na severním okraji areálu  zahuštěnou kombinovanou výsadbu stromů a keřů, druhová skladba bude odpovídat skupině typu geoibiocénů v rámci podkladů ÚSES

- veškeré materiály a nátěry, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha stájí, případně krmivo  nebo stelivo, budou  zdravotně  nezávadné,  nátěry  pak   ekologicky příznivé (vodou ředitelné)

- minimalizovat negativní vlivy výstavby a dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí a to tak, že práce budou omezeny na denní hodiny s tím, že investor bude dbát na plynulost dopravy a bude provádět pravidelnou očistu přilehlých komunikací

- v případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost vzniká, provádět očistu kol techniky před výjezdem na komunikace

IV.3.	Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru

- zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímek, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu

- zajistit optimální provětrávání stáje z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektu

- udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů

- přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů (návodů) pro obsluhu technologických linek

- pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech o výstupy posuzovaného areálu po výstavbě

- pravidelně provádět zkoušku nepropustnosti u skladovacích prostor na odpadní vody v intervalech daných legislativou  (dle § 6 odst. c. vyhl. č.  191/02 Sb. )

- používání statkových hnojiv musí být v souladu s § 9 zák. č. 156/98 Sb., O hnojivech, ve znění pozdějších zákonů a prováděcími předpisy k tomuto zákonu a v souladu s hospodařením ve zranitelné oblasti ve smyslu NV č. 103/2003 Sb., v platném znění

- při aplikaci statkových hnojiv zajistit územní ochranu v  okolí vodních ploch, vodních toků - ve smyslu platných metodik dodržet ochranné pásmo těchto povrchových vod

- zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou

- důsledně zajistit všechna protinákazová opatření podle příslušných předpisů

- udržovat  komunikace v čistém stavu,  zejména  při  manipulaci  s  hnojem

- 4.  Podmínky, které je nutno respektovat při ukončení záměru

- V případě  likvidace objektu  (po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.o  odpadech  z titulu původce odpadu  a  v souladu se stavebním zákonem.

- V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům

## D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

S ohledem na skutečnost, že k datu vypracování oznámení o vlivu záměru na životní prostředí byly většinově rozpracovány známy všechny základní podklady technologické, údaje o kapacitách, vstupech a výstupech, dále údaje o parametrech navrhovaného OP farmy bylo možno, poměrně podrobně provést vlastní analýzu vstupů, výstupů i vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí.

S ohledem na umístění záměru na intenzivně obdělávaném polním pozemku a nevýznamnost předpokládaných vlivů na přírodu nebyl prováděn podrobný biologický průzkum.

# E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Varianty řešení záměru nebyly předloženy. Jde o výstavbu nové vzdušné stáje skotu na volné ploše na okraji obce, kde je kladen důraz na welfare chovaných zvířat, což vede ke zlepšení parametrů chovu. Na základě výše uvedených údajů a skutečností oznamovatel rozhodl řešit výstavbu stáje a ostatních objektů v jediné územní a technologické variantě.

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## 1) Mapová a jiná dokumentace týkajících se údajů v oznámení

### V přílohové části je předloženo:

- Mapa širších vztahů

- Fotodokumentace staveniště

- Situace stavby

- Půdorys stáje

- Výřez z mapy územního plánu obce

- Návrh OP střediska ŽV - tabulková část včetně zákresu do mapy

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru

## 2. Další podstatné informace oznamovatele

Na základě konzultace zpracovatele oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

# G.VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU

Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění je výstavba farmy skotu v obci  Nové Dvory.

Název stavby:  	FARMA PRO CHOV SKOTU-NOVÉ DVORY

Místo stavby:  	Nové Dvory

Katastrální území:  	Nové Dvory

Obecní úřad:  	Nové Dvory

Kraj:  	Vysočina

Pozemek: na jižním okraji obce  - parc.č. 742/4– orná půda

Stavební úřad:  	MěÚ Žďár nad Sázavou

Stavebník:  	Jaroslav BENC

Nové Dvory 65

PSČ 592 12

IČO: 	70975434

Charakter stavby:   	novostavba

Odvětví:		zemědělství, živočišná výroba

Záměrem investora je vybudování nové moderní stáje pro skot, která bude sloužit pro chov  dojnic a mladého skotu.

Stáj bude mít kapacitu 92 ks dojnic a 62 ks mladého skotu. Dojnice budou ustájeny volně v přistýlaných lehacích boxech. Uvnitř nové stáje budou umístěny moderní dojící roboty, které nahradí jinak běžně budované dojírny.

Na okraji obytné zástavby obce, severně od navrhovaného místa výstavby, oznamovatel provozuje k tomuto účelu jiný stávající stájový objekt. Tento objekt je však  v současné době k chovu dojnic mléčného plemene naprosto nevyhovující. Dojnice jsou chovány ve vazném stelivovém systému ustájení. Po zprovoznění oznamovaného záměru bude chov skotu v této stáji ukončen a zvířata přesunuta do nové stáje.

Hlavní změna proti stávajícímu stavu chovu dojnic ve dnes využívané stáji spočívá v technologii chovu, neboť ve stáji je navrhováno moderní volné stelivové boxové ustájení. Tento systém ustájení dojnic má oproti současnému (vazné stelivové) řadu výhod. Jedná se především o uplatnění systému welfare v chovu dojnic a o mnohem vyšší produktivitu práce (normu obsluhy) pracovníků, čímž dojde  k podstatnému snížení počtu ošetřovatelů a tím k zlevnění výroby mléka.

Moderní řešení staveb pro chov mléčného skotu představuje především volné boxové ustájení dojnic, umožňující trvalý přístup zvířat ke krmení a k napájení při volném pohybu zvířat ve vymezených sekcích. Dojnice budou ustájeny boxovém systému.  Krmení dojnic bude prováděno míchacím krmným vozem směsnou krmnou dávkou, rozdílnou pro jednotlivé  skupiny dojnic podle užitkovosti a fáze reprodukčního cyklu. Dojení se odehrává v automatických robotech, které pracují zcela samostatně bez přítomnosti obsluhy.  Zvýšená kubatura stáje a optimální výměna vzduchu, která dostatečně odvede výdechové plyny, vlhkost a produkované teplo zajistí vhodné prostředí pro dýchání zvířat.

Součástí výstavby stáje bude i výstavba hnojiště, silážního žlabu a jímky na odpadní vody produkované na farmě. Tímto bude zajištěno skladování závadných látek v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany vod.

Velikost stáje z hlediska její kapacity patří v  současné době ke kapacitám menším s dostatečnou návazností na zemědělskou půdu.

V případě výstavby farmy skotu v Nových Dvorech se jedná o stavbu uváženě připravovanou, situovanou na okraji obce, ovšem v dostatečné vzdálenosti od nejbližších obytných objektů z hlediska jejich ovlivnění provozem stáje.

Technologicky se z hlediska chovu skotu jedná o systém odpovídající dnešním nejnovějším  poznatkům v tomto oboru, který garantuje bezpečný a relativně čistý provoz s vysokou kulturou práce obsluhy a s dostatečným welfare chovaného skotu.

Celkově je možno na základě předchozích rozborů konstatovat, že :

Nároky na vstupy jsou přiměřené rozsahu výstavby a provozu farmy skotu a z hlediska možnosti  jejich  zabezpečení nevznikají žádné zásadní problémy.

Provoz stáje je na vstupy nenáročný a předpokládá se pouze spotřeba  objemných a jadrných krmiv, pitné vody a elektrické energie, které jsou v dostatečné kapacitě  k dispozici již v současné době.

Realizací popsaného záměru  dochází k záboru zemědělské půdy II. třídy ochrany, tedy vyšší kvality. Jedná se ovšem o malý rozsah záboru pro účely zemědělské prvovýroby a na okraji pozemku. Stavbou nebude  narušen významněji krajinný ráz, negativně dotčena fauna ani flóra. Stavba si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně.

Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Nedojde k negativnímu vlivu na podzemní a povrchové vody. Nebudou dotčeny chráněné druhy rostlin ani živočichů, prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky.

U výstupů je v oblasti ovlivnění ovzduší, z uvedených výsledků výpočtů  ochranného pásma chovu a emisních charakteristik zdroje znečištění ovzduší  amoniakem  a dalších výpočtů patrné, že  posuzovaný záměr v podstatě neznamená významnou produkci  emisí zápachu a amoniaku.

Emisní koncentrace amoniaku budou hluboce podlimitní a tak lze u obytné zástavby  očekávat i imisní koncentrace amoniaku podlimitní, které nemohou negativně ovlivňovat obyvatele nejbližších domů. Stejně tak nově vypočtené ochranné pásmo chovu zvířat nezasahuje obytnou zástavbu obce.

Z hlediska produkce hnoje lze konstatovat, že se jedná o malé množství, které bude bez problémů uplatněno na pozemcích oznamovatele. Statková hnojiva budou skladována v zabezpečených prostorách s dostatečnou skladovací kapacitou.

Z hlediska produkce odpadů jak při výstavbě, tak i provozu stáje je možno konstatovat, že není spojen s významnou produkcí odpadů a většinu odpadu lze využít - recyklovat.

Využití či likvidace odpadů bude zajištěna prostřednictvím smluv s autorizovanými specializovanými odbornými firmami v rámci regionu.

Při provozování stáje skotu bude uplatňována vesměs mobilní mechanizace, jejíž hlučnost je dána zdrojem pohonu, kterým bude zpravidla motor nakladače, traktoru nebo jiné zemědělské techniky. Lze predikovat, že v areálu nedojde k vytváření nadměrného hluku ani vibrací a tyto se v provozu vlastní stáje nebudou projevovat. Větrání stáje je zajištěno přirozeným prouděním vzduchu střešními a bočním štěrbinami.

Celkově je možno konstatovat, že záměr ovlivní životní prostředí v hodnoceném území pouze v omezeném rozsahu bez výrazněji negativních ovlivnění jeho složek a bez ohrožení jeho trvale udržitelného rozvoje.

Zpracovatel oznámení soudí, že za podmínek, uvedených v bodě D.IV. předloženého Oznámení, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

# ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení

Hlavní řešitel:

Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan  č.p.14, PSČ 25723,

tel.+ fax  317777888, 602331975, e-mail: petrpantoflicek@quick.cz

osvědčení odb. způsobilosti – autorizace dle § 19 zák. č. 100/01 Sb.:

MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

Datum zpracování oznámení:  			9. 12. 2008

Podpis zpracovatele oznámení:

Hlavní použité podklady

Zadání stavby „FARMA PRO CHOV SKOTU-NOVÉ DVORY“, zpracované firmou Farmtec a.s. Tábor, pobočka Litomyšl

Konzultace a podklady projektových a inženýrsko- dodavatelských organizací zabezpečujících dodávku technologie

Územní plán obce Nové Dvory – zpracovaný firmou Studio P, ing. arch. Jan Psota, Purkyňova 7/13, Žďár nad Sázavou.

ÚTP regionální a nadregionální územní systémy ekologické stability České republiky

Odborná literatura a práce z oborů místopisu, geologie,  hydrologie , biologie a ochrany životního prostředí,  vesměs Academia Praha 1987-1992

Archivní informace ČHMÚ, EÚ, ČGÚ, Geofond, povodí, mapové podklady a jiné  informace

Ročenky Životní prostředí ČR 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007

odborná literatura z oboru zemědělských emisí

Technické doporučení MZe ČR - informační list č. 01.01.08. „Základní provozně technologické ukazatele pro skot“

odborná literatura z chovu skotu

.

# H. PŘÍLOHA

- Mapa širších vztahů

- Fotodokumentace staveniště

- Situace stavby

- Půdorys stáje

- Výřez z mapy územního plánu obce

- Návrh OP střediska ŽV - tabulková část včetně zákresu do mapy

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru

Příloha č. 1

Mapa širších vztahů

Příloha č. 7

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru