Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí, stavební akustika, chemické látky,

odborné posudky ovzduší, poradenství

393 01 PELHŘIMOV, Menhartova 1559

Telefon,fax: 565323942        Mobil: +420602476567        E-mail: jcharouzek@email.cz

# OZNÁMENÍ

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 49/2010 Sb.,

v rozsahu dle přílohy č. 3.

Název: 	Školní statek Humpolec – volné ustájení a odpadové hospodářství.

Investor: 	Kraj Vysočina

Žižkova 57,

587 33 JIHLAVA

V Pelhřimově srpen 2011

## ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC – VOLNÉ USTÁJENÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

# Oznámení v rozsahu dokumentace

# podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 49/2010 Sb. rozsahu dle přílohy č. 3.

Vypracoval:			Ing. Josef Charouzek

#### Oprávněná osoba: 		Ing. Josef Charouzek

Osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999.

Prodloužení autorizace č.j. 101374/ENV/10 ze dne 17.12.2010

OBSAH :

###### Část A.  Údaje o oznamovateli								6

Část B.     Údaje o záměru									7

B.I. Základní údaje   										7

- Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1					7

- Kapacita (rozsah) záměru								7

- Umístění záměru									7

- Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry			8

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí			8

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru			8

- Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení		10

- Výčet dotčených územně samosprávných celků					10

- Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů,

které budou tato rozhodnutí vydávat 						10

B.II. Údaje o vstupech  									11

1. Půda										11

2. Voda										12

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje						13

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu					14

5. Doplňující údaje									15

B.III.Údaje o výstupech									16

- Ovzduší										16

- Odpadní vody									20

- Odpady										21

- Ostatní										24

- Doplňující údaje									27

Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území				29

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území		29

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,		29

které budou pravděpodobně významně ovlivněny

1.      Ovzduší										30

2.      Vody										31

3.      Půda										34

4.      Geomorfologie a geologie					 		35

5.      Horninové prostředí a přírodní zdroje						35

6.      Fauna a flóra									36

7.      Ekosystémy								            37

8.      Krajina									            38

9.      Obyvatelstvo                                                                                                    39

10.    Hmotný majetek,kulturní památky						39

Část D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní   prostředí		40

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti		40

1. Vlivy na ovzduší									40

2. Vlivy na vodu									40

3. Vlivy na faunu a flóru								41

4. Vlivy na půdu									41

5. Vlivy na hlukovou situaci 								42

6. Ostatní vlivy									43

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci				43

D.III. Údaje o možných významných  nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	43

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 			43

nepříznivých vlivů na životní prostředí

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

specifikaci vlivů									45

Část E. Porovnání variant řešení  záměru	 (pokud byly předloženy)			46

Část F.  Doplňující údaje									47

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení			47

2. Další podstatné informace oznamovatele						51

Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru			52

Část H.  Přílohy										55

1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu						56		2. Stanovisko orgánu ochrany přírody						58

Část I.   Údaje o zpracovateli oznámení 							60

Ú V O D

V obci Humpolec provozuje Školní statek Humpolec zemědělský areál v němž je vybudováno a provozováno několik stájí chovu skotu koní a prasat.

Záměrem provozovatele je modernizovat chov skotu  a za tím účelem vybudovat ve stávajícím areálu v Humpolci  novou stáj pro 205 dojnic s dojírnou, stáj pro telata v mléčné výživě  a jímku na řídký hnůj. Zemědělský areál je umístěn východně od zástavby města Humpolec  vzdálené cca 250 m za rybníkem Dusilovský.

Navrhovaná varianta řešení je pak předkládaná k posouzení jako jediná.

Seznam použitých zkratek

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

E.I.A		Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí

MZe ČR	ministerstvo zemědělství České republiky

MŽP ČR	ministerstvo životního prostředí České republiky

OHO		objekt hygienické ochrany

OHS		okresní hygienická stanice

OP		ochranné pásmo (bez specifikace)

OkÚ		okresní úřad

KÚ		krajský úřad

OÚ		obecní úřad

PHO		pásmo hygienické ochrany

RŽP		referát životního prostředí

US  		urbanistická studie

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ	územní plán sídelního útvaru

ÚSES		územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond

ŽV		živočišná výroba

D 		dojnice

Tm		telata - mléčná výživa

DJ		dobytčí jednotka (500 kg živé hmotnosti)

OUER		evropská pachová jednotka

VKP               významné krajinné prvky

BK		biokoridory

BC		biocentra

DOSS		dotčené orgány státní správy

EVL		evropsky významné lokality (NATURA 2000)

PO		ptačí oblasti (NATURA 2000)

ČÁST  A

##### A.ÚDAJE O OZNAMOVATELI.

Obchodní firma :

Kraj VYSOČINA

Žižkova 57

87 33 JIHLAVA

IČ :

Sídlo oznamovatele:

Kraj Vysočina 			provozovatel:  Školní statek

Žižkova 57						Humpolec

87 33 JIHLAVA

Oprávněný zástupce - oznamovatel:

Ing. Jan Mácha – ředitel ŠS

Tel: 565 533 266

Zpracovatel oznámení:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

IČ  18312 594         DIČ  CZ 461006129

tel/ fax: 565 323 942, mobil 602 476 567

E- mail: jcharouzek@email.cz

ČÁST  B

B.  ÚDAJE  O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1:

Školní statek Humpolec- volné ustájení a dopadové hospodářství - ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zákona č. 49/2010 Sb., se jedná o změnu záměru z kategorie I, položka 1.7. chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 DJ, při čemž není dosaženo stanoveného limitu (§ 4, odst. 1b) sloupec B - podléhající působnosti krajského úřadu – v tomto případě KÚ kraje Vysočina.

2. Kapacita (rozsah ) záměru:

Současný stav (kolaudační stavy):

Obj. č. 1 Stáj výkrmu prasat – 500 prasat ve výkrmu PŽH 60 kg – 60,5 DJ

Obj. č. 2 Stáj porodny prasnic  - a) dochov selat 550 ks PŽH 10 kg – 11,0 DJ

- porodna prasnic 100 ks PŽH 150 kg – 30,0 DJ

Obj. č. 3 Stáj pro kance  - 10 kanců PŽH 150 kg  - 3,0 DJ

Obj. č. 4 Stáj pro telata v RV – 120 telat PŽH 110 kg – 26,4 DJ

Výkrm býků – 18 ks PŹH 365 kg – 13,1 DJ

Obj. č. 5 Stáj pro dojnice – 94 dojnic v I.a II. laktaci PŽH 550 kg–103,4 DJ.

Obj. č. 6 Stáj pro koně – 35 koní PŽH 650 kg – 45,5 DJ

Celkem v areálu 292,9 DJ

Nový stav:

Obj. č. 1 Stáj výkrmu prasat – 500 prasat ve výkrmu PŽH 60 kg – 60,5 DJ

Obj. č. 2 Stáj porodny prasnic  - nebude využívána

Obj. č. 3 Stáj pro kance  - nebude využívána

Obj. č. 4 Stáj pro telata a jalovice –  nebude využívána

Obj. č. 5 Nová stáj pro 205 dojnic v I.a II. laktaci PŽH 550 kg – 225,5 DJ.

Obj. č. 6 Stáj pro telata v MV – 48 telat PŽH 75 kg – 7,2 DJ

Obj. č. 7 Stáj pro koně – 35 koní PŽH 650 kg – 45,5 DJ

5 koní PŽH 375 kg – 3,75 DJ

Celkem v areálu 342,4 DJ

Není navržena demolice nebo jiné využití stájí č. 2, 3 a 4. Proto je nutno počítat s možností jejich využití v budoucnu pro kolaudovaný účel.

Změna proti kolaudačnímu stavu +49,5 DJ

Důvodem pro posuzování je změna stavů  hospodářských zvířat v areálu.

3. Umístění záměru :

Kraj:			Vysočina

Okres :			Pelhřimov

Obec: 			Humpolec

Katastrální území :	Humpolec

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.

Charakter stavby:	novostavba

Odvětví:  zemědělství – chov hospodářských zvířat

Jedná se o stavbu nové produkční stáje dojnic jako náhrada za stávající stáj pro dojnice  a stáj pro telata a jalovice ve stávajícím zemědělském areálu Školního statku v Humpolci - Dusilov. Stáj je navržena jako volná přistýlaná pro 205 dojnic (225,5 DJ). Současně dochází ke snížení stavů v chovu prasat ale k celkovému  navýšení stavu hospodářských zvířat v areálu  - navýšení o 49,5 DJ na celkových 342,4 DJ.

Možnost kumulace s jinými záměry – není nutná. Posuzovaný záměr řeší komplexně dostavbu nové produkční stáje chovu skotu včetně řešení dojení a skladování mléka, ustájení telat v mléčné výživě (48 telat – 7,2 DJ) a skladovacích kapacit na řídký hnůj skotu. Skladování krmiva je vyřešeno ve stávajících objektech v areálu a mimo tento areál. Záměr nevyžaduje kumulaci s jinými záměry.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a

hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí

Předkládaný záměr řeší problematiku chovu skotu ( i chovu prasat – snížení stavů). Umístění záměru v dané lokalitě bylo vybráno s ohledem na již existující objekt chovu skotu. Pro umístění v dané lokalitě pak je důležitá i  dostupnost vstupních surovin pro provoz areálu – jsou zde vybudovány sklady krmiva, dále dostupnost  a možnost využití stávajících inženýrských sítí.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Údaje o záměru pro potřeby oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění jsou převzaty z dokumentace pro stavební řízení zpracované projektovou kanceláří Ing. Hynek Trupl, Pelhřimov  v květnu 2011. Záměr je rozčleněn do následujících stavebních objektů:

SO 01 Volná boxová stáj pro 205 ks krav

SO 02 Dojírna se zázemím

SO 03 Odpadové hospodářství

SO 04 Stáj pro telata v mléčné výživě

SO 05 Zpevněné plochy

SO 06 Kanalizace

SO 07 Venkovní elektrické rozvody NN

SO 08 Přípojka pitné vody

SO.01. Volná boxová stáj pro 205 ks krav:

Nová stáj pro dojnice bude realizována na volné ploše vzniklé vybouráním stájových objektů na stavebních parcelách č. 1571 a 2002 (porodna prasnic a kanci) a pozemcích navazujících na tyto stáje. Novou stáj tvoří ocelová halová konstrukce půdorysných rozměrů 60,4 x 33,8 m výšky v hřebeni 11 m. Kapacita stáje 205 dojnic v I a II. laktaci.

Stáj bude ve štítě opláštěna do výšky 1,6 m betonovou zdí, dále trapézovým lakovaným plechem. Podélné stěny budou mít do výšky 1,0 m betonovou zeď  nad níž bude větrací plocha (síť + svinovací plachta). Střecha sedlová s větrací hřebenovou štěrbinou, krytina vlnitá polykarbonátová.

Podlaha stáje je tvořena betonovou konstrukcí. Lehací boxy stlané. Odkliz tekutého hnoje z krmišť a hnojných chodeb mechanickými lopatami s hydraulickým pohonem do sběrného kanálu na konci stáje na jehož konci bude umístěna čerpací šachta pro čerpání tekutého hnoje do skladovací jímky (SO 03).  Stáj je podélně průjezdná vraty ve štítových stěnách.

Ustájení dojnic ve volné stelivové technologii. Krmení pomocí mobilní techniky zakládající krmivo na průjezdný krmný stůl.

Napájení pomocí temperovaných napájecích žlabů.

Ve stáji bude proveden rozvod vody k napáječkám, rozvod elektrické energie pro osvětlení stáje a vyhřívání napáječek. Ve stáji není žádná další technologie kromě mechanické lopaty připojená na elektrickou energii.

Větrání stáje přirozené otevřené boční stěny a hřebenová štěrbina.

Proti oběma štítům stáje bude vybudována manipulační plocha.

Údaje o technologii:

Ustájení : Volné stelivové s lehacími boxy navazujícími na vyhrnovanou hnojnou chodbu. Jednotlivé boxy budou vymezeny boxovými zábranami.

Krmení a napájení: Směsná krmná dávka bude zakládána krmným vozem do žlabových prostorů krmného stolu.

Napájení:  Velkoobjemové vyhřívané napájecí žlaby jsou situovány v průchodech do krmiště.

Odkliz hnoje: Vyhrnováním mechanickou lopatou do kanálu v konci stáje a čerpáním do skladovací jímky.

Dojení: V nové dojírně (SO 02) propojené se stájí krytou přeháněcí chodbou.

SO 02 Dojírna se zázemím:

Nová dojírna je umístěna souběžně se stájí a je s ní propojena krytou přeháněcí chodbou. Objekt půdorysných rozměrů 46,3 x 9,3 m je provedena částečně zděná – hygienické zázemí, mléčnice a vlastní rybinová dojírna 2 x 8 míst. Na tuto zděnou část navazuje montovaný přístřešek spádové čekárny a separační kotec. Střecha sedlová , nad zděnou částí střešní zateplovací sendvičový panel PUR s oboustranně lakovaných plechů. Nad dojírnou a čekárnou bude ve střeše hřebenová štěrbina.

Zděná část objektu je osazena okny s možností větrání. Kancelář a hygienické zařízení bude vytápěno elektrickými přímotopy. Dojírna bude temperována teplým vzduchem přiváděným sem ze strojovny chlazení. Ohřev TUV v elektrických boilerech. Pro uskladnění nadojeného mléka bude osazen chladící tank.

SO 03 Odpadové hospodářství:

Navržena je nová železobetonová monolitická kruhová skladovací jímka průměr 24 m výšky 9 m se skladovací kapacitou 3933 m3. vedle jímky je navržena stavebně zabezpečená výdejní plocha pro cisternu. Tekutý hnůj ze stáje a čekárny dojírny bude z čerpací jímky u stáje dopravován do skladovací jímky čerpáním. Skladovací jímka bude vybavena hladinovou zabezpečovací signalizací naplnění a kontrolním systémem úniku.

SO 04 Stáj pro telata v mléčné výživě:

Stáj tvoří montovaný halový objekt ocelové konstrukce půdorysných rozměrů 27,0 x 11,0 m. Otevřené boční stěny kryté svinovací plachtou. Střecha sedlová. Podlaha betonová nepropustná. Ve stáji bude 8 individuálních konců pro telata po narození a 2 skupinové kotce pro 20 telat. Ustájení stelivové s vyklízením chlévské mrvy mobilní technikou na hnojiště v areálu. Krmení pomocí krmných automatů pro telata. Větrání přirozené.

SO 05 Zpevněné plochy:

Zpevněné plochy kolem stáje jsou navrženy asfaltové s obrubníkem a dešťovou kanalizací ( v části nekontaminované).

SO 06 Kanalizace:

Dešťová kanalizace (střechy a nekontaminované manipulační plochy) bude napojena do stávající dešťové kanalizace v areálu. Kontaminované vody budou svedeny do skladovací jímky.

SO 07 Venkovní elektrické rozvody NN:

Napojení bude řešeno kabelem ze stávajícího rozvodu v areálu.

SO 08 Přípojka pitné vody

Nová přípojka pitné vody bude napojena na rozvod pitné vody v areálu.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:	04.2012

Dokončení stavby:	10.2012

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Záměrem bude dotčen pouze katastr města Humpolec, kde bude tento záměr realizován ve  stávajícím zemědělském areálu stavebníka. Místně příslušným obecním úřadem je MÚ Humpolec. Dotčenými  orgány státní správy pak budou mimo jiné  Městský úřad Humpolec – stavební úřad a MÚ Humpolec - odbor životního prostředí.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato

rozhodnutí vydávat

Záměr bude realizován  formou novostavby stáje pro chov dojnic, stáje pro telata v MV, dojírny s mléčnicí a skladovací jímky na tekutý hnůj na plochách po vybouraných stájích a manipulačních plochách ve stávajícím areálu Školního statku Humpolec – lokalita Dusilov.

Pro umístění stavby bude třeba územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí bude vydávat Městský úřad Humpolec, stavební úřad.

Následovat bude stavební povolení, které bude vydávat Městský úřad Humpolec, stavební úřad.

Po dokončení stavby následuje kolaudace – kolaudační rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad tj. Městský úřad Humpolec, stavební úřad .

Zemědělský areál Školního statku Humpolec bude podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. zařazen jako zdroj znečišťování ovzduší. Ke změně zdroje je třeba souhlas KÚ kraje Vysočina, odbor ŽP.

B. II. Údaje o vstupech.

Stavba bude realizována formou novostavby v místě po vybouraných stájích a volných plochách ve stávajícím zemědělském areálu provozovaném Školním statkem Humpolec.

Vstupy je možno rozdělit do dvou etap:

Vstupy ze stavební činnosti – dovoz stavebních konstrukcí, betonu a zdících a izolačních materiálů a jejich zabudování do stavby. Dovoz technologie a zabudování do stavby.

Vstupy při provozu  -  pro provoz stájí  bude potřebná elektrická energie  pro  osvětlení a technologii. Stavba bude napojena na stávající rozvodnu ve stávajícím zemědělském areálu.

Pro provoz areálu bude potřebná voda  pro provoz stájí . Objekt bude napojen na stávající vodovod pro areál ( městský vodovod), na který je  areál napojen již dnes - rozsah zásobování se změní.

B.II.1. Půda

Stavba  stáje chovu skotu a dalších objektů si nevyžádá zábor zemědělské půdy. Dotčeny budou následující parcely vše v k.ú. Humpolec.

| Parcela č. | Kultura | Výměra v m2 | BPEJ | Třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1637/2 | Ostatní plocha | 24 624 | - | - |
| 1629/1 | Ostatní plocha | 622 | - | - |
| 1630/1 | Ostatní plocha | 8 182 | - | - |
| 1637/1 | Ostatní plocha | 5 392 | - | - |
| 1571 | Zastavěná plocha a nádvoří | 751 | - | - |
| 2002 | Zastavěná plocha a nádvoří | 409 | - | - |

V ploše zamýšleného staveniště nejsou žádné známé inženýrské sítě ani podzemní vedení (kromě vedení ve správě investora).

Plochy určené pro novou zástavbu – nebyly v minulosti meliorovány a ani sem nezasahuje meliorační účinek jiné stavby.

Nejedná se o území poddolované nebo zatápěné.

Chráněná území

Posuzovaný záměr nezasahuje do chráněných území ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., v platném znění .

Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území, dobývacím prostoru podle zákona č. 44/1998 v platném znění (horní zákon).

Záměr nezasahuje chráněné území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena .

Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb.)  nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena. Nelze vyloučit zásah do ochranného pásma lesa p.č. 1639.

Ochranná pásma komunikací, nadzemních či podzemních inženýrských sítí ve správě jiných správců nejsou záměrem dotčena, týká pouze vlastních inženýrských sítí v areálu podle projektu.

Obecně chráněné přírodní prvky

V okolí záměru není žádný významný krajinný prvek "ze zákona" .

Ochrana vod

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění NV č. 219/2007 Sb., patří katastr obce Humpolec do zranitelných oblastí.

B.II.2. Voda

B.II.2.a. Bilance potřeby vody:

Během výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná, vzhledem k tomu, že většina materiálů náročnějších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle potřeby hotová. Voda bude používána pouze v omezené míře při realizaci záměru pro kropení betonů, přípravu malty  atp.

V rámci provozu se voda pro potřeby areálu omezuje na napájecí vodu pro stáj a vodu potřebnou pro provoz  dojírny s mléčnicí.

Voda pro hygienická zařízení personálu:

Provoz areálu (stájí) bude celoroční. Zajišťovat ho budou stejně jako dosud 4 pracovníci. Ti budou využívat nové hygienická zařízení v mléčnici.

Potřeba vody 120 l /os.den

120 x 4 x 365 =175 200 l/rok		tj. 175,2 m3/rok

Voda pro napájení hospodářských zvířat (u dojnic i dojení a ošetření mléka):

Podle vyhl.č. 428/2001 Sb., příloha 12 :  vepř - 4 m3/rok

prasnice – 8 m3/rok

sele  - 1 m3/rok

dojnice včetně ošetření mléka – 22 m3/rok

krávy na sucho, jalovice – 18 m3/rok

býk – 18 m3/rok

tele – 4 m3/rok

- Produkční stáj – 205 dojnic á 22 m3.rok-1		          205 x 22 = 4 510 m3/rok

- Telata v MV	 - 48 telat  á 4	m3.rok-1		          48 x 4     =    192 m3/rok

Celkem – 175,2 + 4 510+ 192 = 4 877,2  m3/rok

Maximální potřeba vody pro obě stáje :  4 877,2 m3.rok-1;

tj.  13,36 m3/den ;  0,15 l/s

Voda pro provoz stájí bude odebírána stejně jako dosud z vodovodu  v areálu dotovaného vodou z městského vodovodu.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Materiál pro provádění stavby zajišťuje dodavatel stavby. Výstavba si vyžádá relativně malé množství stavebních materiálů, které budou na stavbu dováženy nákladními automobily (konstrukce haly stáje, betonové směsi, cihelné bloky atp.). Další vstupy je dovoz  technologie – hrazení apod.

Během výstavby bude el. energie odebírána ze stávajících rozvodů. K významnému navýšení spotřeby nedojde.

a.Potřeba elektrické energie pro provoz nové i stávající stáje:

Instalovaný příkon:		            cca 248 kW

Soudobost 				0,4

Soudobý příkon			cca 99,0 kW

b. Potřeba krmiv:

Produkční stáj:

Dojnice 205 ks

Senáž	-		18 kg/ks.den		6,57 t/ks.rok		tj.     1 346,9 t/rok

Siláž 	-	            17 kg/ks.den		6,2 t/ks.rok		tj.     1 271,0 t/rok

Seno	-           	5 kg/ks.den		1,8 t/ks.rok		tj.        369,0 t/rok

Jadrná krmiva – šroty 	3- 6  kg/ks.den;	1,1-2,2 t/ks.rok	tj. 225,5– 451,0 t/rok

Stáj pro telata MV:

Telata  40 kusů

Seno 			0,7 kg/ks.rok		0,3 t/ks.rok		tj.       12,0 t/rok

Krmná dávka je v současné době sestavována na bázi konzervovaných krmiv, tedy bílkovinných jetelotravních senáží a glycidových kukuřičných siláží s určitou dávkou sena nebo krmné slámy.

Sušina siláží a senáží je pohybuje okolo 35 %.

c.  Potřeba steliva:

Řešená produkční stáj  i stáj pro telata v MV budou provozovány jako stelivové.

Produkční stáj

- 205 krav/225,5 DJ boxové ustájení	 1-2 kg/DJ.den	124,0 t/rok

Telata v MV

– 48 telat/7,2 DJ na podestýlce          4 kg/DJ.den		10,8 t/rok

Celkem stelivové slámy 134,8 t/rok

d. Ostatní vstupy:

- léčiva

- krmné doplňky pro telata

- dezinfekční prostředky

Použití dezinfekčních prostředků je závislé na použitém typu dojírny. Běžné chemické prostředky na proplachy a dezinfekci dojícího zařízení patří do skupiny chemických přípravků vykazujících nebezpečné vlastnosti ve smyslu § 2 zákona (převážně žíraviny). Podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích jsou  charakterizovány takto:

| Typ přípravku | Nebezpečné vlastnosti R- věta | Klasifikace | Poznámka. |
| --- | --- | --- | --- |
| Zásadité přípravky | R- 31,36/38 | Xi – dráždivý | Nejpoužívanější |
| Kyselé přípravky | R- 31,35 | C - žíravý | Nejpoužívanější |

Přesné určení použité stájové dezinfekce je možné až bude znám typ dojírny a její výrobce – každý výrobce používá jiné stájové dezinfekce.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Doprava surovin pro chov dojnic je z větší části omezena na převoz objemných krmiv ze silážních žlabů na blízkých pozemcích ale mimo areál  a na převozy z pozemků kolem areálu, odehrávající se z větší části po místních komunikacích a státních silnicích. Část této dopravy se nevyhne městu.

Jadrná krmiva se do areálu dovážejí z výrobny mimo tento areál nebo se připravují přímo na místě v mobilní výrobně, do níž provozovatel stájí dodá větší část vstupních surovin z vlastní produkce.

Vedlejším produktem chovu krav ve stelivové stáji je chlévská mrva – v našem případě tekutý hnůj. Ten je vyhrnován několikrát za den do sběrného kanálu a čerpán k uskladnění do jímky se skladovací kapacitou cca 6 měsíců.

Vyprodukovaný tekutý hnůj bude z jímky vyvezena na pole přímo ke hnojení.

Převážná část dopravy mimo areál se odehraje po státní silnici a  místních komunikacích vedoucích z areálu přímo na zemědělské pozemky, tj. ve směru, kde má investor značnou část zemědělské půdy- dovoz krmiv, vyvážení hnoje. Část dopravy povede po státní silnici i přes město Humpolec.

Zásobování areálu je zajišťováno převážně nákladními automobily a traktory s vlekem. Areál je dopravně dobře dostupný a nevyžádá si v souvislosti s realizací nové stáje nové dopravní napojení.

Po popsaných trasách se odehraje i většina dopravy stavebních materiálů a stavebních strojů a mechanizmů.

Předpokládané zatížení území dopravou je pak vyhodnoceno v následující tabulce. Za základ dopravního zatížení byly vzaty potřeby  dopravy pro novou stáj dojnic a stáj pro telata vyhodnocené v této tabulce:

| Druh - potřeba přepravy v t/rok | Počet jízd za den | Počet jízd za rok |
| --- | --- | --- |
| Seno 381,0 | 2 | 730 |
| Senáž a siláž 2 618,0 | 2 | 730 |
| Stelivo 135,0 | 2 | 730 |
| Tekutý hnůj a 5 400,0 vody z dojírny | 1,5 | 540 |
| Odvoz mléka 365,0 | 1 | 365 |
| Ostatní doprava | 2 | 730 |
| Celkem jízd za den - průměr | 10,5 | 3 825 |

Podle uvedených kalkulací je zřejmé, že počet jízd v jednom směru se v souvislosti s výstavbou a provozem nové stáje zvýší, ne však o vyčíslených cca 11 jízd za den, pokud odečteme již existující dopravní obsluhu stájí je předpoklad zvýšení o max. 3 jízdy za den.

V následující tabulce uvádím počty jízd jednotlivých kategorií vozidel zajišťujících  dopravní obslužnost areálu  po dostavbě nové stáje.

| Druh vozidla | Počet jízd za den | Počet jízd za rok |
| --- | --- | --- |
| Těžké nákladní auto | 1 | 365 |
| Střední nákladní auto | 0 | 0 |
| Osobní a dodávkové auto | 2 | 730 |
| Traktory s vlekem | 8 | 2 730 |
| Celkem vozidel | 11 | 3 825 |

Převážná část dopravy surovin se odehraje na místních komunikacích a silnici Humpolec - Čejov. Část této dopravy bude vedena přes město. Největší podíl na dopravě má doprava krmiva a vyvážení kejdy. Která bude vedena téměř všechna mimo obec.

## B.II.5. Doplňující údaje

## Vše potřebné je uvedeno v předchozích kapitolách.

B.III.  Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší

Nové uspořádání stájí :

Obj. č. 1. Výkrm prasat - 500 prasat/60,5 DJ

Obj. č. 2 nevyužívané- demolice

Obj. č. 3 nevyužívané- demolice

Obj. č. 4 nevyužívané

Obj. č. 5  Produkční stáj - 205 dojnic/225,5 DJ

Obj. č. 6. Telata v MV – 48 telat/7,2 DJ

Obj. č. 7  Chov koní – 40 koní /49,25 DJ

Stáje , skladovací jímky na kejdu, aplikace kejdy na pole budou zdrojem emisí amoniaku  a pachových látek. Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se jedná o zemědělské zdroje, které se zařazují do kategorií podle celkové roční emise amoniaku ze zařízení.

Zemědělské zdroje se dělí podle celkové roční emise amoniaku takto:

- velký zdroj znečišťování – celková roční emise amoniaku nad 10 t NH3.rok-1

- střední zdroj znečišťování – celková roční emise amoniaku od 5 t do 10 t NH3.rok-1

- malý zdroj znečišťování – celková roční emise amoniaku do 5 t NH3.rok-1

Kromě amoniaku odchází ze stájí do ovzduší další látky jako pachové látky, oxid uhličitý, teplo, prach.

B.III.1.1. Emise amoniaku

Stáje budou zdrojem emisí amoniaku do životního prostředí. Pro chovy hospodářských zvířat  jsou stanoveny  legislativou – nařízení vlády č. 615/2006 Sb., příloha č. 2, tabulka 3.1. emisní faktory.

Stáje budou bodovými  zdroji  znečištění ovzduší .   Posouzení vlivů objektů živočišné výroby se zpravidla omezuje na emise amoniaku.  Emisní faktor uváděný jako celkový se dělí na emise ze stáje, emise ze skladování hnoje, emise z aplikace hnoje na pole (zapravení) a emise z pastvy. Emisní koeficient (faktor) K je dán vztahem :

Ki  = KU  +  KS  + KA  +  Kp

Ki  = zvířecí emisní koeficient zahrnující čtyři typy produkce emisí amoniaku ze zvířat;

KU = koeficient pro výpočet emisí při ustájení zvířat; (nově stáj);

KS  = koeficient pro výpočet emisí při skladování hnoje nebo kejdy; ( nově hnůj, kejda);

KA =  koeficient pro výpočet emisí při aplikaci hnoje (kejdy) na pole; (nově zapravení);

Kp  =  koeficient pro výpočet emisí během pastevní periody; (nově pastva);

Toto je již zohledněno platnou legislativou – zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění a nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 2.

V našem případě se jedná o emise z ustájení zvířat, emise ze skladování kejdy a hnoje v areálu a emise se zapravení kejdy a hnoje do půdy, které proběhnou mimo zemědělský areál. Posouzení provedeme pro projektovaný konečný stav. V areálu budeme tedy uvažovat s bodovými zdroji – stáje a skladování kejdy. Mimo areál s plošnými zdroji tj. aplikace statkových hnojiv na pole ( zapravení do půdy). V dalším bereme v úvahu kromě celkové emise tyto podíly z emisního faktoru. Pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat je emisní faktor rozdělen  následujícím způsobem:

B.III.1.1.a. Bodové zdroje znečišťování ovzduší

| Kategorie zvířat | Emisní faktory (kg NH3. zvíře-1.rok-1) |
| --- | --- |
|  | Stáj | Hnůj, podestýlka | Kejda, trus | Zapravení do půdy | Pastva |
| SKOT-Stelivové ustájení |  |
| Dojnice | optimální způsob | 10,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 |
|  | zastaralý způsob | 12,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 |
| Telata, býci, jalovice | optimální způsob | 6,0 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 |
|  | zastaralý způsob | 9,5 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 |
| Bezstelivové ustájení |  |
| Telata, býci, jalovice | 5,5 | 0 | 2,5 | 5,0 | 1,8 |
| Ovce a kozy |
| Ovce a kozy | 0,3 | 0,03 |  | 0,1 | 0,45 |
| PRASATA |  |  |  |  |  |
| Selata | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,5 | 0 |
| Prasnice | 4,3 | 0 | 2,8 | 4,8 | 0 |
| Prasnice březí | 7,6 | 0 | 4,1 | 8,0 | 0 |
| Prasata výkrm a odchov | 3,2 | 0 | 2,0 | 3,1 | 0 |
| Králíci |
| Králíci výkrm | 0,45 |  | 0,02 | 0,50 |  |
| Samice | 0,80 |  | 0,01 | 0,90 |  |
| Drůbež |
| Kuřice a nosnice | 0,12 | 0 | 0,02 | 0,13 | 0 |
| Brojleři | 0,10 | 0,01 | 0 | 0,10 | 0 |
| Husy, kachny, krůty | 0,35 | 0,03 | 0 | 0,35 | 0 |
| Koně |
| Koně | 2,9 | 0,9 |  | 2,2 | 2,9 |

Poznámka:Optimální způsob ustájení skotu se rozumí:

a) dojnice ve volném stelivovém ustájení s intenzivní přirozenou ventilací,

b) ostatní skot, tj. jalovice a býci průměrné živé hmotnosti 350 kg v kotcovém ustájení s přirozenou cirkulací

Zastaralý způsob ustájení skotu se rozumí: dojnice ve vazném stelivovém ustájení s nucenou ventilací Celkový emisní faktor se vypočte podle celoročního podílu pobytu skotu, koz, ovcí a koní ve stáji a na pastvě. U ostatních kategorií zvířat je celkový emisní faktor součtem dílčích emisních faktorů pro stáje, sklady a zapravení exkrementů.

Emise ze stájí po přestavbě.

| Stáj | Kusů | Kategorie | Emise z ustájení EF stáj/ emise v kg/rok | Emise z podílu EF hnůj/ emise v kg/rok | Emise ze EF zapravení do půdy/ emise v kg/rok | Emise pro celý EF kg/rok | Hmotnostní tok pro celý EF/ podíl stáj g/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkrm prasat | 500 | VP | 3,2/1600 | 2,0/1000 | 3,1/ 1550 | 8,3/4 150 | 473,7/182,6 |
| Produkční stáj | 205 | D | 10,0/ 2050 | 2,5/ 512 | 12,0/ 2460 | 24,5/ 5 022 | 573,3/234,0 |
| Telata v MV | 48 | Tmv | 6,0/288 | 1,7/82 | 6,0/288 | 13,7/658 | 75,0/32,9 |
| Koně | 40 | K | 2,9/116 | 0,9/36 | 2,2/88 | 6,0/240 | 27,4/13,2 |
| C e l k e m | 753 | - | 4 054 | 1 630 | 4 386 | 10 070 | - |

Celková emise amoniaku z areálu Školního statku činí  10 070 kg NH3. rok-1. Z toho bude v areálu působit podíl stáj + hnůj (kejda) tj. 4054+1630 = 5 684 kg NH3. rok-1.

V této bilanci však není uvažováno se snižujícími technologiemi, takže skutečné emise budou výrazně nižší.

B.III.1.1.b. Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je a nadále bude aplikace hnoje a kejdy  na ornou půdu - zapravení do půdy. Na aplikaci hnoje a kejdy  připadá produkce amoniaku do ovzduší – viz příslušný sloupec v předchozí tabulce:

Celková emise amoniaku z aplikace statkových hnojiv ze všech stájí v areálu:

4 386 kg NH3. rok-1

V této bilanci však není uvažováno se snižujícími technologiemi, takže skutečné emise budou výrazně nižší.

Z provedeného vyhodnocení celkových emisí amoniaku je zřejmé, že celková emise překročí hodnotu 10 t NH3. rok-1. Zemědělský areál Školního statku Humpolec bude tedy velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

B.III.1.2. Pachové látky

Tento pojem byl do legislativy zaveden především v dosud vydaných prováděcích předpisech k zákonu č. 86/2002 Sb. Je zde definována pachová jednotka a další. Máme tak první podklad k posuzování zátěže obecně pachem.

Neumíme zatím stanovit emisní množství ani podle jednotlivých chemických látek, ale ani podle pachových jednotek. Zpracovat rozptylovou studii na „pachové látky“ emitované ze zemědělské živočišné výroby zodpovědně nelze a to prostě proto, že neumíme stanovit emise. Také pro ně není stanoven žádný emisní limit.

Pro posouzení pachových látek se proto používá metoda (zatím nejvíce objektivní zhodnocení) zpracovaná Ing. Klepalem a zveřejněná v AHEM č. 8/1999,  „Postup pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“. Tato metoda není metodou závaznou.

Návrh ochranného pásma pro  celý areál  a tím i vymezení území zasaženého pachovými látkami je proveden v příloze tohoto oznámení. Přepočet na DJ podle průměrné živé hmotnosti je proveden ve vazbě na vyhlášku MZe č. 191/2002 Sb., tabulka č. 6.

Pachové látky nově řeší vyhláška 362/2006 Sb. U objektů živočišné výroby není stanovena povinnost měření.

B.III.1.3.   Oxid uhličitý (CO2)

- jeho předpokládané  emise z nově řešených stájí

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů ve stáji/kategorie | Měrná emise v mg.s-1.ks-1 | Celková emise kg. rok-1 | Hmotnostní tok v kg. hod-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 205 D | 67,8 | 438 318,86 | 49,594 |
| Telata | 48 Tmv | 25,0 | 3 784,32 | 0,432 |
| Celkem | - | - | 442 103,18 | - |

B.III.1.4.  Celkové teplo

– jeho emise z nově řešených stájí

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů | Měrná emise ve W. ks.hod-1 | Celková emise v kW. rok-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 205 D | 918,5 | 1 649 442,3 |
| Telata MV | 48 Tmv | 210,0 | 88 300,8 |
| Celkem | - | - | 1 737 743,1 |

B.III.1.5.   Prach

Posuzované stáje – produkční stáj a stáj pro telata:

Zdrojem prachu je především stlaní a krmení. V našem případě se jedná o přistýlané  ustájení dojnic a stlané ustájení telat - je možné uvažovat s celkovou prašností zhruba 0,1 % z objemu steliva.

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů | Potřeba stelivové slámy v t/rok | Produkce prachu v t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 205 D | 124,0 | 0,124 |
| Telata MV | 48 Tmv | 10,8 | 0,0108 |
| Celkem | - | 134,8 | 0,134,8 |

Prašnost z krmení je obtížné zhodnotit – bude závislá na druhu krmiva – větší ze šrotů, minimální ze senáže a siláže.

Ze  závěrů této kapitoly je zřejmé, že po realizaci stavby – nové stáje pro dojnice  a stáje pro telata v MV- bude limitující emise amoniaku. Množství vypouštěného amoniaku ze všech stájí v areálu (provozovaných po přestavbě ) a celý emisní faktor bez snižujících opatření bude 10 070 kg NH3. rok-1 – v e l k ý  zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu nařízení vlády č. 615/2006 Sb.  Po využití snižujících opatření bude emise amoniaku asi poloviční.

Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby. Budou to především emise z dopravních prostředků a stavebních strojů a prašnost. Emise z dopravních prostředků je obtížné hodnotit bez podrobné znalosti pohybu vozidel po staveništi a příjezdových komunikacích,  budou pravděpodobně blízko emisím při provozu stájí a nebudou tedy významné. Prašnost při provádění stavby stájí je závislá na klimatických podmínkách a lze ji regulovat např. zkrápěním vozovek, zakrýváním sypkých materiálů,  dobrou organizací práce apod.

B.III.1.6.  Vlivy z dopravy

Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel zajišťujících vyvážení kejdy (tekutého hnoje), hnoje, dovoz  krmiva apod. Zde se jedná o prach z komunikací a výfukové plyny z vozidel. Průměrný pohyb osobních automobilů, nákladních automobilů a traktorů  s nastartovaným motorem v areálu nové farmy bude max. 5 minut na vozidlo. Pokud se jedná o ujetou vzdálenost můžeme počítat na 1 vozidlo cca 0,5 km v areálu. Při průměrném denním pohybu vozidel bude produkce škodlivin následující:

| Typ dopravy | Počet vozidel za den | Ujeté km | Emise CO ( g ) | Emise SO2 (g) | Emise CxHy ( g ) | Emise NOx ( g ) | Emise PM (g) | Emise Benzen (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní | 2 | 1 | 0,3373 | 0,0049 | 0,0608 | 0,1250 | 0,0005 | 0,0021 |
| Traktory | 8 | 4,0 | 13,4104 | 0,0576 | 3,0120 | 8,2656 | 0,3976 | 0,0416 |
| Nákladní těžká | 1 | 0,5 | 1,6763 | 0,0072 | 0,3765 | 1,0332 | 0,0497 | 0,0052 |
| Nákladní lehká | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Celkem | 11 | 5,5 | 15,4250 | 0,0697 | 3,4493 | 9,4238 | 0,4478 | 0,0489 |

Pozn: Pro výpočet bylo použito emisních faktorů z programu MEFA v.02 pro rok 2011, rychlost jízdy 30 km/h,  pojížděný úsek vozovky 0,5 km a emisní úroveň EURO 4.

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou velice nízké, v praxi obtížně  měřitelné a z pohledu znečištění ovzduší nevýznamné.

Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby

B.III.2. Odpadní vody :

Na produkci odpadních vod se podílí:

- technologické odpadní vody

- odpadní vody z hygienických zařízení pro personál

- kontaminované dešťové vody z odvodňovaných ploch

a)   Technologické odpadní vody:

Při provozu stáje pro dojnice vzniknou technologické odpadní vody z úklidu stáje. Tyto  vody lze  vyčíslit následovně - cca 2 m3/rok na stáj – celková produkce činí 2 m3/rok. Tyto odpadní vody odtečou z nové stáje pro dojnice společně s tekutým hnojem do skladovací jímky a budou vyvezeny společně s kejdou.

b) Splaškové  odpadní vody z hygienických zařízení pro obsluhu :

Obsluhu stájí zajistí 4 pracovníci, kteří budou používat hygienické zázemí v novém objektu dojírny s mléčnicí.

Produkce odpadních vod splaškových bude max. 120 l/os.den. Roční produkce 175,2 m3. Splaškové odpadní vody z areálu jsou zaústěny do kanalizace města ukončené ČOV.

c) Odpadní vody z dojírny a mléčnice

Podle technických doporučení MZem činí potřeba vody průměrně 40 l/ks.den, maximálně 65 l/ks.den. Dojeno bude cca 200 krav. Skutečná potřeba bude podle zkušeností z jiných provozů výrazně nižší a bude spíše odpovídat těmto hodnotám:   (použité údaje odpovídají skutečné spotřebě v obdobných stájích)

Proplachy a sanitace:

Dojírna 2 x 8 míst (dojení 2 x denně):  	    		2 000 l/den

Mléčnice  chlad.tank				               190 l/den

Celková roční produkce odpadních vod			799,350 m3/rok

Tyto vody budou svedeny do nové skladovací jímky u stáje a vyvezeny na pole.

d) Kontaminované dešťové vody ze zpevněných ploch :

Zde je třeba uvažovat z kontaminovanými dešťovými vodami spadlými na výdejní plochu u hnojných koncovek a jímek. Tyto vody budou svedeny do nové jímky.

Vody z výdejní plochy:

Manipulační plochy u stájí                		 300,0 m2

Plocha jímky					 450,0 m2

Výdejní plocha u jímky			   25,0 m2

Průměrné roční srážky 	     	   	 650 mm/m2

Koeficient odtoku z kontamin. ploch		 0,8

Množství kontaminovaných dešťových vod :

(325 x 0,650 x 0,8)+(450 x 0,650) = 461,5 m3 .rok-1

Celkové množství kontaminovaných vod (799,35 + 461,5) = 1260,85 m3.rok-1 bude uskladněno společně s kejdou skotu v nové skladovací jímce objemu cca 3 933 m3 .

B.III.3.  Odpady:

B.III.3.a. Produkce kejdy (tekutého hnoje):

Kejdu (tekutý hnůj) a hnůj skotu nelze považovat za odpad, ale za cenné statkové hnojivo. Nakládání s hnojem a kejdou se proto neřídí zákonem o odpadech, ale zákonem o hnojivech  č. 156/1998 Sb. Osnova pro zpracování dokumentace s touto položkou neuvažuje a proto ji přiřazuji k této kapitole, která je jí nejbližší.

Výpočet produkce kejdy skotu:

Podle přílohy č.3 k vyhlášce 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv ve znění vyhl. č. 476/2000 Sb., vyhl. č. 473/ 2002 Sb. , vyhl. č. 399/2004 Sb. a vyhl. č. 91/2007 Sb. je průměrná roční produkce kejdy  v přepočtu na dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti) 21,9 t/rok na dojnici. V této hodnotě jsou zahrnuty i ředící vody z manipulačních ploch, dojírny, mléčnice apod.

Z toho produkce kejdy z nové stáje:

- produkční stáj 205 krav  tj. 225,5 DJ

Produkce surové kejdy  225,5 x 14,0…………………………………. 3 157,0 t/rok

Produkce kejdy včetně odpadních technologických vod dle výše citovaných vyhlášek:

225,5 x 21,9 = 4 938,45 t/rok

Po přepočtu se jedná o cca ……………………………… 4,938,45 m3/rok

Produkce kejdy bude skladována v nové jímce objemu 3 933 m3 z níž bude vyvážena ke hnojení polí. Tato kapacita (po připočtení kontaminovaných vod cca 461,5 m3) postačuje pro skladování po dobu více než 6 měsíců.

Podle vyhlášky č. 274/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv v platném znění - pro uskladnění celé produkce kejdy skotu je třeba zajistit skladovací kapacitu na dobu nejméně 4 měsíců.

B.III.3.b.  Produkce odpadů:

Při provozu stájí poroden prasnic v popsaném rozsahu se nepředpokládá vznik mimořádného množství odpadů. Odpady je nutno rozdělit do období výstavby a do období provozu .

a. V průběhu výstavby je možné předpokládat vznik následujících odpadů:

Název odpadu:		   Katalogové číslo:	Kategorie:	Nakládání (odstraňování):

Papírové a lepenkové obaly		15 01 01	O		prostřednictvím opráv.os.

Plastové obaly	 			15 01 02	O		prostřednictvím opráv.os.

Plastové obaly	 -znečištěné		15 01 02	O/N		prostřednictvím opráv.os.

Kovové obaly				15 01 04	O		prostřednictvím opráv.os.

Kovové obaly	-znečištěné		15 01 04	O/N		prostřednictvím opráv.os.

Směsné obaly				15 01 06	O		prostřednictvím opráv.os.

Skleněné obaly			15 01 07	O		prostřednictvím opráv.os.

Znečištěné obaly			15 01 10	N		prostřednictvím opráv.os.

Znečištěné absorpční prostředky	15 02 02	N		prostřednictvím opráv.os.

Beton					17 01 01	O		zajišťuje stavební firma

Cihly					17 01 02       	O		zajišťuje stavební firma

Tašky a keramické výrobky		17 01 03	O		zajišťuje stavební firma

Směsi nebo oddělené frakce		17 01 06	N		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel,tašek a keramických

výrobků obsahující neb.látky

Směsi nebo oddělené frakce		17 01 07	O		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel,tašek a keramických

výrobků neuvedené pod č.17 01 06

Dřevo					17 02 01	O		zajišťuje stavební firma

Sklo					17 02 02	O		zajišťuje stavební firma

Plasty					17 02 03	O		zajišťuje stavební firma

Sklo, plasty a dřevo  obsahující	17 02 04	N		zajišťuje stavební firma

neb. látky nebo neb. látkami znečištěné

Asfaltové směsi obsahující dehet	17 03 01	N		zajišťuje stavební firma

Asfaltové směsi neuvedené pod	17 03 02	O		zajišťuje stavební firma

číslem 17 03 01

Měď, bronz, mosaz			17 04 01	O		zajišťuje stavební firma

Hliník					17 04 02	O		zajišťuje stavební firma

Zinek					17 04 04	O		zajišťuje stavební firma

Železo a ocel				17 04 05	O		zajišťuje stavební firma

Kovový odpad znečištěný neb.lát.	17 04 09 	N		zajišťuje stavební firma

Kabely obsahující  ropné látky,	17 04 10	N		zajišťuje stavební firma

uhelný dehet a jiné neb. látky

Kabely neuvedené pod č. 17 04 10	17 04 11	O		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení obsah. neb.látky	17 05 03	N		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení neuvedené pod	17 05 04	O		zajišťuje stavební firma

číslem 17 05 03

Vytěžená hlušina neuvedená pod	17 05 06	O		zajišťuje stavební firma

číslem 17 05 05

Jiné izolační materiály, které jsou	17 06 03	N		zajišťuje stavební firma

nebo obsahují neb. látky

Izolační materiály neuvedené pod	17 06 04	O		zajišťuje stavební firma

čísly 17 06 01 a 17 06 03

Jiné stavební a demoliční odpady	17 09 03	N		zajišťuje stavební firma

(včetně stavebních a demoličních

odpadů) obsahující neb. látky

Směsné stavební a demoliční		17 09 04	O		zajišťuje stavební firma

odpady neuvedené pod čísly

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Směsný komunální odpad		20 03 01	O		zajišťuje stavební firma

Tyto odpady budou vznikat hlavně v průběhu stavby a při dokončovacích pracích, terénních úpravách apod.

V době , kdy není zpracován stavební projekt nelze přesná množství odpadů určit. To bude provedeno ve stavebním projektu.

Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat (odpady odstraňovat) v rámci programu odpadového hospodářství (pokud jej má zpracován) a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady . Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabovány apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě v potřebném rozsahu pro urovnání terénu .

Při provozu  budou vznikat tyto odpady:

Název odpadu:			Katalogové číslo:  Kategorie:  Nakládání-odstraňování

Papírové a lepenkové obaly			15 01 01	O	prostřednictvím opráv.os.

Plastové obaly	 				15 01 02	O	prostřednictvím opráv.os.

Plastové obaly	 -znečištěné			15 01 02	O/N	prostřednictvím opráv.os.

Kovové obaly					15 01 04	O	prostřednictvím opráv.os.

Kovové obaly	-znečištěné			15 01 04	O/N	prostřednictvím opráv.os.

Směsné obaly					15 01 06	O	prostřednictvím opráv.os.

Skleněné obaly				15 01 07	O	prostřednictvím opráv.os.

Znečištěné obaly				15 01 10	N	prostřednictvím opráv.os.

Znečištěné absorpční prostředky		15 02 02	N	prostřednictvím opráv.os.

Papír a lepenka				20 01 01	O	prostřednictvím opráv.os.

Sklo						20 01 02	O	prostřednictvím opráv.os.

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť		20 01 21	N	prostřednictvím opráv.os.

Biologicky rozložitelný odpad		20 02 01	O	kompostování

Směsný komunální odpad			20 03 01	O	předání oprávněné osobě

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny odpady podléhají působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění a bude s nimi nakládáno (budou odstraňovány) v souladu s požadavky tohoto zákona.

Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel  souhlas místně příslušného odboru životního prostředí MÚ, jakožto orgánu státní správy. Nakládání bude prováděno prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona. V místě vzniku budou odpady ukládány utříděně.

Mezi odpady úmyslně neřadím odpad kat.č. 02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj. Pro zemědělský podnik vlastnící zemědělskou půdu tyto suroviny (statková hnojiva včetně kejdy) nejsou odpadem, ale organickým hnojivem s nímž je nakládáno v souladu se zákonem o hnojivech č.156/1998 Sb.

B.III.4.  Ostatní  výstupy

B.III.4.1. Hluk a vibrace:

a. Specifikace zdrojů :

V posuzovaném území jsou v současné době nejvýznamnějšími zdroji hluku :

- stávající doprava po státní silnici Humpolec - Čejov

- hluk z provozu ve stájích včetně obslužné dopravy;

Měření hluku nebylo provedeno a proto zatížení území hlukem je možné jen odhadnou. Nepředpokládám, že by docházelo k překračování hygienického limitu tj. 50 dB pro denní a 40 dB pro noční dobu.

Působení těchto vlivů je možno rozdělit do dvou fází.

  - Hluk a vibrace po dobu výstavby  – hluk ze stavební činnosti.

  - Hluk a vibrace při vlastním provozu

a. Hluk a vibrace ze stavební činnosti:

H l u k .

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – terénní úpravy, výkop základů, výkop stavební jámy pro jímku na močůvku . Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce ani na pozemcích určených k zástavbě novými rodinnými domky, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes část obce po státní silnici. Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:

A) Ve chráněném vnitřním prostoru budov:

- základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)

- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)

obytné místnosti  - v denní době       ……..    0 dB

- v noční době ………….-10 dB

Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu

LAeq,T =  30 dB pro noční dobu

Pro denní dobu pak bude hygienický limit :

- při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  40 dB

t1= 8 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg ((429 + 8)/8+ = 57,4 dB

- při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  40 dB

t1= 14 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 55,0 dB

B) Ve chráněném venkovním prostoru  staveb a chráněném venkovním prostoru:

- základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)

- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)

chráněné venkovní prostory - v denní době       ……..    0 dB

- v noční době ………….-10 dB

- korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)……...+15 dB

Z toho : LAeq,T =  65 dB pro denní dobu

Pro denní dobu pak bude hygienický limit :

- při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  50 dB

t1= 8 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 50 + 10.lg ((429 + 8)/8) = 67,4 dB

- při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  50 dB

t1= 14 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 50 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 65,0 dB

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve venkovním prostoru činí při plném využití denní doby tj.14 hodin…65 dB – ve chráněném venkovním prostoru (tedy mimo výrobní areál).

1) Posouzení je provedeno pro období, kdy jsou prováděny  nejhlučnější činnosti (těžba zeminy a její odvoz a pod), které jsou krátkodobé:

- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s.............82 dB

- doba trvání hluku 		               	      t1.....................360 minut

- celková doba v denní době 	                             t2............... …...480 minut

- přípustná hladina hluku ze staveb	                 L Aeq,T..............  80 dB

Vypočtená ekvivalentní hladina hluku:	LAeq,T = 78,7 dB

2) Posouzení pro běžný stavební hluk:

- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s...............65 dB

- doba trvání hluku 				      t1......................360 minut

- celková doba v denní době 	                              t2......................480 minut

- přípustná hladina hluku ze staveb	             L Aeq,T.................  80 dB

Vypočtená ekvivalentní hladina hluku:	LAeq,T =  68,5 dB

Nejbližší venkovní chráněný prostor  je prostor bytové zástavby na okraji města, který je od staveniště vzdálen více než 350 m.  Vezmeme-li v úvahu útlum vzdáleností, pak při největším stavebním hluku na staveništi LAeq,T = 78,7 dB lze předpokládat hluk ve chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru :

Podle vztahu pro útlum hluku vzdáleností		L = LAeq,T - L

r2

L = 20 .log ------         kde r1 = 2 m ; r2 = 350  m

r1

L = 44,8 dB

L = 78,7 -44,8 = 33,9 dB

Z provedeného výpočtu je zřejmé, že i při plném provozu na stavbě v denní době  nebude hluk ze stavební činnosti ve chráněném venkovním prostoru staveb a v nejbližším chráněném venkovním prostoru dosahovat hodnot větších než 33,9 dB, což je výrazně méně než je vypočtená limitní hodnota pro hluk ze stavební činnosti (65 dB).

b. Hluk a vibrace při provozu  :

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno žádné měření. Z prohlídky území určeného pro stavbu je možné usoudit, že ovlivnění území hlukem nebude významné. Stávající zatížení území hlukem bude do 50 dB (v denní době). Jeho základ tvoří hluk z obslužné dopravy pro areál.

V oznámení je v kapitole B.II.4 specifikována doprava potřebná pro provoz posuzovaného záměru – navýšení proti současnému stavu je nevýznamné, což je pro hlukové zatížení území rovněž nevýznamné. Vlastní technologický proces chovu skotu není významným zdrojem hluku. Pokud uvažujeme běžnou stavebně akustickou hodnotou útlumu hluku obvodovým pláštěm haly cca 25 – 30 dB , pak hodnoty hluku přenášené do venkovního prostoru budou dosahovat hodnot max. 50 dB (2 m před fasádou). Podle běžně uváděných hodnot útlumu hluku vlivem vzdálenosti se zdvojnásobením vzdálenosti snižuje hlučnost o 6 dB. To znamená , že ve vzdálenosti cca 8 m od stěny stáje bude již hlučnost pod hodnotou 40 dB, což je limit pro chráněné venkovní prostory staveb v noční době a takové zde jistě nejsou.

Při provozu stájí chovu skotu v denní i noční době, jak je v projektu uvažováno, bude tedy limit pro hluk ve venkovním chráněném prostoru tj. 50 dB pro den a 40 dB pro noc dodržen- výše vypočtený útlum vzdáleností je cca 44,8 dB.

Proto nepovažuji za nutné zpracovávat hlukovou studii.

B.III.4.2. Záření

Pro území určené k zástavbě nebyl proveden průzkum radonového rizika. Podle mapy radonového rizika je posuzované území řazeno do středního stupně radonového rizika (2). Je možné předpokládat , že pobytová doba na jednom místě nepřekročí 1000 hodin za rok a proto nebude nutno před zahájením stavby provést radonový průzkum a na jeho základě případně určit provedení opatření k pronikání radonu z podloží do stavby.

V areálu nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního, rentgenového nebo vysokofrekvenčního záření.

Zdrojem elektromagnetického záření jsou všechny elektrospotřebiče. Intenzita záření těchto zdrojů je jen velmi malá a nebude zdrojem ovlivnění pracovního a životního prostředí.

B.III.5.  Doplňující údaje

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění NV č. 219/2007 Sb., patří katastr obce Humpolec do zranitelných oblastí.

Proto bude jako jeden z podkladu ke kolaudaci stavby zpracován – aktualizován stávající – plán organického hnojení. Tímto plánem budou vymezeny zejména:

- plochy vhodné pro hnojení a plochy , kde statková hnojiva aplikovat nelze,

- vymezení období, kdy nelze statková hnojiva aplikovat (viz. NV 103/2003 Sb., příl.č.2, tab. 1 – pro klimatický region 7 je to od 1.11. do 28.2. běžného roku)

- vymezena odstupová vzdálenost od obytné zástavby obce, kde nebude hnojeno, nebo bude hnojeno za podmínek okamžitého zapravení do půdy,

- zákaz aplikace močůvky na pozemky svažité (nad 80 ),

- zákaz aplikace močůvky v bezprostředním okolí potoků a rybníků, významných prvků ochrany přírody,

- zákaz aplikace močůvky a hnoje v okolí studní individuálního zásobování pitnou vodou a v ochranných pásmech zdrojů hromadného zásobování vodou, kde je to dáno provozním řádem vodovodu,

- zakreslena ochranná pásma zdrojů pitné vody a vymezeno území, kde nebude hnojeno z titulu ochrany těchto zdrojů,

- zakresleny povrchové vodní toky a rybníky a vymezeny plochy kolem nich, kde nebude hnojeno,

- stanovena povinnost následného urychleného zapravení kejdy do půdy, pokud tak nebude učiněno při aplikaci,

- stanovena omezení plynoucí z ustanovení zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a to v § 9  Používání hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek:

  - nepoužívat hnojiva tam, kde je to zakázáno zvláštními předpisy nebo rozhodnutími příslušného orgánu,

  - nehnojit na půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlé do hloubky více než 8 cm,

  - způsobem ohrožujícím okolí hnojeného pozemku

Riziko havárie:

Močůvka, kejda a hnůj patří mezi závadné látky ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod. Při havárii skladovací jímky, jejím poškození nebo přeplnění je nebezpečí ohrožení podzemních a povrchových vod.

Stejné nebezpečí hrozí při porušení kanalizace mezi jímkou a technologickým zařízením nebo manipulační plochou, při ucpání odtokové vpusti apod.

K havarijnímu stavu může dojít při přepravě kejdy a močůvky na pole v důsledku dopravní nehody nebo mechanické závady na cisterně (poškození uzávěru apod.)

Rizikem je i  špatná manipulace s močůvkou, kejdou a hnojem na poli, nevhodně umístěná polní skládka hnoje a další. Proto na močůvkovou (kejdovou) jímku musí být zpracován plán havarijních opatření (ten je již zpracován a schválen). Tento plán spolu s plánem organického hnojení bude aktualizován ke kolaudaci stavby.

Mezi rizika je třeba uvést i požár .

- ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ.

# C.  ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ            V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik

dotčeného území

Za nejzávažnější environmetální charakteristiky posuzovaného území lze považovat:

- ovlivnění ovzduší – ve vazbě na zástavbu obce; emise z tepelných zdrojů a provozu po pozemních komunikacích;

- ovlivnění podzemních a povrchových vod;

- zatížení území hlukem – jedná se především o dopravní hluk  a hluk ze zemědělského areálu.

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí, které budou  pravděpodobně dotčeny

Město Humpolec (ZUJ 547999, ID obce 4932) plní funkci obce trvalého významu s obytnou, výrobní a zemědělskou funkcí. Patří do okresu Pelhřimov, kraje Vysočina. Jedná se o obec s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem. Má zde sídlo příslušný stavební úřad. Město má zpracován územní plán a posuzovaný záměr je v souladu s tímto plánem.

Katastrální výměra správního území města Humpolec je 5 150 ha. Dopravně je přístupné po silnici I/34 Pelhřimov  - D1 - Humpolec a dalších silnicích II. a III. třídy.  Město je přístupné po železnici od Havlíčkova Brodu.

Z pohledu vodohospodářského patří katastr města do povodí řeky Sázavy. Zájmové území pro stavbu a zastavěné území města je odvodňováno Pstružným potokem.

Náleží do Humpolecké vrchoviny a nachází se v nadmořské výšce cca 527 m. Okolní terén je poměrně členitý. Krajina je lesnatá, podél vodotečí a cest jsou četné remízky a rozptýlená zeleň. Plocha staveniště je rovinatá  až mírně svažitá se sklonem k východu.

Ve městě žije 10 727 trvale bydlících obyvatel, z toho 6 732 obyvatel v produktivním věku. Průměrný věk 41 let.

Město má vybudovánu úplnou občanskou vybavenost. Má vybudován vodovod s  pitnou vodou (částečně podzemní zdroje, částečně povrchová voda ze systému HUPEPA), má soustavnou jednotnou  kanalizaci ukončenou funkční ČOV. Město je plynofikováno.

Podle využití území se nachází v zemědělsko-lesní krajině lesněpolní.

Typem přírodní krajiny patří  do C.3. krajiny chladných pohoří s bučinami s jedlí na pseudoglejích a kambisolech, C.3.2.členité silikátové pahorkatiny. Zonálně je to mírně chladná krajina s bukovými lesy s mírnými svahy na krystaliniku a kambisoly  a pseudogleji.

Sídelním typem patří mezi obce nad 10 000 obyvatel. Územím patří do oblasti s dešťovými srážkami nad 600 mm. Výška sněhové pokrývky méně než 50 cm. rok –1.  Zornění nad 75 % s podílem odvodněných půd od 20 do 29 %, s rostlinnou produkcí mírně nadprůměrnou. Zemědělská oblast pahorkatinná.

Vodohospodářský potenciál povrchových vod  průměrný, podzemních vod  průměrný až nízký. Povrchové  vody  (Sázava)  III. třídy čistoty – voda  silně znečištěná.

Klimaticky patří do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylem atmosférických příměsí vysokým až velmi vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým až nízkým; četností místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízká; intenzitou místních teplotních inverzí  velmi  nízkou až nízkou. Měrné  emise  oxidů dusíku dosahují hodnot pod 2 t . km–2. Měrné emise oxidu siřičitého dosahují hodnot pod  5 t . km –2 a mají klesající tendenci. Emise tuhých látek dosahují hodnot pod 2 t . km –2.  Z toho lze vyvodit, že se jedná o území s malým znečištěním ovzduší.

Hustota zalidnění pod 60 obyvatel . km-2. Území je výrazně využívané pro letní rekreaci (podíl potenciálních rekreačních ploch až 66 %) – míněno v širším vztahu, posuzovaná lokalita není předmětem rekreačního využití.

Úroveň životního prostředí – II. třída – vyhovující. Koeficient ekologické stability krajiny (K ES) střední. Území s mozaikou lesů se změněnou dřevinnou skladbou, polí a luk se střední ekologickou stabilitou. Provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynská I.a., sosiekoregion –  48 – Českomoravská vrchovina, vegetační stupeň bukodubový, dubobukový, bukový a jedlobukový. Fytogeografická oblast  -mesophytikum - oreophyticum.

Město Humpolec neleží uvnitř ani v blízkosti žádného vyhlášeného chráněného území ochrany přírody.

C.II.1. Ovzduší:

Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území do klimatického okrsku MT 2 (Klimatická rajonizace ČSSR) -  klima pahorkatin - s průměrnou roční teplotou 7 – 8 0 C, ročním úhrnem srážek 550 až 700 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně teplou,  mírně vlhkou, vrchovinovou.

Zima bývá mírně chladná s normálním počtem ledových dnů, suchá až mírně suchá s

60ti až 100 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou normálně dlouhá až dlouhá s mírným jarem a mírným podzimem. Léto bývá normální až krátké s 20ti až 40ti letními dny, suché až mírně suché. Klima je ovlivňováno blízkostí Českomoravské vrchoviny.

Základní klimatologické charakteristiky:

Klimatická oblast 				MT2, mírně teplá, mírně vlhká

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C		140 - 160

Počet dnů se srážkami nad 1 mm		100 - 120

Průměrná teplota v červenci			16 - 17 0 C

Průměrná teplota v dubnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v říjnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v lednu		           - 2 - - 5 0 C

Počet mrazových dnů 			110 - 160

Úhrn srážek za vegetační období		350 - 500 mm

Úhrn srážek v zimním období		250 – 300 mm

Počet zamračených dnů		          120 - 160

Počet jasných dnů				40 -  60

Počet dnů se sněhovou pokrývkou		60 -  100

Roční průběh teplot

| Stanice m.n.m | průměr | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Humpolec 510 | 7,0 | -1,2 | -1,6 | 2,2 | 6,6 | 12,0 | 14,7 | 16,6 | 15,8 | 12,3 | 7,3 | 2,2 | -1,2 |
| Kamenice 565 | 6,4 | -3,9 | -2,6 | 1,5 | 6,0 | 11,5 | 14,5 | 16,3 | 15,8 | 12,0 | 6,8 | 1,5 | -2,2 |
| Jihlava 526 | 7,0 | -2,9 | -1,9 | 2,0 | 6,8 | 12, | 15,0 | 16,9 | 15,8 | 12,0 | 7,1 | 2,1 | -1,4 |
| Pacov 580 | 6,8 | -3,1 | -1,8 | 2,0 | 6,6 | 12,1 | 15,0 | 16,7 | 15,8 | 12,2 | 6,8 | 1,6 | -1,7 |
| Pelhřimov 487 | 7,0 | -2,8 | -1,7 | 2,2 | 6,7 | 12,0 | 14,8 | 16,7 | 15,7 | 12,3 | 7,2 | 2,2 | -1,2 |
| Počátky 605 | 6,4 | -3,5 | -2,4 | 1,6 | 6,0 | 11,5 | 14,1 | 15,8 | 15,1 | 12,0 | 7,0 | 1,3 | -2,0 |
| Sázava Pe 702 | 6,1 | -3,8 | -2,8 | 1,1 | 5,4 | 11,2 | 14,0 | 15,8 | 15,0 | 11,7 | 6,6 | 1,0 | -2,4 |

Relativní četnost větru v % v ročním průměru:

| Vítr od | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost v % | 7 | 5 | 8 | 15 | 6 | 10 | 19 | 13 | 17 |

Kvalita ovzduší.

Katastr obce Humpolec leží v oblasti Humpolecké vrchoviny, na severovýchodním okraji okresu Pelhřimov. Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslových aglomerací Humpolec, Havlíčkův Brod, Lukavec, Pelhřimov, Vlašim a Jihlava a blízkost dálnice D1 a silnice I/34, která slouží jako přivaděč na dálnici D1 z jihu i severu. Vzhledem k převládajícím západním a severozápadním větrům nebude vliv Havlíčkova Brodu, Pelhřimova a Jihlavy asi významný. Významným zdrojem ovlivnění ovzduší je trasa dálnice D 1. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů a vodních ploch.

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 2 t/km2 (Praha více než 50 t/km2 ),  oxidu  siřičitého do 5 t/km2 ( Praha více než 100 t/km2 ),  tuhých  látek do 2 t/km2 ( Praha  do 50 t/km2 ) (zdroj "Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR , 1990 ). Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 klesající charakter.

Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně monitorována je značně problematické.

Záměr obsahuje dva malé bodové zdroje znečišťování ovzduší - malé tepelné zdroje spalující zemní plyn z veřejné distribuční sítě (instalovaný příkon 0,048 MW jen v případě, že nebude využito stávající vytápění).

C.II.2.  Vody:

Území náleží do rajonu č. 652 – Krystalinikum v povodí Sázavy. Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově  - průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina,  která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo do vodotečí.

Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na klimatické poměry – zejména srážky v období sucha.

Podle hydrogeologického členění náleží území do povodí řeky Sázavy – č.h.p.1-09-01- 114. Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově  - průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina,  která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo do vodotečí.

Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na klimatické poměry – zejména srážky v období sucha.

C.II.2.1.Povrchové vody:

Zásobu povrchové vody v českém sektoru krajinné sféry rozdělujeme na tekoucí vody ve vodních tocích  a na zásoby v nádržích na zemském povrchu (v jezerech, rybnících a přehradních nádržích). Území České republiky je odvodňováno třemi systémy- systém Labe, systém Odry a systém Dunaje. Povodí Vltavy patří do systému Labe.

Řeka Labe odvodňuje Českou kotlinu a převážné části okrajových vrchovin a hornatin. Pramení na Labské louce v Krkonoších ve výšce 1384 m.n.m. Délka jeho toku v ČR je 379 km. V Hřensku má povodí 51 393,51 km2 a průměrný průtok 308 m3.s-1. Největším přítokem je Vltava, která ústí z levé strany u Mělníka.  Vltava je ve skutečnosti hlavní řekou České kotliny . Je dlouhá 440 km a její povodí měří 28 098 km2.Při ústí do Labe má průměrný průtok 150 m3.s-1. Na Vltavě je řada velkých přehrad a jezů, které činí z Vltavy řízený geosystém.

Posuzované území se nachází v povodí řeky Sázavy (č.h.p. 1–09–01- 114). Plocha povodí 12,942 km2.

Území je odvodňováno Pstružným potokem který má počátek v kanalizaci města a do Sázavy ústí u Lipničky. Zájmové území je dnes převážně odvodňováno městskou kanalizací, částečně povrchovým odtokem po terénu a vodotečí do Cihelenského rybníka. Území, v němž bude záměr realizován je odkanalizováno – stávající jednotná kanalizace areálu AGROCHES a.s..

Základní hydrologická charakteristika území:

srážky ..............................…..600 - 750 mm

průměrné roční srážky........… 650 mm

odtokový součinitel ..............  0,31

odtok ............………..............200 - 232 mm

vsak........…………....... .........400 - 518 mm

odpar.......................................450 mm

Posuzované území leží v oblasti s průměrným vodohospodářským potenciálem povrchových vod.

Zájmové území se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).

Dlouhodobé měsíční úhrny srážek v mm za období 1931 –1960 spolu s dlouhodobými měsíčními úhrny výparu v mm.

| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srážky | 35 | 38 | 29 | 42 | 65 | 82 | 88 | 77 | 43 | 47 | 38 | 37 | 621 |
| Výpar | 2 | 5 | 21 | 45 | 91 | 88 | 85 | 69 | 50 | 23 | 2 | 1 | 482 |
| Rozdíl | 33 | 33 | 7 | -3 | -26 | -6 | 3 | 8 | -7 | 24 | 36 | 36 | 139 |

Provoz výrobního areálu při dodržení všech v projektu navržených stavebních opatření, dobrém stavebním provedení objektů , dodržování provozních řádů a předpisů, nebude zdrojem znečištění povrchových vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu.

C.II.2.2. Podzemní vody :

Zájmové území leží v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období květen. červenec, nejnižší v měsících prosinec, únor. Průměrný specifický odtok podzemních vod 1,01 -2,0  l/s.km2.

Posuzované území leží v oblasti se středním vodohospodářským potenciálem podzemních vod. V zájmovém území nejsou vybudována zařízení pro jímání podzemní vody. Nejsou zde sledované pramenní vývěry. Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  akumulace vod.

Provoz sportovního areálu při dodržení všech v projektu navržených stavebních opatření, dobrém stavebním provedení objektů, dodržování provozních řádů a předpisů, nebude zdrojem znečištění podzemních vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu

Mapa území přirozené akumulace vod

C.II.3.  Půda:

K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny.

Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek.

Charakteristika zemědělské půdy je vyjádřena kódem bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ (vyhl. MZem ČR č. 327/1998 Sb.). Tyto kódy jsou pětimístné, přičemž první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice a pátá charakterizuje sklonitost a hloubku půdy.

Záměrem – modernizací stávajících stájí poroden prasnic nebude žádná zemědělská půda dotčena.

V bioregionu převažují víceméně nasycené hnědé půdy, dosti četné jsou však i pseudogleje, vzácné jsou hnědozemě na prachovicích, na nichž se místy vyskytují i půdy illimerizované. V nejvyšších oblastech vystupují ostrovovitě hnědé půdy nenasycené. Pestrá mozaika půd podle typu substrátu je na svazích údolních zářezů řek.

V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská půda s BPEJ

Charakteristika zemědělských půd v řešeném území:

- Kód regionu:			7

- Symbol regionu:			MT 4

- Charakteristika regionu:		Mírně teplý, vlhký

- Suma teplot nad 100 :		2200 -2400

- Pravděpodobnost suchých

vegetačních období:		5 - 15

- Vláhová jistota :			méně než 10

- Průměrná roční teplota :		6 – 7 0C

- Průměrný roční úhrn srážek:	650 – 750

Hlavní půdní jednotka - převážně:

HPJ 29	Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy

převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých

horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou

s dobrými vláhovými poměry.

HPJ 50	Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách a rulách) s výjimkou hornin v HPJ 48, 49;  zpravidla středně těžké slabě až středně štěrkovité až kamenité ; dočasně zamokřené

C.II.4.  Geomorfologie  a geologie:

Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací.

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží  řešené území:

Provincie 			I.Česká vysočina,

Subprovincie 			I.2. – Českomoravská soustava,

Oblast 				I.2.C – Českomoravská vrchovina

Celek				I.2.C.-2. Hornosázavská pahorkatina

Podcelek		 	Humpolecká vrchovina

Česká vysočina zabírá plochu 66 408 km2 státního území. V západní části provincie představují Čechy velkou kotlinu, která vznikla rozlámáním zarovnaného povrchu platformy. Její okraje se ve třetihorách a čtvrtohorách zvedly, zatímco střed kotliny si v podstatě uchoval původní nízkou polohu. Převládajícím typem reliéfu dna kotliny jsou ploché pahorkatiny  se zbytky etchoplénu v rozvodních částech a s mírnými svahy na fundamentu platformy. Česká vysočina se dále dělí na 6 geomorfologických soustav.

Českomoravská vrchovina je složitá soustava pahorkatin a vrchovin  s erozně denudačním reliéfem. Morfostrukturně je to soustava megaantiklinálních vyklenutí a megasynklinálních sníženin fundamentu platformy. V místě největšího napětí vznikly kerné vrchoviny.

Hornosázavská pahorkatina se skládá ze dvou částí. Východní část je sníženina v severojižním směru mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Její dno tvoří rozsáhlá plošina často s hlubokými fosilními zvětralinami. Nad povrch vystupují suky s konkávními svahy. Suky tvoří přímo čerstvá hornina, jak dokazují drobné lomy. Údolí vodních toků jsou široká a rozevřená. Západní část pahorkatiny tvoří pruh dosti členitého reliéfu severně od údolí řeky Sázavy. Pro území severně od Sázavy je příznačné, že nejprve rychle stoupá k severu a poté od rozvodí Sázavy pozvolna klesá severním směrem. K Hornosázavské pahorkatině patří pruh , který má dosti značný sklon od rozvodí a je značně rozřezán hlubokými údolími krátkých pravých poboček Sázavy. Sázava má v tomto úseku nesouměrné povodí – levé pobočky jsou delší, pravé kratší. Při soutoku Želivky a Sázavy bylo v neogénu průtokové jezero.

C.II.5  Horninové prostředí a přírodní zdroje:

Horninovým prostředím rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je tvořeno horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. Kvalita horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech život člověka a jeho bezprostřední životní podmínky.

Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno činností člověka ( např. kontaminace půd, podzemních vod, porušování přírodního stavu těžbou a stavební činností, včetně ukládání odpadu). K nejčastějšímu mechanickému narušování horninového prostředí  patří sesuvy půdy.

Horninové prostředí některých oblastí je ovlivňováno zemětřesnými účinky. ty se oceňují makroseizmickými intenzitami – nižší makroseizmické stupně (30 – 50) odpovídají slabým otřesům, střední (60 – 80) malým až vážným škodám na budovách a nejvyšší (90 – 120) řícení budov a naprostým katastrofám.

Posuzovaná lokalita není  výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Místo stavby je umístěno v místě bývalé živočišné farmy a z části na  orné půdě dosud intenzivně zemědělsky obhospodařované. Je zde možné uvažovat o mírné kontaminaci horninového prostředí v důsledku  zemědělské činnosti. Na ploše staveniště nebyla prováděna těžba nerostných a jiných surovin. Nejedná se o území poddolované. V území nejsou evidované zásoby nerostných surovin.

Nejedná se o území ohrožené sesuvy půdy. Z hlediska pozorovaných intenzit zemětřesení se jedná o oblast s nižšími makroseizmickými intenzitami.

C.II.6. Fauna  a flóra:

Vegetační kryt, pokud si v kulturní krajině zachoval ráz blízký přirozeným poměrům, je výslednicí dlouhodobého působení vegetačního prostředí i historického vývoje. V kulturní krajině je ovšem činností člověka mnoho změněno a to buď přímými zásahy člověka do vegetace nebo nepřímo rozsáhlými melioracemi. Z geobotanického hlediska je kulturní krajina vlastně degradační fází původní krajiny.

Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazného strukturního a funkčního zjednodušení, daného zejména intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny, úpravami vodních toků a významným zorněním zemědělské půdy, které zde dosahuje až  80 %. Část orné půdy je ale obhospodařována jako travina na orné půdě .

Přírodně hodnotnější lokality jsou soustředěny do údolní nivy Pstružného potoka a jeho přítoků. Část luk v území byla v minulosti zmeliorována a potoky napřímeny a opevněny, některé zatrubněny. Přirozená koryty potoků v původních přirozených korytech bez opevnění jsou hlavně v jejich horních tocích a nebo u významnějších toků .

Na vlastním zájmovém území výstavby se díky antropogenní činnosti vyskytují nepůvodní zemědělské agrocenozy .

Lesní porosty:

V zájmovém území nejsou lesní porosty . Západně od areálu je lesní pozemek parc č. 1639 do jehož ochranného pásma pravděpodobně stavba zasáhne.

Mimolesní porosty dřevin v zájmovém území:

V blízkosti staveniště  se nacházejí mimolesní porosty jako součást ozelenění areálu. Není vyloučeno jejich dotčení záměrem  /stavba jímky).

Flóra zájmového území :

Posuzovaná  lokalita náleží do fytogeografické oblasti mesofytika (Mesophyticum), fytogeografického obvodu Českomoravského mesofytika (Mesophyticum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Českomoravská vrchovina. Provincie  středoevropských listnatých lesů, podprovincie Hercynská (I.a.), sosiekoregion (49.) Hornosázavská pahorkatina, vegetační stupeň (2) bukodubový, (3) dubobukový, (4) bukový resp. dubojehličnatý a (5) jedlobukový. Stav kostry ekologické stability krajiny téměř vyhovující.  Koeficient ekologické stability krajiny KES  - střední.

Flóra území je chudá, mezní a exklávní prvky jsou vzácné. Převažují druhy hercynské, doznívá zde výskyt druhů alpského migrantu, který zastupuje dřípatka horská (Soldanella montana). Významný je výskyt převážně boreálních druhů rašeliništních, jako ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), bublinatka menší (Utricularia minor), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile). V severní části podél Želivky a jejích přítoků pronikají některé teplomilnější druhy, např. řeřišničník písečný (Cardaminopsis arenosa).

Vlastní zájmové území pro výstavbu se nachází z části na zemědělské půdě obhospodařované jako orná půda. Toto území obsahuje nepříliš hodnotné společenství rostlin, které se vyskytuje v analogických lokalitách v okolí několikrát.

Na základě kvalitativního botanického průzkumu lze konstatovat, že lokalita neposkytuje podmínky pro výskyt populací zvláště chráněného genofondu rostlin. Nebude tedy potřebné přijímat zvláštní opatření k ochraně rostlin a jejich společenstev.

Fauna zájmového území:

V bioregionu se vyskytuje běžná hercynská fauna zkulturněných středních poloh Českomoravské vrchoviny, s torzy fauny hercynských bučin. Torza rašelinných luk jsou po odvodnění již vesměs se zbytky charakteristické fauny (okáč Coenonympha tullia, hnědásek Melitaea diamina aj.).

Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), j. východní (E. concolor), vydra říční (Lutra lutra). Ptáci: tetřívek obecný (Tetrao tetrix), břehule říční (Riparia riparia), lejsek malý (Ficedula parva), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis flammea). Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera berus). Kruhoústí: Mihule potoční (Lampetra planeri). Měkkýši: zemoun skalní (Aegopis verticillus), zuboústka sametová (Causa holosericea), vrásenka pomezní (Discus ruderatus). Hmyz: okáči Coenonympha tullia, Erebia ligea, hnědásek Melitaea diamina, ohniváček Lycaena hippothoe.

Na posuzované lokalitě je poměrně chudé zastoupení fauny, podmíněné především  málo pestrou flórou – manipulační plochy uvnitř výrobního areálu. Pestřejší fauna je v navazujících loukách a lesních porostech mimo zájmové území výrobní zóny města. Z řady zaznamenaných živočichů  v těsné blízkosti staveniště ani na staveništi nebyli zjištěni zástupci druhů zařazených mezi - ohrožený druh (§) – kromě poletujícího čmeláka ; silně ohrožený druh (§§) a kriticky ohrožený druh (§§§) ve smyslu Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.). U žádného ze zaznamenaných druhů nebyly  zjištěny výskyty reprezentativních populací těchto druhů.

Kvalitativní průzkum skupiny bezobratlých byl prováděn sběrem pod kameny, kusy dřeva a jinými položenými materiály, sběrem na listech a květech rostlin a dřevin.

Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním případně poslechem. Nebylo zjištěno žádné hnízdiště ptáků , území slouží spíše jako součást loviště.Výskyt obojživelníků a plazů nebyl zaznamenán.

Z chráněných taxonů bezobratlých byli registrováni čmeláci (Bombus - §). Nebyla pozorována reprezentativní populace, pouze čmeláci poletující, vchody do hnízd nenalezeny.

C.II.7. Ekosystémy:

Chráněná území

Rozsáhlý Pelhřimovský bioregion má poměrně reprezentativní síť vyhlášených chráněných území. Jsou zde vyhlášeny NPP Jankovský potok, sloužící k ochraně vodní bioty, NPP Hojkovské rašeliniště, jedna z nejvýznamnějších lokalit svého druhu na Českomoravské vrchovině a NPP Velký Špičák, chránící přirozenou biotu podhorského lesa. Řada dalších lokalit rovněž slouží ochraně lesních, rašelinných nebo lučních společenstev. Jsou to např. PR Údolí potoka u Dolské myslivny, PR Rybník Pařez, PP Čertův kámen, PP Proseč-Obořiště, PP Hrachoviště, PR V Mezence, PR Kamenná trouba, PR Křemešník, PR Čermákovy louky, PR Rybník Starý, PR U Milíčovska, PR Krčil, PR Loučky, PR Kloc, PR Rašeliniště Loučky, PR Vílanecké rašeliniště a PP Vysoký kámen.

Katastr města Humpolec neleží v blízkosti  žádné lokality NATURA 2000 .

Mapka lokalit NATURA 2000

## C.II.8. Krajina:

Krajinu řešeného území lze hodnotit jako kulturní s technickými prvky, v níž dominují měkké a plynulé tvary reliéfu hřbetů a mělkých depresí, s množstvím liniových i plošných krajinných struktur, spolu s výraznou přehledností krajiny zemědělsky využívaného území. Ráz krajiny výrazně ovlivnila zemědělská velkovýroba s vysokým zorněním zemědělské půdy.

Krajinný ráz

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou narušeny takové partie krajiny, které vynikají cenným krajinným rázem ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.168/2004 Sb.  Krajinný ráz je v § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny vyjádřen přírodními a kulturně historickými charakteristikami a jsou vyjmenovány rysy či hodnoty, které  mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, významné krajinné prvky (VKP), zvláště chráněná území (ZCHÚ), kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo , hmotný majetek a kulturní památky.

Realizací záměru nedojde, vzhledem k umístění záměru ve stávajícím areálu Školního statku, v území již dnes zastavěném stávajícími objekty obdobného charakteru a hmoty k významnému posunu v tomto hodnocení popř. k zásahu do harmonického měřítka krajiny.

C.II.9. Obyvatelstvo

Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu, které je prováděno zhruba v desetiletých intervalech. Informace o aktuálním stavu lze získat například z internetových stránek obecních úřadů.

Ve městě Humpolec jeho místních částech (12 MČ) žije podle těchto údajů 10 727 trvale bydlících obyvatel, z toho v produktivním věku 6 732 osob. Průměrný věk je 41 let.

Sídelním typem patří obec mezi obce středního typu. Malé obce pod 10 000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10 000 obyvatel, která zaznamenávají přírůstek do 30 %.

C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky

Město Humpolec nemá v blízkosti staveniště kulturní ani historické památky. V zájmovém území záměru se nevyskytuje žádný hmotný majetek kromě již zmíněných objektů Školního statku Humpolec.

- Údaje o vlivech projektu na veřejné zdraví a životní prostředí.

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti.

Možné vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo v okolí zemědělského areálu Školního statku Humpolec je možné rozdělit na vlivy na ovzduší, vlivy na vodu, vlivy na faunu a flóru, půdu, hluk a vibrace.

D.I.1. Vlivy na ovzduší:

Během výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu a plynných škodlivin (výfukových plynů), zejména při manipulaci se stavebními materiály, pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby a úklidem vozovek. Vzhledem k umístění staveniště lze předpokládat, že v zastavěné části obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi amoniaku a pachových látek z chovu hospodářských zvířat. Ty budou v ovzduší obsaženy v natolik nízké koncentraci, že se jejich vliv na ovzduší projeví uvnitř ochranného pásma areálu a na hnojených pozemcích.

Vlivy z provozu zemědělského areálu  jsou podrobně vyhodnoceny v kapitole B.III.1.1.Bodové zdroje, vlivy z dopravy v kapitole B.III.1.2 Liniové zdroje a nebudou pro území významné.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou vlivy provozu nepříliš významné. Celková emise amoniaku při plném obsazení stájí (všech stájí uvažovaných pro další provoz) na projektované kapacity bude 10 070,0 kg NH3.rok-1 bez uvažování snižujících opatření. Z pohledu nařízení vlády č. 615/2006 Sb. se jedná o v e l k ý  zdroj znečišťování ovzduší.

D.I.2. Vlivy na vody:

Jak už je v kapitole B.III.2. uvedeno jedná se o záměr realizovaný v území, které patří mezi zranitelné oblasti. Ze zemědělského areálu budou nekontaminované dešťové vody (ze střech, čistých komunikací a ploch zeleně ) odváděny převážně povrchovým odtokem po terénu, část dešťovou kanalizací do kanalizace města. Kontaminované dešťové vody (z  výdejních ploch u jímek) jsou svedeny do jímek na kejdu a společně s ní vyvezeny na pole ke hnojení .

Splaškové vody vznikají v objektu dojírny a budou svedeny do městské kanalizace.

Podzemní vody:

V zájmovém území a jeho nejbližším okolí nejsou žádné zdroje podzemních vod ani sledované pramenní vývěry. Při řádném provedení hydroizolací objektů, kanalizačních potrubí,  manipulačních ploch, při nepropustných jímkách nedojde k negativnímu ovlivnění podzemních vod.

Povrchové vody :

Záměr bude realizován v území které je z hlediska vodohospodářského významné – zranitelná oblast. Nejedná se o území přirozené akumulace vody. Jedná se o území zranitelné. Dešťové vody ze střech a nekontaminovaných zpevněných ploch budou zaústěny stejně jako dosud do terénu nebo do kanalizace města.

Kontaminované dešťové vody (manipulační plochy stání cisterny na kejdu) jsou svedeny do jímky u stáje a společně s kejdou budou vyváženy ke hnojení na pole.

Při dodržení provozní kázně nelze tedy očekávat negativní ovlivnění životního prostředí – podzemních ani povrchových vod.

D.I.3.Vlivy na faunu a flóru:

Vlivy na flóru, faunu , ekosystémy , ÚSES. Pro město Humpolec je zpracován  územní plán a tedy i ÚSES jako součást územního plánu. Záměr bude realizován ve stávajícím zastavěném území zemědělského areálu a na plochách na něj navazujících využívaných jako manipulační plochy. V těsném okolí zemědělského areálu nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. V blízkosti areálu nejsou žádné významné prvky ochrany přírody.

V zájmovém území záměru se vyskytuje nesouvislá stávající vzrostlá zeleň (ozelenění areálu) do níž záměr nejspíš zasáhne stavbou jímky.

D.I.4. Vlivy na půdu:

Realizace záměru zasáhne do zemědělské půdy – produkční stáj bude umístěna na parcelách vedený dosud jako nezemědělská půda. Jedná se o parcely:

| Parcela č. | Kultura | Výměra v m2 | BPEJ | Třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1637/2 | Ostatní plocha | 24 624 | - | - |
| 1629/1 | Ostatní plocha | 622 | - | - |
| 1630/1 | Ostatní plocha | 8 182 | - | - |
| 1637/1 | Ostatní plocha | 5 392 | - | - |
| 1571 | Zastavěná plocha a nádvoří | 751 | - | - |
| 2002 | Zastavěná plocha a nádvoří | 409 | - | - |

Nebude proto třeba řešit vyčlenění plochy staveniště ze ZPF.

Stavba nebude mít negativní vliv na půdu (pokud budou provedeny izolace skladovacích jímek (podroštových kanálů) a manipulační plochy nebudou propouštět.

K negativnímu ovlivnění půdy může dojit nezodpovědnou aplikací kejdy, močůvky a hnoje na zemědělské pozemky – při nedodržení dávek a zásad aplikace.

D.I.5.  Hluk a vibrace.

D.I.5.a. Při stavebních činnostech:

H l u k .

V průběhu stavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – výkop stavební jámy pro jímk, základů pro stavební objekty. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec, která bude nevýznamná. Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 dB(A).

Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 2, část B činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnost LAeq,s v chráněném venkovním prostoru staveb při 8 hodinovém hlučném intervalu  67,4 dB a je pravděpodobné, že tato hodnota bude dodržena- viz hodnocení provedené v kapitole B.III.4.1.

V i b r a c e .

Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná zástavba.

D.I.5.b.  Při provozu  :

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno žádné měření. Z prohlídky území určeného pro stavbu je možné usoudit, že ovlivnění území hlukem nebude významné. Stávající zatížení území hlukem bude do 50 dB (v denní době) na hranici zemědělského areálu. Jeho základ tvoří hluk z areálu a obslužné dopravy. Vzhledem ke vzdálenosti chráněné zástavby více než 600 m od areálu nelze negativní vlivy předpokládat.

Podle NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je nejvyšší přípustná hodnota hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb  (tj. mimo zemědělský areál) stanovena pro denní dobu hodnotou 50 dB pro noční dobu hodnotou 40 dB.

Vlastní provoz zemědělského areálu nebude významnějším zdrojem hluku ani vibrací. Zdrojem hluku bude především osobní a nákladní doprava zajišťující provoz areálu – dovoz krmiva a odvoz statkových hnojiv na pozemky apod. Tyto činnosti jsou prováděny převážně v denní době a převážně po komunikacích mimo zástavbu obce.

Lze tedy říci, že hluk z provozu zemědělského areálu pouze přispěje ke stávající hlukové zátěži v území, ne však nad hodnoty,  které by se významně přiblížili k hygienickým limitům pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb.

Zatížení území dopravou se v  souvislosti se stavbou významně nezvýší. Průměrné zatížení dopravou – průjezd 11 vozidel tj. cca 22 jízd vozidel za den v denní době je nevýznamné a z hlediska zatížení území hlukem nepřispěje k významnému zvýšení hlukové zátěže v území.

D.I.6.  Ostatní.

Provoz některých technologických zařízení může být zdrojem některých druhů záření. Kromě záření elektromagnetického, jehož zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení (elektromotory apod.) a které je ve vztahu k životnímu prostředí a obsluze  malé a nevýznamné, se v provozovnách mohou vyskytnou zdroje vysokofrekvenčního záření, ionizujícího nebo rentgenového záření. Předložený záměr z žádným z nich neuvažuje.

D.II. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a populaci.

Realizací posouzeného záměru nedojde k významnému zvýšení zatížení území amoniakem - stavy zvířat se sice výrazně mění, ale je zaváděna nová technologie chovu, která sebou nese řadu snižujících opatření, která omezí emise amoniaku z chovu. Zatížení pachovými látkami nebude rovněž významné – je vymezeno návrhem ochranného pásma, který je doložen v přílohové části oznámení. Vlivy emisí z provozu motorových vozidel na znečištění ovzduší jsou nevýznamné – jsou vyčísleny v kapitole B.III.1.6. Vlivy hluku z provozu pozemní dopravy související s provozem zemědělského areálu lze hodnotit rovněž jako málo významné, proto není zpracovávána ani hluková studie.

Z provedeného vyhodnocení je zřejmé, že zvýšení negativních vlivů v území v důsledku realizace záměru se bude týkat především vlastního areálu a jeho blízkého okolí. Negativní vlivy pak je možné ještě snížit dodržováním technologických postupů, dodržováním provozní kázně  a zásad stanovených v plánu organického hnojení. Důležité je i respektování omezujících opatření plynoucích z nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ve znění NV č. 219/2007 Sb.

Uvedené negativní vlivy se budou odehrávat především uvnitř ochranného pásma, které je vypočteno pro maximální projektovaný stav hospodářských zvířat v areálu.  Z mapové přílohy je zřejmé, že tyto vlivy zasahují i mimo zemědělský areál, ne však do souvislé chráněné zástavby obce.

Další negativní vlivy  se odehrají na zemědělské půdě mimo areál a zastavěné území obce – aplikace kejdy na pozemky. Platí, že pro omezení negativních vlivů z aplikace kejdy, močůvky a hnoje na pole  je žádoucí  přímé nebo následné zapravení  do půdy (při aplikaci na ornou půdu).

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

přesahujících státní  hranice.

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě

kompenzaci nepříznivých vlivů .

Staveniště se nachází ve vazbě na stávající stáje v areálu Školního statku Humpolec cca 350 m od zástavby města, která leží západním směrem od areálu. Město má zpracováno územní plán, který s existencí stávajícího zemědělského areálu uvažuje. Záměr bude realizován v území určeném pro zemědělskou výrobu. Záměr nezasahuje do zemědělské půdy a proto nebude nutno řešit vyčlenění ze ZPF. S provozem stávajících zemědělských objektů v současném místě se počítá i do budoucna a jeho rozšíření – změna v chovu, je akceptovatelné. Za významné preventivní opatření považuji dobré stavební provedení všech objektů, kanálů, zpevněných ploch a  jímek .

Z hlediska ochrany ovzduší.

- V prostoru staveniště a následně při provozu nebude prováděna likvidace odpadů spalováním.

- Bude realizována výsadba izolační zeleně kolem hranic areálu (doplnění stávající po západním okraji areálu) a na vhodných plochách uvnitř areálu – toto bude řešeno projektem ozelenění  v projektu stavby.

- Bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem případně kropením v době sucha.

- Bude dodržována provozní kázeň a provozní řády.

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod.

- Podlahy, kejdové kanály, zpevněné plochy, jímky a nádrže budou provedeny s hydroizolací nepropustné.

- Skladovací jímka na tekuté podíly bude opatřena detekčním systémem úniku, pokud nestanoví jinak vodohospodářský orgán.

- Bude provedena zkouška těsnosti vybudovaných jímek před jejich uvedením do užívání.

- Je třeba zajistit řádný provoz jímek – včetně kontroly hladiny v jímkách a včasného vyvážení obsahu jímek – v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy a kdy jsou vhodné klimatické podmínky. Dále je třeba se zaměřit na provoz  výdejní plochy na kejdu, udržovat ji v čistotě a provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy a kontaminované dešťové vody z této plochy  do jímky.

- Při aplikaci statkových hnojiv na pole  je třeba se řídit plánem organického hnojení.

Z hlediska ochrany půdy.

- Důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření plevelů.

- Aplikace statkových hnojiv na zemědělskou půdu bude prováděna na základě schváleného plánu organického hnojení.

- Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do půdy, terénních nerovností apod.

Z hlediska ochrany přírody.

V území dotčeném stavbou se nevyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin. Záměr se odehraje plně na nezemědělské půdě ve stávajícím areálu

- Bude pečováno o nově vysázenou zeleň v rámci ozelenění areálu, vyhynulá zeleň bude průběžně doplňována.

- V rámci aplikace statkových hnojiv na zemědělské pozemky budou zohledněny prvky ochrany přírody – významné krajinné prvky (VKP), biokoridory (BK), biocentra (BC) a další.

- Plán organického hnojení bude projednán i s orgány ochrany přírody .

Z hlediska likvidace odpadů.

- Odpady budou ukládány utříděně a nakládáno s nimi (odstraňovány) v souladu s platnou legislativou.

- Nebude prováděno nezákonné nakládání s odpady na místě spalováním nebo jejich ukládáním do země.

Z hlediska chemických látek.

- Budou používány (stájové dezinfekce) výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR nebo EU.

- Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti ve smyslu ustanovení zákona, bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou ( bezpečnostní listy, školení pracovníků , zpracována pravidla bezpečné práce apod.).

Z hlediska hluku a vibrací.

- Bude dbáno na to, aby nebyly provozovány žádné významné zdroje hluku, které by zatěžovaly nadměrně okolí areálu a zástavbu obce. Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat. Stejné platí o dopravních prostředcích zajišťujících obsluhu areálu.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,

které se vyskytly při specifikaci vlivů.

Pro zpracování oznámení byl k dispozici zpracovaný projekt pro stavební řízení „Volné ustájení a odpadové hospodářství“ zpracovaný Ing. Hynek Trupl, Pelhřimov v květnu 2011.

Investor ve spolupráci s projektantem současně poskytl zpracovateli oznámení dostupné mapové podklady a záměr předem projednal s místně příslušným obecním úřadem a některými dotčenými orgány. Jejich vyjádření pak byla vzata v úvahu při zpracování oznámení.

Zpracovatel oznámení si sám nebo za pomoci investora a projektanta provedl potřebné průzkumy a rozbory, na místě stavby ověřil potřebné údaje. Na základě toho je možné konstatovat, že měl dostatečné podklady pro objektivní posouzení záměru.

Záměr byl předem konzultován s místně příslušným stavebním úřadem – MÚ Humpolec,  který vydal stanovisko ve vazbě na územní plán.

Bylo vyžádáno stanovisko orgánu ochrany přírody kraje Vysočina  z hlediska možných vlivů záměru na lokality NATURA 2000 – EVL a PO. Jeho vyjádření bylo použito jako jeden z podkladů pro posouzení.

Na základě těchto podkladů pak byl záměr investora korigován tak, aby byl přijatelný a tento korigovaný záměr je v oznámení posouzen.

E. Porovnání variant řešení záměru.

Řešena je dostavba zemědělského areálu Školního statku Humpolec– stavba nové produkční stáje dojnic. Záměr bude realizován plně na nezemědělské půdě v areálu. Záměr je zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě.

Porovnání variant řešení:

| Kritéria dle zák. č. 100/2001 Sb. | Aktivní varianta | Nulová varianta |
| --- | --- | --- |
| Vlivy na ekosystémy |  |  |
| Vliv na půdu |  |  |
| Rozsah a zábor zemědělské půdy , způsob využití území | 0 | 0 |
| Znečištění půdy | 0 | 0 |
| Topografie, stabilita, eroze | 0 | 0 |
| Horninové prostředí a nerostné zdroje | 0 | 0 |
| Hydrologické charakteristiky | 0 | 0 |
| Chráněné části přírody | 0 | 0 |
| Ukládání odpadů | 0 | 0 |
| Vlivy na vodu |  |  |
| Jakost povrchových a podzemních vod | 0 | 0 |
| Charakter odvodnění oblasti | 0 | 0 |
| Změny v hydrologických charakteristikách | 0 | 0 |
| Vlivy na ovzduší |  |  |
| Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na okolí | X | X |
| Jiné vlivy – pachy | X | X |
| Vlivy na flóru a faunu |  |  |
| Poškození a vyhubení druhů, biotopů | 0 | 0 |
| Vlivy na ekosystémy | 0 | 0 |
| Surovinové a energetické zdroje | 0 | 0 |
| Vlivy na antropogenní systémy |  |  |
| Budovy. architektonické a archeologické památky | 0 | 0 |
| Kulturní hodnoty | 0 | 0 |
| Geologické a paleontologické nálezy | 0 | 0 |
| Vlivy na strukturu a využití území |  |  |
| Doprava | X | X |
| Navazující stavby | 0 | 0 |
| Infrastruktura | 0 | 0 |
| Estetická kvalita území | X | X |
| Rekreační využití území | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy |  |  |
| Biologické vlivy | X | X |
| Hluk a záření | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy | 0 | 0 |
| Předpokládaný počet impaktů | 5 | 5 |
| X impakt předpokládán |  |  |
| 0 impakt nenalezen |  |  |

- Doplňující údaje.

F.1. Mapová a jiná dokumentace

Mapa širších vztahů 1:50 000

Letecký snímek areálu

Situace z katastrální mapy 1:2000

Zastavovací situace

F.2. Další podstatné informace oznamovatele

Veškeré pro posouzení potřebné informace jsou uvedeny v textu oznámení a není třeba je ničím doplňovat. S ohledem na skutečnost, že je k dispozici zpracovaný projekt pro stavební řízení lze vyloučit, že při stavbě budou realizovány podstatné změny, které by ovlivnili provedené posouzení. Pokud budou změny provedeny, budou to změny nevýznamné, což není na závadu a podklady, které měl posuzovatel k dispozici považuji za dostatečné pro objektivní posouzení záměru , pokud se významně nezmění stájové kapacity proti posouzeným.

Při zpracování oznámení bylo použito těchto podkladů:

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.49/2010 Sb.

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění.

- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon v aktuálním znění.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.

- Zákon č. 183/2006 Sb. , stavební zákon.

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v aktuálním znění.

- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ve znění NV č. 219/2007 Sb., o stanovení zranitelných oblastí…..

- Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům.

- Atlas životního prostředí ČSFR.

- Projekty vztahující se k posuzovanému záměru

- Atlas podnebí ČSR, Praha 1958

- Atlas životního prostředí a zdraví ČSFR, FVŽP Praha 1992

- Statistická ročenka ŽP ČR, Praha 2002

- Stav ŽP v oblastech působnosti územních odborů MŽP

- Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000

- Mapa chráněných území přírody

- Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997

- Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN

- Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995.

- Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrže. ACADEMIA  Praha 1984.

- Zpravodaj MŽP ČR.

- Mapové podklady

- ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICOBIOLOGICA 9/1999

- Mapové podklady

- Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.

Obchodní firma :

Kraj VYSOČINA

Žižkova 57

87 33 JIHLAVA

IČ :

Sídlo oznamovatele:

Kraj VYSOČINA 			provozovatel:  Školní statek

Žižkova 57						Humpolec- Dusilov

87 33 JIHLAVA

Oprávněný zástupce - oznamovatel:

Ing. Jan Mácha – ředitel ŠS

Tel: 565 533 266

Název záměru : Školní statek Humpolec – volné ustájení a odpadové hospodářství

Kapacita (rozsah ) záměru

Současný stav (kolaudační stavy):

Obj. č. 1 Stáj výkrmu prasat – 500 prasat ve výkrmu PŽH 60 kg – 60,5 DJ

Obj. č. 2 Stáj porodny prasnic  - a) dochov selat 550 ks PŽH 10 kg – 11,0 DJ

- porodna prasnic 100 ks PŽH 150 kg – 30,0 DJ

Obj. č. 3 Stáj pro kance  - 10 kanců PŽH 150 kg  - 3,0 DJ

Obj. č. 4 Stáj pro telata v RV – 120 telat PŽH 110 kg – 26,4 DJ

Výkrm býků – 18 ks PŹH 365 kg – 13,1 DJ

Obj. č. 5 Stáj pro dojnice – 94 dojnic v I.a II. laktaci PŽH 550 kg–103,4 DJ.

Obj. č. 6 Stáj pro koně – 35 koní PŽH 650 kg – 45,5 DJ

Celkem v areálu 292,9 DJ

Nový stav:

Obj. č. 1 Stáj výkrmu prasat – 500 prasat ve výkrmu PŽH 60 kg – 60,5 DJ

Obj. č. 2 Stáj porodny prasnic  - nebude využívána

Obj. č. 3 Stáj pro kance  - nebude využívána

Obj. č. 4 Stáj pro telata a jalovice –  nebude využívána

Obj. č. 5 Nová stáj pro 205 dojnic v I.a II. laktaci PŽH 550 kg – 225,5 DJ.

Obj. č. 6 Stáj pro telata v MV – 48 telat PŽH 75 kg – 7,2 DJ

Obj. č. 7 Stáj pro koně – 35 koní PŽH 650 kg – 45,5 DJ

5 koní PŽH 375 kg – 3,75 DJ

Celkem v areálu 342,4 DJ

Není navržena demolice nebo jiné využití stájí č. 2, 3 a 4. Proto je nutno počítat s možností jejich využití v budoucnu pro kolaudovaný účel.

Změna proti kolaudačnímu stavu +49,5 DJ

Důvodem pro posuzování je změna stavů  hospodářských zvířat v areálu.

Umístění záměru

Kraj:			Vysočina

Okres : 			Pelhřimov

Obec: 			Humpolec

Katastrální území :	Humpolec

Charakter stavby:	novostavba

Odvětví:	zemědělství – chov hospodářských zvířat

Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění je záměr na stavbu nové produkční stáje pro dojnice ve stelivovém volném ustájení. V území po vybouraných stájích v areálu Školního statku Humpolec – Dusilov.

Umístění záměru v dané lokalitě bylo vybráno s ohledem na již existují stáje, doplňkové objekty ke stájím a vhodné plochy pro umístění nové stáje.

Záměr je rozčleněn do následujících stavebních objektů:

SO 01 Volná boxová stáj pro 205 ks krav

SO 02 Dojírna se zázemím

SO 03 Odpadové hospodářství

SO 04 Stáj pro telata v mléčné výživě

SO 05 Zpevněné plochy

SO 06 Kanalizace

SO 07 Venkovní elektrické rozvody NN

SO 08 Přípojka pitné vody

SO.01. Volná boxová stáj pro 205 ks krav:

Nová stáj pro dojnice bude realizována na volné ploše vzniklé vybouráním stájových objektů na stavebních parcelách č. 1571 a 2002 (porodna prasnic a kanci) a pozemcích navazujících na tyto stáje. Novou stáj tvoří ocelová halová konstrukce půdorysných rozměrů 60,4 x 33,8 m výšky v hřebeni 11 m. Kapacita stáje 205 dojnic v I a II. laktaci.

Stáj bude ve štítě opláštěna do výšky 1,6 m betonovou zdí, dále trapézovým lakovaným plechem. Podélné stěny budou mít do výšky 1,0 m betonovou zeď  nad níž bude větrací plocha (síť + svinovací plachta). Střecha sedlová s větrací hřebenovou štěrbinou, krytina vlnitá polykarbonátová.

Podlaha stáje je tvořena betonovou konstrukcí. Lehací boxy stlané. Odkliz tekutého hnoje z krmišť a hnojných chodeb mechanickými lopatami s hydraulickým pohonem do sběrného kanálu na konci stáje na jehož konci bude umístěna čerpací šachta pro čerpání tekutého hnoje do skladovací jímky (SO 03).  Stáj je podélně průjezdná vraty ve štítových stěnách.

Ustájení dojnic ve volné stelivové technologii. Krmení pomocí mobilní techniky zakládající krmivo na průjezdný krmný stůl.

Napájení pomocí temperovaných napájecích žlabů.

Ve stáji bude proveden rozvod vody k napáječkám, rozvod elektrické energie pro osvětlení stáje a vyhřívání napáječek. Ve stáji není žádná další technologie kromě mechanické lopaty připojená na elektrickou energii.

Větrání stáje přirozené otevřené boční stěny a hřebenová štěrbina.

Proti oběma štítům stáje bude vybudována manipulační plocha.

SO 02 Dojírna se zázemím:

Nová dojírna je umístěna souběžně se stájí a je s ní propojena krytou přeháněcí chodbou. Objekt půdorysných rozměrů 46,3 x 9,3 m je provedena částečně zděná – hygienické zázemí, mléčnice a vlastní rybinová dojírna 2 x 8 míst. Na tuto zděnou část navazuje montovaný přístřešek spádové čekárny a separační kotec. Střecha sedlová , nad zděnou částí střešní zateplovací sendvičový panel PUR s oboustranně lakovaných plechů. Nad dojírnou a čekárnou bude ve střeše hřebenová štěrbina.

Zděná část objektu je osazena okny s možností větrání. Kancelář a hygienické zařízení bude vytápěno elektrickými přímotopy. Dojírna bude temperována teplým vzduchem přiváděným sem ze strojovny chlazení. Ohřev TUV v elektrických boilerech. Pro uskladnění nadojeného mléka bude osazen chladící tank.

SO 03 Odpadové hospodářství:

Navržena je nová železobetonová monolitická kruhová skladovací jímka průměr 24 m výšky 9 m se skladovací kapacitou 3933 m3. vedle jímky je navržena stavebně zabezpečená výdejní plocha pro cisternu. Tekutý hnůj ze stáje a čekárny dojírny bude z čerpací jímky u stáje dopravován do skladovací jímky čerpáním. Skladovací jímka bude vybavena hladinovou zabezpečovací signalizací naplnění a kontrolním systémem úniku.

SO 04 Stáj pro telata v mléčné výživě:

Stáj tvoří montovaný halový objekt ocelové konstrukce půdorysných rozměrů 27,0 x 11,0 m. Otevřené boční stěny kryté svinovací plachtou. Střecha sedlová. Podlaha betonová nepropustná. Ve stáji bude 8 individuálních konců pro telata po narození a 2 skupinové kotce pro 20 telat. Ustájení stelivové s vyklízením chlévské mrvy mobilní technikou na hnojiště v areálu. Krmení pomocí krmných automatů pro telata. Větrání přirozené.

SO 05 Zpevněné plochy:

Zpevněné plochy kolem stáje jsou navrženy asfaltové s obrubníkem a dešťovou kanalizací ( v části nekontaminované).

SO 06 Kanalizace:

Dešťová kanalizace (střechy a nekontaminované manipulační plochy) bude napojena do stávající dešťové kanalizace v areálu. Kontaminované vody budou svedeny do skladovací jímky.

SO 07 Venkovní elektrické rozvody NN:

Napojení bude řešeno kabelem ze stávajícího rozvodu v areálu.

SO 08 Přípojka pitné vody

Nová přípojka pitné vody bude napojena na rozvod pitné vody v areálu.

Přístup do areálu bude i nadále po účelové  komunikaci ze silnice Humpolec- Čejov.

Realizací popsaného záměru  nedochází k záboru zemědělské půdy. Stavba se odehraje plně na nezemědělské půdě uvnitř stávající zemědělského areálu Školního statku Humpolec - Dusilov.

Záměrem nebude významně narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Stavba si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně (nelze vyloučit kácení zeleně v areálu pro umístění jímky) .

Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa ( nelze vyloučit zásah do ochranného pásma lesa), nedojde k negativnímu vlivu na vodu.

Nebudou dotčeny chráněné druhy rostlin ani živočichů, prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky, nedojde k poškození krajinného rázu.

Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy na životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku stavby a následného provozu stájí chovu skotu.

Stavbu v posouzeném rozsahu je možno doporučit k realizaci bez významnějších rizik pro životní prostředí.

- Přílohy :

I. Údaje o zpracovateli :

Oznámení zpracoval:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 PELHŘIMOV

IČO 183 12 594

Tel. 565 323 942,602 476567

Osvědčení podle zák. č. 244/1992 Sb.  čj.: 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999.

Prodloužení autorizace č.j. 101374/ENV/10 ze dne 17.12.2010.

V Pelhřimově dne  9. srpna 2011.

PŘÍLOHOVÁ ČÁST OZNÁMENÍ.

Seznam příloh:

  - Návrh ochranného pásma

Ing. Josef Charouzek

Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, stavební akustika,

chemické látky, odborné posudky ovzduší

393 01 Pelhřimov, Menhartova 1559

Telefon, fax 565323942            Mobil: +420602476567           e-mail: jcharouzek@email.cz

Návrh ochranného pásma pro areál Školního statku Humpolec -Dusilov

Zřizovatel: 	Školní statek, Humpolec

Dusilov 384,

396 01 Humpolec

V Pelhřimově červenec  2011.

Technická zpráva k návrhu ochranného pásma.

V Humpolci  provozuje Školní statek Humpolec zemědělský výrobní areál. Tento areál bezprostředně navazuje na zástavbu města a pro stávající stájové kapacity nemá vymezeno ochranné pásmo. Záměrem investora je modernizovat stávající stáje pro dojnice s dojírnou a mléčnicí .

V souvislosti s přípravou tohoto záměru je třeba posoudit i nový rozsah ochranného pásma, který bude nutné projednat a vyhlásit správním rozhodnutím.

Tento postup je v souladu s ustanovením zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, protože lze oprávněně  předpokládat, že stavba bude svými negativními vlivy překračovat v určitém území limitní hodnoty stanovené právními předpisy.

Návrh ochranného pásma (OP) se provádí podle metodiky zveřejněné v ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA (AHEM) č. 8/ 1999. Tato metodika je založena na hodnocení vlivů nejdůležitějších faktorů  na dosah emisí do okolí chovu zvířat a umožňuje navrhnout rozměry a tvar ochranného pásma kolem chovu zvířat.

Uvedená metodika dovede výpočtově postihnou cca 95 % stavů a zohledňuje vlivy technologie chovu, terénních překážek, zeleně, výškového uspořádání a četnosti a směru větru. Dále umožňuje i zohlednit použité technologie odvětrání stáje, úroveň zoohygieny,  případně použití  přípravků  omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší stáje a tak i do životního prostředí. V této souvislosti je nutno připomenout, že hlavní škodlivinou ovlivňující rozsah ochranného pásma není amoniak, který je lehčí než vzduch a ze stáje odchází vzhůru a nezatěžuje významně životní prostředí v okolí stáje. Daleko významnější je vliv pachových látek. Produkce pachových látek je ovlivňována řadou činitelů, kdy zápach ze stáje tvoří směs několika tisíc sloučenin, většinou na bázi dusíku síry a kyslíku. Pachové látky v ovzduší jsou významné, pokud jsou lidským čichem registrovatelné tj. když překročí čichový práh. Je to minimální koncentrace pachových látek, která u poloviny exponované populace vyvolá negativní čichový vjem. Tato skutečnost by neměla při odpovídající technologické kázni překročit 5 % z celkového počtu hodin v roce (tj. 18 dní – 430 hodin).

Dalším faktorem, který je při návrhu ochranného pásma třeba zohlednit je hluk . Pokud je součástí technologie i hlučné zařízení, je nutno na podkladě hlukových výpočtů stanovit hranici, kde bude dosaženo hygienických limitů a tuto zohlednit při návrhu hranice ochranného pásma. Stejné platí i pro další možné vlivy jako je elektromagnetické záření, radioaktivní záření a další.

Při  navrhování ochranného pásma je třeba brát v úvahu i  územně plánovací podklady. Zejména je třeba rozlišovat zda je provozovna (zdroj možného ovlivňování životního prostředí) umístěna ve výrobní zóně nebo obytné zóně nebo na tuto navazuje.

Návrh ochranného pásma musí vycházet z aktuálních zjištění a aktuálních podkladů např. větrná růžice zpracované ČHMÚ pro posuzovanou lokalitu.

Hranice ochranného pásma pak vymezuje území se zhoršeným životním prostředím. Uvnitř ochranného pásma je možné provozovat veškeré činnosti, které nebudou negativními vlivy z objektu, který vyvolat zřízení ochranného pásma negativně ovlivněny. Např. uvnitř OP

chovů hospodářských zvířat je možné bez omezení provozovat zemědělskou výrobu tj. . provozovat jiné zemědělské objekty nebo obhospodařovat pozemky.

2

Uvnitř ochranného pásma  není možné budovat a  provozovat objekty vyžadující ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydlení, rekreaci, školské, tělovýchovné, zdravotnické, potravinářské a jiné. Tato podmínka pak bude uvedena i ve správním rozhodnutí, jímž je rozsah ochranného pásma určen. Dle stavebního zákona je orgánem příslušným k vydání takového rozhodnutí místně příslušný stavební úřad.

Zadání návrhu :

- Místo umístění :

Humpolec – Dusilov – areál ŠS

Provozovatel: Školní statek, Humpolec

- Počet a druh chovaných zvířat- nový stav:

Obj. č. 1 Stáj výkrmu prasat – 500 prasat ve výkrmu PŽH 60 kg – 60,5 DJ

Obj. č. 2 Stáj porodny prasnic  - nebude využívána

Obj. č. 3 Stáj pro kance  - nebude využívána

Obj. č. 4 Stáj pro telata a jalovice –  nebude využívána

Obj. č. 5 Nová stáj pro 205 dojnic v I.a II. laktaci PŽH 550 kg – 225,5 DJ.

Obj. č. 6 Stáj pro telata v MV – 48 telat PŽH 75 kg – 7,2 DJ

Obj. č. 7 Stáj pro koně – 35 koní PŽH 650 kg – 45,5 DJ

5 koní PŽH 375 kg – 3,75 DJ

c)  Technologie chovu:

Obj. č. 1  Stáj výkrmu prasat – kotcová stelivová stáj, řídký hnůj  do kontejneru pro denní

odvoz mimo areál

Obj. č. 5 Produkční stáj -205 dojnic, přistýlaná stáj, volné boxové ustájení s vyklízením

řídkého hnoje mechanickou lopatou do sběrného kanálu a čerpáním do

nové  jímky u stáje

Obj. č. 6 Stáj pro telata –  stelivové ustájení 48 telat v mléčné výživě s vyklízením

chlévské mrvy na hnojiště v areálu, nakládání na traktorový vlek pro

odvoz k uložení mimo areál

Obj. č. 7 Stáj pro koně – stelivové ustájení s vyklízením hnoje na traktorový vlek pro

denní odvoz mimo areál

- Způsob větrání  stáje:

Nová produkční stáj (č.5 ) bude větrána  přirozeně otevřenými bočními stěnami krytými svinovací plachtou a hřebenovou štěrbinou ve střeše. Stáj pro telat v MV přirozené větrání otevřenými bočními stěnami.

Ostatní stáje přirozené větrání okna a průvětrníky do střechy.

- Izolační zeleň:

V současné době je zde izolační zeleň po hranici areálu kolem rybníka a v ploše areálu. V projektu bude navržena výsadba – doplnění zeleně na volných plochách v areálu .

- Clonící objekty:

Ve vztahu k zástavbě města zde jsou  clonící objekty pomocných provozů a hospodářské stavby.

3

- Protihluková opatření:

Zdroji hluku bude hluk technologických zařízení – čerpání kejdy , separace kejdy. Dále to bude hluk působený obslužnou dopravou a vlastními chovanými zvířaty. Tento hluk dosahuje hodnot cca 50 až 60 dB a pro návrh ochranného pásma není podstatný.

- Ostatní opatření:

Investor neuvažuje v chovu s používáním biotechnologických přípravků omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší. Používání těchto přípravků by umožnilo významně snížit rozsah ochranného pásma ale zvýšilo provozní náklady.

Stanovení korekcí pro výpočet.

- Emisní konstanta pro kategorii zvířat (C) :

(článek h) směrnice)

## Dojnice (D)……………… ………….…..0,005  na kus o ŽH 500 kg

## Jalovice (J)…………………………….…0,005  na kus o ŽH 500 kg

## Výkrm skotu (VS)…………………….….0,005  na kus o ŽH 500 kg

Telata v MV (Tm)………………….….…0,003 na kus o ŽH 100 kg

Telata v RV (Tr) ……………………….. .0,005 na kus o ŽH 500 kg

Dochov selat (DS)…………………….….0,0033 na kus o ŽH 70 kg

Porodna prasnic (PP)………………….….0,006 na kus o ŽH 200 kg

Prasnice jalové a březí (PJB)…………….0,006 na kus o ŽH 150kg

Pro výkrm prasat  (VP) .…...........    ..........0,0033 na kus o ŽH 70 kg.

Králíci (Kr)……………………………… 0,00008 na kus o ŽH 4 kg

Brojleři (B) ………………………………0,00006 na kus o ŽH 1,5 kg

Kůň (K)………………………………….. 0,003 na kus o ŽH 500 k49g

- Korekce na technologii chovu (TECH) :

(článek j) směrnice)

- ustájení stelivové, denní odvoz mrvy mimo SŽV…………...-10

- ustájení stelivové, hnojiště………………………………….… 0

- ustájení na hluboké podestýlce…………………………………0

- ustájení bezstelivové, kejda, vyhovující zoohygiena………..+10

- ustájení bezstelivové, kejda, jímky 3  4 měsíce……………….  0

- ustájení bezstelivové, kejda, jímky 4 – 5 a více měsíců….…..-10

- ustájení bezstelivové, kejda, nevyhovující zoohygiena….…..+15

Stáj 1 ………………………..………..korekce na technologii - 10%

Stáj 5………………………………….korekce na technologii -10%

Stáj 6………………………………….korekce na technologii -10%

Stáj 7………………………………….korekce na technologii-10%

4

c) Korekce na převýšení (PŘEV) - účinné převýšení:

Převýšení je dáno jednak umístěním objektu výškově vůči OHO - stavební výška  a převýšení dosahem vzdušného proudu.

Celé středisko je umístěno o cca 4 m výše než OHO a zástavba města.

Převýšení stavební výškou k OHO 1.

Korekce …………………………..…………………………….-4 %

Převýšení dosahem vzdušného proudu:

Pro přirozené větrání otevřenými stěnami a hřebenovou štěrbinou ve střeše, nebo okny

bude použitelná korekce 0 %.

Celková korekce na převýšení …………………………………..-4 %

d)Korekce na zeleň (ZEL) :

V posuzovaném území je částečně vzrostlá zeleň – les jižně od areálu. Investor uvažuje s výsadbou nové zeleně uvnitř areálu  a doplnění po hranicích areálu.

Podle metodiky AHEM je použitelná korekce:

- 5 %  pro navrhovanou zeleň

- 10% pro vzrostlou zeleň - funkční.

Použitá korekce na zeleň ....…….............................…..…….....-10 %

e)Korekce na směr a četnost větru (VÍTR) :

Tato korekce je stanovena na základě větrné růžice zpracované pro posuzovanou lokalitu ČHMÚ Praha – použita větrná růžice Jiřice.  Korekce pro jednotlivé směry větru jsou pak ve výpočtové tabulce.

f)Korekce ostatní (OST) :

Mezi ostatní zdůvodněné  korekce lze zařadit korekci na clonící objekt (bariérový objekt). Stáje jsou vůči obci částečně cloněny.

Navržená korekce na clonící objekty  ………...………………-2 %

Další zdůvodněnou korekcí je korekce na použití biotechnologických přípravků omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek. Tuto korekci považuji za objektivní v rozsahu do -30 %. Pro náš případ není tato korekce použita.

U stávajících objektů navrhuji použití korekce -10 % na dobrou zoohygienu.

Korekce ostatní - použijeme pro obj. 1, 7…………………… ……  -12%

pro obj. 5,6 …… ………………...   -2 %

Pozn. Podle platné metodiky jsou hnojiště, jímky na kejdu, silážní žlaby součástí střediska ŽV

výroby a pro výpočet OP nejsou považovány za samostatné zdroje emisí.

5

Výpočtové tabulky:

Výpočtový list je v příloze tohoto návrhu OP včetně větrné růžice a výpočtu korekce na vítr.  V odůvodněných případech - více stájových objektů je součástí i výpočet provedený pro krajní objekty případně i hlukové výpočty.

Vypočtené hranice OP pro krajní objekty jsou pak v návrhu zakresleny přerušovanou čarou.

Použité zkratky a značky:

OP – ochranné pásmo

ES  - emisní střed pro celou kapacitu ;

OHO – objekt hygienické ochrany k němuž je výpočet vztažen.

Zpracoval:						Ing. Josef Charouzek

Červenec 2011.

6

KORIGOVANÁ VĚTRNÁ RŮŽICE

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost % | 7 | 5 | 8 | 15 | 6 | 10 | 19 | 13 | 17 |
| Korigovaná četnost % | 9 | 7 | 10 | 17 | 8 | 12 | 21 | 15 | X |

VÝPOČTOVÝ LIST K NÁVRHU OCHRANNÉHO PÁSMA

Tabulka A – k OHO

| Ukazatel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. CHZ |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| b. OCHZ | 1 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | X |
| c. KAT | VP | D | Telata MV | Koně |  |  |  |  | X |
| d. STAV | 500 | 205 | 48 | 35+5 |  |  |  |  | X |
| e. PŽH | 60 | 550 | 75 | 650 +375 |  |  |  |  | X |
| f. SŽH | 30000 | 112 750 | 3600 | 24 625 |  |  |  |  | X |
| g. T | 428,6 | 225,5 | 36 | 49,25 |  |  |  |  | X |
| h. Cn | 0,0033 | 0,005 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  | X |
| i. En | 1,414 | 1,127 | 0,108 | 0,148 |  |  |  |  | 2,797 |
| j. TECH | -10 | -10 | -10 | -10 |  |  |  |  | X |
| k. PŘEV | -4 | -4 | -4 | -4 |  |  |  |  | X |
| l. ZEL | -10 | -10 | -10 | -10 |  |  |  |  | X |
| m1 VÍTR | viz tab. |  |  |  |  |  |  |  | X |
| m2 OST | -12 | -2 | -12 | -12 |  |  |  |  | X |
| n. CEL | -36 | -26 | -36 | -36 |  |  |  |  | X |
| o. EKn | 0,905 | 0,721 | 0,069 | 0,095 |  |  |  |  | 1,790 |
| p. Ln | 435 | 400 | 420 | 432 |  |  |  |  | X |
| r. EKnLn | 393,67 | 288,40 | 28,98 | 41,04 |  |  |  |  | 752,09 |
| s. LES | X | X | X | X |  |  |  |  | 420,2 |
| t.  | 47 | 11 | 5 | 0 |  |  |  |  | X |
| u. EKn. | 42,535 | 7,931 | 0,345 | 0 |  |  |  |  | 50,811 |
| v. ES | X | X | X |  | X | X | X | X | 28,4 |

Tabulka B – výpočet pro celou kapacitu

En = 2,797

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost korig. v % | 9 | 7 | 10 | 17 | 8 | 12 | 21 | 15 |
| Korekce: TECH | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| PŘEV | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| ZELEŇ | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| VÍTR | -28 | -30 | -20 | 30 | -30 | -4 | 30 | 20 |
| OSTAT | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Celková korekce | -58 | -64 | -14 | -4 | -4 | -34 | 0 | -10 |
| EKn | 1,175 | 1,007 | 2,405 | 2,741 | 2,741 | 1,467 | 2,797 | 2,517 |
| Vypočtené OP v m od ES | 137,0 | 125,5 | 206,1 | 222,0 | 222,0 | 177,2 | 224,6 | 211,5 |

VÝPOČTOVÝ LIST K NÁVRHU OCHRANNÉHO PÁSMA

Tabulka A – k OHO	pro objekty č. 5+6+7

| Ukazatel | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. CHZ |  |  |  |  |  |  |  | X |
| b. OCHZ | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | X |
| c. KAT | D | Telata MV | Koně |  |  |  |  | X |
| d. STAV | 205 | 48 | 35+5 |  |  |  |  | X |
| e. PŽH | 550 | 75 | 650 +375 |  |  |  |  | X |
| f. SŽH | 112 750 | 3600 | 24 625 |  |  |  |  | X |
| g. T | 225,5 | 36 | 49,25 |  |  |  |  | X |
| h. Cn | 0,005 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  | X |
| i. En | 1,127 | 0,108 | 0,148 |  |  |  |  | 1,383 |
| j. TECH | -10 | -10 | -10 |  |  |  |  | X |
| k. PŘEV | -4 | -4 | -4 |  |  |  |  | X |
| l. ZEL | -10 | -10 | -10 |  |  |  |  | X |
| m1 VÍTR |  |  |  |  |  |  |  | X |
| m2 OST | -2 | -12 | -12 |  |  |  |  | X |
| n. CEL | -26 | -36 | -36 |  |  |  |  | X |
| o. EKn | 0,721 | 0,069 | 0,095 |  |  |  |  | 0,955 |
| p. Ln | 400 | 420 | 432 |  |  |  |  | X |
| r. EKnLn | 288,40 | 28,98 | 41,04 |  |  |  |  | 358,42 |
| s. LES | X | X | X |  |  |  |  | 375,3 |
| t.  | 11 | 5 | 0 |  |  |  |  | X |
| u. EKn. | 7,931 | 0,345 | 0 |  |  |  |  | 8,276 |
| v. ES | X | X |  | X | X | X | X | 8,7 |

Tabulka C – výpočet pro krajní objekty (5+6+7)

En = 1,383

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost korig. v % | 9 | 7 | 10 | 17 | 8 | 12 | 21 | 15 |
| Korekce: TECH | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| PŘEV | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| ZELEŇ | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| VÍTR | -28 | -30 | -20 | 30 | -30 | -4 | 30 | 20 |
| OSTAT | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Celková korekce | -42 | -58 | -8 | 2 | 2 | -28 | 6 | -4 |
| EKn | 0,802 | 0,581 | 1,272 | 1,411 | 1,411 | 0,996 | 1,466 | 1,328 |
| Vypočtené OP v m od ES | 110,2 | 91,7 | 143,4 | 152,0 | 152,0 | 124,7 | 155,4 | 146,9 |