Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí, odborné posudky ovzduší,

stavební akustika, chemické látky, poradenství

393 01 PELHŘIMOV, Menhartova 1559

Tel, fax: 565 323 942      Mobil: 602 476 567        e-mail: jcharouzek@email.cz

# P O S U D E K

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 49/2010 Sb.,

v rozsahu dle přílohy č. 5.

A- textová část

## Název akce:	BIOPLYNOVÁ  STANICE V LIHOVARU UJČOV

V Pelhřimově červen 2012

BIOPLYNOVÁ STANICE V LIHOVARU UJČOV

# P O S U D E K

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších úprav,

podle přílohy č. 5.

Posudek vypracoval:	Ing. Josef Charouzek,

## Menhartova 1559,

## 393 01 Pelhřimov

##### Prohlášení

Posudek jsem zpracoval jako držitel osvědčení o odborné způsobilosti čj.: 1323/218/OPVŽP/99 vydaného dne 24.3.1999 ministerstvem životního prostředí České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku pod č.j.:101374/ENV/10 ze dne 17.12.2010.

Dále prohlašuji, že jako zpracovatel posudku jsem se nepodílel na vypracování žádné části dokumentace EIA hodnotící předkládaný záměr, ani nepůsobil v době jejího vypracování jako konzultant nebo poradce zpracovatele této dokumentace, případně oznamovatele posuzovaného záměru.

V Pelhřimově dne: 26. června 2012			Podpis:

OBSAH POSUDKU:

- ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

  - Název záměru

  - Kapacita (rozsah) záměru

  - Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

  - Obchodní firma oznamovatele

  - IČ oznamovatele

  - Sídlo (bydliště ) oznamovatele

- POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)

  - Úplnost dokumentace (oznámení)

  - Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých metod hodnocení

  - Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí.

  - Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice

- POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K  DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)

- CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- NÁVRH STANOVISKA

Datum zpracování posudku:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na

zpracování posudku:

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:

- PŘÍLOHOVÁ ČÁST

I.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

I.1.  Název záměru:

Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov.

I.2. Kapacita (rozsah) záměru:

Stavba zemědělské bioplynové stanice osazené 1 kusem kogenerační jednotky o příkonu v palivu 1,463 MW, elektrickém výkonu 600 kW a tepelném výkonu 654 kW. Provoz nepřetržitý cca 8100 h/rok.

Bioplynová stanice bude zpracovávat vstupní suroviny ze zemědělské prvovýroby (kukuřičná siláž a travní senáž) a druhotné suroviny z provozu lihovaru (výpalky) v celkovém vstupním množství 21 000 t/rok.

I.3.  Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):

### Kraj : 			Vysočina

Okres :			Žďár nad Sázavou

Obec:				Ujčov

Katastrální území:		Ujčov (č.kat. 773565)

I.4.  Obchodní firma oznamovatele:

DELTA – F a.s.

Nám. Přemysla Otakara II 26/88

370 01 České Budějovice

I.5.  IČ oznamovatele:   250 73 419

I.6. Sídlo (bydliště ) oznamovatele:

Nám. Přemysla Otakara II 26/88

370 01 České Budějovice

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Jan Jarošík – předseda představenstva

Tel:. +420 603 442 495 	e-mail: jarosik@pohoda.com

- POSOUZENÍ DOKUMENTACE:

#### II.1.  Úplnost dokumentace

Předložená dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí pro záměr „Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov“ byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována a porovnána s  přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav.  Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 v následujícím členění:

ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

  - Oznamovatel – obchodní firma

  - IČO

  - Sídlo (bydliště)

  - Oprávněný zástupce oznamovatele

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

2. Kapacita (rozsah) záměru

3. Umístění záměru

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a

hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr resp. odmítnutí

6. Popis technického a technologického řešení záměru

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou

tato rozhodnutí vydávat

B.II. Údaje o vstupech

1. Půda

2. Voda

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

B.III. Údaje o výstupech

1. Ovzduší

2. Odpadní vody

3. Odpady

4. Ostatní výstupy

ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

1. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky

2. Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického kulturního nebo

archeologického významu, ochranná pásma

3. Hustě zalidněná území

4. Území zatěžovaná nad míru Únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní

poměry v dotčeném území

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

1. Ovzduší a klima

2. Voda

3. Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje

4. Fauna a flóra, ekosystémy

5. Krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho

únosného zatížení

ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

1. Vlivy na veřejné zdraví (obyvatelstvo), včetně sociálně ekonomických vlivů

2. Vlivy na ovzduší a klima

3. Vlivy na hlukovou situace a event. další fyzikální a biologické charakteristiky.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

5. Vlivy na půdu

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

8. Vlivy na krajinu

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

D.II.Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

D.III.Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

D.IV.Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

ČÁST F.  ZÁVĚR

ČÁST G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

ČÁST H.  PŘÍLOHY

Uvedené členění dokumentace plně respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 49/2010 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Údaje o dosavadním průběhu řízení

- podání oznámení záměru v rozsahu př. č. 4; zpracovatel oznámení v rozsahu dokumentace

autorizovaná osoba – BIOPROFIT s.r.o., Žižkova 85/62, 373 72 Lišov – Mgr. Jan Čepelík

č. autorizace 81128/ENV/06 – únor 2012.

- zveřejnění informace o oznámení- Kraj Vysočina, odbor životního prostředí ze dne 30.3.2012

-     zveřejnění informace o oznámení –Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí ze dne

2.4.2012.

-     zadání zpracování posudku dopisem KÚ kraje Vysočina č.j. KUJI 29252/2012 OZP

511/2012 Kří ze dne 27.4. 2012.

–   uzavření smlouvy o dílo na zpracování posudku s Ing. Josefem Charouzkem, Pelhřimov ze

dne 3.5.2012

Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není třeba do ní dále nic doplňovat.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení

Autor posudku provedl dne 31.května 2012 vlastní šetření v lokalitě, kde má být záměr realizován – v Lihovaru Ujčov. Šetření byl přítomen předseda představenstva DELTA –F a.s. Ing. Jan Jarošík.

Při tomto šetření se zpracovatel posudku seznámil s řešeným záměrem přímo na místě stavby, seznámil se s řešeným územím a s vazbami na širší zájmové území. Zástupcem investora byl seznámen se stavem příprav projektu, kdy bylo konstatováno, že skladovací kapacita koncové jímky bude zvětšena trak, aby vyhověla pro 6ti měsíční skladování, byly předloženy doklady o zajištění vstupních surovin pro provoz BPS, doklady o zajištění ploch pro aplikaci digestátu. Bylo konstatováno, že tyto doklady budou jako doplnění dokumentace EIA předány prostřednictvím Kraje Vysočina zpracovateli posudku, který je použije při zpracování posudku.

Současně si zpracovatel posudku ověřil správnost dalších uváděných údajů z dokumentace a z vyjádření k dokumentaci.

Prostudováním dokumentace, doplňujících údajů a srovnáním s vlastním zjištěním je třeba potvrdit správnost údajů uvedených v dokumentaci.

Část A .

Údaje o oznamovateli:

DELTA – F a.s.

Nám. Přemysla Otakara II 26/88

370 01 České Budějovice

IČ oznamovatele:   250 73 419

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Jan Jarošík – předseda představenstva

Tel:. +420 603 442 495 	e-mail: jarosik@pohoda.com

Všechny podstatné údaje jsou uvedeny správně a úplně.

Část B.

Údaje o záměru:

Dokumentace záměru v úvodu obsahuje úvodní informaci o záměru – identifikační list. Oznámení záměru bylo zpracováno autorizovanou osobou v rozsahu podle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění – rozsah dokumentace.

B.I. Základní údaje:

Kapitola je členěna :

- Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

- Kapacita (rozsah ) záměru

- Umístění záměru

- Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant  a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru

- Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

- Výčet dotčených územně samosprávných celků

- Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Jedná se o stavbu zemědělské bioplynové stanice  v Lihovaru Ujčov umístěné ve stávajícím areálu Lihovaru Ujčov a pozemcích navazujících, které budou využity hlavně pro příjezdovou komunikaci a ozelenění areálu BPS. Oznamovatel předpokládá následující základní parametry stavby:

- bioplynová stanice (BPS) s elektrickým výkonem 600 kW, celkovým tepelným výkonem 654 kW a dobou provozu 8 100 hodin za rok. V dokumentaci postrádám údaj o příkonu v palivu. Tento údaj byl dodatečně doplněn z typového listu kogenerační jednotky (KGJ) DEUTZ 600 – příkon v palivu je 1,463 MW.

- vstupní suroviny pro provoz BPS  - veškeré vstupy pocházejí ze zemědělské prvovýroby smluvních partnerů (kukuřičná siláž, travní senáž) a druhotných surovin z provozu lihovaru – lihovarnické výpalky. Nebudou zde zpracovávány žádné odpady ani vstupy živočišného původu jako odpady z jatek, kadavery apod..

Umístění záměru:

Katastrální území: Ujčov stávající areál Lihovaru Ujčov parc. č. 156/2 –trvalý travní porost, 155/22 - ostatní plocha, stavební parcely č. 175 a 28/2.

Záměr je podle zák. č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění zařazen podle přílohy č. 1 do kategorie II, bod 3.1 zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW. Stavba bioplynové stanice s projektovaným tepelným výkonem 0,654 MW je podlimitním záměrem ve smyslu citovaného zákona.

Pro posouzení uvedeného záměru je příslušným orgánem Krajský úřad kraj Vysočina.

Všechny údaje jsou v dokumentaci uvedeny věcně, přehledně a správně. Podstatným údajem pro posuzování bioplynových stanic je údaj o příkonu v palivu, který v této kapitole uveden není a není dohádatelný ani v další části dokumentace. Tento údaj si sám posudkář tedy dohledal z typového listu kogenerační jednotky DEUTZ 600 kWel. Údaj o příkonu v palivu  je důležitý pro zařazení KGJ podle zákona o ochraně ovzduší a pro posuzování jednotlivých parametrů KGJ.

Popis záměru a stavebních objektů je proveden výstižně a má dobrou vypovídací schopnost.

B.II. Údaje o vstupech :

Kapitola je členěna:

- Půda

- Voda

- Ostatní surovinové a energetické zdroje

- Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

- Půda:

Pozemky, na kterých má být realizována stavba bioplynové stanice se nacházejí v katastrálním území Ujčov v ploše stávajícího areálu Lihovar Ujčov na parcelách č. 155/22 ostatní plocha, 156/2 trvalý travní porost, 28/2 stavební parcela a 175 stavební parcela. Část těchto pozemků je vedena jako zemědělská půda a bude třeba řešit její vyčlenění za ZPF.

Celková plocha pozemků určených pro realizaci záměru je 0,3870 ha, plocha zastavěná objekty BPS je 0,1800 ha – severozápadní část areálu lihovaru.

Na str.10 dokumentace je uvedena koordinační situace záměru, z níž je osazení jednotlivých objektů BPS v území zřejmé. Tato situace není ale dobře čitelná (zejména čísla parcel) a proto jsem do tohoto posudku doplnil čitelný snímek katastrální mapy, což nepovažuji za doplňování dokumentace.

Po terénní prohlídce staveniště musím konstatovat, že se jedná o plochu se zbytky starých staveb bez vzrostlé zeleně dnes využívanou jako manipulační plochy pro lihovar.

V dokumentaci jsou uvedeny i pozemky, které budou dotčeny stavbou v rámci napojení záměru na inženýrské sítě a příjezdovou komunikaci.

Skutečný stav v terénu neodpovídá plně charakteru a kultuře dle katastru nemovitostí – parcela č. 156/2 vedená jako trvalý travní porost je dnes využívána spíše jako manipulační plocha.

Záměr nezasahuje do lesní půdy ani ochranného pásma lesa.

Kapitola je zpracována vypovídajícím způsobem a správně postihuje řešený stav.

- Voda:

Voda pro vlastní provoz bioplynové stanice  - technologie – není potřebná. Případná potřeba ředící vody bude kryta využitím kontaminovaných dešťových vod z plochy příjmového místa – odhadované množství  500 m3/rok.  K ředění vstupních surovin bude využito lihovarnických výpalků. Pro doplňovaní vody do technologického ohřevu fermentorů a chlazení kogenerační jednotky bude využito vody přivedené sem přípojkou z lihovaru.

Pro obsluhu BPS budou využita stávající hygienická zařízení v areálu lihovaru napojená na vodovod pro areál lihovaru bez nároku na zvýšení potřeby vody. Ve velínu kogenerační jednotky bude pak hygienické zařízení napojené na vodovod pro lihovar – kopané studny Lihovaru Ujčov. Potřeba této vody je vyčíslena na 120 l/den.

Kapitola je zpracována přehledně a plně postihujícím způsobem.

- Ostatní surovinové a energetické zdroje:

Správně je konstatováno, že provoz bioplynové stanice bude plně kryt vstupy ze zemědělské prvovýroby a druhotnými produkty Lihovaru Ujčov – kukuřičná siláž a travní senáž, lihovarnické výpalky. Vstupy jsou vyčísleny následovně: kukuřičná siláž – 5 000 t/rok; travní senáž 6 000 t/rok, lihovarnické výpalky 10 000 t/rok. Celkem vstupy 21 000 t/rok. Na vstupní suroviny nakupované od smluvních partnerů má provozovatel uzavřeny předběžné dohody, což je pro tuto fázi projednání dostačující.

Správně je zdůrazněno, že BPS nebude využívána pro likvidaci odpadů ani pro zpracování surovin živočišného původu.

Významným vstupem pro provoz BPS je vyrobený bioplyn. Vyčíslená roční produkce 2 324 850 Nm3/rok plně pokryje potřebu bioplynové stanice. (Při maximální spotřebě bioplynu v kogenerační jednotce (KGJ)  287 Nm3/h tato produkce postačí na 8 100 hodin plného provozu KGJ).

Pro případ odstávky KGJ bude bioplynová stanice doplněna hořákem zbytkového plynu – flérou.

Dalšími vstupy bude:

- elektrická energie převážně krytá z vlastní produkce BPS.

- potřeba teplé vody (topné vody) pro ohřev obsahu fermentoru (bude plně kryta teplou vodou z chlazení kogenerační jednotky)

- potřeba pohonných hmot pro manipulační mechanizmy – zajišťující přesun vstupních surovin  ze skladů do dávkovače

Všechny uvedené údaje jsou vyhodnoceny správně, v dostatečném rozsahu a s dostatečnou vypovídací schopností.

- Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:

V etapě výstavby bioplynové stanice budou používány stávající komunikace pro pohyb dopravních prostředků a mechanismů (nákladní auta, zemní stroje, ostatní mechanismy). Tento provoz bude časově omezen a nebude příliš významný.

Příjezd ke stavbě bude po veřejných komunikacích  - silnici II/387 vedoucí kolem areálu u z obce Ujčov do obce Nedvědice a dále po vnitropodnikových komunikacích v areálu. V dokumentaci uváděné zvýšení dopravní zátěže silnice o 3,57 průjezdů za den je nevýznamné.

Ve fázi provozu je příjezd do areálu řešen po silnici II/387 vedoucí kolem areálu lihovaru a budoucí BPS. Obslužná doprava pro provoz bioplynové stanice musí zajistit přivezení 11 000 t/rok vstupních surovin a odvezení 17 500 t/rok digestátu k aplikaci na zemědělské pozemky. V dokumentaci je vyčísleno navýšení dopravy po státní silnici o 5,2 jízd těžkých nákladních aut za den, což považuji za zcela objektivní údaj ověřený na provozu jiných bioplynových stanic. Pokud tento údaj ponížíme o dopravu, která je dnes potřebná pro provoz lihovaru a odpadne v důsledku zpracování lihovarnických výpalků v bioplynové stanici namísto jejich vyvezení na pole, pak tento údaj bude ještě nižší.

Zatížení dopravou pro provoz areálu lihovaru včetně BPS je pak vyhodnoceno ve hlukové studii, která byla zpracována jako součást dokumentace EIA, má dobrou vypovídací schopnost a v plném rozsahu je uvedena v přílohové části dokumentace.

Všechny uvedené údaje jsou vyhodnoceny správně, pro posouzení v dostatečném rozsahu a s dostatečnou vypovídací schopností.

B. III. Údaje o výstupech:

Kapitola je členěna:

- Ovzduší

- Odpadní vody

- Odpady

- Ostatní výstupy

- Ovzduší:

Kapitola je rozdělena na etapu výstavby a etapu provozu. V etapě provozu jsou pak vyhodnoceny bodové zdroje, liniové zdroje a plošné zdroje.

V hodnocení etapy výstavby je uvedeno, že může docházet  ke zvýšené prašnosti (což lze dobrou organizací práce eliminovat) a k produkci emisí ze spalovacích motorů dopravních prostředků a stavebních mechanizmů. Vzhledem k rozsahu stavby a jejímu trvání hodnotím stejně jako autor dokumentace tyto vlivy jako nevýznamné.

V etapě provozu pak budou okolí ovlivňovat tyto zdroje:

1.1 Bodové zdroje znečištění ovzduší

Jsou zde charakterizovány stávající bodové zdroje v území provozované – kotelna na pevná paliva a plynová kotelna pro provoz lihovaru. Je konstatováno, že po zprovoznění bioplynové stanice bude kotel na pevná paliva zcela odstaven a kotel na zemní plyn bude provozován na snížený výkon a z části nahrazen teplem z bioplynové stanice. V důsledku toho se sníží spotřeba zemního plynu z dnešních 326 200 Nm3/rok na 146 990 Nm3/rok. Ve stejném poměru se sníží i emise ze spalování.

Je zde (nebo v navazujících kapitolách) uvedeno, že výroba bioplynu je dle legislativy – nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 294/2011 Sb. zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Tento proces je plně hermetizovaný a ve skutečnosti zdrojem znečišťování ovzduší není.

Dalším bodovým zdrojem je vlastní spalování bioplynu v kogenerační jednotce.  Tento zdroj je zde zařazen podle tepelného výkonu 654 kW jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Jsou zde uvedeny parametry možné kogenerační jednotky DEUTZ 600 kWel. Jsou uvedeny hodnoty emisí ze spalování bioplynu v této KGJ uváděné v typovém listu tohoto výrobce. Správně je zde připomenuto, že v případě odstávky KGJ bude nadbytečné množství bioplynu spalováno v hořáku zb útkového plynu – fléře. Podrobně je posouzení vlivů spalování bioplynu ale i ostatních zdrojů na ovzduší vyhodnoceno v rozptylové studii, která je v příloze dokumentace. Rozptylová studie vychází kromě jiného i z větrné růžice zpracované pro lokalitu Ujčov ČHMÚ Praha.

Pro hodnocení emisí ze spalování bioplynu v KGJ se vychází z emisních limitů pro spalovací zdroje (v tomto případě pro pístové spalovací motory zážehové) uvedených v nařízení vlády č. 146/2007 Sb., příloha č. 4, část 2 emisní limity pro stacionární pístové spalovací m otory tabulka B. Pro zařazení spalovacího zdroje je pak rozhodující jmenovitý tepelný příkon (příkon v palivu). V našem případě není příkon v palivu v dokumentaci uveden, a proto jsem jej doplnil podle typového listu KGJ – činí 1,463 MW a řadí tedy bioplynovou stanici do kategorie s příkonem v palivu od 1,0 do 5,0 MW, pro který platí emisní limity   NOx – 500 mg/m3, TZL – 130 mg/m3,  C – 150 mg/m3  a CO – 1300 mg/m3. S těmito údaji pracuje i autor rozptylové studie.

Vypočítané emise jednotlivých znečišťujících látek z KGJ při provozu 8 100 h/rok pak budou:

Z rozptylové studie a z dokumentace (stejné hodnoty):

Znečišťující látka 	Hmotnostní tok v g/h		Roční emise v t/rok

NOx                		953,61				7, 724

SO2			 82,16				0,665

TZL (PM10)		34,71				0,281

CO		       2479,40			         20,083

V této kapitole je správně zmíněna i fléra – tj. hořák zbytkového plynu. Je to bezpečnostní zařízení, kterým musí být každá bioplynová stanice vybavena a zajišťuje, že v případě nutné odstávky kogenerační jednotky a naplnění plynojemu je přebytečný bioplyn veden ke spálení na fléru a není vypouštěn volně do ovzduší. Právě provozní nekázeň ve vypouštění přebytečného plynu bez jeho spálení ve fléře bývá často příčinou pachových vjemů v okolí bioplynové stanice.

1.2.  Liniové zdroje znečišťování ovzduší.

Liniovými zdroji znečišťování ovzduší je doprava.  Do hodnocení zatížení území dopravou je třeba zahrnout jak dopravní obsluhu stávajících objektů v areálu – dovoz vstupních surovin pro provoz lihovaru a odvoz lihovarnických výpalků a lihu. Část této dopravy v souvislosti s provozem bioplynové stanice odpadne, ale další doprava přibude. V dokumentaci je nárůst dopravy vyčíslen o 5,2 vozidel v obou směrech za den. Po odečtení dopravy související s odvozem výpalků, která odpadne, bude navýšení dopravy o 4 vozidla za den.

Takové navýšení dopravy je z hlediska znečišťování ovzduší nepříliš významné a imisní situaci prakticky neovlivní. Celkové zatížení území dopravou je pak objektivně vyčísleno ve zpracované hlukové studii, kde je uvažováno podle sčítání dopravy na silnici II/387 v úseku kolem areálu lihovaru s 1534 jednotkovými vozidly za den, z toho 225 nákladních automobilů. Zvýšení nákladní dopravy o 4 NA za den znamená zvýšení dopravní zátěže NA o 1,8 %, což je nevýznamné.

1.3. Plošné zdroje znečištění ovzduší.

Správně je uvedeno, že výroba bioplynu je podle současně platné legislativy (NV č. 615/2006 Sb., ve znění NV č. 294/2011 Sb.) klasifikována jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Ve skutečnosti je proces výroby bioplynu zcela hermetizován a není běžně zdrojem znečišťování ovzduší. Hlavní složkou bioplynu je metan cca 54 %. Metan vznikající při procesu tlení je významnějším (účinnějším) skleníkovým plynem než CO2, který je produktem spalování bioplynu. Je tedy tento proces i šetrnější k životnímu prostředí z hlediska tvorby skleníkových plynů.

Pachové látky

Správně je hodnoceno, že zemědělská bioplynová stanice, která zpracovává jako vstupy produkty ze zemědělské prvovýroby – senáž, siláž a druhotné produkty z provozu lihovaru -výpalky není významným zdrojem zápachu pro své okolí. Důvod je prostý, fermentací při teplotě kolem 40oC  a době zdržení ve fermentorech cca 80 - 100 dní dochází k velké výtěžnosti metanu  a k tzv. anaerobní stabilizaci digestátu. Taková surovina pak je zbavena téměř všech pachových látek a není zdrojem ovlivňování okolí pachovými látkami jako třeba surová kejda nebo lihovarnické výpalky. I dočasné uložení siláže a manipulace s ní jsou zdrojem pachových látek. Vzhledem k tomu, že siláž a senáž nebude v areálu uskladněna, ale bude sem průběžně navážena a v zápětí manipulována do  vstupní násypky fermentorů nebude ovlivnění těmito látkami významné a odehraje se jen v blízkém okolí fermentorů.

Jiné by bylo hodnocení u bioplynové stanice zpracovávající odpady živočišného původu. To je v dokumentaci EIA vyloučeno a v návrhu opatření v posudku bude zahrnuto. Podle zkušeností z řady již pracujících zemědělských bioplynových stanic bývá největším zdrojem zápachu manipulace a skladování kejdy prasat v nezakrytých jímkách. Takový případ zde není.

Posouzení je provedeno v souladu se současně platnou legislativou a postihuje všechny zdroje znečišťování ovzduší v území působící. V příloze dokumentace je zpracovaná rozptylová studie emisí, která bere v úvahu i současné imisní pozadí. Ze závěrů této studie je zřejmé, že příspěvek posuzovaného záměru je nepříliš významný a v žádném z referenčních bodů souvisejících se zástavbou v okolí není zatěžování nad limit a ani se k tomuto limitu neblíží. Rovněž hodnocení postižení území pachovými látkami je provedeno objektivně. Dobře provozovaná bioplynová stanice zpracovávající vstupy rostlinného původu není zdrojem významného zápachu pro své okolí.

- Odpadní vody:

2.a. Splaškové odpadní vody

Problematika likvidace splaškových odpadních vod ve fázi výstavby bude řešena dodavatelem stavby. Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí lze označit tento faktor za nevýznamný.

Pro fázi provozu je uvažováno s tím, že obsluhu zajistí stávající pracovníci využívající stávající hygienická zařízení v areálu lihovaru. Proto je předpokládané navýšení splaškových vod hodnoceno jako nulové. Splaškové vody ze stávajících hygienických zařízení jsou akumulovány v jímce na vyvážení obsahu 30 m3.

2.b. Kontaminované dešťové vody

Množství kontaminovaných dešťových vod je vyhodnoceno na 500 m3/rok. Tyto vody budou akumulovány v příjmové jímce a využity pro ředění vstupních surovin do fermentorů.

Kapitola je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností, se znalostí problematiky.

- Odpady:

Je uvedeno, že nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších úprav. Tento zákon byl od vydání několikrát novelizován a doplňován. Produkce odpadů je rozdělena do období výstavby a období provozu.

Odpady vznikající při výstavbě:

Tyto odpady jsou specifikovány v tabulce správně s uvedením katalogového čísla odpadu a kategorie odpadu.  Je zde uvedeno doporučení, které je třeba respektovat při provádění projektu stavby. Je možné předpokládat vznik i dalších odpadů jako plastové obaly, plechové obaly, odpadní barvy nebo laky. To bude upřesněno v projektu stavby.

  - Odpady vznikající při provozu:

Tyto odpady jsou specifikovány správně s uvedením katalogového čísla odpadu a kategorie odpadu. Jsou zde rovněž specifikována doporučení, která je třeba při provozu respektovat – zajistit jejich plnění.	V tabulce 17 je chybně uvedeno katalogové číslo odpadu  Produkty vyhnívání anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu kat. č. 190606. Postrádám zde upozornění, že digestát nepatří mezi odpady, je veden jako hnojivo podle zákona o hnojivech a tak s ním bude i nakládáno.  Správně tedy nebyl digestát zařazen pod žádné katalogové číslo odpadů. O digestát je pak pojednáno v následující kapitole dokumentace.

V závěru je provedeno vyhodnocení možných odpadů vzniknuvších při havarijním stavu.

Kapitola je zpracována podrobně, se znalostí problematiky a v odpovídajícím rozsahu. Přesně specifikovat množství a druh odpadu bude možné až ve fázi projektu, případně po uvedení do provozu, na což dokumentace upozorňuje i v návrhu opatření. Mezi předpoklady uvedenými v dokumentaci a skutečností nebudou významné rozdíly.

- Ostatní :

V úvodu této kapitoly jsou vyhodnoceny ostatní produkované materiály, kde je zdůrazněna produkce digestát v množství 17 500 t/rok. Digestát jako statkové hnojivo je skladován v koncovém skladu a vyvážen na hnojení zemědělské půdy. Kapacita skladovací jímky koncového skladu je pro 154 denní skladování, S platností od 1. 1.2014 je požadována skladovací kapacita pro 6ti měsíční skladování. Investor proto přehodnotil skladovací kapacitu koncových jímek a navrhl její zvětšení na průměr 24 m s kapacitou 2 x  4 431 = 8 862 m3, což vyhoví pro 6ti měsíční skladování. Tím bude splněna i podmínka z vyjádření ČIŽP OI Havlíčkův Brod.

V této kapitole je řešena problematika hluku, vibrací, záření. Vyhodnocení hlukových poměrů je provedeno hlukovou studií v příloze dokumentace. Tato hluková studie pak byla kladně posouzena i místně příslušným hygienikem, Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina. Nejbližším chráněným venkovním prostorem je dům čp. 64, který bude již v době výstavby chráněn 3,5 m vysokou protihlukovou stěnou. Hlukovou studií je prokázáno dodržení hlukových limitů pro denní i noční dobu ve všech referenčních bodech, kterým je možné přiřadit hygienický limit.

Souhlasí se závěrem, že hluk z provozu bioplynové stanice včetně obslužné dopravy související s provozem BPS hlukovou situaci v chráněném venkovním prostoru obou sousedních obcí ovlivní minimálně. Základem hlukové zátěže v území je hluk z dopravy po veřejných komunikací, který navýšení dopravy v souvislosti s provozem BPS téměř neovlivní.

Jsou zde specifikovány vlivy vibrací a záření. K otázce vibrací je možné dodat, že tyto působí jen v nejbližším okolí zdroje a na chráněných objektech obytné zástavby se nijak neprojeví.

###### Kapitola je zpracována dostatečně přehledně a zcela vypovídajícím způsobem, je doplněna hlukovou studií, prokazující minimální vliv provozu bioplynové stanice na chráněnou zástavbu v okolí.

Část C.

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území:

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území:

C.I.1 Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky:

- stavba nezasahuje do prvků ÚSES

- záměr se nedotýká významných krajinných prvků – nejbližší je řeka Svratka vzdálená min. 50 m.

- záměrem nebudou dotčeny žádné památné stromy, žádný významný krajinný prvek, žádné dřeviny rostoucí mimo les.

C.I.2 Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického kulturního nebo archeologického významu, ochranná pásma:

- areál Lihovaru Ujčov leží v Přírodním parku Svratecká hornatina.

- východně od záměru cca 460 m leží přírodní památka Svratka.

- záměr neleží v žádném zvláště chráněném území, CHKO, území historického nebo archeologického významu, které by mohlo být záměrem dotčeno.

- záměr se dotýká ochranného pásma nadzemního vedení VN – bude přeloženo do kabelu;

- záměr částečně zasahuje do záplavového území řeky Svratky – pod hranici Q100. Podle vyjádření Povodí Moravy, s.p. je realizace záměru v území možná pokud záchytné a vstupní jímky budou umístěny mimo záplavové území. Tomu navržený záměr vyhovuje.

Je uvedeno, že zájmové území záměru se nachází ve stávajícím areálu Lihovaru Ujčov. Stavba nezasahuje do žádného chráněného území ochrany přírody, do chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru, chráněného území akumulace vod, neleží v ochranném pásmu vodního zdroje, ochranného pásma lesa, nezasahuje do prvků územního systému ekologické stability, neovlivní žádnou lokalitu NATURA 2000, nezasahuje do žádného významného krajinného prvku, nezasahuje do území historického, kulturního nebo archeologického významu.

C.I.3 Hustě zalidněná území:

- záměr leží v obci Ujčov, místní část Bořinov; v blízkosti záměru se nenachází žádná hustě zalidněná území.

C.I.4 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území:

- lokalita nepatří mezi nadměrně zatěžovaná území,

- lokalita neleží v území se zhoršenou kvalitou ovzduší,

- lokalita neleží v prostoru se starou ekologickou zátěží.

Kapitola je zpracována přehledně se znalostí problematiky. K obsahu kapitoly nemám připomínek.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území:

C.II.1. Ovzduší

Uveden je přehled o klimatických poměrech v řešeném území, stavu znečištění ovzduší.

Správně autor dokumentace vychází z dostupných údajů z nejbližší meteorologické stanice. V místě lokalizace záměru ani v jejím těsném okolí žádná meteorologická stanice, která by mohla poskytnout údaje nepůsobí.

Pro zpracování rozptylové studie je použita aktuální větrná růžice zpracovaná ČHMÚ pro lokalitu Ujčov.

Kapitola je zpracována přehledně a postihuje hlavní charakteristiky. K obsahu kapitoly nemám připomínek.

C.II.2. Voda

Zájmové území spadá do povodí řeky Svratky. Odvodňováno je řekou Svratkou a bezejmenným náhonem vtékajícím do řeky Svratky.

Dešťové vody z areálu odvádí stávající dešťová kanalizace zaústěná do otevřeného rigolu  a dále tímto rigolem společně s odvodněním silnice do řeky Svratky.

Část areálu BPS zasahuje do záplavového území řeky Svratky.

Jedná se o zranitelné území, nejedná se o oblast přirozené akumulace vody ani ochranné pásmo vodního zdroje.

V areálu Lihovaru Ujčov jsou vybudovány dvě studně pro lihovar bez vyhlášeného ochranného pásma.

K obsahu kapitoly nemám připomínek.

C.II.3. Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje

- jsou specifikovány geologické poměry v zájmovém území; hydrogeologické poměry – Krystalinikum v povodí Svratky  - hydrogeologický rajon č. 6560;

- morfologické poměry území;

- půda – konstatováno, že si výstavba vyžádá zábor ZPF v I. třídě ochrany v území řešeném platným územním plánem;

- v zájmovém území a jeho blízkém okolí není vyhlášeno žádné ložiskové území ani dobývací prostor; jedná se o území s nízkým radonovým rizikem;

Specifikace půd zájmového území je provedena správně. Je třeba připomenout, že parcela č. 156/2 vedená jako trvalý travní porost je ve skutečnosti manipulační plochou uvnitř oploceného areálu lihovaru.

C.II.4.  Fauna a flóra, ekosystémy.

Zájmové území záměru se nachází v oploceném areálu lihovaru a slouží především jako zastavěné území a manipulační plochy, malá část je sečená louka bez výskytu chráněných druhů rostlin či živočichů. V zájmovém území není žádná vzrostlá zeleň.

Součástí záměru je výsadba nové oddělující zeleně.

K obsahu kapitoly nemám připomínek.

C.II.5. Krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky.

Krajina

Je provedeno hodnocení stupně ekologické stability krajiny se závěrem, že se jedná o krajinný prvek s malým významem – souhlasím.

Obyvatelstvo

Vlivy na obyvatelstvo sousedních obcí Ujčov a Nedvědice je proveden v rozptylové studii, hlukové studii a hodnocení zdravotních rizik.

Hmotný majetek

V zájmovém území záměru se nachází jen hmotný majetek investora, v sousedství je osamocený rodinný dům čp.64, který bude záměrem ovlivněn.

Kulturní památky

V zájmovém území nejsou žádné kulturní památky, nepředpokládá se zastižení archeologických nálezů.

K obsahu kapitoly nemám připomínek.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení:

Je konstatováno, že posuzovaný záměr bude realizován v území s dobrou úrovní životního prostředí, v území řešeném územním plánem obce Ujčov – záměr je s tímto v souladu.

Záměr částečně zasahuje do záplavového území řeky Svratky – dle vyjádření správce toku Povodí Moravy je záměr možný za stanovených podmínek.

Část zájmového území je v ochranném pásmu VN, které bude nutno přeložit do kabelu.

S tímto tvrzením se ztotožňuji a kapitolu považuji za dobře zpracovanou.

Část D.

Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí:

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.

D.I.1.  Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů:

Kapitola je zpracována podrobně a vychází ze závěrů hodnocení zdravotních rizik – rozptylové studie a hlukové studie.

Změna v zatížení území znečišťujícími látkami je nevýznamná – vyhodnocena v rozptylové studii.

Navýšení zatížení obydleného území hlukem je zanedbatelné (o 0,1 dB)

S údaji uváděnými v této kapitole se ztotožňuji a považuji je za objektivní.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy po dobu výstavby  - spočívají převážně v prašnosti a emisích z motorových vozidel a stavebních mechanizmů. Tyto vlivy jsou krátkodobé a ne příliš významné. Lze je ovlivnit vhodnou organizací výstavby.

Hodnocení, že záměr nebude mít v etapě výstavby významný vliv na ovzduší a klima je správné.

Vlivy při provozu bioplynové stanice spočívají především v emisích z obslužné dopravy a emisích ze spalování bioplynu (střední zdroje znečišťování ovzduší). Zpracovanou rozptylovou studií byly tyto vlivy vyhodnoceny jako podlimitní.

OXID DUSIČITÝ – NO2

Maximální hodinové koncentrace – v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 5,1 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 11,1 ug/m3. V dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 11,6 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 12,7 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná.

Průměrné roční koncentrace – v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 0,09 ug/m3 (o cca 0,9 %), ve výšce 10 m nad terénem o 0,19 ug/m3 (o 2 %). V dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 0,18 ug/m3 (o cca 1,8 %), ve výšce 10 m nad terénem o 0,19 ug/m3 (o 2 %). Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná

OXID UHELNATÝ – CO

Maximální osmihodinové koncentrace – v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 117 ug/m3 , ve výšce 10 m nad terénem o 221 ug/m3 severovýchodně v prostoru r.d. Ujčov č.p. 64. V dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 137 ug/m3 , ve výšce 10 m nad terénem o 140 ug/m3 jihovýchodně od areálu za řekou Svratkou. Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná.

OXID SIŘIČITÝ - SO2

Maximální hodinové koncentrace – v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst o 3,7 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 9,4 ug/m3. V dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst o 9,2 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 1,9 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná.

Průměrné denní koncentrace - v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 3,2 ug/m3, (o 16 %), ve výšce 10 m nad terénem o 7,8 ug/m3 (o 39%). V dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 8,0 ug/m3, (o 40 %), ve výšce 10 m nad terénem o 8,2 ug/m3 (o 41%). Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná.

SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE PM10

Průměrné denní koncentrace PM10 - v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 1,3 ug/m3 (o cca 3,2 %), ve výšce 10 m nad terénem o 3,1 ug/m3 (o 7,8 %). V dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 3,2 ug/m3 (o cca 8,0 %), ve výšce 10 m nad terénem o 3,2 ug/m3 (o 7,9 %). Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná.

Průměrné roční koncentrace PM10, PM2,5 (podíl částic PM2,5 v emisích TZL je pro plynná paliva stejný jako podíl PM10 a je roven 100%. (zdroj prezentace RNDr. Keder ČHMÚ) - v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 0,032 ug/m3 (o cca 0,2 %), ve výšce 10 m nad terénem o 0,069 ug/m3 (o 0,4 %). v dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 0,059 ug/m3 (o cca 0,3 %), ve výšce 10 m nad terénem o 0,064 ug/m3 (o 0,3 %). Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná.

BENZEN

Průměrné roční koncentrace – nárůst imisních koncentrací benzenu souvisí pouze s nárůstem dopravy v souvislosti s provozem BPS. U vybrané obytné zástavby v lokalitě Ujčov je očekáváno navýšení maximálně o 0,00008 ug.m-3. U vybrané obytné zástavby v lokalitě Nedvědice je očekáváno navýšení maximálně o 0,0000093 ug.m-3. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst maximálně o 0,00024 ug.m-3.

PACHOVÉ EMISE

Výroba bioplynu je obecně uvedena pod bodem 1.4. přílohy č.1 části II k nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší) ve znění nařízení vlády č. 294/2011 Sb.

Výroba bioplynu je v této vyhlášce obecně uvedena jako střední zdroj znečišťování ovzduší bez kapacitního omezení s podmínkou provozu: „Využití všech dostupných opatření k zabránění nebo omezení vzniku zapáchajících látek a opatření k jejich likvidaci, obsažených ve Věstníku MŽP“.

Pachové emise jsou z provozu správně řízených anaerobních fermentací pro zpracování rostlinných materiálů zcela minimální, spíše dochází ke snížení pachových emisí jinak produkovaných z nezpracovaných rostlinných materiálů (lihovarnické výpalky). V zařízení nebudou zpracovány žádné odpady ani vedlejší živočišné produkty (VŽP) a bioplyn bude účinně odsířen. Realizovaný typ bioplynové stanice, při použití výše uvedených rostlinných substrátů a při dodržování provozního řádu není zdrojem zápachu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o bioplynovou stanici zpracovávající pouze rostlinné materiály se stabilní recepturou. Doba zdržení cca 80-100 dní ve fermentoru a dofermentoru zajišťuje vysokou kvalitu odbourání organické hmoty a minimalizaci zápachu výstupního materiálu. Proto se nepředpokládají provozní problémy, ani negativní vliv na tuto složku ŽP. Fermentační proces je hermeticky uzavřen (jedná se o využití anaerobní fermentace), tedy bez jakýchkoliv pachových emisí.

Možnými teoretickými zdroji emisí pachových látek mohou být po uskutečnění záměru následující bodové a plošné zdroje:

- Dávkování zpracovávaných materiálů – manipulace (mezisklad siláže a senáže – betonové plato, příjmový objekt pevných bioodpadů – fytomasy, vstupní jímka)

- Doprava biomasy – senáže a kukuřičné siláže

- Skladování digestátu

- Doprava digestátu

- Emise ze spalování bioplynu v kogenerační jednotce

U vybrané obytné zástavby Ujčova a Nedvědic a u koupaliště Nedvědice se neočekává v souvislosti s provozem BPS nárůst imisí pachových látek nad stávající

Ze všech výše uvedených důvodů lze říci, že vliv záměru na ovzduší v době výstavby a provozu bude střední a splňující platnou legislativu. Za kladný vliv lze uvést zrušení kotle na pevná paliva v rodinném domě č.p. 64 a snížení množství spáleného zemního plynu spotřebovávaného k vytápění a provozu technologie lihovaru.

Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem záměru není předpokládáno.

K této kapitole nemám zásadní připomínky. Ze zákona je výroba bioplynu středním zdrojem znečišťování ovzduší, ač se jedná o zcela hermetizovaný proces. K umístění nových a středních zdrojů znečišťování ovzduší (výroba bioplynu a spalování bioplynu) je třeba vyžádat souhlas orgánu ochrany ovzduší tj. KÚ kraj Vysočina, odbor ŽP. K žádosti je třeba doložit odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou a rozptylovou studii. Z hlediska pachových látek je třeba připomenout, že digestát jako produkt fermentace je anaerobně stabilizovaný a není zdrojem zápachu. Zdrojem zápachu (ne významného pro chráněnou zástavbu) může být manipulace se vstupními surovinami kukuřičnou siláží a travní senáží.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky

Je zpracována hluková studie, která řeší hlukovou zátěž území po realizaci posuzovaného záměru.

| Bod výpočtu | Situace C.1 Před realizací záměru BPS z dopravy: LAeq,16h (dB) | Situace C.2 Po realizaci bioplynové stanice z dopravy: LAeq,16h (dB) | Situace C.3 Po realizaci záměru bioplynové stanice z provozu bioplynové stanice (BPS + areálová doprava): LAeq,8h (dB) Denní doba Noční doba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - rd. Ujčov č.p. 71 a č.p. 59 | 40,9 | 40,9 | 24,2 | 6,7 |
| 2 - Ujčov č.p. 65 | 51,1 | 51,2 | 14,8 | 2,5 |
| 3 - rd. Ujčov č.p. 52 | 42,1 | 42,2 | 20,8 | 7,4 |
| 4 - rd. Ujčov č.p. 61 | 41,1 | 41,1 | 21,6 | 7,3 |
| 5 - Ujčov č.e. 96 | 41,0 | 41,0 | 21,9 | 6,1 |
| 6 - rd. Ujčov č.p. 64 | 47,4 | 47,5 | 42,0 | 25,5 |
| 7 - rd. Nedvědice č.e. 15 | 44,7 | 44,7 | 26,8 | 11,7 |
| 8 - rd. Nedvědice č.e. 14 | 44,6 | 44,6 | 27,4 | 11,4 |
| 9 - Nedvědice Kalná č.e. 16 | 41,6 | 41,6 | 23,9 | 8,5 |
| 10 - Nedvědice č.p. 440 | 38,8 | 38,9 | 18,6 | 2,4 |
| 11 - chatová osada J (k.ú. Nedvědice pod Pern.) | 40,3 | 40,3 | 18,5 | 4,0 |
| 12 - Nedvědice č.p. 403 | 43,3 | 43,3 | 16,6 | 1,9 |
| 13 - Nedvědice č.p. 414 | 53,3 | 53,3 | 16,1 | 0,6 |
| 14 - Nedvědice č.p. 247 | 49,1 | 49,1 | 14,2 | 0,5 |
| 15 - Nedvědice č.p. 33 | 53,5 | 53,6 | 13,7 | 0 |
| 16 - Nedvědice č.p. 35 | 52,0 | 52,1 | 13,6 | 0,1 |
| Hygienický limit /dB(A)/ | 70 | 70 | 50 | 40 |

Vliv záměru na hlukovou situaci je poměrně malý. Z posuzovaných hlukových situací vyplývá, že po realizaci záměru výstavby bioplynové stanice Ujčov bude provoz BPS vyhovovat Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011Sb. (24. srpen 2011). Doporučení: Během výstavby po vybudování protihlukové stěny a před kolaudací provést kontrolní měření hluku z provozu akreditovanou hlukovou laboratoří.

Vliv vibrací emitovaných do okolí záměru bude zanedbatelný.

Kapitola je zpracována dobře. Závěr plně postihuje vliv hluku na chráněná území v zástavbě obou obcí a potvrzuje, že z hlediska hlukového nebude záměr pro zástavbu obcí Ujčov i Nedvědice zdrojem významného hluku. Na základě provedeného posouzení lze konstatovat, že místa v obytné zástavbě obou obcí budou ovlivněna hlavně obslužnou dopravou pro BPS – navýšení hlukové zátěže do 0,1 dB. Vlastní provoz bioplynové stanice včetně areálové dopravy ovlivní hlavně dům čp.64 (42,0 dB v denní době a 25,5 dB v noční době). V ostatních referenčních bodech je ovlivnění hluboce pod hygienickým limitem (do 28 dB v denní době a do 12 dB v noční době), což je více než 20 dB pod hygienickým limitem, prakticky pod běžnou úrovní hlukového pozadí.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Je konstatováno, že všechny objekty BPS  - fermentor , dofermentor koncový sklad příjmová jímka a skladovací plato budou umístěny mimo záplavové území, druhá skladovací (koncová) jímka bude založena s ohledem na záplavovou zónu (mimo aktivní záplavovou zónu), čímž je splněna podmínka správce povodí.  Minimální úroveň podlah a izolačního systému jímek bude nad hladinou Q100. Kontaminované vody z ploch BPS budou svedeny do vstupní jímky BPS a zpracovány v BPS jako ředící voda. Dešťové vody z nekontaminovaných ploch budou zasakovány. Provozní hmoty (olej apod.) budou uloženy ve stavebně zabezpečeném skladu. Realizací záměru nedojde k zásadní změně odtokových poměrů. Digestát jako tekutý produkt výrobního procesu bude akumulován v koncovém skladu a vyvážen na pole ke hnojení.

Hodnocení je provedeno s dostatečnou vypovídací schopností a plně postihuje situaci v území. Nutno připomenout, že vlivy na podzemní a povrchové vody je možné eliminovat dobře zpracovaným plánem organického hnojení a jeho důsledným plněním. Ve vazbě na provoz BPS bude nutné zpracovat i havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

D.I.5. Vlivy na půdu

Záměr bude vybudován na parcelách č. 156/2 TTP, 155/22 zahrada, stavební parc. č. 28/2 a 175.  Bude tedy třeba řešit trvalý zábor ZPF. Staveniště se nachází uvnitř oploceného areálu Lihovaru ujčov na plochách k tomu účelu určených územním plánem. I když se jedná o pozemky I. a II. třídy ochrany neměl by být v souladu s územním plánem problém s jejich vyčleněním ze ZPF.  Vyvážení digestátu bude prováděno podle plánu organického hnojení na pozemky smluvně zajištěných partnerů.

K obsahu kapitoly nemám připomínek. Před zahájením stavby je třeba dořešit vyčlenění ze ZPF.

D.I.6.  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje:

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí v tomto kontextu nedojde. Vliv lze označit za nevýznamný.

K obsahu kapitoly nemám připomínky.

D.I.7. Vlivy na faunu,  flóru a ekosystémy:

Realizace záměru neznamená významný zásah do fauny ani flóry. V zájmovém území je částečně sklízená louka bez chráněných druhů rostlin a živočichů. Není zde žádná vzrostlá zeleň, kterou by  bylo třeba před zahájení stavby vykácet.

Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že zájmové území nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní ovlivnění

stávajícím i bývalým využitím okolí.

Poloha a charakter záměru vyžaduje začlenění do prostředí formou sadových úprav po dokončení stavby- je plánována výsadba zeleně mezi zahradou RD a bioplynovou stanicí a na západní a východní straně BPS.

Předpokládám, že vlivy na faunu i flóru budou nevýznamné nebo spíše kladné, souhlasím s hodnocením v dokumentaci.

D.I.8. Vlivy na krajinu

Posuzovaný záměr je realizován ve stávajícím areálu Lihovaru Ujčov.  Záměr nezasahuje do žádných významných krajinných prvků. Nová výstavba nebude významně převyšovat stávající objekty a ovlivní krajinný ráz pouze lokálně. To bude kompenzováno výsadbou zeleně a vhodnou barvou objektů BPS. Pohledově jak od obce Ujčov tak obce Nedvědice se záměr neuplatňuje. S ohledem k umístění záměru v blízkosti zátopového území nelze objekty zapustit do terénu, což je u jiných BPS běžné.

Realizací záměru v zájmovém území nedojde k podstatnému narušení stávajícího, již značně pozměněného původního krajinného rázu území.

K obsahu kapitoly nemám připomínky.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek

Záměr výstavby záměru bude ovlivněn hmotný majetek – RD čp. 64. To bude kompenzováno dodávkou tepla pro vytápění RD. Záměr přímo neovlivňuje žádný jiný hmotný majetek.

Vlivy na kulturní památky

Záměr neznamená přímé ovlivnění zájmů památkové péče. Záměr rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.

Kapitola je zpracována objektivně a plně postihuje posuzovanou problematiku.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů.

Je provedena charakteristika nejvýznamnějších vlivů – rozdělení na aspekty s kladným vlivem, aspekty bez negativního vlivu, aspekty s negativním vlivem malým, aspekty , kterým je třeba věnovat pozornost ale nedosahující platné limitní hodnoty (zábor ZPF, vliv na krajinný ráz s realizací kompenzačních opatření, vliv hluku během výstavby na dům čp.64, vliv záplavy) a aspekty s nepřijatelným vlivem (žádné nejsou).

Je konstatováno, že realizace posuzovaného záměru bude mít nevýznamný vliv na kvalitu životního prostředí zájmové oblasti. Území zasažené negativními vlivy je malé a je vymezeno plochou areálu a jeho blízkým okolím.

Je konstatováno, že záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících hranice státu.

Na základě údajů uváděných v dokumentaci EIA lze prověřovaný záměr označit pro dané území za únosný. Území výstavby je již narušené lidskou aktivitou (prostor lihovaru) a s výjimkou ochrany krajinného rázu daného existencí přírodního parku „Svratecká hornatina“. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr není v rozporu s platným Územním plánem.

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Po přijetí opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v kapitole č. IV dokumentace lze hodnotit jako malou až střední bez zásadních negativních dopadů.

S odvoláním na současný stav životního prostředí v dotčené lokalitě (jak je to uvedeno v části C dokumentace) lze formulovat závěr, že za podmínek definovaných na základě posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory životního prostředí, posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové úrovně životního prostředí v dané lokalitě nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a charakter ovlivnění prostředí pak bude nízký až stření a lokální.

D.III. Charakteristika environmetálních  rizik při možných haváriích a nestandardních stavech.

Je konstatováno, že riziko havárií s vážnějšími důsledky je omezeno na velmi nízkou úroveň. Největší riziko představuje požár, únik ropných látek.

Je provedena analýza rizik nestandardních stavů  a dopadů na okolí.

Kapitola je zpracována dostatečně a objektivně.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Dokumentace navrhuje podle jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí a obyvatel poměrně podrobný soubor opatření a podmínek

Na základě předloženého hodnocení vlivů na životní prostředí jsou dokumentací navrhována níže uvedená opatření:

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A VÝSTAVBA

 Stavební práce musí být prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy a vyhláškami.

 Ke kolaudaci stavby je nutné předložit doklad o smluvním odstranění odpadu oprávněnou osobou.

 Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním značením a informačním systémem pro návštěvníky.

 Odpady vzniklé v rámci stavby budou využity či odstraněny v souladu s platnou legislativou.

 Zvuková neprůzvučnost objektu strojovny BPS a akustický tlak na výfuku kogenerace musí vykazovat takové hodnoty, aby hladiny hluku naměřené 10 m před fasádou objektu nepřekračovala ve všech směrech hodnotu LAeq = 35 dB(A).

 Během přípravných a projekčních prací musí být vyřešena omezení plynoucí z následujících skutečností: některé pozemky leží v ochranných pásmech vysokého napětí, které bude nutné přeložit pod zem, proto musí projektovou dokumentaci posoudit provozovatel vedení,

 Je nutné zasmluvnit věcné břemeno vyplývající ze zásahu požárně nebezpečného pásma do zahrady domu č.p. 64 Ujčov

 Již při přípravě tohoto záměru se z důvodů odclonění vlivu hluku produkovaného stavbou na rodinný dům č.p. 64 počítá s realizací provizorní 3,5 metrové protihlukové stěny. Tato stěna bude plnit i funkci clony proti prašnosti.

 Na počátku výstavby musí být provedeno kontrolní měření hladiny akustického tlaku ze stavby v chráněné obytné zóně rodinného domu č.p. 64.

 Součástí záměru je plánovaná výsadba izolační zeleně (keřů o výšce 2 -2,5 metru) mezi zahradou rodinného domu č.p. 64 a bioplynovou stanicí a v souladu s územním plánem i výsadba izolační zeleně s funkcí estetické a hygienické clony na východní západní straně bioplynové stanice. V prostoru západně od bioplynové stanice je plánována výsadby vyšších stromů, které se postupně zapojí se stávajícím porostem na zahradě č.p. 64.

 Vrtaná a kopaná studna Lihovaru Ujčov mohou být využity jako monitorovací systém podzemních vod pod bioplynovou stanicí. Proto by měli být před vlastní výstavbou ovzorkovány na obsah C10-C40 (ropných alyfatických uhlovodíků), NL (nerozpuštěné látky) a CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku dvojchromanem draselným).

 Je nutné získat povolení k umístění středního zdroje znečišťování ovzduší.

 Je třeba respektovat závěry radonového průzkumu, na jehož základě by měla být navržena příslušná opatření.

 Je třeba respektovat ochranné pásmo vysokého napětí.

 Opláštění budov větších rozměrů bude provedeno v zelené barvě splývající s okolím.

 U všech nově vybudovaných nádrží a jímek bude před uvedením do provozu vykonána těsnostní zkouška.

 Jímky a nádrže budou osazeny signalizací přetečení.

 Je třeba vyprojektovat u strojovny kogenerace příruční sklad olejů s plechovou záchytnou vanou, který bude požárně oddělen od kogenerační jednotky a plynových rozvodů.

 Pohonné hmoty je třeba doplňovat do stavební techniky mimo prostor výstavby v zařízeních k tomu určených.

 Z důvodů omezení prašnosti při výstavbě bude nutné kropení a čištění komunikací.

 Z hlediska ochrany před hlukem musí být během výstavby používána technika, která bude splňovat požadavky nařízení vlády č. 9/2001 Sb.;

 Celý proces výstavby je třeba organizačně zajišťovat tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody (hluk) v chráněných objektech a okolí, a to především v nočních hodinách a rovněž ve dnech pracovního klidu.

 Záměr částečně zasahuje do záplavového území řeky Svratky. Proto byl záměr nejprve předložen k posouzení Povodí Moravy, s.p., které na základě vlastního hydrologického výpočtu souhlasí s umístěním stavby, tak jak je navrženo v tomto oznámení s podmínkami, že záchytné a vstupní jímky zařízení musí být umístěny mimo záplavové území stoleté vody Q100. Stavby bioplynové stanice musí být dimenzovány na hydrostatický vztlak vzniklý během případné povodně a podlahy a zařízení musí být umístěny do nadmořské výšky minimálně 326,345 – 326,515 m.n.m.

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

 Provoz zařízení bude řízen kvalifikovanou osobou a zaměstnanci budou pravidelně proškolováni.

 Bude vedena podrobná evidence přijatých a produkovaných materiálů, včetně spotřeby vody, elektrické energie a včetně množství vyprodukovaného tepla a elektrické energie.

 Zařízení bude provozováno podle schváleného provozního řádu.

 Bude prováděn pravidelný monitoring provozu zařízení v oblasti emisí, hluku, pachu, v rozsahu v jakém bude uložen.

 Pro provoz zařízení musí být zpracován Provozní řád z hlediska ochrany ovzduší (soubor TOO a TPP), řešící i problematiku zápachu, který musí být důsledně dodržován.

 Musí být vedena provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší.

 Kvalita výstupního materiálu bude pravidelně sledována v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivech (ve znění pozdějších předpisů), vyhláškou 474/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů),

 Technické řešení stanice musí respektovat požadavky na bezpečnost práce a kvalitu pracovního prostředí pro zaměstnance.

 Jímky, nádrže, fermentor a dohnívací nádrže, včetně potrubí musí být pravidelně jednou za 6 měsíců kontrolovány a nejméně jednou za 5 let musí být provedena zkouška jejich těsnosti.

 Je třeba specifikovat v příslušných havarijních a provozních řádech následná opatření při případné havárii a s těmito pravidly seznamovat zaměstnance.

Uvedená opatření považuji za správná a plně postihující posuzovaný záměr. Navržená opatření budou využita v závěru posudku při zpracování návrhu stanoviska.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů.

Jsou zde specifikovány podklady, metody a postupy hodnocení.

Text uvedený v dokumentaci plně postihuje uvedenou problematiku a není třeba ho doplňovat nebo měnit.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly

při zpracování dokumentace.

Je konstatováno, že zpracovatel dokumentace měl dostatečné podklady pro zpracování dokumentace.

Informace je postačující.

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí.

Záměr byl předložen k posouzení v jedné variantě, co se týče umístění záměru, zastavovacího plánu i technického řešení stavby.

Po seznámení se s umístěním záměru na místě samém v posuzované lokalitě, s přihlédnutím k textu kapitoly B.I.5 se plně přikláním k provedenému výběru.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice

Dosah negativních vlivů z výstavby a následného provozu bioplynové stanice v Lihovaru Ujčov je plošně omezen na nejbližší okolí záměru a okolí dopravních tras. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice a proto se jimi dokumentace oprávněně podrobně nezabývá.

- POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Řešený záměr – stavba bioplynové stanice v Lihovaru Ujčov a s tím spojené manipulační plochy a dopravní napojení, je navržen na úrovni současného poznání. Součástí záměru jsou dva zdroje znečišťování životního prostředí – bodové zdroje znečišťování ovzduší – výroba bioplynu a spalování bioplynu v KGJ. Za nejvýznamnější vlivy lze považovat vlivy související s dopravní obsluhou areálu – emise plynných škodlivin a emise hluku. S těmito vlivy se posuzovaný záměr vypořádal v rámci současných možností tak, aby nedocházelo k významnému zhoršení stavu životního prostředí v území. Míra negativních vlivů plynoucích s realizace posouzeného záměru je přijatelná a v žádném případě nedochází ke zhoršení parametrů životního prostředí k limitním hodnotám nebo dokonce k překračování těchto hodnot.

To vše je důležité, aby bylo možné posuzovaný záměr hodnotit jako záměr navržený na úrovni současného poznání a splňující kriteria BAT technologií.

- POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K  PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Autor dokumentace  v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvádí tato opatření:

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A VÝSTAVBA

 Stavební práce musí být prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy a vyhláškami.

 Ke kolaudaci stavby je nutné předložit doklad o smluvním odstranění odpadu oprávněnou osobou.

 Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním značením a informačním systémem pro návštěvníky.

 Odpady vzniklé v rámci stavby budou využity či odstraněny v souladu s platnou legislativou.

 Zvuková neprůzvučnost objektu strojovny BPS a akustický tlak na výfuku kogenerace musí vykazovat takové hodnoty, aby hladiny hluku naměřené 10 m před fasádou objektu nepřekračovala ve všech směrech hodnotu LAeq = 35 dB(A).

 Během přípravných a projekčních prací musí být vyřešena omezení plynoucí z následujících skutečností: některé pozemky leží v ochranných pásmech vysokého napětí, které bude nutné přeložit pod zem, proto musí projektovou dokumentaci posoudit provozovatel vedení,

 Je nutné zasmluvnit věcné břemeno vyplývající ze zásahu požárně nebezpečného pásma do zahrady domu č.p. 64 Ujčov

 Již při přípravě tohoto záměru se z důvodů odclonění vlivu hluku produkovaného stavbou na rodinný dům č.p. 64 počítá s realizací provizorní 3,5 metrové protihlukové stěny. Tato stěna bude plnit i funkci clony proti prašnosti.

 Na počátku výstavby musí být provedeno kontrolní měření hladiny akustického tlaku ze stavby v chráněné obytné zóně rodinného domu č.p. 64.

 Součástí záměru je plánovaná výsadba izolační zeleně (keřů o výšce 2 -2,5 metru) mezi zahradou rodinného domu č.p. 64 a bioplynovou stanicí a v souladu s územním plánem i výsadba izolační zeleně s funkcí estetické a hygienické clony na východní západní straně bioplynové stanice. V prostoru západně od bioplynové stanice je plánována výsadby vyšších stromů, které se postupně zapojí se stávajícím porostem na zahradě č.p. 64.

 Vrtaná a kopaná studna Lihovaru Ujčov mohou být využity jako monitorovací systém podzemních vod pod bioplynovou stanicí. Proto by měli být před vlastní výstavbou ovzorkovány na obsah C10-C40 (ropných alyfatických uhlovodíků), NL (nerozpuštěné látky) a CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku dvojchromanem draselným).

 Je nutné získat povolení k umístění středního zdroje znečišťování ovzduší.

 Je třeba respektovat závěry radonového průzkumu, na jehož základě by měla být navržena příslušná opatření.

 Je třeba respektovat ochranné pásmo vysokého napětí.

 Opláštění budov větších rozměrů bude provedeno v zelené barvě splývající s okolím.

 U všech nově vybudovaných nádrží a jímek bude před uvedením do provozu vykonána těsnostní zkouška.

 Jímky a nádrže budou osazeny signalizací přetečení.

 Je třeba vyprojektovat u strojovny kogenerace příruční sklad olejů s plechovou záchytnou vanou, který bude požárně oddělen od kogenerační jednotky a plynových rozvodů.

 Pohonné hmoty je třeba doplňovat do stavební techniky mimo prostor výstavby v zařízeních k tomu určených.

 Z důvodů omezení prašnosti při výstavbě bude nutné kropení a čištění komunikací.

 Z hlediska ochrany před hlukem musí být během výstavby používána technika, která bude splňovat požadavky nařízení vlády č. 9/2001 Sb.;

 Celý proces výstavby je třeba organizačně zajišťovat tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody (hluk) v chráněných objektech a okolí, a to především v nočních hodinách a rovněž ve dnech pracovního klidu.

 Záměr částečně zasahuje do záplavového území řeky Svratky. Proto byl záměr nejprve předložen k posouzení Povodí Moravy, s.p., které na základě vlastního hydrologického výpočtu souhlasí s umístěním stavby, tak jak je navrženo v tomto oznámení s podmínkami, že záchytné a vstupní jímky zařízení musí být umístěny mimo záplavové území stoleté vody Q100. Stavby bioplynové stanice musí být dimenzovány na hydrostatický vztlak vzniklý během případné povodně a podlahy a zařízení musí být umístěny do nadmořské výšky minimálně 326,345 – 326,515 m.n.m.

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

 Provoz zařízení bude řízen kvalifikovanou osobou a zaměstnanci budou pravidelně proškolováni.

 Bude vedena podrobná evidence přijatých a produkovaných materiálů, včetně spotřeby vody, elektrické energie a včetně množství vyprodukovaného tepla a elektrické energie.

 Zařízení bude provozováno podle schváleného provozního řádu.

 Bude prováděn pravidelný monitoring provozu zařízení v oblasti emisí, hluku, pachu, v rozsahu v jakém bude uložen.

 Pro provoz zařízení musí být zpracován Provozní řád z hlediska ochrany ovzduší (soubor TOO a TPP), řešící i problematiku zápachu, který musí být důsledně dodržován.

 Musí být vedena provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší.

 Kvalita výstupního materiálu bude pravidelně sledována v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivech (ve znění pozdějších předpisů), vyhláškou 474/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů),

 Technické řešení stanice musí respektovat požadavky na bezpečnost práce a kvalitu pracovního prostředí pro zaměstnance.

 Jímky, nádrže, fermentor a dohnívací nádrže, včetně potrubí musí být pravidelně jednou za 6 měsíců kontrolovány a nejméně jednou za 5 let musí být provedena zkouška jejich těsnosti.

 Je třeba specifikovat v příslušných havarijních a provozních řádech následná opatření při případné havárii a s těmito pravidly seznamovat zaměstnance.

Opatření jsou dle mého názoru předloženou dokumentací korektně stanovena s tím, že do návrhu stanoviska jsou upravena, jsou vypuštěny vyloženě zákonné administrativní povinnosti a zapracovány požadavky vzešlé z vyhodnocení vyjádření podaných konkrétními stranami procesu EIA k dokumentaci.

- VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI:

K dokumentaci „ Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov“ byla podána následující vyjádření:

A. Vyjádření dotčených orgánů:

  - Vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 9. května 2012 č.j. KSV/05569/2012/ZR/HOK/Roh

  - Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 30.dubna 2012, č.j. KHSJM/16286/2012/BM/HOK

  - Vyjádření ČIŽP , OI Havlíčkův Brod ze dne 30.dubna 2012, č.j. ČIŽP/46/IPP/1204682.002/12/HZH

  - Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne 2. května 2012, č.j. JMK 50913/2012.

  - Vyjádření Povodí Moravy s.p., Brno ze dne 26.dubna 2012, č.j. PM017715/2012-203/Pi

  - Vyjádření Obce Ujčov ze dne 4. května 2012, č.j. 39/2012

  - Vyjádření Městyse Nedvědice ze dne 20.dubna 2012.

B. Vyjádření veřejnosti:

Žádná vyjádření nebyla doručena

Vyjádření dotčených orgánů:

1. Vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlev v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 9. května 2012 (plné znění vyjádření je v přílohové části posudku)

Předložená dokumentace záměru „Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov“, je z hlediska zájmů na ochranu veřejného zdraví dostačující a orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí s takto navrženým záměrem bez připomínek.

2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 30. dubna 2012, č.j. KHSJM/16286/2012/BM/HOK (plné znění vyjádření je v přílohové části posudku)

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví, dotýkajících se území Jihomoravského kraje, dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru „Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov“, k.ú. Ujčov, okr. Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina zpracovanou dne 29.02.2012 Mgr. Janem Čepelíkem (autorizovaná osoba) – BIOPROFIT s.r.o., Žižkova 85/62, 373 72 Lišov a kolektivem spolupracovníků, v rozsahu dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., akceptuje a proti záměru nemá námitek.

3. Vyjádření ČIŽP , OI Havlíčkův Brod ze dne 30.dubna 2012, č.j. ČIŽP/46/IPP/1204682.002/12/HZH (plné znění vyjádření je v přílohové části posudku)

Stanovisko oddělení ochrany vod:

…. Kapacita pro skladování digestátu využívaného jako statkové hnojivo musí být s ohledem na  ustanovení § 9 odst. 2 nařízení vlády 103/2003 Sb. účinné od 1.1.2014 odpovídat jeho  šestiměsíční produkci. Záměr předpokládá vybudování skladovací kapacity pouze na 154 dnů. Údaje vztahující se ke skladování v posouzené dokumentaci nepovažuje OOV za dostatečné a požaduje doplnění dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Souhlasím s názorem ČIŽP. Zpracovatel posudku záležitost projednal z investorem záměru, který ve spolupráci s firmou BIOPROFIT s.r.o., Lišov dopisem ze dne 18.6.2012 sdělil, že přehodnotil skladovací kapacity pro digestát a navrhuje realizaci dvou kusů skladovacích nádrží každá objemu 4 431 m3, celková skladovací kapacita při produkci 17 500 m3digestátu za rok činí 8 862 m3, což je dostatečné pro uskladnění 6ti měsíční produkce digestátu. Tímto považuji dokumentaci za doplněnou.

V závěrech posudku bude doporučeno toto zahrnout do podmínek.

Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:

…V případě vlastní realizace stavby je třeba ve smyslu ustanovení § 17 odstavce 1) písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, vyžádat si investorem závazné stanovisko odboru ŽP krajského úřadu Kraje Vysočina k umístění stavby z hlediska ochrany ovzduší.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Podmínka vyžádat si souhlas k umístění nových zdrojů znečišťování ovzduší bude zahrnuta do návrhu stanoviska.

Stanovisko oddělení ochrany přírody:

…. oddělení ochrany přírody  nemá k uvedenému záměru připomínek.

Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:

K předloženému záměru „Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov“ nejsou z hlediska odpadového hospodářství zásadní připomínky. Jedná se o zemědělskou BPS, která bude zpracovávat rostlinné zbytky z vlastní výroby. Upozorňujeme na chybné zařazení odpadu dle katalogových čísel na str. 34 v tabulce č. 17 (Produkty vyhnívání anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu jsou zařazeny pod kat. č. 190606).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Odpad kat. č. 190606 Produkty vyhnívání anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu nebudou dle mého názoru vznikat. Vznikat bude digestát, který je veden jako hnojivo. Tento odpad může vzniknout jen v případě přerušení fermentačního procesu.

4. Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne 2. května 2012, č.j. JMK 50913/2012 (plné znění vyjádření je přílohové části posudku)

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění jeho prováděcích právních předpisů sdělujeme tyto připomínky a požadavky:

- v zařízení nebudou využívány vedlejší produkty živočišného původu ve smyslu nařízení 1069/2009 (ES), stavba bude určena ke zpracování biologicky nezávadných surovin rostlinného původu v max. množství 21 00 t/rok za účelem výroby bioplynu, s tím, že veškerý vyrobený bioplyn bude energeticky využit v kogenerační jednotce.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V textu dokumentace je již uvedeno, že v provozu BPS nebudou používány vedlejší produkty živočišného původu. Tento požadavek je z hlediska pachových látek velice závažný a proto bude uveden v posudku jako podmínka.

- lihovarnické výpalky budou přečerpávány rovnou ze skladovacích nádrží lihovaru a navážení surovin bude prováděno výhradně mezi 8,00 a 16,00 h z důvodu inverzních stavů atmosféry

Stanovisko zpracovatele posudku:

V textu dokumentace je uvedeno, že výpalky budou přečerpávány z nádrží lihovaru přímo do vstupní jímky BPS pro ředění vstupní suroviny na požadovanou sušinu. To bude zahrnuto do podmínek posudku. Omezení navážení vstupních surovin na dobu mezi 8,00 a 16,00 h z hlediska inverzních stavů je akceptovatelné a bude uvedeno v podmínkách posudku.

- provozovatel bude klást důraz na omezení vzniku pachových látek při manipulaci s biologicky rozložitelnými surovinami a s konečným produktem – digestátem tak, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel obce zápachem.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Po zkušenostech z provozu řady zemědělských bioplynových stanic je hlavním zdrojem zápachu manipulace se siláží a senáží, která probíhá 2 x denně navážením manipulátorem z meziskladu do násypky fermentoru. Tento proces je krátkodobý a pachové látky z něho nelze eliminovat jinak než zkrácením procesu na minimum. Manipulace s digestátem, který je anaerobně stabilizovaný není zdrojem zápachu nepředpokládá se, že by jí byla nějak ovlivněna obytná zástavba. Podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 294/2011 Sb. a Metodického pokynu č. 10 z roku 2011 se na digestát pohlíží jako na kejdu a při jeho aplikaci na pole je třeba akceptovat snižující opatření k omezení emisí amoniaku podle uvedeného Metodického pokynu. To bude zahrnuto do podmínek posudku.

- veškeré zásobníky na vstupní suroviny musí být řešeny jako utěsněné a všechny manipulační plochy a komunikace v okolí stanice musí být omývatelné a oplachy svedeny do příslušné jímky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Do podmínek posudku bude tento požadavek převzat. V textu dokumentace je uvedeno na straně 15, že výpalky z lihovaru budou přečerpávány do hermeticky uzavřené  vstupní jímky BPS, odkud budou přečerpávány do fermentoru (tedy uzavřený okruh). Siláž a senáž bude navážena  do betonového boxu BPS, kde bude zakrývána plachtou.

- uskladňovací jímky na digestát budou konstruovány tak, aby bylo možné dodatečně instalovat zastřešení pro omezení emisí pachových látek, pokud se v průběhu zkušebního provozu objeví potřeba toto opatření provést.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bude převzato do podmínek posudku.

- jako havarijní výpust do vnějšího ovzduší bude využita fléra popř. jiné spalovací zařízení, které zajistí bezproblémové spálení nadbytečného plynu a bude splńovat podmínky uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bude převzato do podmínek posudku. V dokumentaci je uvedeno, že BPS bude vybavena flérou.

- výsledný produkt – digestát bude v případě využití jako hnojivo splňovat limity dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bude převzato do podmínek posudku.

- v rámci výstavby záměru budou realizována účinná opatření na snížení prašnosti, dopravní trasy budou přednostně voleny mimo zástavbu a prašný náklad při přesunech bude řádně oplachtován. Současně doporučujeme eliminovat případné emise pachových látek výsadbou vzrostlého pásu zeleně ve směru převažujícího proudění i s ohledem na rekreační lokalitu v k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bude převzato do podmínek posudku.

5. Vyjádření Povodí Moravy s.p., Brno ze dne 26.dubna 2012, č.j. PM017715/2012-203/Pi (plné znění vyjádření je v přílohové části posudku).

Z našeho hlediska není nutno záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.

V dalších fázích přípravných prací předmětného záměru budou požadována opatření vztahující se ke správě povodí.

6. Vyjádření Obce Ujčov ze dne 4. května 2012, č.j. 39/2012 (plné znění vyjádření je v přílohové části posudku)

Na základě předložených podkladů a jednání, zastupitelstvo obce Ujčov vydává souhlasné stanovisko k předložené dokumentaci záměru.

7. Vyjádření Městyse Nedvědice ze dne 20.dubna 2012 (plné znění vyjádření je v přílohové části posudku)

K předloženému dokumentu vydává městys Nedvědice následující stanovisko:

    - Městys Nedvědice nezpochybňuje projektový záměr jako celek – jistě za určitých podmínek může být funkční a životní prostředí neobtěžující ani nezatěžující.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez komentáře.

    - V dokumentaci se nachází některé nepravdivé, zkreslené a účelově použité informace, které oprávnění vzbuzují obavy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pokud Městys Nedvědice zjistil v dokumentaci nepravdivé nebo zkreslené údaje měl je ve svém stanovisku specifikovat. Osobně jsem se na místě přesvědčil, že záměr je posouzen objektivně a žádné nepravdivé nebo zkreslené údaje jsem neobjevil.

    - Výše popsané skutečnosti vedou občany i představitele městyse Nedvědice k přesvědčení, že údaje z referenční stanice imisního monitoringu Křižanov nevypovídají vůbec nic o podmínkách v údolí řeky Svratky a pro Nedvědice je nelze použít.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V kapitole dokumentace C.II.1  je jmenována stanice imisního monitoringu Křižanov  proto, že se jedná o nejbližší takovou stanici. Kdyby byla k dispozici jiná, lépe vystihující stanice, jistě by ji autor dokumentace použil raději.  Pro posouzení záměru jsou důležité údaje z rozptylové studie, kde je použito jako jednoho z hlavních vstupů údajů o proudění větru – větrná růžice zpracovaná jedinou oprávněnou organizací v republice a to ČHMÚ Praha - Komořany  pro lokalitu Ujčov. Tato větrná růžice je aktuální – viz strana 6 a 7 rozptylové studie. Jako imisní pozadí pak bylo vycházeno  i z generální rozptylové studie Jihomoravského kraje k roku 2013, která je jistě pro Nedvědice aktuální a pravdivá.

    - Jak je uvedeno výše v textu, ani údaje o dopravním zatížení Nedvědice neodpovídají tomu, co nastane v případě, že bude záměr realizován. Dopravní zatížení bude výrazně vyšší.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pro posouzení dopravního zatížení území je rozhodující údaj z celostátního sčítání dopravy, který je jako jediný použitelný, zejména jako podklad pro zpracování hlukové studie. Na straně 3 hlukové studie v bodu C.1 je specifikována dopravní zátěž silnice II/387 Ujčov – Nedvědice. Údaje ze sčítání dopravy v roce 2010 pro sčítací úsek 6-2420 uvádí 1535 vozidel/24 hod., z toho 224 TV, 1291 O a 20 M. Tyto údaje jsou stejné jako údaje použité pro výpočet v hlukové studii, ty jsou ale povýšeny o 10% jako stav roku 2015.

Navýšení dopravy spočívá v dopravě vstupních surovin a odvozu digestátu.  Do BPS je třeba dovézt kukuřičnou siláž a travní senáž v celkovém množství 11 000 t/rok, odvézt digestát v celkovém množství 17 500 t/rok.  Specifikace dopravy pro provoz BPS je provedena na str. 25 a 26 dokumentace. Uvažujeme-li s průběžným navážením vstupních surovin cca 350 dnů v roce při nosnosti dopravního prostředku 20 t zajistí tuto dopravu 550 jízd TNA tj. cca 1,6 jízd nákladních automobilů za den.

Vyvážení digestátu je možné jen v době mimo zimní období  cca 185 dnů v roce. Pokud použijeme cisterny nosnosti 20 t pak se jedná o 875 jízd za rok tj. mimo zimní období 4,7 jízdy denně, v zimním období 0 jízd. Odečteme-li cca 1 jízdu TNA za den provádějící dnes odvoz výpalků, pak dojdeme k závěru že v zimním období zajistí dopravní obsluhu BPS  cca 2 TNA za den, mimo zimní období cca 5 – 6 TNA za den, v průměru roku cca 4 jízdy TNA za den to je v souladu s údaji uváděnými v dokumentaci. V porovnání s dnešním zatížením silnice TNA 224 vozidel za 24 h je navýšení dopravy o 4 vozidla  navýšením o cca 2%.

    - Není pravdou, že společnost Agria bude dodávat siláže a senáže a už vůbec není pravdou, že bude poskytovat  kapacitu svých silážních žlabů pro výrobu vstupní suroviny pro bioplynovou stanici.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Investor má smluvně zajištěny všechny vstupy pro provoz BPS (netvrdím, že smlouvou s Agria), tuto smlouvu má zpracovatel posudku k dispozici. Stejně má smluvně zajištěno použití digestátu ke hnojení polí. Na přání investora tuto smlouvu neuvádím v příloze posudku. Zajištění vstupních surovin a odvoz digestátu bude provozovatel BPS potřebovat až v době uvedení BPS do provozu a pokud by neměl dostatečné množství vstupů nemohl by BPS provozovat na plný výkon. Nepřísluší mi hodnotit, zda budou vstupy dováženy ze vzdálenosti několika km nebo ze vzdáleností podstatně větších. Dovoz z větších vzdáleností bude zvyšovat provozní náklady a jaké provozní náklady jsou únosné je na zvážení investora a provozovatele BPS.

    - V kapitole B I.3 na straně 13 je uvedeno, že záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací obce Ujčov. Tato skutečnost je ale v rozporu se žádostí obce ujčov o změnu územního plánu č. 1, kde mimo jiné v tabulce 3.2. na str.4 je požadována změna zařazení plochy označené ZI-14 z plochy zemědělské na plochu výrobní zemědělskou s uvedenou poznámkou „ výstavba bioplynové stanice“. Stanovisko městyse Nedvědice k této změně bylo formulováno a odesláno dne 8.11.2011 příslušnému odboru územního plánování v Bystřici n/P.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Směrodatným je stanovisko orgánu územního plánování  v našem případě Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu. Ten ve svém vyjádření ( je v plném znění uvedeno v přílohové části dokumentace) ze dne 1.12.2010 č.j. OÚP/36425/2010/St uvádí „Dle předložených podkladů záměr „Bioplynová stanice v lihovaru Ujčov“ není v rozporu s územně plánovací dokumentací obce Ujčov – Územním plánem obce Ujčov.“

Vyjádření veřejnosti:

Žádná vyjádření nebyla z řad veřejnosti podána.

- CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI

ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ:

Po prostudování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí zpracované v rozsahu podle přílohy č.4, je možné konstatovat, že  po doplnění dokumentace o údaj s kapacitou koncového skladu je navržené řešení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav, řešením přijatelným a v důsledku jeho realizace nebude významněji narušeno životní prostředí v zájmovém území.

Nejvýznamnějším vlivem bude bezesporu vliv emisí z obslužné dopravy a s tím související, i když nevýznamné navýšení hlukové zátěže v území. Tyto vlivy jsou dostatečně dokladovány hlukovou studií a rozptylovou studií.

Záměr, jak byl posouzen, je v daném území akceptovatelný a bude zdrojem ne příliš významných negativních vlivů v území, v žádném případě ne vlivů v blízkosti stanovených limitů.

- NÁVRH STANOVISKA:

S t a n o v i s k o

Krajského úřadu kraj Vysočina podle § 10 zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním  znění  k záměru

BIOPLYNOVÁ STANICE V LIHOVARU UJČOV

- Identifikační údaje

1. Název záměru:  Novostavba  zemědělské bioplynové stanice v Lihovaru Ujčov

2. Kapacita záměru:	Stavba souboru objektů tvořících funkční celek bioplynové stanice  -příjem biomasy, fermentor s dávkovačem a plynojemem, dofermentor s plynojemem, vestavba kogenerační jednotky do objektu lihovaru, 2 x koncový sklad, hořák zbytkového plynu a silážní žlab. Bioplynová stanice zpracovávající jako vstupy suroviny ze zemědělské prvovýroby a druhotné suroviny z provozu lihovaru (výpalky).

Instalovaný příkon v palivu 1,463 MW, tepelný výkon 0,654 MW.

3. Umístění záměru:       Kraj : Vysočina

Obec : Žďár nad Sázavou

Katastrální území: Ujčov (č. kat. 773565)

4. Obchodní firma oznamovatele:

DELTA – F a.s.

Náměstí Přemysla Otakara II 26/88

370 01 České Budějovice

IČ oznamovatele:	250 73 419

5. Sídlo oznamovatele:	Náměstí Přemysla Otakara II 26/88

370 01 České Budějovice

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Jan Jarošík – předseda představenstva

Tel:. 603 442 495 ;  	e-mail: jarosik@pohoda.com

II. Průběh posuzování

1. Oznámení :  		Zpracoval: BIOPROFIT s.r.o., Žižkova 85/62

373 72 Lišov

Termín zpracování:únor 2012

2. Dokumentace: 	Zpracoval: BIOPROFIT s.r.o., Žižkova 85/62

373 72 Lišov

Termín zpracování:únor 2012

Oznámení zpracováno v rozsahu dokumentace autorizovanou osobou a dle z. č.

100/2002 Sb.

Autor : Mgr. Jan Čepelík – č. autorizace 81128/ENV/06

3.Posudek:		Zpracoval:  Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559,

393 01 Pelhřimov,

Autorizovaná osoba dle z. č. 100/2002 Sb.

č. autorizace 101374/ENV/10

Termín zpracování: červen 2012

4. Veřejné projednání:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně  účasti veřejnosti:

III. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

A. Vyjádření dotčených orgánů:

  - Vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 9. května 2012 č.j. KSV/05569/2012/ZR/HOK/Roh

  - Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 30.dubna 2012, č.j. KHSJM/16286/2012/BM/HOK

  - Vyjádření ČIŽP , OI Havlíčkův Brod ze dne 30.dubna 2012, č.j. ČIŽP/46/IPP/1204682.002/12/HZH

  - Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne 2. května 2012, č.j. JMK 50913/2012.

  - Vyjádření Povodí Moravy s.p., Brno ze dne 26.dubna 2012, č.j. PM017715/2012-203/Pi

  - Vyjádření Obce Ujčov ze dne 4. května 2012, č.j. 39/2012

  - Vyjádření Městyse Nedvědice ze dne 20.dubna 2012.

B. Vyjádření veřejnosti:

Žádná nebyla podána.

  - Hodnocení záměru

- Souhrnná charakteristika předkládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Záměrem investora DELTA – F a.s., České Budějovice  je realizovat ve stávajícím Lihovaru Ujčov stavbu zemědělské bioplynové stanice. Jedná se o podlimitní záměr ve smyslu požadavků zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním znění zák. č. 49/2010 Sb. Pro potřebu zjišťovacího řízení byla zpracována  přímo dokumentace EIA v rozsahu přílohy č. 4, která byla vybrané autorizované osobě předána ke zpracování posudku.

Podstatné údaje týkající se záměru.

Umístění záměru - katastrální území Ujčov, poz. p. č. 156/2 155/22 a stavební parc. č. 28/2 a 175. Zájmové území výstavby se rozkládá západně od objektů Lihovar Ujčov, ve stávajícím areálu lihovaru, v něž je dnes provozována lihovarnická činnost a další objekty nutné pro tuto činnost.

Oznamovatel předpokládá následující základní parametry stavby:

- bioplynová stanice (BPS) s elektrickým výkonem 600 kW, celkovým tepelným výkonem 654 kW a dobou provozu 8 100 hodin za rok.

- vstupní suroviny pro provoz BPS  - veškeré vstupy pocházejí ze zemědělské prvovýroby smluvních partnerů (kukuřičná siláž, travní senáž) a z výroby lihovaru (lihovarnické výpalky). Nebudou zde zpracovávány žádné odpady ani vstupy vedlejších živočišných produktů (krev, kadavery a pod) ani jiné produkty živočišného původu.V bioplynové stanici nebudou zpracovávány žádné odpady.

Vlastní výroba bioplynu probíhá v hermetizovaném objektu fermentoru, kam jsou dávkovány vstupní surovina o sušině cca 20%. Ve fermentoru fermentačním procesem vzniká bioplyn, který se hromadí v horní části fermentoru s nasazeným plynojemem. K dohnívání dochází v objektu dofermentoru rovněž s nasazeným plynojemem.  Vyrobený bioplyn je následně odváděn k odsíření a odvodnění a dále do kogenerační jednotky (KGJ), která je osazena ve stávajícím zděném objektu lihovaru. Bioplyn je do kogenerační jednotky přiváděn uzavřeným potrubím, zde je spálen v plynovém motoru (zážehový motor), který pohání generátor vyrábějící elektrickou energii. Ta je prostřednictvím trafostanice dodávána do rozvodné sítě. Voda z chlazení spalovacího motoru KGJ je vedena jako topná voda do výměníku fermentoru, kde ohřívá jeho obsah na teplotu cca 40oC a dále do dofermentoru , kde rovněž ohřívá obsah. Část chladící vody z KGJ je využitá pro provoz lihovaru a vytápění sousedního RD (v zimním období), čím nahradí stávající tepelné zdroje. Doba zdržení hmoty ve fermentoru a dofermentoru (dvoustupňový proces) je cca 80 - 100 dní. Tekutá frakce je z dofermentoru ve formě digestátu odváděna do koncového skladu, kde je skladována cca 6 měsíců a ve vhodných klimatických podmínkách vyvážena ke hnojení polí. Pro případ poruchy kogenerační jednotky, nutné údržby apod. je bioplynová stanice vybavena hořákem zbytkového plynu – flérou. Ta s louží jako pojistné zařízení ke spalování přebytečného bioplynu a její provoz je vždy omezen na nejnutnější míru tj. několik hodin. Výkon fléry je takový, aby byl schopen spálit celou hodinovou produkci bioplynu.

Vlastní proces výroby bioplynu je zcela uzavřený hermetizovaný, ale dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 294/2011 Sb. je klasifikován jako střední zdroj znečišťování ovzduší, ač není ve skutečnosti zdrojem znečišťování ovzduší. Spalování bioplynu v kogenerační jednotce s instalovaným tepelným výkonem 654 kW je středním zdrojem znečišťování ovzduší a je posuzován dle nařízení vlády č. 146/2007 Sb. ve znění nařízení vlády č. 476/2009 Sb. V našem případě se jedná o zážehový spalovací motor s jmenovitým tepelným příkonem 1,463 MW spalující bioplyn a platí pro něj emisní limity NOx – 500 mg/m3, TZL – 130 mg/m3,  C – 150 mg/m3  a CO – 1300 mg/m3. S těmito údaji pracuje autor rozptylové studie, která je součástí dokumentace.

Vypočítané emise jednotlivých znečišťujících látek pak budou:

Hodnoty z rozptylové studie a z dokumentace (stejné hodnoty):

Znečišťující látka 	Hmotnostní tok v g/h		Roční emise v t/rok

NOx                	               953,61				7,724

SO2			 82,16				0,665

TZL (PM10)		 34,71				0,281

CO		         2479,40			          20,083

Podle výsledků provedených měření na obdobných bioplynových stanicích lze právem předpokládat, že stanovené limity budou s rezervou plněny.

Bioplynová stanice obsahuje několik zdrojů hluku pro životní prostředí. Nejvýznamnějším z nich je vlastní kogenerační jednotka, která je umístěna uvnitř akusticky upraveného objektu. Dalším je výfuk kogenerační jednotky, který je vždy opatřen tlumičem. K objektu kogenerace patří venkovní chladič. Na fermentoru jsou zdrojem hluku míchadla. Dalším zdrojem hluku je pak dopravní obsluha související s provozem BPS. Všechny tyto zdroje jsou specifikovány v hlukové studii a vyhodnocen jejich vliv na zástavbu obce Ujčov i Nedvědice se závěrem, že nebude významný pro hlukovou zátěž obce.

Z manipulačních ploch uvnitř BPS odpadají kontaminované dešťové vody, které jsou akumulovány v nepropustné jímce a využity v procesu výroby bioplynu k ředění vstupního substrátu.

Řešeným záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond ( parcela č. 156/2 - trvalý travní porost), nebude dotčena lesní půda.

Záměr má významné nároky na surovinové – zemědělské produkty, které je nutno vypěstovat na polích a následně zpracovat formou siláže. Na druhé straně je záměrem řešen jeden z problémů lihovaru – skladování a vyvážení lihovarnických výpalků na pole ke hnojení.

Místo, kde má být záměr realizován je zahrnuto v územním plánu obce Ujčov a dle vyjádření místně příslušného stavebního úřadu je záměr v souladu s tímto územním plánem.

Záměr nebude mít podstatný vliv na zvýšení dopravní zátěže v území.

Stavba nenaruší žádný z prvků ochrany přírody, nezasahuje do žádného z biokoridorů, biocenter apod. Záměr se nedotýká žádné z lokalit NATURA 2000.

Stavbou nebude významně narušen krajinný ráz.

Stavba je umístěna částečně v zátopovém území (pod hranicí Q100) a proto jsou navržena technická opatření k ochraně toku.

V území, kde bude stavba realizována, nejsou žádné kulturní ani historické památky, žádná známá archeologická naleziště.

Zájmové území není územím poddolovaným ani územím s evidovanými zásobami nerostných surovin.

Záměr je podle zák. č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění zařazen do kategorie II, bod 3.1 zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW – tedy podlimitní záměr.  Pro posouzení uvedeného záměru je příslušným orgánem Krajský úřad kraj Vysočina.

Ze zpracované dokumentace a doplňujících údajů je zřejmé, že realizací záměru v dokumentaci posouzené investice jsou možné, bez výraznějšího ovlivnění životního prostředí v okolí záměru.

Stavba nebude zdrojem mimořádného množství odpadů, s vyprodukovanými odpady je provozovatel schopen nakládat (odstraňovat je) prostřednictvím oprávněných osob bez nebezpečí ovlivnění životního prostředí.

- Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Posouzená dokumentace hodnotí záměr stavby zemědělské bioplynové stanice se vstupy výhradně z prvovýroby smluvních zemědělských podniků a s výstupy z provozu lihovaru, bez využití živočišných odpadů a jiných odpadů.

Navržená bioplynová stanice obsahuje všechny objekty, které jsou pro její řádný provoz potřebné, tyto objekty jsou dostatečně kapacitní a stavebním provedením zajišťují ochranu životního prostředí před vnosem znečištění.

Podle provedených expertizních posouzení – hluková studie, rozptylová studie nebude posouzený záměr významných zdrojem ovlivnění životního prostředí v zájmovém území záměru ani v jeho okolí. Jedná se o zařízení, které je hodnoceno jako BAT technologie tj. technologie šetrná k životnímu prostředí.

- Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

  - Fáze přípravy stavby:

- V dokumentaci posouzené kapacity jsou konečné a nelze je bez nového posouzení zvyšovat. V zařízení nebudou využívány vedlejší produkty živočišného původu ve smyslu nařízení 1069/2009 (ES), stavba bude určena ke zpracování biologicky nezávadných surovin rostlinného původu v max. množství 21 00 t/rok za účelem výroby bioplynu, s tím, že veškerý vyrobený bioplyn bude energeticky využit v kogenerační jednotce.

- Při zpracování projektu se zaměřit na opatření chránící životní prostředí před vnosem znečišťujících látek do životního prostředí a chránících stávající obytnou zástavbu před možnými negativními vlivy (např. zakrývání zásob siláže a senáže místě jejich dočasného uložení v areálu BPS).

- Veškeré manipulační plochy pro manipulaci se vstupní surovinou budou řešeny jako nepropustné s odvodněním do příjmové jímky BPS.

- Dořešit definitivní kapacity koncového skladu, tak aby vyhověly pro 6ti měsíční skladování

digestátu.

- Nedílnou součástí projektové přípravy stavby bude stavebně geologické posouzení základových poměrů a jeho závěry budou respektovány v projektu (osazení objektu pro skladování kapalných produktů min. 0,5 m nad hladinou podzemní vody apod.).

- Zpracovat odborný posudek podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a tento předložit příslušnému orgánu ochrany ovzduší k udělení souhlasu k umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

- V projektu stavby respektovat opatření, která vyplynula z posouzení provedeného hlukovou studií a rozptylovou studií.

- Navrhnout opatření plynoucí z umístění objektů v ochranném pásmu VN.

- Do projektu zahrnout opatření plynoucí z částečného umístění záměru v záplavovém území řeky Svratky.

- Jímky pro vstupní suroviny budou řešeny jako zakryté s hydroizolací osazené horním okrajem nad hranicí Q100.

- Jímky koncového skladu řešit tak, aby v případě potřeby bylo možné realizovat jejich zakrytí.

- Organizaci stavební dopravy řešit výhradě tak, aby co nejméně zatěžovala chráněnou zástavbu obce. Stejně tak i umístění objektů zařízení staveniště.

- Pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu.

- Součástí projektu bude projekt organizace výstavby, v němž bude řešeno i nakládání s odpady v průběhu stavby, včetně v přebytečné výkopové zeminy. Budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění.

- V projektové dokumentaci konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště v době nepříznivých klimatických podmínek.

- Zařízení staveniště (prostor výstavby) bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC, případně bude pro obsluhu zajištěno využití stávajících WC v areálu.

- V rámci další projektové přípravy záměru vypracovat komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména z následujících zásad:

- realizovat sadové úpravy podél okrajů zájmového území, a to především komplexní zahuštěnou výsadbu směrem k zástavbě obce a na volných plochách v areálu.

- pro výsadbu použít zapěstované jedince stromů a keřů

- do projektu sadových úprav vypracovat i zásady plánu údržby zeleně

  - Fáze realizace stavby:

    - Při provádění stavby bude dbáno, aby všechna opatření k ochraně životního prostředí byla bezezbytku realizována a byla funkční.

    - Zajistit, aby při provádění stavby byly veškeré odpady důsledně tříděny a ukládány na vyhrazených místech utříděně, ve vhodných a k tomu účelu určených označených obalech. Odstraňování odpadů pak provádět v souladu s platnou legislativou a prostřednictvím oprávněných osob. Přednostně předávat odpady k recyklaci. O vyprodukovaných odpadech vést potřebnou evidenci.

    - V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.

    - Při provádění stavebních prací za deštivého počasí zajistit úklid vozovek od naneseného bláta; při suchém počasí zajistit zkrápění zdrojů možné zvýšené prašnosti; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů na staveništi.

    - Stavební práce, hlučné nebo jinak obtěžující stavební činnosti provádět v době od 07,00 do 21,00 hodin. Tyto činnosti neprovádět v nočních hodinách a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

    - Při provádění stavebních prací nesmí docházet k omezování odtokových poměrů stávající kanalizací nebo i povrchovým odtokem.

    - Vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu.

    - Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v kontaktu s obytnou zástavbou (nebude-li jiná možnost) pouze v denní době.

    - V rámci organizace výstavby zabezpečit, aby zemní práce byly prováděny vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti v ploše staveniště.

    - Ve fázi přípravy území a výstavby v rámci stavebního dozoru zajistit, že nebude provozován běh motorů dopravních prostředků a stavebních strojů naprázdno.

    - Zajistit důkladnou skrývku svrchních vrstev půdy a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF ve vztahu k tomu, že bude obsahovat silné množství spor plevelů a ruderálních rostlin včetně alergenních druhů.

    - V prostoru staveniště vyloučit mytí strojů a motorových vozidel a zakázat manipulaci s látkami nebezpečnými vodám (např. výměny olejových náplní apod.)

    - Do zahájení provozu řešených objektů zpracovat potřebné provozní řády a plány havarijních opatření, požární směrnice apod. Tyto předložit příslušným orgánům ke schválení nejpozději při kolaudaci stavby.

    - Na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy; staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek.

    - V případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům; na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií.

    - Odůvodněné zásahy do porostů dřevin řešit nejdříve ke konci vegetačního období běžného roku a po projednání s příslušnými orgány.

    - Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru.

    - Zajistit důslednou rekultivaci všech výstavbou zasažených prostorů z důvodu prevence ruderalizace  území, včetně vrácení původní zeminy z výkopu rýhy pro pokládku sítí na místo, pro rekultivace nepoužívat zeminy mimo zdroje ze zájmového území.

  - Fáze provozování stavby:

.

    - Jako vstupy pro provoz bioplynové stanice budou použity jen ty suroviny, které jsou řešeny jako vstupy v posouzeném záměru (bez využití odpadů a vedlejších živočišných produktů). Nákup vstupních surovin od smluvních partnerů bude řešen smlouvou. Stejně tak je třeba smluvně zajistit i vyvážení digestátu na pozemky.

    - Zajistit, aby lihovarnické výpalky byly ze skladovacích nádrží lihovaru přímo přečerpávány do fermentoru BPS.

    - Dopravu vstupních surovin (navážení kukuřičné siláže a travní senáže) řešit přednostně v době mezi 0,800 a 16,00 hodinou.

    - V rámci zkušebního provozu zajistit kontrolní měření hluku bude-li požadováno orgánem hygienické služby.

    - Požádat orgán ochrany ovzduší o vydání souhlasu se zkušebním a následně trvalým provozem zdrojů znečišťování ovzduší. Na základě tohoto souhlasu zajistit ve stanovené lhůtě měření emisí.

    - Zabezpečit pravidelný úklid a údržbu komunikací využívaných pro dopravní obsluhu areálu. V době sucha pro snížení prašnosti provádět kropení komunikací.

    - Zajistit vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady nebo rozšíření stávajícího a na základě toho pak smluvní nakládání s odpady oprávněnou osobou.

    - Odpady ukládat utříděně na určených a řádně označených místech, k dalšímu nakládání (odstraňování) je předávat jen osobě k tomu oprávněné.

    - Na skladovací jímky a nádrže zajistit zkoušku těsnosti.

    - V rámci provozu řešených objektů se řídit schválenými provozní řády, plánem havarijních opatření, požárními směrnice apod.

    - Zajistit řádnou péči o vysázenou zeleň, vyhynulou výsadbu doplňovat. Řádně pečovat o všechna opatření realizovaná v rámci stavby k ochraně životního prostředí.

    - Zajistit doplnění plánu organického hnojení (smluvních partnerů odebírajících digestát) o rozvoz digestátu a tuto dokumentaci předložit ke kolaudaci.

    - Při provozu kogenerační jednotky neotevírat bezdůvodně okna nebo dveře spojující strojovnu s venkovním prostorem a tím narušovat stavebně akustické vlastnosti objektu.

    - Nepřipustit, aby přebytek bioplynu byl volně vypouštěn do ovzduší, vždy zajistit jeho spálení v hořáku zbytkového plynu - fléře.

    - Při manipulaci se silážní hmotou – odběr pro dávkování do fermentoru se omezit jen na odkrytí nutné plochy siláže a tím minimalizovat pachové látky pro okolí.

    - Ukáže-li se toho potřeba, bude realizováno zakrytí skladovacích jímek na digestát (koncového skladu).

  - Fáze po ukončení provozu:

    - V případě likvidace objektů (např. po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zákona v tu dobu platného, z titulu původce odpadu, v souladu se stavebním zákonem a v souladu se zákonem o vodách.

- Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:

Záměr byl zpracován v jedné posouzené variantě.

- Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku:

Závažné oprávněné připomínky z došlých vyjádření byly vypořádány v textu posudku – část V. Vypořádání připomínek….nebo byly zahrnuty do podmínek stanoviska.

- Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru:

Posouzený záměr byl posouzen s přihlédnutím ke všem známým i možným předvídatelným i nepředvídatelným skutečnostem. Bylo zjištěno, že záměr není významným zdrojem zhoršení parametrů životního prostředí v daném území a že při dodržení stanovených podmínek je možné tento doporučit k realizaci. Stanovení konkrétních podmínek pro provádění stavby a pro její následný provoz je věcí jednotlivých správních orgánů, které je zahrnou po zvážení do svých rozhodnutí a následně zajistí i kontrolu jejich plnění.

Datum vydání stanoviska:

Otisk razítka

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce úřadu

*******************

Návrh stanoviska příslušného orgánu byl zpracován jako součást posudku ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 216/2007 Sb.

V Pelhřimově dne 26. června 2012.

Posudek zpracoval:			Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov

tel. 565 323 942, 602 476567

……………………………………..

podpis zpracovatele posudku

Autorizace pro zpracování posudku:

Osvědčení o odborné způsobilosti čj.: 1323/218/OPVŽP/99 vydané dne  24.3.1999 ministerstvem životního prostředí ČR.

Prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku pod č.j.:101374/ENV/10 ze dne 17.12.2010.

B. Přílohová část posudku:

A. Vyjádření dotčených orgánů:

    - Vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 9. května 2012 č.j. KSV/05569/2012/ZR/HOK/Roh

    - Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 30.dubna 2012, č.j. KHSJM/16286/2012/BM/HOK

    - Vyjádření ČIŽP , OI Havlíčkův Brod ze dne 30.dubna 2012, č.j.

ČIŽP/46/IPP/1204682.002/12/HZH

    - Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne 2. května 2012, č.j. JMK 50913/2012.

    - Vyjádření Povodí Moravy s.p., Brno ze dne 26.dubna 2012, č.j. PM017715/2012-203/Pi

    - Vyjádření Obce Ujčov ze dne 4. května 2012, č.j. 39/2012

    - Vyjádření Městyse Nedvědice ze dne 20.dubna 2012.

B. Vyjádření veřejnosti:

Žádná nebyla podána