ZK 	         RNDr. Zuzana Kadlecová

Sokolská 3921, 760 01 Zlín                           EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY

tel.: 577 432 305                                                kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín

mobil: 606 448 182                              tel./fax: 577 012 292, e-mail: zuzana.kadlecova(quick.cz

Zařízení pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Zlín, červenec 2004

Název záměru:	Zařízení pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Oznamovatel:	TOMA, a.s.

tř. T. Bati 1566

765 82  Otrokovice

Příslušný orgán:	Krajský úřad Zlínského kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

tř. T.Bati 3792, 760 01 Zlín

tel.: 576 011 632

# Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zák. č. 100/2001 Sb.

Posuzovaný záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, přílohy č. 1 do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.1. Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1000 až 30000 t/rok (v působnosti krajského úřadu).

Zpracovatel oznámení:	RNDr. Zuzana Kadlecová

Sokolská 3921

760 01 Zlín

Osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí (dle zákona č. 244/1992 Sb., zákona č. 100/2001 Sb. a vyhlášky č. 457/2001 Sb.), č.j. 15 246/3983/OEP/92 vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dne 18.3.1993.

--------------------------------

Ve Zlíně dne 1.7.2004						 RNDr. Zuzana Kadlecová

###### ČÁST  A

###### ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma

TOMA, a.s.

2. IČ

18152813

3. Sídlo

tř. T. Bati 1566

765 82  Otrokovice

4. Oprávněný zástupce oznamovatele - investora

Jméno, příjmení:	Ing. Radek Heger

generální ředitel TOMA, a.s.

Adresa:	tř. T. Bati 1566

765 82  Otrokovice

Telefon:	577 662 001

ČÁST  B

## ÚDAJE O  ZÁMĚRU

# B.I. 	ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

# B.I.1. 	Název záměru

Zařízení pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů

B.I.2.	Kapacita (rozsah) záměru

Maximální množství zpracovaného odpadu:				20 000 t/rok

Předpokládané množství zpracovaného odpadu:			12 000 t/rok

Předpokládaná stávající skladba odpadů ke zpracování:

Odpad z údržby zeleně						3 000 t/rok

BRKO (separovaný sběr z oblasti Kroměřížska a Zlínska)		1 000 t/rok

Odpad kostí								1 700 tun/rok

Odpad tukový								2 000 tun/rok

Bílkovinná drť							300 tun/rok

Rybí trány								60 tun/rok

Množství produktů:

Hydrolyzát bílkovinný						442 t

Kostní moučka							850 t

Bioplyn								401 000 m3

Aerobně stabilizovaný kompost					4 000 t

B.I.3.	Umístění záměru

Kraj:						Zlínský

Obec:						Otrokovice

Katastrální území:				Otrokovice

Navržený záměr „Zařízení pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů“ bude umístěn v areálu ČOV Otrokovice.

Čistírna Otrokovice, která je ve vlastnictví společnosti PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. a je provozována společností TOMA, a.s., čistí průmyslové a městské odpadní vody z otrokovické aglomerace. Celkové množství odpadních vod přiváděných k čištění je max. 7 mil. m3/rok, denně až 14 000 m3. Areál ČOV má stanoveno pásmo hygienické ochrany (viz přílohy č. 2 a 3).

Navržené zařízení pro 1. a 2.stupeň zpracování biologicky rozložitelných odpadů bude umístěno v budově areálu ČOV Otrokovice.

Kalová pole, kde má být vybudováno zařízení aerobní stabilizace (3.stupeň), nejsou v současné době využívána ke svému účelu. Slouží jako rezerva pro kalové hospodářství ČOV.

B.I.4.	 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměr vybudování zařízení pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů má následující hlavní cíle:

- V prvním stupni záměru – hydrolýze biologicky rozložitelných odpadů – vytěžit ze skupin odpadů maximum výrobků, které jsou uplatnitelné na trhu nebo jsou vhodné a prodejné jako suroviny pro další využití. Jde zejména o bílkovinné hydrolyzáty a kostní moučku.

- Dále v prvním stupni záměru – hydrolýze biologicky rozložitelných odpadů – upravit vlastnosti zbývajících odpadů emulgací a homogenizací tak, aby bylo možno jejich bezproblémové zpracování ve druhém stupni záměru – methanové fermentaci – na bioplyn a anaerobně stabilizovaný kal.

- Ve třetím stupni záměru – aerobní stabilizaci – anaerobně fermentované kaly spolu s odpady z údržby zeleně a dřeva aerobně stabilizovat na kompost. K výrobě kompostu nebudou využívány kaly ze stávajícího provozu ČOV.

Poznámka:

Anaerobně fermentovaný čistírenský kal z ČOV Otrokovice bude zpracováván odděleně. Úpravou čistírenského kalu se zabývá samostatná studie modernizace ČOV (Centroprojekt, červen 2004).

Hydrolýza biodegradabilních látek je velmi dobře známý a dostatečně popsaný proces. Obvykle probíhá v prostředí s upraveným pH pracovní lázně. V kyselé oblasti probíhá acidolýza a v oblasti alkalické probíhá alkalýza. Známé jsou i hydrolyzační techniky při použití enzymů (při rozkladu bílkovin např. Alcalase a u tuků Greesex). Každý z těchto postupů je významně ovlivňován i reakční teplotou, intenzitou míchání, koncentrací reagentů apod. Výzkumné práce provedené TOMOU, a. s., byly zaměřeny na netradiční zdroje surovin z oblasti biodegradabilních odpadů, dále na optimalizaci těchto procesů a jejich vhodné kombinace. Tato flexibilnost dovoluje pružně reagovat na situaci na trhu, ať již v oblasti vstupů, tak v oblasti výstupů.

Hydrolyzační jednotka je základním technologickým uzlem, který využívá vstupních surovin buď přímo na prodejné výrobky, nebo nepřímo přípravou meziproduktů pro methanovou fermentaci. Ve stupni methanové fermentace dochází k anaerobnímu rozkladu biodegradabilních látek na kal a bioplyn.

Bioplyn je využíván v kogeneračních jednotkách na výrobu elektrické energie a tepla.

Kal z methanové fermentace je dále využíván v aerobní stabilizaci – výrobě kompostu. Substrát vzniklý kompostací je dále využíván jako náplň do protihlukových stěn, jako materiál pro rekultivaci skládek a po splnění kritérií je možné i jejich využití v zemědělství.

Pro lepší názornost je dále uvedeno grafické znázornění návaznosti procesů.

### Grafické znázornění návaznosti procesů

PŘÍMÝ

PRODEJ

TEPLO

VODA

ALKÁLIE

KYSELINY

TUKOVLÁKNITÉ	HYDROLYZAČNÍ

EMULZE	KAL

ODPADNÍ VODY

BIOPLYN	KAL

VZDUCH

TEPLO

ELEKTŘINA	DŘEVNÍ

ŠTĚPKY

VZDUCH

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

- Potřeba zařízení vyplývá z legislativy odpadového hospodářství, která reaguje na cílový program EU – snížit podíl skládkování biologicky rozložitelných odpadů. Hlavním doporučeným směrem využití této skupiny odpadů je jejich hygienizace metodou aerobní stabilizace. Protože ve Zlínském kraji není v provozu zařízení dostatečné kapacity, je vhodné využít stávající kapacity vyžadující minimální úpravy.

- Kalová pole už nyní splňují požadavky EU na zabezpečení zařízení pro aerobní stabilizaci:

- jsou ohrazena nepropustnou betonovou zdí ve výšce 80 cm nad pracovní plochou aerobní stabilizace,

- jsou odkanalizována na ČOV, nehrozí tedy únik kontaminovaných srážkových vod do půdy, povrchových a spodních vod,

- jsou dostatečně vzdálena od okraje obytné zástavby v Otrokovicích,

- umožňují intenzifikaci procesu a izolaci od okolního ovzduší,

- jsou vybavena manipulační technikou, která zajišťuje zamezení úniku zpracovávaných odpadů do okolí při manipulaci,

- budou vybavena pevným nepropustným dnem pro zamezení případných průsaků do podloží

Navržený záměr je v souladu s koncepcí Plánu odpadového hospodářství (POH) Zlínského kraje pro rozvoj zařízení pro recyklaci BRKO a kalů z komunálních ČOV v souladu s požadavky POH ČR. Potřebná kapacita nových zařízení ve Zlínském kraji pro zpracování BRKO kompostováním je odhadována  v roce 2010 cca 29 tis. tun a v roce 2020 46 tis. t.

Přehled zvažovaných variant

Pro variantní posouzení záměru jsou zvažovány následující varianty :

1. Pasivní nulová varianta

2. Aktivní nulová varianta

3. Varianta umístění v jiné lokalitě

4. Varianta ekologicky optimální

5. Varianta předkládaná oznamovatelem

Ve variantách 1 a 2 nedochází k využití volných kapacit investora. Odpady využitelné k dalšímu zpracování zatěžují skládky a životní prostředí.

Oznamovatel neuvažuje s variantním umístěním záměru (varianta 3).

Za variantu ekologicky optimální (č. 4) lze považovat tu činnost, která eliminuje nepříznivý vliv záměru na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném důsledku i zájmu obyvatelstva nejbližších okolních obcí. Žádná činnost spojená s provozem zařízení, které může mít negativní vlivy na životní prostředí v jakémkoliv rozsahu, není ekologicky optimální. V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu současný stav (stávající průmyslová zóna) a zařízení provozovat tak, aby provoz odpovídal požadavkům na minimalizaci vlivů na životní prostředí a zároveň umožňoval záměr investora.

Varianta předkládaná oznamovatelem (č. 5) je navržena na standardní úrovni a v mnoha aspektech odpovídá ekologicky optimální variantě. Navrženou variantu je možno hodnotit jako vhodnou. Pokud budou brána v úvahu doporučení a navržená opatření, dojde k maximálnímu přiblížení varianty předkládané k variantě ekologicky optimální.

Podstata předkládaného hodnocení vlivů na životní prostředí spočívá ve vzájemném porovnání současného stavu (nulová varianta) a prognózy impaktu záměru na okolní prostředí, volené ve formě varianty ekologicky přijatelného (optimálního) řešení.

B.I.6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Prvním stupněm komplexního zpracování biologicky rozložitelných odpadů je hydrolýza, která má za účel:

- vytěžit z odpadů maximum výrobků prodejných jako konečný produkt nebo surovinu pro další zpracování

- (upravit vlastnosti ostatních odpadů pro methanovou fermentaci na bioplyn a anaerobně stabilizovaný kal z methanové fermentace (aerobně stabilizovat).

Pracoviště bude umístěno v budově v areálu ČOV a bude vybaveno 2 kusy atmosférických nerezových vařáků s víkem pro hydrolýzu bílkovinných odpadů při atmosférickém tlaku a teplotě do 100 °C v alkalickém prostředí, dvěma kusy tlakových rotačních autoklávů pro hydrolýzu kostních odpadů při teplotě 130 °C a přetlaku 0,3 MPa v alkalickém prostředí. Dále bude pracoviště vybaveno zásobníky meziproduktů, filtrační jednotkou, zahušťovacím zařízením (odparkou) a neutralizační kolonou pro eliminaci amoniaku z tlakové alkalýzy.

V této technologické jednotce se budou zpracovávat následující druhy odpadů na bílkovinné produkty:

- králičí klihovka		375 t/rok, tj. 250 dní

- bílkovinná drť		300 t/rok

- tukový kal			2 000 t/rok

- rybí trány			nárazově 50 t

- kosti 				1 700 t/rok

Odpad kostí bude konzervován v místě vzniku 10% vápenatýmroztokem. Tento druh konzervace zajistí zamezení rozkladu materiálu a zároveň zahájí proces úpravy pro další technologické zpracování.

Přivážený odpad se bude připravovat pro hydrolýzu v přípravně suroviny, která je tvořena dvěma zásobníky o objemu 2 x 40 m3, které mají za cíl připravit surovinu pro další zpracování (námok a louhování) a eliminovat případné výkyvy v primární výrobě.

Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší před pachovými látkami a amoniakem je zajištěna dvoustupňově.

První stupeň zabezpečení: reakční podmínky a chemikálie jsou voleny tak, aby docházelo k rozkladu makromolekul bílkovin na menší částice (M = 700 ÷ 2500), ale aby nedocházelo ke štěpení aminokyselin na amoniak. Z důvodu hospodaření s teplem jsou vařáky opatřeny víkem, které reakční prostor uzavírá a izoluje od okolního pracovního prostředí.

V případě tlakové alkalické hydrolýzy může ke štěpení aminokyselin docházet, proto se provádí v rotačních autoklávech za zvýšeného tlaku. Odblokování autoklávů po vaření a ochlazení je proto vedeno přes neutralizační kolonu, ve které případný amoniak zreaguje se zředěnou kyselinou sírovou na síran amonný.

Odsáváníí vzdušniny z pracovního prostoru vařáků. Nejde o uvolňování chemikálií ani pachových látek, ale o jednorázové úniky vodní páry přo otevírání víka vařáků při mezioperační kontrole. Sledování teploty a všech reakčních podmínek bude sledováno a zapisováno ve velíně.

Druhý stupeň zpracování odpadů je methanová fermentace (studie Centroprojektu) a navazuje na první stupeň – hydrolýzu.

V této fázi se metodou methanové fermentace zpracovávají: hydrolyzační kaly z výroby bílkovinných hydrolyzátů, srážené kaly z výroby bílkovinných hydrolyzátů, tukovláknité emulze z ostatních odpadů a biologicky rozložitelné komunální odpady.

Jednotlivé vstupy a výstupy jsou popsány v blokovém schématu za 1 pracovní den a 250 pracovních dnů (1 rok). Tukovláknité emulze se čerpají do fermentačních nádrží. Po rozdrcení  se načerpají i BRKO. Upraví se sušina suspenze na sušinu 10 % a podrobí se methanové fermentaci v oblasti mezofilních podmínek 36 - 38 ºC. Fermentační nádrže jsou od okolního prostředí odděleny vodním uzávěrem s plynovým zvonem, odkud se bioplyn čerpá do kogeneračních jednotek, kde se bioplyn energeticky využívá na elektrickou energii a teplo. Spaliny z motoru se využívají ve výměnících tepla na výrobu topného media pro technologii (pára o teplotě 130 ºC). Po ukončení methanové fermentace se anaerobně stabilizovaný kal separuje od vodní fáze v usazovací nádrži a dále se využije pro aerobní stabilizaci (kompostování).

Vstupy do procesu methanové fermentace:

- hydrolyzační kal králíci		500 t/rok

- srážený kal králíci			25 t/rok

- tuková emulze z drti			1500 t/rok

- tuková emulze 			3500 t/rok

- tuková emulze 			65 t/rok

- BRKO				1000 t/rok

Jde o tříděný biologicky rozložitelný komunální odpad, u něhož převládají odpady ze zpracování a konzumace zeleniny, slupky od brambor, zeleň z údržby okolí domů a zbytky z kuchyní. Pro metanovou fermentaci je technilogicky nutný jako nosný a absorbční materiál pro tukovláknité emulze. Třídění je kontrolováno pracovníky svozu, kteří mají oprávnění nádobu s tímto odpadem nepřevzít, pokud se v ní vyskytuje odpad, který je na seznamu látek nevhodných pro tento druh odpadu.

Do prostoru metanové fermentace bude přivážen v uzavřených sběrných vozech a vytláčen do prostoru drtiče a odsud monopumpou dávkován do hermeticky uzavřené nádoby pro metanovou fermentaci. v případě, že obsluha drtiče zaregistruje nedovolenou složku, bude vytláčení odpadu zastaveno a auto odesláno zpět svozové firmě. Přednostně ve skupine BRKO budou zpracovávány odpady z jídelen, restaurací a zařízení hromadného stravování z Otrokovic. Průzkum trhu provádí v současnosti firma SITA CZ a.s. Průzkum bude dokončen v září 2004, kdy budou otevírat školní jídelny.

Třetí stupeň – aerobní stabilizace – navazuje na druhý stupeň – methanovou fermentaci.

Anaerobně fermentované kaly spolu s odpady z údržby zeleně a dřeva jsou aerobně stabilizovány na kompost.

- anaerobně fermentované kaly		4 000	t/rok

- odpady z údržby zeleně a dřeva		3 000	t/rok

Základní technologickou jednotkou je jeden segment kalového pole o rozměru 100x20 m. Zařízení bylo konstruováno pro odvodnění kalu z ČOV. Celá plocha segmentu je vybavena zařízením pro odvod průsakové vody do technologie ČOV. Příčný řez kalovými poli je znázorněn v příloze č. 4. Okraje segmentu jsou opatřeny betonovou zdí o výšce 80 cm nad kompostovací plochou. Stávající stav kalových polí je patrný z přílohy č. 5 – fotodokumentace.

Manipulace s odpadem

Kompostovaný odpad se k pracovní ploše přiváží nákladními automobily. Údaje o druhu odpadu a hmotnosti včetně údajů časových se zaznamenají do provozního deníku. Materiál se vysype do pracovního prostoru, kde jeho homogenizaci a úpravu velikosti částic zajistí drtič odpadů. Rovnoměrné rozprostření materiálů na pracovní ploše provádí mostový nakladač, který je součástí kalových polí. Materiál se navrší do výšky 80 cm a zahájí se aerace směsi.

Navážení bude zajišťováno průběžně, protože kompostovací plocha bude rozdělena na 10 základních sekcí plastovými stěnami. V části sekcí bude probíhat areobní proces, tj. aerace a zrání, v části bude probíhat navážení materiálu a v části bude probíhat vytěžení.

Aerace materiálu

Aerace materiálu je zabezpečena soustavou plastových profilů s děrovanými víky. Těmito profily jsou vedeny plastové aerační hadice perforované. Celý systém je napojen na kompresor o výkonu 50 m3/hod stlačeného vzduchu o tlaku 800 kPa. Zanášení kompostovaného materiálu do aerační soustavy zabraňuje geotextilie Murkotex – DS. Na takto zabezpečenou pracovní plochu se naváží materiál.

Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší před pachovými látkami, amoniakem a prachovými částicemi je zajištěna dvoustupňově.

1. stupeň zabezpečení

spočívá v kontrole poměru uhlíku k dusíku. Minimální poměr C/N je 15 a vyšší. Při nižším poměru C/N se při procesu aerobní stabilizace mohou uvolňovat pachové látky a amoniak.

2. stupeň zabezpečení

spočívá v zamezení emisí případných látek znečišťujících ovzduší. Aerovaný materiál se zakrývá neprodyšnou plastovou fólií. Vzdušnina, která je do systému vháněna, se pod fólií odsává axiálním ventilátorem o výkonu 500 m3/hod. Po vyčištění vzdušniny v půdním filtru se tato vypouští do ovzduší.

Sledování teploty

V průběhu procesu aerobní stabilizace se teplota reakční směsi zvyšuje až na 65º C. Teplota se sleduje v měřících místech jedenkrát týdně a zapisuje se do provozního deníku. Po ukončení aerace se odstraní ochranná fólie z povrchu kompostu a mostovým nakladačem se vytěží z pracovního prostoru a předá se po provedení analýzy výluhu a sušení kompostu k dalšímu využití. Analýzu provádí akreditovaná laboratoř umístěná v areálu ČOV, kde probíhá kompostace.

Přejímka odpadu

Přejímka odpadu se provádí ve čtyřech stupních. Přejímku provádí mistr kompostace. Pracuje dle následujícího vývojového diagramu.

NE

ANO

NE			 ANO

Drcení a homogenizace odpadu

Po předání odpadu ke zpracování rozhodne mistr o způsobu homogenizace resp. drcení odpadů dle následujícího diagramu :

NE

ANO

Zakládání materiálu do kompostace

Zakládání materiálu do kompostace se provádí po úpravě velikosti částic a jejich homogenizaci. Operaci provádí obsluha mostového nakladače. Z násypného prostoru pomocí rypadla materiál umístí do určeného sektoru kompostéru do výšky 80 cm nad kompostační plochu. Po založení materiálu se provede zakrytí nepropustnou fólií, zahájí se aerace a kontroluje se teplota.

Aerace

Aerace je zajištěna pomocí kompresoru o výkonu 50 m3 stlačeného vzduchu o tlaku 800 kPa. Rozvod je zajištěn v plastových krytech tlakovou perforovanou hadicí. Množství přiváděného vzduchu odpovídá 320 m3 uloženého odpadu.

Protipachová opatření

Úniku emisí se zabraňuje překrytím materiálu fólií a odvodem vzdušniny do filtru. Za filtrem se provádí měření kvality vzdušniny a pachových jednotek. Provádí se senzoricky (čichem) denně a chemickým rozborem jedenkrát za rok.

Nepřilepení fólie zajišťují stěny plastových přepážek a vháněný vzduch do aerace. V první fázi se spustí aerace a po nadzvednutí fólie se spustí odtah. Fólie bude proti odfouknutí zajištěna zatížením a utěsněním po obvodu.

Protipachový filtr

Je tvořen nádobou o rozměrech 5x3x2 m naplněnou smrkovými větvemi a doplněnou zralým kompostem. Vzdušnina se přivádí přes axiální ventilátor o výkonu 500 m3/hod pružnou hadicí o průměru 50 cm.

Pachový filtr bude umístěn západně od kompostovací plochy za obslužnou vozovkou a bude mít 7 stanovišť. V případě potřeby může být jeho kapacita rozšiřována.

Měření teploty

Provádí obsluha mostového nakladače pomocí digitálního teploměru, který je opatřen čidlem ve špici 2 m dlouhého měřícího hrotu. Údaje zapisuje mistr jedenkrát týdně do provozního deníku.

Pro vstup měřícího hrotu je využito vstupních kapes, které při slabém přetlaku stěnami přilnou k sobě a nepropustí vzduch ven, ale dovolují zasunutí měřícího hrotu.

Umístění měřicích míst na ploše

1			10			19			28			37

6			15			24			33

2			11			20			29			38

7			16			25			34

3			12			21			30			39

8			17			26			35

4			13			22			31			40

9			18			27			36

5			14			23			32			41

Zápis vypadá následovně :

rok		měsíc		den		měřící místo		teplota

04		03		21		22			46

Ukončení aerace

Aerace se ukončí po poklesu reakční teploty pod 35º C. V letním období se tohoto stavu dosahuje po cca 15 dnech, v zimním období po 30-40 dnech. Kompost se nechá dozrát, odstraní se fólie a mostovým nakladačem se vytěží vzniklý kompost. Odebere se vzorek kompostu k analýze a předá se akreditované laboratoři. Podle výsledků rozborů se dále nakládá s kompostem následujícím způsobem:

- rekultivace skládek

- aplikace do ADEPS (náplň do protihlukových stěn)

Vytěžením kompostu je kompostovací plocha připravena pro další cyklus.

B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení: 			září 2004

Termín dokončení:			prosinec 2004

Zkušební provoz:			do dubna 2004

B.I.8. 	Výčet dotčených územně samosprávných celků

Město Otrokovice

# B.1.9. 	Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zák. č. 100/2001 Sb.

Posuzovaný záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, přílohy č. 1 do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.1. Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1000 až 30000 t/rok (v působnosti krajského úřadu).

# B.II.	ÚDAJE  O  VSTUPECH

B.II.1.	Půda

Realizací záměru nebudou zabrány pozemky spadající do zemědělského půdního fondu, rovněž nedojde k záboru půdy určené k plnění funkce lesa.

Záměr je situován na k.ú. Otrokovice v areálu ČOV Otrokovice v jižním segmentu kalových polí a ve stávající provozní budově v areálu ČOV.

B.II.2.	Voda

Pitná voda

Určité množství pitné vody bude třeba pro sociální účely zaměstnanců. Zaměstnanci budou využívat pro sociální účely stávající zařízení v areálu ČOV.

#### Užitková voda – proces hydrolýzy

|  | 1 den | 250 dní |
| --- | --- | --- |
| Námok | 9 m3 | 2250 m3 |
| Louhování | 6 m3 | 1500 m3 |
| Vaření | 6 m3 | 1500 m3 |
| Odparka | 204 m3 | 51000 m3 |
| Hydrolýza bílkov. drti | 4 m3 | 300 m3 |
| Tuk. kal | 0 m3 | 0 m3 |
| Ryby | 3 m3 | 750 m3 |
| Kosti louhování | 4 m3 | 1000 m3 |
| Alkalýza | 4 m3 | 1000 m3 |
| CELKEM | 240 m3 | 59300 m3 |

Pitná a užitková voda budou odebírány ze stávajících rozvodů. Zdrojem užitkové vody je upravená voda z řeky Moravy.

B.II.3.	Ostatní surovinové a energetické zdroje

#### Potřeby surovin a energií pro hydrolýzu

Předpokládané druhy a množství zpracovávaných odpadů jsou uvedeny v předešlých kapitolách.

Hydrát vápenatý

|  | 1 den | 250 dní |
| --- | --- | --- |
| Louhování králíků | 80 kg | 20 t |

Kyselina sírová

|  | 1 den | 250 dní |
| --- | --- | --- |
| Srážení | 90 kg | 22,5 t |

Syntapon (saponát)

|  | 1 den | 250 dní |
| --- | --- | --- |
| Námok | 7,5 kg | 1,875 t |

Hydroxid draselný

|  | 1 den | 250 dní |
| --- | --- | --- |
| Louhování ryb | 50 kg | 0,5 t |
| Kosti | 140 kg | 35 t |

Teplo

|  | 1 den | 250 dní |
| --- | --- | --- |
| Vaření hydrolyzátu glutinu z králíků | 1,2 GJ | 300 GJ |
| Odparka | 11,1 GJ | 2775 GJ |
| Drť hydrolýza | 1,2 GJ | 300 GJ |
| Tuk. kal | 1,8 GJ | 450 GJ |
| Ryby | 1,5 GJ | 15 GJ |
| Kosti | 2,0 GJ | 500 GJ |
| Sušení kostí | 13,8 GJ | 3450 GJ |
| CELKEM | 32,6 GJ | 7790 GJ |

Elekrická nergie

|  | 1 den | 250 dní |
| --- | --- | --- |
| Osvětlení | 2 kWh | 500 kWh |
| Čerpadla | 20 kWh | 5000 kWh |
| Odparka | 153 kWh | 38250 kWh |
| Ostatní | 50 kWh | 1250 kWh |
| Celkem | 225 kWh | 45000 kWh |

#### Potřeby surovin a energií pro fermentaci

Předpokládané druhy a množství zpracovávaných odpadů jsou uvedeny v předešlých kapitolách.

Kompostování

Předpokládané druhy a množství zpracovávaných odpadů jsou uvedeny v předešlých kapitolách.

Přijímaný odpad podléhá kvalitativním a kvantitativním kontrolám v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 383/2001 Sb. a provozním řádem. Kvalitativní vlastnosti odpadu budou doloženy rozbory, zaměřenými na látky podmiňující kvalitativní vlastnosti výsledného produktu.

Elektrická energie - kompostování

Spotřeba elektrické energie se předpokládá 5,5 kW za hod.

B.II.4.	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Areál ČOV je dopravně napojen na místní komunikaci (ul. Objízdná). Ta je napojena jižně na křižovatku silnic I/55 a I/49 v Kvítkovicích, severně od areálu ČOV ústí na kruhový objezd. Po nadjezdu je pak příjezd na kom. I/55.

Příjezd k lokalitě kalových polí je po vnitroareálové komunikaci, která vede po obvodu kalových polí (viz příloha č. 3).

Navážení odpadů a odvoz produktů bude zajišťován max. 4 nákladními automobily denně.

Současná intenzita dopravy do areálu ČOV je cca 4 nákladní automobily za den, z toho dva zajišťují odvoz kalů na skládku. Současná doprava osobními automobily se pohybuje mezi 20 – 30 auty za den.

# B.III.	ÚDAJE  O  VÝSTUPECH

# B.III.1. Ovzduší

### Proces hydrolýzy

Ochrana ovzduší před pachovými látkami a amoniakem je zajištěna dvoustupňově.

První stupeň zabezpečení: reakční podmínky a chemikálie jsou voleny tak, aby docházelo k rozkladu makromolekul bílkovin na menší částice (M = 700 ÷ 2500), ale aby nedocházelo ke štěpení aminokyselin na amoniak. Z důvodu hospodaření s teplem jsou vařáky opatřeny víkem, které reakční prostor uzavírá a izoluje od okolního pracovního prostředí.

V případě tlakové alkalické hydrolýzy může ke štěpení aminokyselin docházet, proto se provádí v rotačních autoklávech za zvýšeného tlaku. Odblokování autoklávů po vaření a ochlazení je proto vedeno přes neutralizační kolonu, ve které případný amoniak zreaguje se zředěnou kyselinou sírovou na síran amonný.

Methanová fermentace

Fermentační nádrže jsou od okolního prostředí odděleny vodním uzávěrem s plynovým zvonem, odkud se bioplyn čerpá do kogeneračních jednotek, kde se bioplyn energeticky využívá na elektrickou energii a teplo.

#### Emise z provozu zařízení kompostárny

Odpady uvažované ke kompostování nejsou zdrojem významných emisí pachových látek. Při řízeném kompostování nedochází ke vzniku a uvolňování pachových látek. Emise amoniaku nebo metanu z provozu kompostárny svědčí o špatné technologii.

Při kompostování se úniku emisí pachových látek zabraňuje překrytím materiálu nepropustnou fólií a odvodem vzdušiny do protipachového filtru.

#### Emise ze silniční dopravy

Dalším druhem emisí do ovzduší jsou emise z provozu nákladní dopravy spojené s provozem záměru. Navážení odpadů a odvoz produktů bude zajišťován průměrně 4 nákladními automobily denně. V areálu ČOV ujedou vzdálenost cca 2 000 m.

Množství emisí do ovzduší bylo stanoveno na základě emisních faktorů stanovených podle metodiky MŽP ČR, kterou vydává jednotné emisní faktory pro motorová vozidla – PC program MEFA v.02 (Mobilní emisní faktory, verze 2002), publikované v září 2002.

Emisní faktory udávají, jaké množství (v průměru) znečišťující látky se dostane do ovzduší z průměrného vozidla na dráze 1 km. Jako charakteristické škodliviny ze silničního provozu jsou v tabulce uvedeny oxid uhelnatý CO, oxidy dusíku NOx, uhlovodíky CxHy a benzen (součást sumy uhlovodíků).

### Množství emisí z provozu nákladních vozidel v t/rok

|  | CO | NOx, | CxHy | benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| emisní faktor | 45,6537 | 39,789 | 15,8529 | 0,2055 |
| množství škodlivin v t/rok (dráha 2 km) | 0,1333 | 0,1162 | 0,0463 | 0,0006 |

Kategorie zdroje znečišťování ovzduší

Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší § 4 odst. 4 se považuje provoz zařízení kompostárny za ostatní stacionární zdroj znečišťování ovzduší.

Dle vyhlášky č. 353/2002 Sb. je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší dle přílohy č. 1 odst. 5.2. Kompostárny.

Kategorie: střední zdroje znečišťování

Platí pro zařízení určená pro průmyslové kompostování.

Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

Dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. „Stacionární zdroje nebo jejich zařízení, na které se vztahuje měření emisí pachových látek podle § 11 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 86/2002 Sb.“ se provede u kompostáren (bod 6) měření emisí pachových látek podle zvláštního právního předpisu  podle § 15 odst. 1.

Autorizované měření emisí pachových látek se provede do 4 let od nabytí účinnosti vyhlášky (14.8.2002). U provozů se sezónními nebo cyklickými výkyvy intenzity pachů  se měření provede v období, kdy je pach intenzivní.

Jednorázové měření se provádí u středních zdrojů tak, aby byly stanoveny emise každého jednotlivého zařízení zdroje

- ke dni stanovenému v povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb. při uvádění zařízení do provozu

- po každé záměně paliva nebo suroviny nad rámec schváleného provozního řádu,

- po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zařízení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí,

a to do 3 měsíců od vzniku některé ze skutečností uvedených pod písmeny a) až c). Místa odběru vzorků nebo měření emisí jsou popsána v provozním řádu zdroje. (vyhl. č. 356/2002 Sb., § 8 odst. 1).

Jednorázové měření v místech odběru vzorků nebo měření  stanovená podle odstavce 1 se dále provádí  u středních zdrojů  jednou za 5 kalendářních roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření. (vyhl. č. 356/2002 Sb., § 8  odst. 2 písm. d)

Emisní limity pro pachové látky jsou stanoveny v Příloze č. 2 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.

V případě, že zdroj nemá vlastní komín, výduch nebo výpust nesmí překročit koncentrace fugitivních pachových látek na hranici pozemku stacionárního zdroje 5 OUER m-3 , pokud je zdroj umístěn v obydlených částech intravilánů obcí nebo v jejich ochranných pásmech.

Ochranným pásmem se rozumí území ve vzdálenosti kratší nebo rovné 2 km od nejbližšího místa na hranici intravilánů přilehlých obcí.

Pozn.: 	OUER (pachová jednotka) je množství pachových látek, které, pokud je rozptýleno v 1 m3 neutrálního plynu za normálních stavových podmínek, vyvolá alespoň u 50 % testujících posuzovatelů čichový vjem odpovídající evropské referenční pachové jednotce.

Evropská referenční pachová jednotka - fyziologická reakce posuzovatelů vyvolaná dávkou 123 μg nbutanolu rozptýleného v 1 m3 neutrálního plynu (v molárním poměru 0,040 mmol nbutanolu na 1 mol neutrálního plynu) za normálních stavových podmínek.

K umístění stavby zdroje znečišťování ovzduší se v souladu s § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. vyžaduje povolení. Příslušným orgánem je krajský úřad.

# B.III.2. Odpadní vody

# Splaškové vody

Zaměstnanci budou využívat pro sociální účely stávající zařízení v areálu ČOV.

# Dešťové vody

Upravený segment kalových polí bude vybaven pevným nepropustným dnem pro zamezení případných průsaků do podloží.

Kompostovací plocha bude zakryta nepropustnou fólií. Dešťová voda bude odvedena na čistírenskou kanalizaci s odvodem na mechanický stupeň ČOV.

# Provozní odpadní vody

Hydrolýza

|  | 1 den | 250 dní |
| --- | --- | --- |
| Námok | 6,5 m3 | 1625 m3 |
| Louhování | 4 m3 | 1000 m3 |

Fermentace

Po ukončení methanové fermentace se anaerobně stabilizovaný kal separuje od vodní fáze v usazovací nádrži. Jedná se o cca 1/10 objemu.

Provozní odpadní vody budou odvedeny do vnitroareálové kanalizace s odvodem na mechanický stupeň ČOV.

B.III.3. Odpady

Vlastní provoz všech předpokládaných zařízení produkuje jen minimální množství odpadů. Jedná se o vytříděné hmoty, které mohou být případně nalezeny ve vstupním materiálu a nebudou vhodné pro zpracování.

Tyto odpady budou předávány oprávněné firmě SITA Moravia a.s., se kterou má a.s. TOMA uzavřenou smlouvu na odstraňování odpadů.

Pro navržený záměr na výstavbu zařízení bude podána žádost o souhlas k provozování zařízení (a souhlas s provozním řádem) dle § 14 odstavce 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Žádost bude podána na krajském úřadě v rozsahu náležitostí Přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

B.III.4. Hluk

#### Nejvyšší přípustné hodnoty hluku

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení bylo novelizováno nařízením vlády č. 88/2004 Sb. (nabývá platnosti od 1.4.2004).

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

Korekce podle přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 88/2004 Sb. pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb

| Způsob využití území | Korekce (dB( |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní | - 5 | 0 | + 5 | + 15 |
| Chráněné venkovní prostory nemocnic a lázní | 0 | 0 | + 5 | + 15 |
| Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory | 0 | + 5 | + 10 | + 20 |

Poznámka: korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se použije další korekce - 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce - 5 dB.

1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladicí agregáty). Použije se pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy.

Hlavní pozemní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy.

Stará hluková zátěž je stav hlučnosti ve venkovním prostoru působený hlukem z dopravy na veřejných komunikacích, který v tomto prostoru existovat k 1.1.2001.

Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce + 10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví ze vztahu:

LAeq,s = LAeq,T + 10.log [(126 + t1)/t1],

kde

t1	je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 21:00 hod.

LAeq,T	je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle § 12 odst. 2

S provozováním záměru na aerobní stabilizaci biologicky rozložitelných odpadů souvisejí následující zdroje hluku:

a) stacionární zdroje hluku

Materiál pro kompostování bude homogenizován drtičem odpadů. Rovnoměrné rozprostření materiálů na pracovní ploše provádí mostový nakladač, který je součástí kalových polí. Aeraci bude zajišťovat kompresor, který bude zakrytovaný a odhlučněný tak, aby nedocházelo k negativnímu vlivu hluku na obsluhu.

Provoz dařízení hydrolýzy a fermentace není zdrojem hluku ve venkovním prostředí.

b) dopravní zdroje hluku

Navážení odpadů a odvoz produktů bude zajišťován max. 4 nákladními automobily denně.

Současná intenzita dopravy do areálu ČOV je cca 4 nákladní automobily za den, z toho dva zajišťují odvoz kalů na skládku. Současná doprava osobními automobily se pohybuje mezi 20 – 30 auty za den.

Od navrhovaného záměru kompostárny je nejbližší obytná zástavba situována ve vzdálenosti min. 900 m. S ohledem na tuto vzdálenost nebude hluková zátěž související s provozem zařízení vzhledem k nejbližší obytné zástavbě významná. Příjezd a odjezd nákladních automobilů po místních komunikacích napojených na kom. I/55 je mimo plochy soustředěné obytné zástavby. Provoz zařízení bude jednosměnný v denní době.

# Vibrace

Hodnocený záměr nebude obsahovat zařízení, která by způsobovala vibrace o hodnotách a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů. Působení vibrací vyvolané obslužnou dopravou předmětného záměru v okolí příjezdových tras není pravděpodobné.

B.III.5. Záření radioaktivní, elektromagnetické

S provozem záměru nesouvisí zařízení, která by mohla být zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření.

B.III.6. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Vzhledem k charakteru navrhovaného zařízení se nepředpokládá důvod ke vzniku požáru a úniku závadných látek. Rizikovými místy pro vznik požáru nebo případný únik jsou vozidla a mechanizační prostředky.

### Možná rizika havárie zařízení a opatření k jejich eliminaci

Přívalový déšť: odkanalizováno do technologie ČOV

Záplava: jsou vybudována protipovodňová opatření nad úrovní vody v roce 1997

Krupobití: může dojít k proděravění folie –řešeno rezervní folií, odstranitelné do 2 hodin

Porucha kompresoru: zajištěn náhradní kompresor do 3 hodin

Porucha drtiče : materiál bude uložen do krajní sekce a homogenizován po opravě drtiče

ČÁST  C

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.1.1. 	Územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky

V širším zájmovém území jsou vymezeny prvky systému ekologické stability. Jsou popsány v kapitole C.2.6.

Zvláště chráněná území a přírodní parky nejsou v bezprostřední blízkosti hodnocené lokality situovány. Nejbližší chráněné území je lokalita Na letišti (mrtvé rameno Moravy) cca 700 m jižním směrem.

Nejbližším významným krajinným prvkem (VKP) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody je vodní tok a niva řeky Moravy (západně od lokality záměru) a Dřevnice (severně od lokality).

C.1.2.	Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V zájmovém prostoru navrhovaného záměru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště.

V širším území se nacházejí území archeologického zájmu se zjištěnými archeologickými nálezy.  Pro realizaci záměru nebudou potřebné zemní práce.

C.1.3. 	Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Otrokovice jsou významným průmyslovým centrem 10 km západně od Zlína, na nejvýchodnějším okraji Chřibů u řeky Moravy a jejího přítoku Dřevnice.

Městem prochází základní silniční tahy I/55 a I/49, železniční trať č. 333 Přerov - Břeclav a č. 335 Otrokovice - Zlín - Vizovice.

Lokalita záměru je součástí areálu ČOV, který je umístěn v rozsáhlé průmyslové zóně v jihozápadní části města Otrokovice (viz příloha č. 2). V území je kromě výroby tepla a elektrické energie soustředěn průmysl gumárenský, plastikářský, chemický, textilní, kožedělný a strojírenský. V nejbližších průmyslových areálech jsou situovány podniky Moravan, Barum Continental, Teplárna, Pipelife – Fatra, DEZA a TOMA. Jižně od areálu ČOV je situováno letiště.

Od navrhovaného záměru je nejbližší obytná zástavba vzdálena směrem severovýchodním min. 1100 m, směrem jihovýchodním 1200 m (viz příloha č. 2).

C.1.4.	Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území

Do provozu ČOV jsou přiváděny odpadní vody z průmyslového areálu TOMA, a.s., chemického areálu a z městské části Baťov a také dešťové vody z tohoto území. Dále jsou přiváděny odpadní vody z občanské a obchodní zástavby situované mezi městskou částí Zlín-Malenovice a Otrokovice podél silniční komunikace I/49, odpadní vody z městské a průmyslové aglomerace Otrokovic situované na levém břehu Dřevnice a také dešťové vody z tohoto území.

V Protokolu č. 1479 o fyzikálně-chemickém rozboru vodného výluhu anaerobně stabilizovaného kalu z čistírny odpadních vod společnosti Průmyslová ČOV, a.s. (příloha č. 6) je dokumentováno složení v současnosti produkovaného kalu. V minulých letech byl obsah některých sledovaných látek v kalech pravděpodobně vyšší než v současné době, v okolí kalových polí však nebylo zaznamenáno žádné znečištění související s jejich provozem (viz příloha č. 7).

Kalová pole jsou vodohospodářsky zabezpečena systémem drenážních trubek uložených ve vrstvě spodního štěrku pod kalovým polem napojeným na čistírenskou kanalizaci s odvodem na mechanický stupeň ČOV (viz grafická příloha č. 4 – příčný řez kalovými poli).

Kalová pole, na jednom z nichž má být zařízení kompostárny vybudováno, nejsou v současné době využívána ke svému účelu. Slouží jako rezerva pro kalové hospodářství ČOV.

Ze segmentu kalového pole určeného ke kompostování byly kaly odtěženy již dříve a uloženy na skládku.

C.2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.2.1. Ovzduší a klima

Klimatické faktory

Klimaticky leží řešené území v teplé oblasti (varianta T4) a je charakteristické dlouhým, teplým a suchým létem. Přechodné období je velmi krátké s mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Přehled klimatických charakteristik dle Quitta (1992) je uveden v následující tabulce:

Charakteristiky klimatické oblasti T4

| Průměrná teplota vzduchu v lednu | -1 - -2 |
| --- | --- |
| Průměrná teplota vzduchu v dubnu | 9 - 10 |
| Průměrná teplota vzduchu v červenci | 19 - 20 |
| Průměrná teplota vzduchu v říjnu | 9 - 10 |
| Počet tropických dnů (s tmax 30(C a vyšší) | 10 - 13 |
| Počet letních dnů (s tmax 25(C a vyšší) | 60 - 70 |
| Počet mrazových dnů (s tmin -0,1(C a nižší) | 111 - 110 |
| Počet ledových dnů (s tmax -0,1(C a nižší) | 30 - 40 |
| Počet dnů se silným mrazem (s tmin -10,1(C a nižší) | 10- 15 |
| Počet arktických dnů (s tmax -10,0(C a nižší) | 2 a méně |
| Počet dnů s průměrnou teplotou 10,0(C a vyšší | 170 - 180 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období | 300 - 350 |
| Srážkový úhrn v zimním období | do 200 |
| Počet dnů se srážkami 1 mm a většími | 80 - 90 |
| Počet dnů se srážkami 10 mm a většími | 12 - 15 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou 1 - 20 cm | 30 - 40 |
| Počet dnů se sněhovoupokrývkou 21 - 40 cm | 10 a méně |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou 41 a více cm | 5 a méně |
| Počet dnů zamračených | 110 - 120 |
| Počet dnů jasných | 50 - 60 |

###### Sluneční záření a oblačnost

###### Průměrné roční úhrny globálního záření se pohybují kolem hodnoty 3850 MJ.m-2. Průměrná roční oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se pohybuje mezi 6,0 až 6,5, přičemž nejvyšší oblačnost pozorujeme v prosinci, nejnižší obvykle v srpnu.

###### Teplota vzduchu

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem hodnoty 8,5°C (stanice Napajedla 8,9°C), přičemž nejchladnějším měsícem je leden (-2,6°C) , nejteplejším červenec (19,2°C).

Průměrná denní maxima teploty vzduchu se v nejteplejším měsíci pohybují kolem hodnoty 24,5°C. Průměrná denní minima teploty vzduchu klesají v nejchladnějším měsíci zimy na -5 °C. V červenci se průměrná denní minima pohybují kolem 12,5°C.

### Charakteristické průměrné denní teploty vzduchu

Průměrná denní teplota vzduchu 0°C charakterizuje nástup a 0°C konec zimy. V průměru zde začíná zima koncem druhé prosincové dekády a končí koncem druhé dekády února.

Velké vegetační období, v němž začínají jednoduché projevy života rostlin, znamená nástup jara a konec podzimu. Je charakterizováno průměrnou denní teplotou 5°C a vyšší. V řešeném území začíná v polovině třetí březnové dekády a končí na přelomu první a druhé dekády listopadu.

Malé vegetační období s průměrnou denní teplotou 10°C a více začíná v řešeném území v polovině poslední dekády dubna a končí koncem první říjnové dekády.

Průměrnou denní teplotou 15°C a více je určeno letní období. To zde začíná na přelomu května a června a končí v polovině první dekády září.

###### Vlhkost vzduchu

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 77%, přičemž nejvyšších hodnot dosahuje většinou v prosinci, nejnižších v dubnu.

###### Atmosférické srážky

Průměrné roční úhrny srážek překračují hodnoty 610 mm (srážkoměrná stanice Otrokovice 619 mm), přičemž nejvíce srážek spadne v červnu až červenci, nejméně v lednu až únoru. Roční srážkové úhrny překročené s pravděpodobností 1% se pohybují těsně nad hodnotou 900 mm.

V jednotlivých měsících je průměrný úhrn srážek následující:

### Průměrný úhrn srážek - lokalita Otrokovice

| Měsíc | průměr (mm( | nejvyšší denní úhrn (mm( |
| --- | --- | --- |
| Leden | 32 | 19 |
| Únor | 33 | 24 |
| Březen | 35 | 19 |
| Duben | 46 | 35 |
| Květen | 71 | 65 |
| Červen | 83 | 75 |
| Červenec | 71 | 52 |
| Srpen | 70 | 71 |
| Září | 47 | 44 |
| Říjen | 40 | 50 |
| Listopad | 50 | 33 |
| Prosinec | 41 | 40 |

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu ovzduší, je relativní četnost směrů a síly větru. Dlouhodobé průměrné četnosti směrů větru pro oblast Otrokovic jsou uvedeny v následující tabulce.

### Odborný odhad větrné růžice dle ČHMÚ pro lokalitu Otrokovice ve výšce 10 m nad zemí v %

| rychlost větru m/s | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | calm | součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 6,58 | 5,10 | 2,96 | 4,24 | 4,94 | 5,49 | 4,92 | 6,35 | 8,93 | 49,51 |
| 5,0 | 7,11 | 4,97 | 1,48 | 4,73 | 7,83 | 5,94 | 4,49 | 6,87 |  | 43,42 |
| 11,0 | 0,90 | 0,53 | 0,05 | 1,12 | 2,34 | 0,68 | 0,58 | 0,87 |  | 7,07 |
| Součet | 14,59 | 10,60 | 4,49 | 10,09 | 15,11 | 12,11 | 9,99 | 14,09 | 8,93 | 100,00 |

###### Výskyt jednotlivých tříd stability ovzduší:

- superstabilní	silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu		  7,87 %

- stabilní		běžné inverze, špatné podmínky rozptylu			21,83 %

- izotermní	slabé inverze, často se vyskytující mírně zhoršené

rozptylové podmínky						28,45 %

- normální	běžný případ dobrých rozptylových podmínek		30,48 %

- labilní	rychlý rozptyl znečišťujících látek				11,37 %

V grafickém zobrazení větrné růžice jsou vyznačeny třídy (červeně) a rychlosti větru (modře).

#### Kvalita ovzduší

Kvalitu ovzduší ovlivňuje v území podél komunikací I/55 a I/49 intenzivní automobilová doprava. Na znečišťování ovzduší se dále podílí řada stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Stávající imisní situaci v hodnocené lokalitě je možno posoudit dle materiálu „Rozptylová studie Zlínského kraje“ (zpracoval Mgr. Jakub Bucek, Brno leden – říjen 2003).

Koncentrace škodlivin znečišťujících ovzduší v hodnoceném území dle RS Zlínského kraje

| škodlivina | Maximální denní 8-hod. průměr | Max. hodinová koncentrace | Roční průměr | Denní koncentrace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 | µg.m-3 | µg.m-3 | µg.m-3 |
| CO | 941 - 130 |  |  |  |
| NO2 |  | 41 - 50 | 8,1 - 10 |  |
| benzen |  |  | 0,17– 0,28 |  |
| prach |  |  |  | 11 - 20 |
| benzo(a)pyren |  |  | 0,0032 - 0,05 ng |  |

Koncentrace škodlivin nepřekračují imisní limity stanovené nařízením vlády č. 350/2002 Sb.

Posuzované území nespadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší dle nařízení vlády č. 60/2004 Sb.

C.2.2. Voda

#### Podzemní vody

Lokalita záměru je situována v údolní nivě řeky Moravy a Dřevnice. Jejich štěrko-písčité usazeniny jsou vhodným prostředím pro vytváření zvodnělých horizontů. Mocnost zvodnělých štěrko-písčitých souvrství se pohybuje od dvou do sedmi metrů a jsou překryta 1 - 4 m mocným souvrstvím povodňových hlín. Zásoby podzemních vod jsou doplňovány většinou celoročně. Nejvyšších úrovní dosahují v březnu až dubnu, nejnižších většinou v říjnu až listopadu. Průměrný specifický odtok podzemních vod se pohybuje kolem 2 l. s-1.km-2.

Hranice CHOPAV Kvartér řeky Moravy směřuje od severního okraje Otrokovic na kótě 193 dále podél silnice na Bělov. Odtud sleduje levý břeh Moravy až do Napajedel.

Na území areálu ČOV nezasahují ochranná pásma vodních zdrojů.

Povrchové vody

Nejvýznamnějším vodním tokem v blízkosti řešeného území je řeka Morava. Její průměrný průtok za soutokem s Dřevnicí je 54 m3.s-1. Další vodohospodářsky významný vodní tok zde představuje Dřevnice (průměrný roční průtok na soutoku s Moravou činí 3,15 m3.s-1). Celé zájmové území patří mezi oblasti se středně velkým vodohospodářským potenciálem. Specifický odtok se pohybuje mezi 2 až 4 l. s-1.km-2.

Ochranné pásmo řeky Moravy je 6 m od břehové hrany pro manipulaci a 15 m pro nadzemní objekty.

Charakteristické hydrologické údaje Moravy a Dřevnice

| Průměrné roční hodnoty |
| --- |
|  | srážky mm | ztráta mm | odtok mm | koef. odtoku | spec. odtok l.s-1.km-2 | průtok m3.s-1 |
| Morava pod Dřevnicí | 715 | 499 | 216 | 0,30 | 6,85 | 54,0 |
| Dřevnice – ústí | 718 | 475 | 243 | 0,34 | 7,71 | 3,2 |
| Morava, Spytihněv | 708 | 492 | 216 | 0,31 | 6,85 | 54,0 |
| Průměrné překročení průtoku po dobu dnů v roce v m3.s-1 |
|  | 30 | 90 | 180 | 270 | 355 | 364 |
| Morava pod Dřevnicí | 135 | 63,2 | 34,1 | 19,3 | 7,89 | 4,98 |
| Dřevnice – ústí | 8,50 | 3,14 | 1,6 | 0,9 | 0,27 | 0,11 |
| Morava, Spytihněv | 136 | 63,3 | 34,2 | 19,3 | 7,90 | 4,99 |

Lokalita záměru není v současné době situována v záplavovém území. Podél řeky Moravy a Dřevnice jsou vybudována protipovodňová opatření nad úrovní hladiny vody v roce 1997.

C.2.3. Půda

Záměr je navržen na pozemku, který není součástí zemědělského půdního fondu. Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.

Plochy zemědělské půdy.jsou situovány jižně od hranice areálu ČOV.

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geomorfologické poměry

Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) patří řešené území do provincie Západní Karpaty. Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled:

Subprovincie	:  Vněkarpatské sníženiny

Oblast	:  Západní Vněkarpatské sníženiny

Celek	:  Hornomoravský úval

Podcelek	:  Středomoravská niva

Geologické poměry

Předkvartérní podloží je budováno paleogenními sedimenty středního až svrchního eocénu, tzv. zlínskými vrstvami. Paleogén je zastoupen flyšovým střídáním jílovců, zčásti vápnitých a pískovců převážně glaukonitických. Slínovce a vápnité jílovce převládají nad jílovci.

Kvartérní pokryv je tvořen fluviálními hlínami či písky, směrem do hloubky s přibývající příměsí štěrkovité frakce a nabývajících charakteru štěrkopísků.

Hydrogeologické poměry

Území se nachází ve dvou hydrogeologických rajónech – 322 flyšové sedimenty v povodí Moravy a 162 pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu – povodí dřevnice.

Skalní až poloskalní podloží tvoří horniny račanské jednotky magurského flyše. V jejich nadloží jsou uloženy nezpevněné sedimenty kvartérního stáří.

Rajón paleogénních sedimentů je charakterizován nedostatkem podzemní vody hlubinného cyklu. Ve zvětralinách, popřípadě v pískovcových vrstvách je podzemní voda infiltračního cyklu puklinového typu. Mělký infiltrační cyklus podzemních vod je vázán na polohy zvětralin, štěrkové výplně údolní nivy a ostatní kvartérní sedimenty.

Směr proudění podzemní vody je směrem k řece Moravě a to jak za vyšších tak i nízkých stavů. Koryta obou hlavních vodotečí jsou oproti povrchu údolní nivy zaříznuta cca o 4 m.

C.2.5. Fauna a flóra

Biogeograficky leží řešené území v provincii středoevropských listnatých lesů, v podprovincii západokarpatské, v přechodné a nereprezentativní zóně zlínského bioregionu.

Potenciální vegetaci v nivách podél větších toků tvoří Pruno-Fraxinetum. Přirozenou náhradní vegetaci tvoří mezofilní luční porosty svazů Arrhenatherion a Cynosurion (typické Antoxantho-Agrostietum), na vlhkých místech přecházející v Calthion (Cirsietum salisburgensis). Křoviny náležejí svazu Prunion spinosae, v lemech je zastoupena vegetace svazu Trifolion medii.

Zastoupení živočichů odpovídá druhově lokalizaci v západní části karpatského oblouku. Dalším významným činitelem, který ovlivňuje složení fauny, je vegetační kryt - původní biocenózy byly v plném rozsahu nahrazeny agrocenózami a náhradními společenstvy, vesměs silně ruderalizovanými. Na zemědělské půdě, podél komunikací a na okrajových plochách areálu ČOV se vyskytují druhy charakteristické pro kulturní stepi a ruderály.

V zájmovém území a přilehlém okolí nebyly zjištěny žádné ohrožené ani zákonem chráněné druhy (ve smyslu přílohy II vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Současný stav lokality je patrný z fotografií v příloze č. 5.

C.2.6. Ekosystémy

Nejbližší prvky územního systému ekologické stability jsou vymezeny severně a jižně od areálu ČOV u řeky Moravy. Jedná se o lokální biocentrum U jezu západně od Baťova, na které navazuje biokoridor podél Moravy. Ten přechází jižně od biocentra na pravý břeh Moravy a pokračuje částečně na k.ú. Napajedla. Navazuje na regionální biocentrum Pod Dubovou (částečně na k.ú. Otrokovice, stávající základ biocentra tvoří chráněné území Na letišti).

V trase podél řeky Moravy, která prochází západně podél hranice areálu ČOV, nejsou prvky ÚSES vymezeny.

C.2.7. Krajina

Způsob využívání krajiny

Krajina v údolní nivě Moravy a Dřevnice je po velmi dlouhá období intenzivně využívána především zemědělsky, sídelně a průmyslově. Hlavní osa urbanizace krajiny probíhá ve směru severojižním se sídelními útvary Tlumačov, Otrokovice, Napajedla a Spytihněv. Na tuto osu navazuje v Otrokovicích podél řeky Dřevnice urbanizovaný a průmyslový pás aglomerace Zlína. V území je kromě výroby tepla a elektrické energie (tepláren) soustředěn průmysl gumárenský, obuvnický a strojírenský.

Rekreace

Otrokovice se nachází na rozhraní oblastí cestovního ruchu I. kategorie č. 46 Valašsko, III. kategorie č. 45 Slovácko a IV. kategorie č. 44 Chřiby.

Rekreační funkce města a blízkého okolí je omezená. Území je značně urbanizované, je zatíženo průmyslovou a zemědělskou výrobou, vysokými intenzitami dopravy na silniční síti a velkým počtem energovodů.

V blízkosti navrhovaného záměru nejsou situovány rekreační areály. Podél levého břehu řeky Moravy je vybudována cyklistická stezka, která současně slouží jako protipovodňová hráz.

# C.2.8. Obyvatelstvo, hmotný majetek

Sídelní útvar Otrokovice se skládá z obcí Otrokovice a Kvítkovice.

Počet obyvatel - sčítání r. 1991	20 267

Počet obyvatel - r. 1996	20 053

Stávající počet obyvatel	19 755

Odhad počtu obyvatel pro r. 2015	21 500

Celkový počet domů	  1 926

Počet trvale obydlených bytů	  7 300

z toho RD	  1 691

Průměrný počet osob/byt	      2,8

V prostoru uvažovaného záměru se nenachází žádný významný hmotný majetek, který by mohl být záměrem ovlivněn.

C.2.9. Kulturní památky

V zájmovém prostoru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště.

ČÁST  D

D. 	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Odhad významnosti vlivů navrhovaného záměru byl řešen pomocí metodiky vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 1998).

Vyhodnocení významnosti vlivu lze označit za nejsložitější aspekt celého procesu hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Velmi významně se zde totiž projevuje subjektivní faktor zpracovatele a často i obtížně definovatelné podmínky hodnocení. To je spojeno především se skutečností, že hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny v životním prostředí v absolutních nebo relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase.

Při hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba může být pokládána za subjektivní, avšak měla by zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru tak z hlediska časového působení vlivu, dosahu vlivu a reverzibility.

Následující kritéria a jejich ohodnocení byla navržena v rámci výše zmíněné „Metodiky“ a převzata pro hodnocení v předkládané dokumentaci:

1. Velikost vlivu

významný nepříznivý vliv							- 2

nepříznivý vliv								- 1

nevýznamný až nulový vliv							  0

příznivý vliv									+1

Velikost vlivu se zjišťuje v  identifikovaných vlivech, výsledek lze u většiny identifikovaných vlivů poměrně přesně vyznačit.

2. Časový rozsah vlivu

trvalý (časový rozsah vychází z názvu - např. likvidace)			- 3

dlouhodobý (trvání vlivu po dobu životnosti záměru)			- 2

krátkodobý (vymezený časový úsek výstavby nebo provozu)		- 1

Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo + 1, nemusí se časový rozsah vlivu charakterizovat (neměníme a teoreticky zlepšujeme dnešní stav).

3. Reverzibilita vlivu

vratný (přibližné obnovení původní kvality)		- 1

kompenzovatelný (částečné obnovení původní kvality)		- 2

nevratný (likvidace původní kvality)		- 3

4. Citlivost území

ano		- 1

ne		  0

Jde-li o území zvláště chráněné dle příslušných právních předpisů.

5. Nejistoty a neurčitosti v predikci vlivů

ano		- 1

ne  		  0

Toto kritérium koriguje některá zásadní tvrzení u konkrétních vlivů, zejména těch, které jsou odvislé od odborné erudice zpracovatelů (jejich „odhad“ z dostupných podkladů) a neopírají se o exaktní propočty, studie, sledování (monitoring).

6. Realizovatelná možnost ochrany

úplná		1

částečná		0,1 - 0,9

nemožná		0

Na základě hodnot kritérií jsou vypočteny koeficienty významnosti:

Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + nejistoty

pro velikost vlivu ( 0 platí:

Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x (1 - možnost ochrany)

při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0

při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1

Hodnocení významnosti vlivu

významný nepříznivý vliv:							- 8 až - 11

nepříznivý vliv:								- 4 až - 7

nevýznamný až nulový vliv:							0 až - 3

příznivý vliv:  		1

Pro posouzení významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů na životní prostředí je v následujícím textu podle obecných pravidel metodiky provedeno zatřídění každého identifikovaného vlivu podle navržených kritérií významnosti.

D.1.1.	Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů

Změna užívání stavby kalového pole na zařízení pro aerobní stabilizaci biologicky rozložitelných odpadů a umístění navržené technologie do stávající budovy v provozu ČOV nebude spojeno s negativními vlivy výstavby (zatížení okolí hlukem, prachem a dopravou, spojenou s provozem stavebních strojů a dovozem stavebních materiálů) a tím narušení faktorů pohody pro obyvatelstvo.

Provoz zařízení při dodržování technologické kázně nebude znamenat z hlediska hlukové a imisní zátěže vznik zdroje hluku a znečišťování ovzduší s dosahem mimo stávající areál ČOV.

Hlavní zdroje hluku jsou popsány v kap. B.III.4. Hluk.

# K obtěžování obyvatelstva může dojít při uvolňování emisí pachových látek (viz kap. B.III.1. Ovzduší). Při řízeném kompostování by nemělo k jejich vzniku a uvolňování docházet. Případnému úniku emisí pachových látek bude zabráněno překrytím materiálu nepropustnou fólií a odvodem vzdušiny do protipachového filtru.

Běžný provoz zařízení nebude znamenat významný nárůst objemu dopravy na příjezdových komunikacích navazujících na kom. I/55.

Nepříznivé vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes složky životního prostředí (voda, půda) se nepředpokládají.

Možná rizika provozu jsou popsána v  kapitole D.III. oznámení.

Realizace záměru nebude mít negativní sociální a ekonomické důsledky. Provoz zařízení budou zajišťovat 3- 4 zaměstnanci v jednoměnném provozu.

Zhodnocení významnosti vlivů na zdraví obyvatel:

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na zdraví

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.2. 	Vlivy na ovzduší a klima

Emise pachových látek z provozu kompostárny nesmí způsobovat obtěžování obyvatelstva. Úniku emisí se zabraňuje překrytím materiálu nepropustnou fólií a odvodem vzdušiny do protipachového filtru.

Tyto emise mohou ovlivnit pracovní prostředí zaměstnanců. V okolním prostředí za hranicemi areálu ČOV by neměly být postižitelné.

V souladu s vyhl. č. 356/2002 Sb. bude po uvedení zařízení do provozu provedeno autorizované měření emisí pachových látek. Obdobné měření emisí je podle vyhl. č. 356/2002 Sb. povinné i pro stávající provoz ČOV (nejpozději do 14.8.2006).

Event. únik emisí pachových látek bude senzoricky (čichem) kontrolován denně. Při výskytu zápachu v procesu kompostování bude neprodleně realizována náprava.

Ochrana ovzduší před pachovými látkami a amoniakem při procesu hydrolýzy je zajištěna dvoustupňově.

První stupeň zabezpečení: reakční podmínky a chemikálie jsou voleny tak, aby docházelo k rozkladu makromolekul bílkovin na menší částice (M = 700 ÷ 2500), ale aby nedocházelo ke štěpení aminokyselin na amoniak. Z důvodu hospodaření s teplem jsou vařáky opatřeny víkem, které reakční prostor uzavírá a izoluje od okolního pracovního prostředí.

V případě tlakové alkalické hydrolýzy může ke štěpení aminokyselin docházet, proto se provádí v rotačních autoklávech za zvýšeného tlaku. Odblokování autoklávů po vaření a ochlazení je proto vedeno přes neutralizační kolonu, ve které případný amoniak zreaguje se zředěnou kyselinou sírovou na síran amonný.

Druhý stupeň zpracování odpadů je methanová fermentace a navazuje na první stupeň – hydrolýzu. Fermentační nádrže jsou od okolního prostředí odděleny vodním uzávěrem s plynovým zvonem, odkud se bioplyn čerpá do kogeneračních jednotek.

Technologie obou stupňů zpracování odpadů je umístěna do stávajících uzavřených objektů v areálu ČOV.

Navážení odpadů a odvoz produktů bude zajišťován průměrně 4 nákladními automobily denně. Vlivy na ovzduší z automobilové dopravy spojené s provozem zařízení lze označit za minimální.

Kritéria významnosti vlivu – vlivy na ovzduší

| Velikost | Časový rozsah | Reverzibilita | Citlivost | Nejistoty | Možnost ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nepříznivý | krátkodobý | vratný | ano | ne | částečná |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | 0 | 0,6 |

K umístění stavby středního zdroje znečišťování ovzduší se v souladu s § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. vyžaduje povolení. Příslušným orgánem je krajský úřad.

Dodržování emisních limitů bude kontrolováno periodickým měřením. Provozní evidence bude vedena v souladu s § 22 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.

D.1.3. 	Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Zdroje hluku spojené s provozováním záměru zpracování biologicky rozložitelných odpadů jsou uvedeny v kap. B.III.4. Hluk.

Od navrhovaného záměru je nejbližší obytná zástavba situována ve vzdálenosti min. 1100 m. S ohledem na tuto vzdálenost nebude hluková zátěž související s provozem zařízení vzhledem k nejbližší obytné zástavbě významná. Příjezd a odjezd nákladních automobilů po místních komunikacích napojených na kom. I/55 je mimo plochy soustředěné obytné zástavby. Provoz zařízení bude jednosměnný v denní době.

Kritéria významnosti vlivu - vliv hluku

| Velikost | Časový rozsah | Reverzibilita | Citlivost | Nejistoty | Možnost ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nepříznivý | krátkodobý | vratný | ne | ne | částečná |
| - 1 | - 1 | - 1 | 0 | 0 | 0,5 |

V navrhované stavbě nebudou instalována žádná zařízení, která by mohla být zdrojem venkovního elektromagnetického záření.

Ostatní vlivy (biologické či jiné) se nepředpokládají.

D.1.4.	Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy na jakost vod

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách stanoví aerobně stabilizované komposty jako vodám nebezpečné látky. Projektant a provozovatel kompostárny je povinen provést opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových a spodních vod, aby nedošlo k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo ke smísení se srážkovými vodami. Další povinností je vybudovat a provozovat kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.

Jednou za 6 měsíců je provozovatel kompostárny povinen kontrolovat těsnost všech skladů, jímek a potrubí. Záznamy o funkci kontrolního systému provádí do provozního deníku pověřený pracovník minimálně jednou měsíčně.

Pro zařízení je nutné vyžádat si vodoprávní souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. b) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků (Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod).

V provozním řádu bude uvedena povinnost pravidelných kontrol a zkoušek těsnosti v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách.

Provozovatel zpracuje plán opatření pro případ havárie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Upravený segment kalových polí bude vybaven pevným nepropustným dnem pro zamezení případných průsaků do podloží.

Kompostovací plocha bude zakryta nepropustnou fólií. Dešťová voda bude odvedena na čistírenskou kanalizaci s odvodem na mechanický stupeň ČOV.

V blízkosti zájmového území není v současné době podzemní voda využívána pro hromadné zásobování obyvatelstva. Do bezprostřední blízkosti lokality nezasahují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. Ve vzdálenosti 50-80 m od jižního oplocení objektu ČOV se nachází ochranné pásmo vodního zdroje (studní) pro MORAVAN a.s.

V území podél levého břehu řeky Moravy jsou realizována protipovodňová opatření nad úrovní vody v r. 1997 – násyp podél řeky Moravy v úrovni 0,5 m nad úrovní vody v r. 1997.

Kritéria významnosti vlivu - vliv na jakost vod

Velikost

nevýznamný až nulový

0

#### Vlivy na povrchový odtok a odvodnění oblasti

Realizací navrženého záměru se nemění rozsah zastavěné plochy a zpevněných ploch, takže nedochází k dalšímu omezení infiltrace srážek do podzemní vody a tím ke zmenšení její dotace.

Navrhovaný provoz neovlivní charakter odvodnění oblasti ani její hydrologické charakteristiky (hladiny podzemní vody, průtoky, vydatnosti podzemní vody apod.).

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na povrchový odtok  a odvodnění oblasti

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.5.	Vlivy na půdu

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Realizací záměru nebudou zabrány pozemky spadající do zemědělského půdního fondu, rovněž nedojde k záboru půdy určené k plnění funkce lesa.

Záměr je situován na k.ú. Otrokovice v areálu ČOV Otrokovice.

Kritéria významnosti vlivu – zábor ZPF

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Vlivy na znečištění půdy

Půda v bezprostředním okolí příjezdové komunikace a manipulačních ploch může být kontaminována některými škodlivinami emitovanými z provozu automobilů. Další znečištění může pocházet ze zimní údržby vozovky.

Z hlediska hodnocení velikosti vlivu nemůže záměr způsobit kontaminaci zemědělských půd nebo zemin.

Případné úniky znečišťujících látek obsažených ve srážkové vodě jsou eliminovány systémem zachycování a odvodu srážkových vod.

Kritéria významnosti vlivu – vlivy na znečištění půdy

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Provozovatel vypracuje provozní řád dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. a specifikuje podmínky dle bodu č. 8 přílohy č. 1 uvedené vyhlášky.

Bude vedena evidenci vznikajících odpadů v souladu s vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. a nakládat s nimi dle příslušných předpisů.

Zneškodnění odpadů bude zajištěno smluvně pouze se subjekty, majícími oprávnění k této činnosti.

Z hlediska nakládání s odpady přednost navržených technologií spočívá v tom, že umožňuje vrátit původní materiály do přirozených potravních cyklů. Kompostováním se rovněž značně snižuje množství a objem odpadů (až o 30 %).

Kritéria významnosti vlivu – vlivy v důsledku ukládání odpadů

Velikost

příznivý

+ 1

Odpady vzniklé při realizaci záměru budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Doklady budou předloženy při kolaudaci.

D.1.6.	Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Po realizaci změny užívání stavby nedojde ke změnám geologických podmínek a horninového podloží. V daném území se nenacházejí ložiska nerostných surovin.

Ochranu podloží plochy pod kalovým polem zajišťuje svedení dešťových vod do čistírenské kanalizace s odvodem na mechanický stupeň ČOV.

D.1.7.	Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Na základě provedené prohlídky současného stavu areálu nelze předpokládat, že by se zde vyskytovaly některé zvláště chráněné druhy citované vyhláškou č. 395/1992 Sb.

Realizace změny užívání stavby si nevyžádá kácení dřevin ani zásah do stávajících zelených ploch v areálu.

Kritéria významnosti vlivu - likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Záměr změny užívání stavby neovlivní stávající funkční ekosystémy ani plochy, kde mají být nově funkční prvky ekologických systémů založeny.

Areál tvořený objekty, zpevněnými plochami (zastavěné plochy se zpevněným povrchem bez významu pro ekologickou stabilitu) je klasifikován stupněm stability 0, určitý podíl tvoří plochy zeleně klasifikované stupněm 1. Provoz navrženého zařízení stupeň stability těchto ploch neovlivní.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na ekosystémy

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.8.	Vlivy na krajinu

Z hlediska krajinného rázu provoz zařízení nebude měnit architektonický vzhled areálu ČOV, nezmění se zastavěná plocha ani kubatura objektů.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na krajinný ráz

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Vliv na dopravu

Záměr nezpůsobí významné zvýšení intenzit dopravy na vnitroareálových komunikacích a souvisejících státních komunikacích. Intenzity předpokládané dopravy jsou uvedeny v kapitole B.II.4.

Kritéria významnosti vlivu - vliv na dopravu

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Vliv na estetické kvality území

Realizace záměru nebude měnit stávající kvalitu území v areálu ČOV.

Kritéria významnosti vlivu - vliv na estetické kvality území

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Vliv na rekreační využití území

V okolí hodnocené lokality nejsou objekty soustředěné rekreace. Provoz zařízení ve stávajícím areálu ČOV nebude mít na event. rekreační využití krajiny žádný vliv.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na rekreační využití území

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.9.	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Při realizaci záměru nehrozí narušení archeologických nálezů, poškození ani ztráta geologických či paleontologických památek.

Rovněž nelze předpokládat vlivy na kulturní hodnoty nehmotné povahy (přetrvávající zvyky a kulturní tradice).

Areál ČOV se nachází na území, kde se nepředpokládá ohrožení architektonických památek.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.10. 	Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Hodnocení významnosti jednotlivých vlivů, které bylo v rámci oznámení záměru provedeno na závěr jednotlivých kapitol, je shrnuto v následující tabulce.

Sumarizační hodnocení významnosti vlivů

| Vliv | Koeficient významnosti vlivu | Koeficient významnosti výsledný | Hodnocení významnosti vlivu |
| --- | --- | --- | --- |
| vlivy na zdraví | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na ovzduší | - 3 | - 1,2 | nevýznamný až nulový |
| vliv hluku | - 2 | - 1 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na povrchový odtok a odvodnění oblasti | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na jakost vod | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| zábor ZPF | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na znečištění půdy | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy v důsledku ukládání odpadů | + 1 | + 1 | příznivý |
| likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na ekosystémy | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na krajinný ráz | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vliv na dopravu | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vliv na estetické kvality území | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na rekreační využití území | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |

Na základě vyhodnocení významnosti vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí je možno konstatovat, že plánovaná stavba za předpokladu realizace navržených technických opatření neznamená z hlediska identifikovaných vlivů žádný nepříznivý vliv.

Dle provedeného vyhodnocení představuje navržený záměr mírně nepříznivý vliv (podle Metodiky hodnocený však jako nevýznamný až nulový) z hlediska vlivu na ovzduší a vlivu hluku.

Dle provedeného vyhodnocení představuje navržený záměr příznivý vliv z hlediska nakládání s odpady. Záměr umožňuje recyklovat organické látky a rostlinné živiny. Navrženým zpracováním odpadů se rovněž značně snižuje množství a objem odpadů (až o 30 %).

Na základě vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí byla v oznámení záměru navržena některá ochranná opatření, která směřují k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci možných nepříznivých vlivů. Tato opatření budou respektována v dalších fázích přípravy záměru.

Z provedeného vyhodnocení je zřejmé, že z hlediska významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů je záměr realizovatelný a při respektování doporučených opatření nebude znamenat významné ovlivnění hodnocených složek životního prostředí.

# D.2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vlivy identifikované v předchozích kapitolách zasahují lokalitu záměru – areál ČOV v Otrokovicích.

# D.3.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

U posuzovaného záměru se nepředpokládají významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

D.4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Územně plánovací opatření

Navržený záměr situovaný v areálu ČOV v Otrokovicích je v souladu s Územním plánem města Otrokovic.

Území areálu ČOV patří dle územního plánu mezi plochy průmyslové a ostatní výroby (vyjádření Městského úřadu Otrokovice – příloha č. 1).

Technická opatření

Pro omezení možných negativních vlivů na okolní prostředí jsou navržena následující opatření:

Ochrana vod

V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 338/2001 sb. je nutno dokladovat, že provoz zařízení splňuje požadavky specifikované v ustanovení § 39 odst. 4 písm. a) a písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

V provozním řádu bude uvedena povinnost pravidelných kontrol a zkoušek těsnosti v souladu s § 39 zákona o vodách.

Pro zařízení je nutné vyžádat vodoprávní souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. b) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách.

Provozovatel zpracuje plán opatření pro případ havárie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Ochrana ovzduší

Provozovatel podá žádost o povolení k umístění stavby zdroje znečišťování ovzduší se v souladu s § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb.

Zabránit úniku emisí pachových látek překrytím materiálu fólií a odvodem vzdušniny do protipachového filtru.

V souladu s vyhl. č. 356/2002 Sb. bude po uvedení zařízení do provozu provedeno autorizované měření emisí pachových látek. Měření se provede v období, kdy je pach intenzivní.

Při provozu kompostárny dodržovat provozní a technologickou kázeň. Event. únik emisí pachových látek bude senzoricky (čichem) kontrolován denně a periodicky měřením. Při výskytu zápachu v procesu kompostování bude neprodleně realizována náprava.

Provozní evidence bude vedena v souladu s § 22 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.

Nakládání s odpady

Pro navržený záměr bude podána žádost o souhlas k provozování zařízení (a souhlas s provozním řádem) dle § 14 odstavce 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Žádost bude podána na krajském úřadě v rozsahu náležitostí přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

V souladu s ustanovením § 1 odst. 1 písm. m) vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. doložit doklad o tom, že stavba je užívána v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. a že zařízení bylo zkolaudováno jako zařízení k využívání odpadů.

Zařízení bude vybaveno dle požadavků specifikovaných v ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a d) vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.

Vypracovat provozní řád dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. a specifikovat jeho podmínky dle bodu č. 8 přílohy č. 1 uvedené vyhlášky.

Vést evidenci vznikajících odpadů v souladu s vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. a nakládat s nimi dle příslušných předpisů.

Zneškodnění odpadů bude zajištěno smluvně pouze se subjekty, majícími oprávnění k této činnosti.

Odpady vzniklé při realizaci záměru musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. Doklady budou předloženy při kolaudaci.

D.5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Při zpracování oznámení a hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací získaných osobním jednáním a terénními průzkumy. Vliv činnosti na okolní prostředí byl v předloženém oznámení prognózován na základě odborné analýzy předpokládaných vlivů a na základě expertního odhadu, tj. znalostí a zkušeností zpracovatele.

Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných kapitol oznámení.

V průběhu posuzování nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami. Je možno konstatovat, že se v průběhu zpracování oznámení nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je řešen v jedné variantě. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí je uvedeno v kap. B.I.5. oznámení.

# F. 	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

K oznámení je přiloženo Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (příloha č. 1).

Výřez z územního plánu je v příloze č. 2. Další přílohou (č. 3) je situace ČOV s umístěním záměru, v příloze č. 4 je dokumentován příčný řez kalovými poli, v příloze č. 5 fotodokumentace a v příloze č. 6 protokol o fyzikálně-chemickém rozboru vodného výluhu anaerobně stabilizovaného kalu z ČOV. V příloze č. 7 jsou doloženy protokoly č. 620 a 621 o fyzikálním a chemickém rozboru vody z indikačních vrtů ČOV

G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

1. Základní údaje o záměru

Název záměru:	Zařízení pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Charakter stavby:	změna účelu užívání stavby

Zařazení záměru dle přílohy 	kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení),

č. 1 k zák. č. 100/2001 Sb.:	bod 10.1. Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1000 až 30000 t/rok (v působnosti krajského úřadu)

Kraj:	Zlínský

Obec:	Otrokovice

Katastrální území:	Otrokovice

Termín zahájení: 	září 2004

Termín dokončení:	prosinec 2004

Zkušební provoz:	do dubna 2005

Oznamovatel:		TOMA, a.s.

tř. T. Bati 1566

765 82  Otrokovice

Účel:	V prvním stupni záměru – hydrolýze biologicky rozložitelných odpadů – vytěžit ze skupin odpadů maximum výrobků, které jsou uplatnitelné na trhu nebo jsou vhodné a prodejné jako suroviny pro další využití.

Ve druhém stupni záměru – methanové fermentaci – zpracovat odpady na bioplyn a anaerobně stabilizovaný kal. Ve třetím stupni záměru – aerobní stabilizaci – anaerobně fermentované kaly spolu s odpady z údržby zeleně a dřeva aerobně stabilizovat na kompost.

Kapacita (rozsah) záměru:

Maximální množství

zpracovaného odpadu: 	max. 20 000 t/rok

Předpokládané množství

zpracovaného odpadu:	12 000 t/rok

Výčet dotčených územně

samosprávných celků: 	Město Otrokovice

2. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Záměr vybudování zařízení pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů má následující hlavní cíle:

- V prvním stupni záměru – hydrolýze biologicky rozložitelných odpadů – vytěžit ze skupin odpadů maximum výrobků, které jsou uplatnitelné na trhu nebo jsou vhodné a prodejné jako suroviny pro další využití. Jde zejména o bílkovinné hydrolyzáty a kostní moučku.

- Dále v prvním stupni záměru – hydrolýze biologicky rozložitelných odpadů – upravit vlastnosti zbývajících odpadů emulgací a homogenizací tak, aby bylo možno jejich bezproblémové zpracování ve druhém stupni záměru – methanové fermentaci – na bioplyn a anaerobně stabilizovaný kal.

- Ve třetím stupni záměru – aerobní stabilizaci – anaerobně fermentované kaly spolu s odpady z údržby zeleně a dřeva aerobně stabilizovat na kompost. K výrobě kompostu nebudou využívány kaly ze stávajícího provozu ČOV.

Hydrolyzační jednotka je základním technologickým uzlem, který využívá vstupních surovin buď přímo na prodejné výrobky, nebo nepřímo přípravou meziproduktů pro methanovou fermentaci. Ve stupni methanové fermentace dochází k anaerobnímu rozkladu biodegradabilních látek na kal a bioplyn.

Bioplyn je využíván v kogeneračních jednotkách na výrobu elektrické energie a tepla.

Kal z methanové fermentace je dále využíván v aerobní stabilizaci – výrobě kompostu. Substrát vzniklý kompostací je dále využíván jako náplň do protihlukových stěn a jako materiál pro rekultivaci skládek.

Navržené zařízení pro 1. a 2.stupeň zpracování biologicky rozložitelných odpadů bude umístěno v budově areálu ČOV Otrokovice.

Kalová pole, kde má být vybudováno zařízení aerobní stabilizace (3.stupeň), nejsou v současné době využívána ke svému účelu. Slouží jako rezerva pro kalové hospodářství ČOV.

3. Základní údaje o vlivech záměru na životní prostředí

Umístění zařízení pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů do stávajícího areálu ČOV nebude spojeno s negativními vlivy výstavby (zatížení okolí hlukem, prachem a dopravou, spojenou s provozem stavebních strojů a dovozem stavebních materiálů) a tím narušení faktorů pohody pro obyvatelstvo.

Provoz zařízení při dodržování technologické kázně nebude znamenat z hlediska hlukové a imisní zátěže vznik zdroje hluku a znečišťování ovzduší s dosahem mimo stávající areál ČOV.

Od navrhovaného záměru je nejbližší obytná zástavba situována ve vzdálenosti min. 1100 m. S ohledem na tuto vzdálenost nebude hluková zátěž související s provozem zařízení vzhledem k nejbližší obytné zástavbě významná. Příjezd a odjezd nákladních automobilů po místních komunikacích napojených na kom. I/55 je mimo plochy soustředěné obytné zástavby. Provoz zařízení bude jednosměnný v denní době.

Upravený segment kalových polí bude vybaven pevným nepropustným dnem pro zamezení případných průsaků do podloží.

Kompostovací plocha bude zakryta nepropustnou fólií. Dešťová voda bude odvedena na čistírenskou kanalizaci s odvodem na mechanický stupeň ČOV.

V blízkosti zájmového území není v současné době podzemní voda využívána pro hromadné zásobování obyvatelstva. Do bezprostřední blízkosti lokality nezasahují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů.

V území podél levého břehu řeky Moravy jsou realizována protipovodňová opatření nad úrovní vody v r. 1997 – násyp podél řeky Moravy v úrovni 0,5 m nad úrovní vody v r. 1997.

Realizací záměru nebudou zabrány pozemky spadající do zemědělského půdního fondu, rovněž nedojde k záboru půdy určené k plnění funkce lesa.

Z hlediska nakládání s odpady přednost kompostování spočívá v tom, že umožňuje vrátit původní materiály do přirozených potravních cyklů. Zpracováním se rovněž značně snižuje množství a objem odpadů (až o 30 %).

Realizace změny užívání stavby si nevyžádá kácení dřevin ani zásah do stávajících zelených ploch v areálu.

Z hlediska krajinného rázu provoz zařízení nebude měnit architektonický vzhled areálu ČOV, nezmění se zastavěná plocha ani kubatura objektu.

Odhad významnosti vlivů navrhované stavby skladového areálu byl řešen pomocí metodiky vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 1998).

Na základě provedeného vyhodnocení je zřejmé, že z hlediska významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů je záměr realizovatelný a při respektování doporučených opatření nebude znamenat významné ovlivnění hodnocených složek životního prostředí.

Pro větší názornost jsou k oznámení připojeny samostatné grafické, textové a mapové přílohy.

# H.	ZÁVĚR

Účelem zpracovaného oznámení záměru podle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

záměru

Zařízení pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů

je posoudit reálně podložené pozitivní i negativní dopady této investiční akce a odhadnout předpokládané vlivy stavby na jednotlivé složky životního prostředí.

Oznámení záměru bylo zpracováno v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Popis, zhodnocení a závěry plynoucí z působení jednotlivých vlivů na životní prostředí jsou podrobně uvedeny v jednotlivých kapitolách členěných podle výše uvedené přílohy č. 3.

Předložené oznámení záměru je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, legislativních norem, prozkoumanosti základních složek životního prostředí a evidenci jiných zájmů na využívání území.

Posuzovaný záměr může mít určité negativní vlivy na životní prostředí. Realizací opatření, navržených k prevenci, eliminaci a kompenzaci negativních účinků na životní prostředí lze tyto vlivy minimalizovat, avšak nikoliv úplně vyloučit.

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných podkladů o předpokládané stavbě, o současném a výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba je ekologicky přijatelná a lze ji doporučit k realizaci.

Datum zpracování oznámení: 		1.7.2004

Zpracovatel oznámení:		RNDr. Zuzana Kadlecová

Sokolská 3921, 760 01 Zlín

tel.: 577 012 292

Přílohy

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

- Výřez z územního plánu města Otrokovic

- Situace areálu ČOV s umístěním záměru

- Příčný řez kalovými poli

- Fotodokumentace

- Protokol č. 1479 o fyzikálně-chemickém rozboru vodného výluhu anaerobně stabilizovaného kalu z čistírny odpadních vod společnosti Průmyslová ČOV, a.s.

- Protokoly č. 620 a 621 o fyzikálním a chemickém rozboru vody z indikačních vrtů ČOV

# Text boxes

BIODEGRADABILNÍ ODPADY

BÍLKOVINNÉ KONCENTRÁTY

TUK

PEVNÁ FÁZE

(KOSTNÍ DRŤ)

HYDROLÝZA

METANOVÁ FERMENTACE

ČOV

AEROBNÍ STABILIZACE

(KOMPOSTOVÁNÍ)

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

F

I

L

T

R

KOMPOST

REKULTIVACE

PHS

Protihlukové

start

VIZUÁLNÍ KONTROLA

ODKLONĚNÍ NA ODSTAV PLOCHU

VYHOVUJE

PODROBNÁ KONTROLA (ANALÝZA)

ZJIŠTĚNÍ HMOTNOSTI

VYHOVUJE

ZÁPIS DO PROVOZ. DENÍKU

ODBĚR VZORKU PRO ANALÝZU

VRÁCENÍ SVOZOVÉ FIRMĚ

PŘEDÁNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

VYDÁNÍ POTVRZ. O PŘEVZ. ODPADU

PŘEVZETÍ ODPADU KE ZPRACOVÁNÍ

VELKÉ KUSY

DRCENÍ

HOMOGENIZACE

ZAKLÁDÁNÍ  KE KOMPOSTOVÁNÍ

ZÁPIS DO PD, SEGMENT, DATUM, DRUH ODP.