# Oznámení

# podle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí

# o záměru stavby

Sběrný dvůr

Rožnov pod Radhoštěm

výtisk č. 10

## Provozovatel Ing. Jan Panc, dále jen oznamovatel, předkládá Krajskému úřadu Zlínského kraje na základě znění § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona, oznámení o záměru stavby „Sběrný  dvůr Rožnov pod Radhoštěm“ dále jen oznámení.

## Toto oznámení je zpracováno na základě přílohy č. 1 k zákonu, Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení),

## bodu 10.1

## „Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů“.

## Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.

OBSAH											str.

## A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI						 3

1.  Oznamovatel: 		  							 3

- IČ: 										 3

3. Sídlo: 										 3

4. Statutární zástupce: 								 3

#### B. ÚDAJE O ZÁMĚRU							           4

##### I.  Základní údaje									 4

## Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:				 4

- Kapacita (rozsah) záměru: 							 4

- Umístění záměru:								 4

- Charakter záměru: 								 4

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění: 				 4

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 		 4

7.   Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:	 5

8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:				 5

- Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,

které budou tato rozhodnutí vydávat						 5

II 	Údaje o vstupech									 6

1. Zábor půdy 									 6

2. Odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje 			 6

III	Údaje o výstupech								 8

- Emise do ovzduší 								 8

- Množství a znečištění odpadních vod 					 8

- Kategorizace a množství odpadů 						 8

- Hluk 										 9

- Havárie										 9

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 							10

- Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

dotčeného území								10

Geologické podloží								10

Klimatické faktory								11

Kvalita ovzduší								11

Povrchové vody 								12

Podzemní vody								12

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí

v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.	12

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ						13

- Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti).	13

Ovzduší									13

Povrchové vody 								13

Podzemní vody 								13

Půda										13

Hluk										13

- Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.			14

- Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících

státní hranice.									14

- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů.								14

- Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se

vyskytly při specifikaci vlivů. 							14

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU				15

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE								15

- Mapová dokumentace 								15

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU					16

#### H. PŘÍLOHY										17

Textové přílohy:	 								17

## Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska

## územně plánovací dokumentace

Stanovisko orgánu ochrany přírody

## Mapové přílohy:									17

#### ÚDAJE O OZNAMOVATELI

- Oznamovatel:

Ing. Jan Panc

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Kulturní 1775

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- IČ oznamovatele: 623 13 932

- Sídlo oznamovatele :

Kulturní 1775

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

4.  Statutární zástupce:

Ing. Jan Panc

#### B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

##### Základní údaje

## Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

## Sběrný dvůr Rožnov pod Radhoštěm.

## Záměr spadá pod bod 10.1 přílohy č. 1 k zákonu, „Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů“.

- Kapacita (rozsah) záměru:

Kapacita sběrného dvora bude s výhledem  k očekávaným potřebám služeb tohoto druhu v regionu max. 4 000 t/rok ostatních odpadů a 400 t/rok  nebezpečných odpadů.

- Umístění záměru:

Sběrný dvůr bude umístěn na pozemku parc. číslo 1880 v průmyslovém areálu v Rožnově pod Radhoštěm a to v areálu podniku Krasspol, a.s.,  Moravská Ostrava. Sběrný dvůr bude provozován na základě smlouvy o pronájmu.

- Charakter záměru: Jedná se o změnu umístění sběrného dvora ze současných stísněných a nevyhovujících prostor na lépe situovanou lokalitu.

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění: Umístění záměru je řešeno v souladu s územním plánem města Rožnov pod Radhoštěm s předpoklady rozvoje podnikatelských aktivit v průmyslovém areálu fy. Krasspol, a.s.

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Stávající sběrný dvůr je umístěn v prostoru, který neumožňuje navyšovat kapacitu sběrného dvora ve vazbě na aktuální potřeby města Rožnov pod Radhoštěm. K nárůstu třídění odpadů dochází a bude docházet především z důvodů zlepšování vybavenosti domů a bytů v samotném městě Rožnově pod Radhoštěm, ale i navyšováním dovozu problémových komunálních odpadů z okolních obcí.

Zvyšování procenta tříděného odpadu a vyšší recyklace materiálů v odpadech obsažených je obecnou a velmi prospěšnou tendencí.

Nové zařízení bude umístěno v areál fy. Krasspol, a.s., a umožní další rozvoj této aktivity v lepších podmínkách, které zůstávají stále pro občany města Rožnova pod Radhoštěm snadno dostupným. Především dopravní situace dovozců odpadů bude v novém areálu podstatně lepší než v areálu stávajícím.

Sběrný dvůr bude sloužit ke shromažďování a třídění odpadů. Bude se

skládat ze zpevněné plochy, místnosti pro obsluhu, příslušným způsobem

vybaveného zastřešeného skladu na nebezpečné odpady, kontejnerů na

nebezpečné odpady a velkoobjemových kontejnerů na ostatní odpady.

Vybavení sběrného dvora bude sestávat z

- velkoobjemových kontejnerů		celkem 17 ks

- Meva kovových a plastových kontejnerů	celkem 10 ks (8 + 2)

- kontejnerů na tříděný odpad -    plast		    2 ks

- papír		    2 ks

- sklo		    2 ks

- Ekosklad se sudy					   3 ks

Pro příjem nebezpečných odpadů bude sběrný dvůr vybaven decimální

váhou, ostatní odpady budou váženy u odběratelů.

Pro manipulaci s odpady bude sběrný dvůr vybaven ručním paletovacím

vozíkem.

Počty pracovníků

Nová umístění sběrného dvora si nevyžádá nárůst počtu pracovníků.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

Zahájení realizace záměru:	09/2006

Ukončení realizace záměru:	11/2006

8.   Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Jediným dotčeným samosprávným celkem bude město Rožnov pod Radhoštěm.

Vlastníkem dotčených parcel je firma Krasspol, a.s., Moravská Ostrava.

- Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,

které budou tato rozhodnutí vydávat

Jediným dotčeným správním úřadem bude stavební úřad města Rožnov pod

Radhoštěm, který bude vydávat Rozhodnutí o změně účelu užívání stavby.

II 	Údaje o vstupech

1. Zábor půdy

Záměrem budou dotčeny následující parcely v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm:

Tabulka č. 1: Seznam, číslování a využití dotčených parcel.

| parc. číslo | výměra m2 | způsob využití | způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 14.828 | občanská vybavenost | rozsáhlé chráněné území (CHKO) |

Areál je určen dle územního plánu k zařízení občanské vybavenosti.

V rámci záměru nedojde k záboru zemědělského či lesního půdního fondu.

Umístění nového sběrného dvora bude realizováno na pozemcích firmy Krasspol, a.s., Moravská Ostrava, sběrný dvůr bude provozován na základě nájemní smlouvy.

2. Odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje

Spotřeba vody.

Technologie skladování třídění odpadů ve sběrném dvoře si nevyžaduje potřebu

dodávky vody. Tato bude přivedena pouze pro hygienické potřeby  pracovníků.

Dodávka vody bude realizována stávající vodovodní přípojkou pro areál, roční

spotřeba vody je uvažována v množství cca 160 m3.

Spotřeba energií bude kryta ze stávajících rozvodů. Roční spotřeba elektrické

energie nepřesáhne 3.000 kWh.

U skladovaných látek se bude jednat o odpady kategorií ostatní a nebezpečné. Skladovány a tříděny budou odpady uvedené v tabulce č. 1.:

Tabulka č. 1: Přehled tříděných odpadů

| katalogové číslo | název odpadu | kat. |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 16 01 07 | Olejové filtry | N |
| 16 01 13 | Brzdová kapalina | N |
| 16 01 14 | Nemrznoucí kapalina obsahující nebezpečné látky | N |
| 16 05 08 | Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N |
| 17 04 10 | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky | N |
| 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | N |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |
| 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující CFC | N |
| 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N |
| 20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky | N |
| 15 01 02 | Plastové obaly – polystyren | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O |
| 17 06 04 | Zemina a kamení neznečištěné | O |
| 17 08 02 | Stavební materiál na bázi sádry | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |
| 19 12 03 | Neželezné kovy | O |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |
| 20 01 02 | Sklo | O |
| 20 01 34 | Baterie a akumulátory, neuvedené pod č. 20 01 33 | O |
| 20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky | O |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 01 40 | Kovy | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O |

III Údaje o výstupech

- Emise do ovzduší

Během nutných stavebních úprav stávajícího areálu na potřeby sběrného dvora nebudou do ovzduší uvolňovány žádné odpadní plyny vyjma výfukových plynů z používané techniky.

Provoz stanice sběrného dvora je navrhován tak, aby byla zajištěna maximální

ochrana ovzduší. Úniku nebezpečných látek do volného ovzduší je účinně bráněno používanými technologickými postupy a navazujících technických opatření a zařízení.

Emise výfukových plynů z používaných dopravních prostředků budou

zanedbatelné.

- Množství a znečištění odpadních vod

Splaškové odpadní vody budou vznikat příležitostně a v minimálním množství, odpad z provozního umyvadla a sprchy bude zaveden do splaškové kanalizace. odvádějící odpadní vody na městskou ČOV.

Zpevněná panelová plocha bude odvodněna do splaškové kanalizace. Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny rovněž do splaškové  kanalizace.

Případné drobné úkapy látek nebezpečných vodám budou zneškodňovány asanací na místě (pomocí asanačních rohoží, zásypem vapexem, pilinami nebo jinými sorpčními materiály).

Tekuté nebezpečné odpady budou skladovány v uzavřených kontejnerech, zabezpečených proti jejich úniku do kanalizace.

- kategorizace a množství odpadů

S vytříděnými odpady bude nakládáno v souladu s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Shromažďování odpadů bude prováděno v prostředcích k tomuto účelu určených, splňujících zákonem požadované vlastnosti.

Produkované odpady budou dále předávány jiným, k nakládání s příslušnou kategorií odpadu oprávněným, osobám.

- hluk

Pokud bude nutno při zakládání sběrného dvora provádět jakékoli stavební úpravy, budou tyto prováděny výhradně v  denní době. Provoz stavebních strojů a případná emise hluku by byla nárazová a omezená na dobu provádění stavebních činností.

Při výstavbě nebudou používány mechanické prostředky, které by mohly způsobit vznik a šíření vibrací.

- havárie

V případě havarijního úniku nebezpečných látek na zpevněný povrch areálu

sběrného dvora  bude k dispozici havarijní souprava s technickým vybavením a

zásobou sorpčních materiálů.

V případě, že obsluha sběrného dvora nebude svými silami a prostředky k asanaci havarijního úniku stačit, bude postupovat dle havarijního plánu včetně bezodkladného vyrozumění správce kanalizace  a ČOV a příslušných protihavarijních útvarů  města.

S ohledem na aktuální množství rizikových látek v průběhu běžné činnosti

sběrného dvora a vlastnostem odpadů, se kterými bude nakládáno, bude nebezpečí úniku většího množství nebezpečných látek do kanalizace nízké.

V případě úniku dráždivých nebo zdraví škodlivých, případně toxických látek do ovzduší bude vyrozuměn hasičský záchranný sbor, který zamezí dalšímu šíření škodlivin překrytím místa úniku hasební pěnou, případně vodní clonou.

Stejně bude postupováno v případě požáru.

S ohledem na aktuální množství rizikových látek v průběhu běžné činnosti

sběrného dvora a vlastnostem odpadů, se kterými bude nakládáno, bude nebezpečí úniku látek do ovzduší nebo požáru nízké.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Zájmové území leží v lokalitě, která je určeny pro zařízení občanské vybavenosti. Lokalita se nachází v městě Rožnov pod Radhoštěm.

Areál je umístěn víceméně na okraji souvislé zástavby města a je obklopen dalšími pozemky užívanými k činnostem souvisejícím s technickým zázemím města.

Areál se nachází v pravobřežní části údolí Rožnovské Bečvy,

Zájmové území a jeho okolí spadá do Chráněné krajinné oblasti

Beskydy a Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

- Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Geologické podloží

Zájmové území leží v prostoru Rožnovské brázdy, která patří do soustavy Vnějších západních Karpat. Probíhá zde rozhraní mezi rovinatým terénem údolní nivy řeky a mezi vyvýšeným plochým terénem deluviofluviálního lemu nivy v jejím severním zázemí.

Při severním okraji areálu se vyskytují pod svahovinami přímo horniny předkvarterního podloží. Předkvartérní podloží okolí lokality je budováno horninami flyšových sedimentů Slezské skupiny (Godulský vývoj). Dominantními horninami jsou jílovce a pískovce. Svrchní část předkvartérního podloží bývá zvětralá.

Kvartérní pokryv je zastoupen hlinitopísčitými štěrky údolní terasy nebo v zázemí nivy deluviofluviálními hlinitými štěrky. V nadloží fluviálních uloženin se nacházejí náplavové hlinité sedimenty. Vrstevní sled je ukončen navážkami, tvořícími nejvyšší člen vrstevního sledu ve značné části zájmového území.

## Znečištění půdy

Z výsledků průzkumu lze konstatovat, že zeminy v areálu nejsou kontaminovány.Výskyt zón nadlimitního znečištění nebyl zjištěn.

## Seismicita

Svými účinky (makroseismickými projevy) zasahují do oblasti zemětřesení střední síly z karpatské oblasti, které zřejmě navazuje na východoalpské seismicky aktivní oblasti (Rakousko, Itálie) a z Panonské pánve. Rožnov pod Radhoštěm se nachází na okraji seismicky aktivní zóny. Zemětřesení se může projevit s makroseismickou intenzitou. Bezpečnost provozu nebude při působení daného stupně makroseismické intenzity ovlivněna.

Eroze

Pozemek, na kterém bude stavební dvůr umístěn, je plochý, s velmi mírným

spádem směrem k obslužné komunikaci a má zpevněný povrch. provozem sběrného dvora nebude podmíněna žádná eroze půdy.

Klimatické faktory

Rožnov pod Radhoštěm je charakteristický podhorským podnebím se slunným a teplým jarem, teplotně tlumeným letním obdobím a dlouhým, jasným podzimem. Sněhová pokrývka je relativně stálá s maximem až 350 mm, průměrné hodnoty činí 150 – 250 mm. Průměrné roční srážky v měřící stanici ČHMÚ v Rožnově pod Radhoštěm činily v období 1901 – 1950 celkem 903 mm. Dlouhodobý průměr ročního úhrnu srážek pro Rožnov pod Radoštěm je dnes udáván ve výši 1 016 mm Relativní vlhkost vzduchu se pohybuje v rozmezí 50 – 80 % .

Podnebí je v regionu klasifikováno jako mírné a teplé. Z morfologie krajiny vyplývají zvláštnosti v klimatických poměrech. Teploty se pohybují v rozmezí : -15°C (extrémně až – 28 °C) do + 32 °C. Průměrná roční teplota je  7,5 °C.

V areálu převládá bezvětří (30 – 40%), dle četnosti následují větry západní,

severozápadní a dále větry východní (méně než 10%). Do údolí jsou tedy

zanášeny exhalace podniků ležících západně od Rožnova p.Radh.

Časté jsou inverze a mlhy.

Díky krajinnému reliéfu vanou větry v noci z hor do údolí a od východu a

ochladí a vyčistí ovzduší. Těchto klimatických zvláštností bylo v minulosti

lázeňsky využíváno (1794 – 1942 klimatické lázně R.p.R.)

Kvalita ovzduší

Podle vyhlášky č. 60/2004 Sb., která stanoví mj. způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší je pro Rožnov pod Radhoštěm uváděno překračování imisních parametrů pro škodlivinu PM10 (prachové částice s délkou do 10 /um) pro 72,7 % území města.

Podle výsledků měření imisních koncentrací vybraných škodlivin v roce 2004 bylo v Rožnově pod Radhoštěm zjištěno překročení imisních koncentrací benzo(a)pyrenu a to v rozmezí 7.-8. listopadu až na úrovni 14,16 ng.m3, přičemž cílový imisní limit vyjmenovaných PAU, vyjádřených jako benzo(a)pyren je 1 ng.m3.

Povrchové vody.

Průmyslový areál se nachází v údolí řeky Bečvy (číslo hydrologického pořadí 4-11-01-94). Tato řeka vykazuje II. třídu čistoty ve smyslu ČSN 83 06 02. Rožnovská Bečva je vyhlášená za vodohospodářsky významný tok (vyhl. MLVH ČSR č. 28/1975 Sb.). Dlouhodobý průměrný průtok v Rožnově je udáván hodnotou 2,75 m3.s-1, průtok překročený po 364 dnů v roce hodnotou 0,10 m3.s-1 a průměrný roční odtok z povodí, drénovaný Bečvou 544 mm. Území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Beskydy.

V blízkosti areálu protéká Kaní potok.

Areál se nenachází v zátopovém území města Rožnov pod Radhoštěm.

Podzemní vody.

Nositeli zvodnění, nadržovaného na nízce propustných jílovcích

předkvartérního podloží, jsou štěrky údolní terasy i deluviální štěrky

v zázemí nivy. Jejich zvětralá svrchní část tvoří podzemním vodám

kvartérních uloženin prakticky nepropustné podloží.

Hladina podzemních vod je předpokládána v hloubkách od 1,2 m do 3 m

pod terénem, většinou volná, místy mírně napjatá. Roční fluktuaci hladiny

lze očekávat v rozsahu 1 až 2 metry v závislosti na chodu srážek a na jarním

tání. Podzemní vody jsou dotovány příronem ze zázemí nivy a též přímou

plošnou infiltrací srážek. Jsou v hydraulickém kontaktu s povrchovými

vodami lokální vodoteče, která je erozní bází území.

Směr proudění podzemní vody v prostoru zájmové lokality je směrem

k řece, to znamená směrem JZ.

Pro podstatnou část areálu lze jako typický uvést hydraulický spád hodnotou 0,017. Průměrný specifický odtok podzemních vod z území se pohybuje v rozmezí 0,5 – 1,5 l/s.km2.

Podzemní voda není v hydrologické souvislosti s povrchovými vodami potoka Kaní.

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.

Při provozu sběrného dvore se nepředpokládá významné ovlivnění žádné ze složek životního prostředí.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti).

Ovzduší

Ovzduší nebude při běžném provozu zařízení měřitelným způsobem znečišťováno.

Nové umístění sběrného dvora nevýznamně navýší četnost průjezdu nákladních automobilů v zájmovém území, které dnes slouží jako prodejna stavebních materiálů. Mimo dopravní prostředky nebudou při provozu sběrného dvora využívány žádné jiné stroje ani zařízení s vlastní pohonnou jednotkou.

Případná prašnost bude v případě potřeby snižována skrápěním ploch vodou.

Povrchové vody

Odpadní vody budou čištěny na městské ČOV. Kapacita ČOV a procesy čištění odpadních vod zaručí dodržení limitů platných pro vypouštění odpadních vod do řeky Bečvy.  Vypouštěné odpadní vody budou mít kvalitu stanovenou v kanalizačním řádu, což je zárukou, že recipient nebude vypouštěnými čištěnými odpadními vodami nadměrně zatěžován.

Podzemní vody

Zpevněná plocha sběrného dvora je provedena z betonových panelů uložených v pískovém podkladu. Spáry jsou vylity asfaltem. Těsnost záchytné jímky i kanalizace budou odpovídat vodohospodářským požadavkům. Stávající kvalita podzemních vod nebude záměrem negativně ovlivněna.

Půda

Záměry realizace technologických úprav odpadů jsou situovány do stávající budovy, resp. na zpevněnou plochu navazujícího dvora. K záboru půdy ani k její erozi provozem sběrného dvora nedojde.

Hluk

Hluková zátěž z dopravy materiálů bude omezena na provozní dobu

sběrného dvora (nebude se vyskytovat v nočních hodinách nebo ve dnech

pracovního volna, resp. pracovního klidu.

Nárazová emise hluku bude spojena s procesy vykládání a nakládání

některých druhů odpadů.

- Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.

V okolní zástavbě je průměrná hustota zalidnění v noci cca 59 osob/ha, přes den je nižší. Vzhledem k umístění zájmového území, rozsahu prováděných úprav odpadů a charakteru provozu zařízení bude rozsah možných vlivů zanedbatelný. Případné stížnosti obyvatel okolní obytné zástavby na hluk, prašnost resp. možný zápach je nutno respektovat a  řešit následnými technickými nebo organizačními opatřeními.

V blízkosti zájmového území se nenachází žádný prvek systému ekologické

stability krajiny. Žádný významný vliv provozu sběrného dvora na chráněné

části přírody nelze předpokládat.

V Rožnově pod Radhoštěm se nachází maloplošné chráněné území

Valašské muzeum v přírodě. Pro toto území však není vzhledem ke

vzdálenosti jeho umístění od sběrného dvora žádná významná vztahová

souvislost.

- Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice.

Dopady uvedených úprav, resp. přemístění sběrného dvora pro Rožnov pod

Radhoštěm na lokality mimo území ČR jsou prakticky vyloučeny.

- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.

Do provozních předpisů sběrného dvora budou aplikovány dlouhodobé zkušenosti z provozu dřívějšího sběrného dvora na ul. Meziříčská. Tím bude účinně předcházeno možným negativním dopadům provozu nového sběrného dvora na životní prostředí a jeho složky.

- Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů.

Míra neurčitostí je dána podklady, které jsou v dané fázi přípravy záměru

při zpracování oznámení k dispozici. Zařízení, způsoby manipulace i procesy byly s provozovatelem pojednány a příslušných podkladech zpracovány dostatečně detailně. K zjištění prostorových vazeb a souvislostí bylo provedeno v zájmovém území místní šetření dne 20. července 2006.

Je proto možno říci, že míra neurčitostí byla v tomto případě relativně nízká a spočívá především v projekci údajů odborných publikací a oficiálních údajů o stavu životního prostředí do zájmového území.

Využity byly rovněž údaje z internetu a přístupných databází.

V odůvodněných případech bylo vzhledem k předpokládaným nevýznamným dopadům uvedené činnosti na životní prostředí použito namísto složitých a nákladných analýz jednotlivých složek životního prostředí odborného odhadu.

Je možno konstatovat, že vliv záměru na životní prostředí bude při běžném provozu  zanedbatelný, respektive bude z hlediska velikosti a významnosti na hranici zjistitelnosti ekologických dopadů.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr nebyl  řešen variantně.

Rozhodnutí o umístění záměru bylo založeno na podnikatelském záměru

oznamovatele a  bylo učiněno ve vazbě na stávající i zamýšlené prostorové a

technologické a návaznosti zařízení a procesů v daném areálu.

Nulová varianta (bez realizace tohoto záměru) by znamenala provoz zařízení sběrného dvora v lokalitě, která neumožňuje adekvátně reagovat na potřeby města Rožnova pod Radhoštěm a jeho okolí v oblasti třídění v místě vznikajících odpadů.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

- Mapová dokumentace

Kopie katastrální mapy areálu.

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Projektovaná kapacita sběrného dvora je 4.000 t/rok ostatních odpadů a 400 t/rok nebezpečných odpadů.

Umístění záměru je řešeno v souladu s územním plánem města Rožnov pod Radhoštěm, ve stávajícím průmyslovém objektu fy. Krasspol, a.s. Vlastní zařízení sběrného dvora bude umístěno zčásti uvnitř stávající budovy a na přilehlé zpevněné ploše. Stavební ani technické úpravy nebudou představovat zátěž pro obyvatelstvo ani pro životní prostředí.

Zahájení stavby je předpokládáno ve 09/2006, dokončení stavby a uvedení do provozu v 11/2006.

Záměr není řešen variantně. Nulová varianta (bez realizace technologických úprav) by znamenala provádění uvedené činnosti na stávajícím místě, které neumožňuje především z prostorových důvodů další rozvoj této pro chod města nezbytné činnosti.

Stávající kvalita ovzduší nebude negativně ovlivněna a to ani v případě

havarijního úniku, platné limity pro kvalitu ovzduší a vod budou dodržovány.

Odpadní vody budou čištěny na městské čistírně odpadních vod. .

Nový sběrný dvůr nebude nadlimitním zdrojem hluku.

Provoz zařízení nebude mít negativní vliv na životní prostředí a provoz zařízení neohrozí zdraví obyvatel v okolí ani nezhorší jejich životní prostředí.

Oznámení pro zjišťovací řízení zpracoval:

RNDr. Oldřich Kuběna

U Byniny 634,

757 01 Valašské Meziříčí

tel.: 724 01 06 07

osvědčení k posuzování vlivů na

životní prostředí

MŽP č.j. 3464/541/OPV/93

Ve Valašském Meziříčí dne 6. srpna 2006

#### H. PŘÍLOHY

Textové přílohy:

Textová příloha č. 1: Koncesní listina pro podnikání v oblasti nakládání

s nebezpečnými odpady ze dne 7.12.2004

Textová příloha č. 2: Výpis z katastru nemovitostí k datu 24.7.2006

Textová příloha č. 3: Vyjádření MěÚ Rožnov pod Radhoštěm ze dne 2.8.2006

o souladu záměru s územním plánem.

Textová příloha č. 4: Stanovisko orgánu ochrany přírody

## Mapové přílohy:

- Mapová příloha č. 1: Kopie katastrální mapy ze dne 24.7.2006.

- území Rožnov pod Radhoštěm