ZK 	         RNDr. Zuzana Kadlecová

Sokolská 3921, 760 01 Zlín                           EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY

tel.: 577 432 305                                                kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín

mobil: 606 448 182                              tel./fax: 577 012 292, e-mail: zuzana.kadlecova(quick.cz

SPUR a.s. Zlín

Technologická hala TUBEX II

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Zlín, říjen 2005

Název akce:	SPUR a.s. Zlín – Technologická hala TUBEX II

Projektant:	B-Projekting, spol. s r.o.

tř. T. Bati 299

764 22 Zlín-Louky

Oznamovatel:	SPUR a.s.

tř. T. Bati 299

764 22 Zlín

Příslušný orgán:	Krajský úřad Zlínského kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

tel: 577 043 350

Zpracovatel oznámení:	RNDr. Zuzana Kadlecová

Sokolská 3921

760 01 Zlín

Osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí (dle zákona č. 244/1992 Sb., zákona č. 100/2001 Sb. a vyhlášky č. 457/2001 Sb.), č.j. 15 246/3983/OEP/92 vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 zákona ČNR č. 244/1992 S., o posuzování vlivů na životní prostředí dne 18.3.1993.

# Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zák. č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.:

Posuzovaný záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, přílohy č. 1 do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 7.1. Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi eleastomerů s kapacitou nad 100 t/rok (v působnosti krajského úřadu).

--------------------------------

Ve Zlíně dne 10.10.2005						 RNDr. Zuzana Kadlecová

OBSAH								str.

A. 	ÚDAJE O OZNAMOVATELI								  5

## B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU									  5

# B.I. 	ZÁKLADNÍ  ÚDAJE									  5

B.I.1. 	Název záměru										  5

B.I.2.	Kapacita (rozsah) záměru									  6

B.I.3.	Umístění záměru 										  6

B.I.4.	Charakter záměru a možnost kumulace vlivů s jinými záměry					  7

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant

a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí		  8

B.I.6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru					  8

B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení				11

B.I.8. 	Výčet dotčených územně samosprávných celků						11

# B.1.9. 	Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zák. č. 100/2001 Sb.		11

# B.II.	ÚDAJE  O  VSTUPECH									12

B.II.1.	Půda									12

B.II.2.	Voda									12

B.II.3.	Ostatní surovinové a energetické zdroje							13

B.II.4.	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu							14

# B.III.	ÚDAJE  O VÝSTUPECH									14

# B.III.1. 	Ovzduší											14

# B.III.2. 	Odpadní vody										15

B.III.3.	Odpady											17

B.III.4.	Hluk											18

# B.III.5.	Záření radioaktivní, elektromagnetické							20

B.III.6.	Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií				20

# C. 	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ			42

C.1.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území			22

C.1.1.	Územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky,

významné krajinné prvky									22

C.1.2.	Území historického, kulturního nebo archeologického významu				22

C.1.3.	Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení				22

C.1.4.	Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území					22

C.2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 			23

které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.2.1.	Ovzduší a klima										23

C.2.2.	Voda											24

C.2.3.	Půda											25

C.2.4.	Horninové prostředí a přírodní zdroje							25

C.2.5.	Fauna a flóra										26

C.2.6.	Ekosystémy										26

C.2.7. 	Krajina											26

C.2.8.	Obyvatelstvo, hmotný majetek								27

C.2.9.	Kulturní památky									27

D. 	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	28

D.1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska

pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti						28

D.1.1.	Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů					30

D.1.2. 	 	Vlivy na ovzduší a klima									30

D.1.3.	 	Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky			32

D.1.4.		Vlivy na povrchové a podzemní vody							32

D.1.5.	 	Vlivy na půdu										33

D.1.6.	 	Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje						33

D.1.7.	 	Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy								33

D.1.8.	 	Vlivy na krajinu										34

D.1.9.	 	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky						35

D.1.10.  	Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a

významnosti										36

# D.2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci					37

# D.3.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech  přesahujících státní hranice		37

D.4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů		37

D.5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	38

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 						39

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE									39

G.  	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	39

# H.	ZÁVĚR											41

Přílohy								42

Přílohy:

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

- Situace z územního plánu – původní situace a změna

- Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)

- Vyjádření Odboru ŽPaZ Magistrátu města Zlína zn.: MMZL 1320/2005 OŽPaZ ze dne 11.2.2005

- Stanoviska orgánů státní správy k záměru z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

- Situace průmyslového areálu s vyznačením umístění záměru

- Půdorys haly TUBEX

- Fotodokumentace

- Odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb.

- Rozptylová studie

###### ČÁST  A

###### ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma

SPUR a.s.

2. IČ

46 90 00 98

3. Sídlo

tř. T. Bati 299

764 22 Zlín

4. Oprávněný zástupce oznamovatele

Jméno, příjmení:	Ing. Zdeněk Dudák, CSc.

Adresa:	tř. T. Bati 299

764 22 Zlín

Telefon:	577 104 576

ČÁST  B

## ÚDAJE O  ZÁMĚRU

# B.I. 	ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

B.I.1. 	Název záměru

SPUR a.s. Zlín – Technologická hala TUBEX II

B.I.2.	Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem projektu je rozšíření výroby návlekové trubkové izolace PE obchodního názvu TUBEX a zavedení výroby pěnové fólie PE pro plošné izolace.

Výrobní program bude realizován na nové výrobní lince, umístěné v nově vybudovaném objektu technologické haly, která tvoří přístavbu ke stávající výrobní hale Tubexu.

Podnikatelský záměr předpokládá následující objem roční výroby:

- 350 t/rok návlekové trubkové izolace z pěnového PE

- 350 t/rok pásů a folií z pěnového PE

Výroba bude zajišťována na stávající a nové výrobní lince v rozsahu:

|  | sortiment v t/rok |
| --- | --- |
| linka | trubková izolace | pásy, fólie |
| stávající | 150 | - |
| nová | 200 | 350 |
| celkem | 350 | 350 |

Stávající i navržený provoz je třísměnný. V rámci stavby nedochází k nárůstu počtu pracovníků, kterých je ve stávajícím provozu celkem 17.

B.I.3.	Umístění záměru

Kraj:						Zlínský

Obec:						Zlín

Katastrální území:				Louky nad Dřevnicí

Záměr bude realizován v nově vybudované hale situované v areálu společnosti SPUR a.s. Zlín – Louky v jeho západní části.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno v příloze č. 1 k oznámení. Pro předmětnou lokalitu byla provedena změna územního plánu č. 19 (schválena dne 30.8.2001) – změna funkčního využití lokality z plochy pro lokální biokoridor a komerční aktivity na plochu pro výrobní aktivity.

Umístění stavby je patrné ze situace změny územního plánu č. 19 v příloze č. 2 a ze situace v příloze č. 6.

B.I.4.	 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem projektu je rozšíření výroby návlekové trubkové izolace PE obchodního názvu TUBEX a zavedení výroby pěnové fólie PE pro plošné izolace.

Výrobní program bude realizován na nové výrobní lince, umístěné v nově vybudovaném objektu technologické haly, která tvoří přístavbu ke stávající výrobní hale Tubexu.

Na stávající lince budou vyráběny trubkové návlekové izolace menších průměrů, na nové lince trubkové izolace větších průměrů a výhradně pásy a fólie.

Provozováním záměru se nepředpokládají kumulativní ani synergické účinky s jinými záměry na území města Zlína.

Navržený záměr je situován v rámci průmyslového areálu, ve kterém jsou umístěny následující firmy:

### Spur a.s. – středisko Vytlačování

Výroba HDPE kabelových chrániček včetně příslušenství pro telekomunikace, technologií vytlačování. www.spur.cz

### Spur a.s. – středisko Retrox

Výroba retroreflexních materiálů, technologií nánosování. www.spur.cz

### Retrim s.r.o.

Výroba PVB fólií.

### IGTT a.s.

Výroba vulkanizačních forem, gumárenských strojů a zařízení, provádění homologačních zkoušek plášťů. www.igtt.cz

### Institut pro certifikaci a testování a.s., Zlín

Nezávislá zkušební, certifikační, dohlížecí, poradensko-konzultační a inspekční firma. www.itczlin.cz

### Agama

Výroba a prodej - neoprenových a trilaminátových potápěčských obleků pro vodáky a windsurfing, rybářských kalhot. Potápěčské obleky na míru. Opravy a servis vlastních i cizích obleků. www.agama-diving.cz

### B-projekting s.r.o.

### Příprava a realizace projektů spojených s výstavbou, a to pro oblast průmyslu i pro občanskou vybavenost. www.bprojekting.cz

### Trexima s.r.o.

Komplexní služby v oblasti lidských zdrojů a statistiky mezd. www.trexima.cz

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Projekt záměru řeší rozšíření stávající výroby návlekové trubkové izolace PE obchodního názvu TUBEX a zavedení výroby pěnové fólie PE pro plošné izolace.

Navržený záměr je umístěn v lokalitě určené pro výrobní aktivity.

Přehled zvažovaných variant

Pro variantní posouzení záměru jsou zvažovány následující varianty :

1. Nulová varianta (stávající stav)

2. Varianta umístění v jiné lokalitě

3. Varianta ekologicky optimální

4. Varianta předkládaná oznamovatelem

Nulová varianta je v rozporu se záměrem investora na zvýšení produktivity práce a růstu výroby.

Jiné varianty umístění (č. 2) nejsou investorem uvažovány.

Za variantu ekologicky optimální (č. 3) lze považovat tu činnost, která eliminuje nepříznivý vliv záměru na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném důsledku i zájmu obyvatelstva nejbližších okolních obcí. Žádná činnost spojená s provozem zařízení, které může mít negativní vlivy na životní prostředí v jakémkoliv rozsahu, není ekologicky optimální. V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu současný stav (průmyslová zóna) a zařízení provozovat tak, aby provoz odpovídal požadavkům na minimalizaci vlivů na životní prostředí a zároveň umožňoval záměr investora.

Varianta předkládaná oznamovatelem (č. 4) je navržena na standardní úrovni a v mnoha aspektech odpovídá ekologicky optimální variantě. Navrženou variantu je možno hodnotit jako vhodnou. Pokud budou brána v úvahu doporučení a navržená opatření, dojde k maximálnímu přiblížení varianty předkládané k variantě ekologicky optimální.

Podstata předkládaného hodnocení vlivů na životní prostředí spočívá ve vzájemném porovnání současného stavu (nulová varianta) a prognózy impaktu záměru na okolní prostředí, volené ve formě varianty ekologicky přijatelného (optimálního) řešení.

B.I.6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Technické řešení záměru

Záměr rozšíření výroby návlekové trubkové izolace PE obchodního názvu TUBEX a zavedení výroby pěnové fólie PE pro plošné izolace je umístěn do hlavního výrobního objektu – dvoulodní jednopodlažní haly, která navazuje podélnou osou na stávající dvě jednopodlažní haly Tubex a Retrim (viz fotodokumentace – příloha č. 8). Dvoulodní hala o rozpětí lodí 15 m a 12 m je prostorově řešena pro požadavky dvou technologických procesů – výroby izolací z PE a jejich zrání.

Prostor pro umístění výrobní linky, s jejímž provozem jsou spojeny veškeré činnosti od zásobování linky surovinami, vlastním zpěňovacím procesem a manipulace s hotovými výrobky (ukládání do kartonových obalů, ukládání kartonů na palety) a technologickými odpady má půdorysné rozměry cca 45 x 15 m, výšku cca 10 m. Celková kubatura prostoru je cca 7900 m3. Ztráty větráním prostoru a lokálním odsáváním technologické linky jsou dotovány prostřednictvím vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla o výkonu 25 000 m3/hod. Větrání prostoru zajišťuje více než 3násobnou výměnu vzduchu, která zabezpečuje koncentraci butanu na hodnotách pod 10 % LEL butanu ve vzduchu.

Prostor pro zrání hotových výrobků sousedí s výrobním prostorem dělící zdí. Hala má půdorysný rozměr 41,8 x 12 m, výšku cca 10 m. Celková kubatura prostoru je cca 5 500 m3. Vzduchotechnická jednotka zajišťuje celkové větrání zracího prostoru výkonem 25 000 m3/hod, více než 4násobná výměna vzduchu. Přívod čerstvého vzduchu do obou prostorů je prostřednictvím anemostatů pod stropem haly, odsávání směsi vzduchu a butanu v úrovni těsně nad podlahou.

Venkovní plochy jsou zčásti zpevněné (komunikace) a zčásti terénně upravené a oseté. Součástí stavby jsou podzemní sítě kanalizačních přípojek a podzemní kabelová elektrická vedení NN pro napájení objektů el.energií, příp. pro venkovní osvětlení. Odvodňovací systém dešťové kanalizace zajišťuje jímání srážkových vod ze střech objektů a zpevněných ploch a jímání podzemních vod z drenážního systému.

Dešťové vody jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace.

Splašková kanalizace odvádí odpadní vody v množství 60 l/hod z provozního WC mužů a žen. Splašková kanalizace trvale odvádí 430 l/hod chladících oplachových vod.

Požární vodovod je přiveden k nově osazeným čtyřem nástěnným hydrantovým skříním.

Pitný vodovod je přiveden do nově vybudovaného provozního WC a k nově osazené výrobní lince.

Ústřední vytápění

Ve skladových prostorech bude probíhat proces zrání výrobků z pěnového PE. Tento prostor bude vytápěn na 22 ºC. Tuto teplotu zajistí vzduchotechnická jednotka o výkonu 190 kW.

Větrání a nutnou výměnu vzduchu prostoru výrobní linky zajistí vzduchotechnická jednotka o výkonu 250 kW. Zdrojem tepla je stávající výměník tepla ve stávající hale Tubexu.

Přípojka páry

Bilance spotřeby tepla pro novou výrobní halu vyžaduje navýšení dodávky tepla. Ve stávajícím tepelném kanále na potrubí páry byly provedeny potřebné úpravy.

Technologické řešení záměru

Technologický proces spočívá ve fyzikálním zpěňování PE butanem, dávkovaným do taveniny PE s přídavkem činidla, zhášecího prostředku a barviva.

Ve výrobním procesu budou probíhat dvě fáze – proces vytlačování roztaveného granulovaného PE s přísadami a proces zrání, v němž dochází k postupné difuzi butanu uzavřeného v dutinách pěnové izolace při teplotě 20 – 25 ºC.

1.fáze – vytlačování roztaveného granulovaného PE s příslušnými přísadami a barvícími pigmenty z vytlačovacího stroje přes kalibrační hubici. V průběhu vytlačování je do taveniny PE dávkován kapalný butan. Po dokonalém promísení je v závěrečné fázi vytlačování směs butanu a taveniny PE ochlazena olejovým chlazením na teplotu 80 ºC. Při této teplotě prochází směs kalibrační trubicí, za kterou expanduje na profil příslušného rozměru. Za hubicí následuje chlazení vytlačeného profilu (trubkový izolace se chladí v soustavě vodních van, folie vzduchem), řezání na délku a ukládání do expedičních obalů – kartonů (trubkové izolace), resp. navíjení foliových izolačních materiálů na papírové dutinky.

2.fáze – zrání. V průběhu fáze zrání dochází k postupné difúzi butanu uzavřeného v dutinkách pěnové izolace a výměně plynu v dutinkách za vzduch. Rychlost zrání závisí na tloušťce stěny izolace a teplotě ve zracím prostoru. Optimální teplotou pro zrání je 20 – 25 ºC. Kvalita finálního výrobku a rychlost zrání se při nízkých teplotách zhoršuje a prodlužuje.

Foliové izolace se budou navíjet na papírové dutinky a rozměry finálního nábalu mohou dosahovat šířky max. 2 000 mm při průměru nábalu max. 1 500 mm.

Trubky se budou vyrábět v délkách 2 000 mm a budou se balit do kartonových krabic o rozměrech 400 x 600 x 2 050 mm. Krabice budou ukládány na dřevěné technologické palety o rozměrech 2 100 x 2 400 mm v počtu 20 ks krabic/1 paletu.

Nábaly resp. naplněné palety budou převáženy vyskozdvižným vozíkem do zracího prostoru. Zde budou nábaly ukládány na podlahu zracího prostoru, palety s krabicemi do etáží příhradového a vjezdového regálu.

Výrobní a zrací prostor musí být větrán nuceným větráním. Potřebné množství čerstvého vzduchu je stanoveno z celkové spotřeby butanu a z předpokládaného procentuálního poměru uvolněného množství butanu ve výrobním a zracím prostoru. Větrání obou prostorů s trojnásobnou až čtyřnásobnou výměnou vzduchu bude zajištěno dvěma VZT jednotkami s rekuperací tepla.

Při nabíhání a seřizování výrobní linky dochází k produkci většího množství odpadu a nestandardních výrobků. Odpad bude soustřeďován v prostoru podél severní obvodové stěny v ohradových přepravních paletách. Technologický odpad v množství cca 15 % se bude zpracovávat na stávajícím drtícím zařízení FOLIOLUX ve výrobní hale stávající výrobní linky na výrobu izolace Tubex.

Nová výrobní linka má požadavek na zajištění 12 m3/hod 15 ºC chladící vody při teplotním spádu 5 ºC pro chlazení vtlačovacího stroje výrobní linky. Chladící voda o požadovaných parametrech bude připravována chladící jednotkou o výkonu 96 kW.

Skladování surovin a materiálu

Pro stávající výrobu Tubexu je v a.s. SPUR zaveden a odzkoušen systém skladování surovin, materiálů a hotových výrobků. Nová stavba nepřináší změny v zavedeném systému skladování surovin. Výchozí surovinou je granulovaný PE, dodávaný v plastových pytlích na dřevěných paletách a 1 000 kg.

Ve výrobním prostoru je dostatečný prostor pro uložení několika palet, které je nutno navézt do vytápěného prostoru minimálně 24 hodin před použitím. Ostatní suroviny (nukleární činidlo, pigmenty aj.), jejichž spotřeba je v řádu několika procent, budou uloženy v původních obalech v prostoru výrobní haly. Kapalný butan je dodáván v autocisterně a je stáčen do stávajícího venkovního 16 m3 zásobníku. Do provozu je butan vydáván ze dna zásobníku čerpadlem do stávajícího provozního mezizásobníku.

Bilance pracovních sil

Provoz obou linek bude zajišťování stávajícími pracovníky bez zvýšení počtu pracovních sil.

B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení: 			4.kv. 2005

Termín dokončení:			2.kv. 2006

B.I.8. 	Výčet dotčených územně samosprávných celků

Město Zlín

# B.1.9. 	Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zák. č. 100/2001 Sb.

Posuzovaný záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, přílohy č. 1 do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 7.1. Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi eleastomerů s kapacitou nad 100 t/rok (v působnosti krajského úřadu).

# B.II.	ÚDAJE  O  VSTUPECH

B.II.1.	Půda

Realizací záměru nedochází k  záboru zemědělského půdního fondu. Záměr je umístěn do nově vybudované haly TUBEX II.

Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo zájmy chráněné orgánem státní správy lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

B.II.2.	Voda

V rámci hodnoceného záměru je třeba zajistit:

- pitnou vodu pro přímou potřebu a sociální účely

- vodu pro technologické účely

- vodu pro požární zajištění haly

Bilance potřeby pitné vody

A. Přímá potřeba a sociální účely:

- průměrná denní potřeba vody Qp		0,022 l/s

- max. hod. směnová potřeba Qh		0,14 l/s

- roční potřeba vody Qr			496 m3/r

B. Technologické účely

- chladící vany				0,12 l/s

6,88 m3/d

402,0 m3/r

- doplňování cirkulačního chladícího systému

0,02 m3/d

4 m3/r

Celkem potřeba vody A + B			Qp:	0,10 l/s

Qh:	0,26 l/s

Qr:	898 m3/r (z toho 406 m3/r představuje 							nárůst spotřeby pitné vody)

C. Požární voda

Potřeba vody pro vnější požární zajištění haly bude zabezpečena z rozvodu pitné a požární vody DN 125.

Zdroj vody

Areál SPUR a.s. je zásobován pitnou a požární vodou z veřejného vodovodu. Výrobní hala bude zásobována z vnitrozávodního rozvodu pitné a požární vody, a to rozšířením vnitřního rozvodu vody z haly Retrim.

B.II.3.	Ostatní surovinové a energetické zdroje

# Zpracovávané suroviny

| Materiál | Předpokládaná spotřeba (t) | Popis |
| --- | --- | --- |
| Polymer | 670 | Polyetylén, polypropylén. |
| Nukleant | 15 | Přípravek je disperzí mastku na nosiči polyolefinu. Nebezpečné látky a vlastnosti nejsou v bezpečnostním listě uvedeny. |
| Antikolaps | 11 | Přípravek je disperzí mastku na nosiči polyolefinu. Nebezpečné látky a vlastnosti nejsou v bezpečnostním listě uvedeny. |
| Barvicí koncentrát | 5 | Přípravek je disperzí organických a anorganických pigmentů na nosiči polyolefinu. Nebezpečné látky a vlastnosti nejsou v bezpečnostním listě uvedeny. |
| Retardér hoření | 0,07 | Přípravek je disperzí aditiv na nosiči polyolefinu. Odpad z produktu je zařazen jako odpad ostatní. Z hlediska přepravy není klasifikován jako nebezpečný |
| Nadouvadlo | 99 | Extrémně hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách. |

Nároky na zásobování energiemi vyplývají z požadavků na vytápění, umělé osvětlení, silnoproudá zařízení, chlazení a provoz vzduchotechnických zařízení.

Elektrická energie

Bilance spotřeby elektrické energie

| předpokládaná výkonová bilance | Pi = 427 kW instalovaný příkon Ps = 287,2 kW skutečný odebíraný výkon |
| --- | --- |

Teplo

Zdroj tepla:				stávající výměník tepla pára – vody, 4,5 m2

Primární medium:			pára, přetlak 0,3 MPa

Sekundární medium:			voda o teplotě 90/70 ºC

Vytápění výrobního prostoru:	20 ºC

VZT jednotka:		250 kW – voda 80/60 ºC

tělesa RADIK:		50 kW – voda 80/60 ºC

Vytápění zracího prostoru:		22 ºC

VZT jednotka:		190 kW – voda 80/60 ºC

Teplo pro zimní období:		777 600 kW

Temperance v letním období:	24 000 kW

Stlačený vzduch

Zdroj tlak.vzduchu 0,6 MPa:		stávající kompresorovna

Spotřeba tlak.vzduchu:		90,2 Nm3/h

B.II.4.	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Suroviny budou do areálu a.s. SPUR dopravovány pouze nákladními automobily.

Odvoz hotových výrobků si zajišťují odběratelé buď vlastními vozidly nebo vozidly smluvních dopravců. Horizontální doprava granulátu PE na paletách k výrobní lince bude zajišťována stávajícími manipulačními vozíky. Manipulaci s paletami ve zracím prostoru bude provádět nový vysokozdvižný akumulátorový vozík s výsuvnými vidlicemi (retrak).

Doprava palet s výrobky z haly Tubex do obloukového skladu hotových výrobků bude řešena pomocí nového skipového dopravníku.

V následující tabulce jsou uvedeny počty vozidel – současný a předpokládaný pohyb aut v celém průmyslovém areálu.

| typ auta | Současný stav | Stav po realizaci záměru | Stav spojený se záměrem |
| --- | --- | --- | --- |
| typ auta | aut/den | aut/den | aut/den |
| auta do 3,5t (osobní, tranzity apod.) | 15 | 15 | 0 |
| auta do 7,5t (nákladní auta) | 20 | 25 | 5 |
| auta nad 7,5t (kamióny) | 10 | 11 | 1 |

Dopravní napojení areálu je realizováno z komunikace I/49 místními komunikacemi. Vjezd do areálu je situován mimo obytnou zástavbu.

# B.III.	ÚDAJE  O  VÝSTUPECH

# B.III.1. Ovzduší

a) stacionární zdroje

Ve smyslu § 2 nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší písm. b) je posuzovaný zdroj:

nevyjmenovaným zdrojem – zdroj není uvedený v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení

dle písm. d §2 tohoto nařízení je:

velkým zdrojem – zdroj, který při svém projektovaném výkonu a při hmotnostní koncentraci znečišťující látky odpovídající emisnímu limitu překračuje limitní roční hmotnostní tok emise 10 t těkavých organických látek uváděných jako celkový organický uhlík.

Z hlediska ochrany ovzduší uvedení nové výrobní linky do provozu (v případě realizace cílové kapacity) znamená nárůst množství emisí butanu vypouštěných do ovzduší (po přepočtu na TOC) z 27,1 t/rok (r. 2002) na 81,67 t/rok.

Pro tento záměr byly vypracovány pro správní řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší odborný posudek a rozptylová studie. Odborný posudek je doložen v příloze č. 9 k oznámení, rozptylová studie v příloze č 10.

Dle provedených výpočtů hmotnostní koncentrace VOC (butanu) v odsávacích proudech, vyjádřené jako celkový organický uhlík, při provozu stávající i nové linky  nepřekračují obecný emisní limit 150 mg/m3 při hmotnostním toku větším než 3 kg/h.

Vypočtené hodnoty hmotnostní koncentrace v odtahovaném vzduchu z provozu stávající linky činí:

107,85 mg/m3 v odtahovaném vzduchu z linky,

93,50 mg/m3 v odtahovaném vzduchu ze zracího prostoru.

Vypočtené hodnoty hmotnostní koncentrace v odtahovaném vzduchu z provozu nové linky činí:

104,77 mg/m3 v odtahovaném vzduchu z linky,

137,11 mg/m3 v odtahovaném vzduchu ze zracího prostoru.

b) liniové zdroje

Navýšení nákladní dopravy spojené s realizací záměru představuje příjezd 5 nákladních aut (hmotnosti do 7,5 t) a 1 kamionu (hmotnosti nad 7,5 t) za den. V případě příjezdů a odjezdů těchto aut se jedná o 12 průjezdů za den. Množství emisí oxidů dusíku NOx a uhlovodíků CxHy z provozu uvedené nákladní dopravy je uvedeno v následující tabulce:

| Komunikace | TNA | množství emisí t/rok/100m |
| --- | --- | --- |
| EF v g/km/vozidlo - NOx | 19,8945 | 0,0087 |
| EF v g/km/vozidlo – CxHy | 3,200 | 0,0014 |

# B.III.2. Odpadní vody

V rámci posuzovaného záměru jsou odváděny odpadní vody:

- splaškové (sociální zařízení)

- technologické neznečištěné (chladící)

- dešťové neznečištěné (střechy a komunikace)

A. Splaškové vody

Množství splaškových vod odpovídá zhruba spotřebě pitné vody, tj.:

- denní množství		Q24 = 	1,985 m3/d

- max.průtok				0,500 m3/h

- roční množství			496 m3/r

Znečištění splaškových vod:

Počet EO = 15 osob/2 + 2/3 = 8 EO

Znečištění v hlavních ukazatelích:

BSK5 = 0,48 kg/d = 242 mg/l

CHSK = 0,96 kg/d = 484 mg/l

NL = 0,44 kg/d = 222 mg/l

V celkových bilancích nepředstavují tyto splaškové vody nárůst. U pracovních sil nedochází ke zvýšení počtu lidí.

B. Průmyslové vody chladící – neznečištěné

Množství průmyslových chladících vod odpovídá zhruba spotřebě vody, tj.:

- denní množství			Q24 = 	6,9 m3/d

- max.průtok					0,430 m3/h

- roční množství				406 m3/r

Celkové množství splaškových vod A + B

- denní množství			Q24 = 	8,9 m3/d

- max.průtok					0,930 m3/h

- roční množství				902 m3/r

- z toho nárůst představuje:			406 m3/r

C. Dešťové vody - neznečištěné

Roční předpokládaný odtok dešťových vod při úhrnu srážek h = 600 mm:	1 635 m3

Zásady odvádění odpadních vod

V areálu SPUR a.s. je vybudován systém oddílné kanalizace. Splašková kanalizace je zaústěna do veřejné kanalizace s vyústěním na MČOV v Malenovicích. Dešťová kanalizace z areálu vyúsťuje v konečné fázi do toku Dřevnice.

Dešťové vody ze střechy haly a komunikace jsou odkanalizovány do stávající dešťové kanalizace DN 300.

Splaškové vody ze sociálního zařízení a průmyslové odpadní vody se zaústí do stávající splaškové kanalizace DN 300.

B.III.3. Odpady

Při vytlačování a zpěňování vzniká cca 15 % technologických odpadů. Při dosavadní roční výrobě ve výši 200 t/rok se jedná o cca 30 t odpadu.

Po realizaci záměru dojde k nárůstu roční výroby na 280 t/rok. Vratných technologických odpadů z nové výroby bude cca 42 t, což představuje zvýšení o 12 t/rok.

Technologický odpad tvoří především nestandardní výrobky vznikající při najíždění a seřizování linky (nedokonale vypěněné, rozdíly v objemové hmotnosti, překročení tolerancí atd.), ořezy konců trubek a okrajů folií.

Technologický odpad je průběžně zpracováván na regranulát a proporcionálně se přidává při přípravě směsi pro vytlačování do čerstvého materiálu jako jedna z komponent.

Nevratný technologický odpad tvoří koláče roztaveného PE při najíždění a vyjíždění linky (čištění). Jeho množství činí 438 kg/rok při roční výrobě ve výši 200 t (0,22 %).

Při zvýšení roční výroby na 280 t/rok lze očekávat množství nevratného technologického odpadu ve výši 620 kg, tj. nárůst o 182 kg/rok.

Při provozu záměru vznikají spolu s výše popsaným odpadem PE následující odpady:

Přehled odpadů vznikajících při provozu

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 12 01 05 | Plasty | O |
| 15 01 02 | Plastový obal | O |
| 15 01 03 | Dřevěný obal | O |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |
| 20 01 21 | Zářivky | N |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |

Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může  mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob.

Likvidace a manipulace odpadů z provozu a.s. SPUR je zajištěna prostřednictvím Moravské skládkové společnosti Otrokovice a Technických služeb Zlín na základě smluv.

B.III.4. Hluk

#### Nejvyšší přípustné hodnoty hluku

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku ve venkovním prostoru. Nařízení č. 502/2000 Sb. bylo novelizováno nařízením vlády č. 88/2004 Sb., které nabylo účinnosti dne 1.4.2004.

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

Korekce podle přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 88/2004 Sb. pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb

| Způsob využití území | Korekce (dB( |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní | - 5 | 0 | + 5 | + 15 |
| Chráněné venkovní prostory nemocnic a lázní | 0 | 0 | + 5 | + 15 |
| Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory | 0 | + 5 | + 10 | + 20 |

Poznámka: korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se použije další korekce - 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce - 5 dB.

1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladicí agregáty). Použije se pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy.

Hlavní pozemní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy.

Stará hluková zátěž je stav hlučnosti ve venkovním prostoru působený hlukem z dopravy na veřejných komunikacích, který v tomto prostoru existovat k 1.1.2001.

Zdroje hluku

a) silniční doprava

Stávajícím zdrojem hluku v širším území je doprava na kom. I/49, na kterou je průmyslový areál dopravně napojen.

V  tabulce v kap. B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu jsou uvedeny počty vozidel – současný a předpokládaný pohyb aut v celém průmyslovém areálu. V současné době se jedná o 45 osobních a nákladních aut za den.

Navýšení nákladní dopravy spojené s realizací záměru představuje příjezd 5 nákladních aut (hmotnosti do 7,5 t) a 1 kamionu (hmotnosti nad 7,5 t) za den. V případě příjezdů a odjezdů těchto aut se jedná o 12 průjezdů za den.

b) železniční doprava

Dalším liniovým zdrojem hluku v širším území je provoz na trati ČD Otrokovice – Vizovice.

c) stacionární zdroje hluku

Nově instalovaná zpěňovací linka bude pracovat na stejném technologickém principu jako stávající linka. Rovněž vybavení obou prostorů VZT zařízením je srovnatelné se stávajícím provozem. Nově instalované zařízení nebude překračovar hodnoty hluku zjištěné měřením na stávajícím pracovišti výroby Tubexu.

Podle protokolu o měření hluku č. 131/2001 (KHS Zlín – odd. fyzikálních faktorů, čj. 6640/281.1/2001/Cil ze dne 28.11.2001) hodnoty hladiny akustického tlaku v okolí vytlačovací linky nepřekračují nejvyšší povolený limit pro osmihodinovou pracovní směnu.

Místa sání a výfuku VZT jednotek budou opatřeny tlumiči hluku a jejich hodnoty hluku nebudou překračovat 70 dB(A).

Výrobní linka není v žádné své části zdrojem vibrací. Pro omezení přenosu chvění VZT zařízení jsou ventilátory pružně uloženy, klimatizační jednotky a ventilátory jsou na sání a výtlaku odděleny od potrubí pružnými tlumícími vložkami a do potrubí jsou osazeny kulisové tlumiče hluku.

B.III.5. Záření radioaktivní, elektromagnetické

V navrhované stavbě nebudou instalována zařízení, která by mohla být zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření.

B.III.6. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Místa možných poruch a havárií

1. Poruchy

a) Systém a zařízení zásobování a rozvodu butanu (butanového hospodářství)

- Netěsnost systému a zařízení – důsledek teplotní dilatace systému

b) Porucha vzduchotechnického zařízení nebo jeho části

2. Havárie

Systém a zařízení zásobování a rozvodu butanu (butanového hospodářství)

- Mechanické poškození systému a zařízení

Prevence poruch a havárií

Vymezením ochranného pásma kolem systému a zařízení pro zásobování a rozvod butanu, pravidelná údržba, kontrola a revize zařízení, školení obsluhy.

Kontrola těsnosti butanového hospodářství:					1x za den

Preventivní prohlídky butanového hospodářství:				1x za rok

Provozní revize TNS, revizi plynového zařízení – tlakové stanice PB:	1x za dva roky

Školení pracovníků k obsluze tlakového a plynového zařízení:		1x za tři roky

Preventivní prohlídky vzduchotechniky:					4x za rok

Protipožární zabezpečení stavby

Požárně-bezpečnostní charakteristika butanu:

Hořlavý, lehce vznětlivý, bezbarvý stlačený příp. zkapalněný plyn těžší než vzduch, tvoří s ním výbušné směsi. Unikající kapalina přechází rychle do plynné fáze.

Bod tání			- 138 ºC

Bod varu			- 0,5 ºC

Hustota par			2,0

Výhřevnost			45,6 MJ/kg

Teplota vznícení		450 ºC

Tepelná třída			T2

Pro stavbu technologické haly Tubex a provoz nové výrobní linky byla vypracována v rámci projektové dokumentace souhrnná zpráva Protipožární zabezpečení stavby. Zpráva řeší koncepci požární ochrany, požární riziko a úseky, stupeň požární bezpečnosti, únikové cesty, odstupy a zařízení pro protipožární zásah v souladu s platnými normami z oblasti PO.

Zabezpečení provozu

K zabezpečení provozu zvláště s ohledem na nebezpečí zvýšené koncentrace butanu v dotčených prostorech bude vlastní linka doplněna o zařízení signalizující nebezpečí jeho možného úniku z linky. V okolí linky (m.č. 101) a ve zracím prostoru (m.č. 102) bude snímána přítomnost a vyhodnocována koncentrace butanu ve vzduchu. Při dosažení limitních stavů (10 % LEL) bude spuštěna výstražná signalizace a při dosažení 20 % LEL následně odstavena linka vč. přívodu butanu a všech elektrospotřebičů. Místnost dávkování butanu bude podtlakově větrána ventilátorem v provedení Ex, chod ventilátoru bude vázán na chod dávkovacího čerpadla.

Provoz linky nelze zahájit bez předchozího spuštění VZT jednotky zajišťující větrání v prostoru výrobní haly.

ČÁST  C

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.1.1. 	Územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky

V rámci změny územního plánu č. 19 (viz příloha č. 2) byla změněna část trasy lokálního biokoridoru posunutím směrem západním. Biokoridor (označení XV) je tvořen lučním porostem. Je vymezen minimální šířky 15 m, zmenšování plochy biokoridoru, jeho přerušování a snižování šířky pod 15 m není přípustné.

Dle vyjádření Odboru ŽPaZ Magistrátu města Zlína ze dne 11.2.2005 (příloha č. 4) nejsou stavbou haly TUBEX II dotčeny plochy pro funkční využití ÚSES.

Zvláště chráněná území a přírodní parky nejsou v blízkosti hodnocené lokality situovány.

Nejbližším významným krajinným prvkem ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je les ve vzdálenosti 70 m a více (viz příloha č. 2).

C.1.2.	Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V zájmovém prostoru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště.

C.1.3. 	Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Území podél komunikace I/49 je zatěžováno především emisemi škodlivin a hluku z dopravy. Navržený záměr není situován v bezprostřední blízkosti této silnice, je umístěn 150 m od kom. I/49 směrem severním.

Hodnocený záměr je navržen v rámci průmyslového areálu mimo obytnou zástavbu. Nejbližší obytné objekty se nachází západním směrem ve vzdálenosti 330 m a více, směrem SV za kom. I/49 350 m a více (viz situace z územního plánu – příloha č. 2).

C.1.4.	Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území

Na území lokality záměru se nepředpokládají staré ekologické zátěže.

C.2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.2.1. Ovzduší a klima

Klimatické poměry

Zájmová oblast spadá do oblasti teplé T4. Přehled klimatických charakteristik dle Quitta (1992) je uveden v následujících tabulkách:

Charakteristiky klimatických oblastí (Quitt 1992)

|  | T4 |
| --- | --- |
| průměrná teplota vzduchu v lednu | -1 - -2 |
| průměrná teplota vzduchu v dubnu | 9 – 10 |
| průměrná teplota vzduchu v červenci | 19 – 20 |
| průměrná teplota vzduchu v říjnu | 9 – 10 |
| počet tropických dnů (s tmax 30(C a vyšší) | 10 – 13 |
| počet letních dnů (s tmax 25(C a vyšší) | 60 – 70 |
| počet mrazových dnů (s tmin -0,1(C a nižší) | 111 – 110 |
| počet ledových dnů (s tmax -0,1(C a nižší) | 30 – 40 |
| počet dnů se silným mrazem (s tmin -10,1(C a nižší) | 10- 15 |
| počet arktických dnů (s tmax -10,0(C a nižší) | 2 a méně |
| počet dnů s průměrnou teplotou 10,0(C a vyšší | 170 – 180 |
| srážkový úhrn ve vegetačním období | 300 – 350 |
| srážkový úhrn v zimním období | do 200 |
| počet dnů se srážkami 1 mm a většími | 80 – 90 |
| počet dnů se srážkami 10 mm a většími | 12 – 15 |
| počet dnů se sněhovou pokrývkou 1 - 20 cm | 30 – 40 |
| počet dnů se sněhovou pokrývkou 21 - 40 cm | 10 a méně |
| počet dnů se sněhovou pokrývkou 41 a více cm | 5 a méně |
| počet dnů zamračených | 110 – 120 |
| počet dnů jasných | 50 – 60 |

Lokalita je provětrávána ve směru osy SV-JZ a je pod vlivem mikroadvektivního stékání studeného vzduchu z kopců situovaných jihovýchodním směrem. Konfigurace terénu vytváří dobré podmínky pro tvorbu místních inverzí a tím i ke kumulaci škodlivin, zvláště z dopravy.

Průměrné úhrny globálního slunečního záření se pohybují v rozmezí 3800 - 3900 MJ/m2. Průměrná roční oblačnost, měřená v desetinách pokrytí oblohy se pohybuje těsně pod 6,5. Nejvyšší oblačnost jev prosinci, nejnižší v srpnu.

Údaje klimatoměrných a srážkoměrných stanic

|  | stanice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | (,( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| teplota | Mladcová | - 1,9 | - 0,4 | 3,4 | 8,4 | 13,2 | 16,8 | 18,0 | 17,4 | 13,7 | 8,7 | 4,2 | 0,1 | 8,5(C |
| srážky | Zlín | 30 | 27 | 33 | 44 | 68 | 76 | 79 | 84 | 59 | 59 | 50 | 41 | 650 mm |
| srážky | Malenovice | 37 | 33 | 39 | 57 | 72 | 80 | 80 | 89 | 63 | 63 | 52 | 46 | 711 mm |
| vlhkost | Mladcová | 82 | 80 | 75 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 78 | 80 | 83 | 84 | 77 % |

Odborný odhad větrné růžice dle ČHMÚ pro lokalitu Zlín ve výšce 10 m nad zemí v %

| rychlost větru m/s | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | calm | součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 4,99 | 4,63 | 6,93 | 2,97 | 3,94 | 7,09 | 5,58 | 3,42 | 19,29 | 58,84 |
| 5,0 | 3,40 | 3,94 | 4,79 | 2,83 | 4,60 | 7,95 | 5,41 | 2,81 |  | 35,73 |
| 11,0 | 0,13 | 0,42 | 0,08 | 0,90 | 1,86 | 0,86 | 0,61 | 0,57 |  | 5,43 |
| součet | 8,52 | 8,99 | 11,80 | 6,70 | 10,40 | 15,90 | 11,60 | 6,80 | 19,29 | 100,00 |

Výskyt jednotlivých tříd stability ovzduší:

- superstabilní	silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu		10,38 %

- stabilní		běžné inverze, špatné podmínky rozptylu			18,20 %

- izotermní	slabé inverze, často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky

29,71 %

- normální	běžný případ dobrých rozptylových podmínek		30,44 %

- labilní	rychlý rozptyl znečišťujících látek				11,27 %

Kvalita ovzduší

Kvalitu ovzduší ovlivňuje v území podél kom. I/49 intenzivní automobilová doprava. Navržený záměr není situován v bezprostřední blízkosti této silnice, je umístěn 150 m od kom. I/49 směrem severním.

Kvalita ovzduší je podrobněji hodnocena v příloze č. 10 – rozptylová studie.

C.2.2. Voda

Povrchové vody

Nejvýznamnějším vodním tokem v širším území je Dřevnice (číslo hydrologického pořadí 4-13-01).

Dřevnice odvodňuje Zlínskou vrchovinu, Fryštáckou brázdu a jejich bezprostřední okolí. Pramení ve výšce 610 m n.m. pod Kotáry a do Moravy ústí zleva u Otrokovic v 182 m n.m. Plocha povodí měří 434,6 km2 a tok 42,3 km. Dřevnice má po profil hráze nádrže Slušovice povodí vodárenského toku, ostatní část toku je vodohospodářsky významná.

Údaje n-letých průtoků v řece Dřevnici uváděných ČHMÚ v r. 1997 v m3/s

| Úsek | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pod Prštenským potokem po Rackovou | 71 | 98 | 137,5 | 169,5 | 204 | 252,5 | 292 |

Podzemní vody

Podzemní voda je vázána na písčité a štěrkovité sedimenty údolního dna. Údolní niva a nízké terasy řeky Dřevnice jsou vhodným prostředím pro vytváření zvodnělých horizontů. Mocnost zvodnělých štěrkopísčitých souvrství se pohybuje od dvou do sedmi metrů. Jsou překryta souvrstvím povodňových hlín mocným více než 5 m, takže se místy vytváří napjatá hladina podzemních vod podobná hladině artéských vod.

Směr proudění mělké podzemní vody je do údolní nivy Dřevnice, která zde převážně plní funkci drénu. Režim úrovní hladin podzemní vody se vyznačuje sezónním doplňováním zásob s maximy převážně v březnu až v dubnu a minimy v říjnu až listopadu.

Podzemní voda terasových štěrků je většinou základního typu hydrogenuhličitanového  vápenatého. Požadavkům ČSN 75 7111 na pitnou vodu nevyhovuje převážně pouze zvýšenými obsahy železa a manganu.

C.2.3. Půda

Realizací záměru nedochází k záboru zemědělského půdního fondu.

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geomorfologické poměry

Zájmové území leží v údolí řeky Dřevnice, která pramení v Hostýnských vrších a po soutoku s Lutoninkou u Lípy protéká ve V-Z směru až do Otrokovic.

Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) patří řešené území do provincie Západní Karpaty. Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled:

Subprovincie:	Vnější Západní Karpaty

Oblast:		Slovensko - moravské Karpaty

Celek:		Vizovická vrchovina

Podcelek:	Zlínská vrchovina

Geologické poměry

Základní geologickou charakteristikou území, kde se nachází výrobní hala TUBEX, je kvartérní pokryv s terasovými sedimenty podél údolního svahu toku Dřevnice. Kvartérní pokryv je tvořen zvětralými svahovými sedimenty ze středně plastických jílů s proměnlivou příměsí pískovcových úlomků.

Podloží je tvořeno jílovitými břidlicemi tvrdé konzistence, příp. silně rozpukanými vápnitými pískovci.

Hodnocení základové půdy z hlediska vnikání radonu do budov hodnotí parcely v kategorii nízkého radonového rizika (Ing. Vanduch, 12/2001).

C.2.5. Fauna a flóra

V zájmovém území stavby nebyly v době zpracování oznámení zjištěny žádné ohrožené ani zákonem chráněné druhy (ve smyslu přílohy II vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Území je součástí stávající průmyslové zóny, která sousedí na Z s nově vymezeným lokálním biokoridorem (luční společenstva) a nachází se cca 70 m jižně od lesního porostu. Současný stav lokality je patrný z fotografií v příloze č. 6.

C.2.6. Ekosystémy

Biogeograficky patří řešené území do provincie středoevropských listnatých lesů, do podprovincie západokarpatské a do biogeografického regionu zlínského.

Obraz původního rostlinného krytu je dán především jeho geografickou polohou. V rekonstruovaném vegetačním krytu převládá druhý vegetační stupeň (niva Dřevnice) s přechodem do stupně třetího. Člověk svou činností původní porosty z převážné míry rozrušil a nahradil je polními a lesními kulturami. Dnešní společenstva jsou tedy jen odrazem geobiocenóz původního přirozeného lesa.

V rámci změny územního plánu č. 19 (viz příloha č. 2) byla změněna část trasy lokálního biokoridoru posunutím směrem západním. Biokoridor (označení XV) je tvořen lučním porostem. Je vymezen minimální šířky 15 m, zmenšování plochy biokoridoru, jeho přerušování a snižování šířky pod 15 m není přípustné.

C.2.7. Krajina

Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny, tedy základních přírodních vlastností dané krajiny (přírodních podmínek území). V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich (krajinotvornými způsoby využívání území).

Zájmové území je situováno v intenzivně využívané krajinné oblasti s absencí krajinotvorných struktur. Základní charakteristiky krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické) jsou překryty dopravními a energetickými koridory, stávající a rozvíjející se komerční a průmyslovou zástavbou.

# C.2.8. Obyvatelstvo, hmotný majetek

Město Zlín je od r. 2000 hlavním městem Zlínského kraje, který tvoří okresy Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž. Rozloha města Zlína je 123 km2, ve Zlíně žije 81 450 obyvatel

Město Zlín patří k významným městům České republiky s rozvinutým ekonomickým potenciálem a ojedinělým prostorovým uspořádáním lineárního zahradního města, s nevýhodnou polohou ve struktuře osídlení České republiky a s nedostatečným dopravním propojením na hlavní urbanizační prostory republiky.

Využívání krajiny podél kom. I/49 v západní části Zlína je rozmanité. Vedle stávajících průmyslových areálů byla realizována obchodní střediska na plochách zemědělské půdy, podél kom. I/49 jsou situovány menší plochy s bydlením. V objektech podél hlavní komunikace je umístěna řada komerčních aktivit.

C.2.9. Kulturní památky

V zájmovém prostoru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště.

ČÁST  D

D. 	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Odhad významnosti vlivů navrhovaného záměru byl řešen pomocí metodiky vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 1998).

Vyhodnocení významnosti vlivu lze označit za nejsložitější aspekt celého procesu hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Velmi významně se zde totiž projevuje subjektivní faktor zpracovatele a často i obtížně definovatelné podmínky hodnocení. To je spojeno především se skutečností, že hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny v životním prostředí v absolutních nebo relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase.

Při hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba může být pokládána za subjektivní, avšak měla by zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru tak z hlediska časového působení vlivu, dosahu vlivu a reverzibility.

Následující kritéria a jejich ohodnocení byla navržena v rámci výše zmíněné „Metodiky“ a převzata pro hodnocení v předkládané dokumentaci:

1. Velikost vlivu

významný nepříznivý vliv							- 2

nepříznivý vliv								- 1

nevýznamný až nulový vliv							  0

příznivý vliv									+1

Velikost vlivu se zjišťuje v  identifikovaných vlivech, výsledek lze u většiny identifikovaných vlivů poměrně přesně vyznačit.

2. Časový rozsah vlivu

trvalý (časový rozsah vychází z názvu - např. likvidace)			- 3

dlouhodobý (trvání vlivu po dobu životnosti záměru)			- 2

krátkodobý (vymezený časový úsek výstavby nebo provozu)		- 1

Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo + 1, nemusí se časový rozsah vlivu charakterizovat (neměníme a teoreticky zlepšujeme dnešní stav).

3. Reverzibilita vlivu

vratný (přibližné obnovení původní kvality)		- 1

kompenzovatelný (částečné obnovení původní kvality)		- 2

nevratný (likvidace původní kvality)		- 3

4. Citlivost území

ano		- 1

ne		  0

Jde-li o území zvláště chráněné dle příslušných právních předpisů.

5. Nejistoty a neurčitosti v predikci vlivů

ano		- 1

ne  		  0

Toto kritérium koriguje některá zásadní tvrzení u konkrétních vlivů, zejména těch, které jsou odvislé od odborné erudice zpracovatelů (jejich „odhad“ z dostupných podkladů) a neopírají se o exaktní propočty, studie, sledování (monitoring).

6. Realizovatelná možnost ochrany

úplná		1

částečná		0,1 - 0,9

nemožná		0

Na základě hodnot kritérií jsou vypočteny koeficienty významnosti:

Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + nejistoty

pro velikost vlivu ( 0 platí:

Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x (1 - možnost ochrany)

při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0

při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1

Hodnocení významnosti vlivu

významný nepříznivý vliv:							- 8 až - 11

nepříznivý vliv:								- 4 až - 7

nevýznamný až nulový vliv:							0 až - 3

příznivý vliv:  		1

Pro posouzení významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů na životní prostředí je v následujícím textu podle obecných pravidel metodiky provedeno zatřídění každého identifikovaného vlivu podle navržených kritérií významnosti.

D.1.1.	Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Hodnocený záměr je navržen v rámci průmyslového areálu mimo obytnou zástavbu. Nejbližší obytné objekty se nachází západním směrem ve vzdálenosti 330 m a více, směrem SV za kom. I/49 350 m a více (viz situace z územního plánu – příloha č. 2).

Samotná realizace záměru rozšíření výroby izolace PE do stávající haly TUBEX II nebude spojena s negativními vlivy výstavby (zatížení okolí hlukem, prachem a dopravou, spojenou s provozem stavebních strojů a dovozem stavebních materiálů) a tím narušení faktorů pohody pro obyvatelstvo.

Provoz zařízení při dodržování technologické kázně nebude znamenat z hlediska hlukové a imisní zátěže vznik zdroje hluku a znečišťování ovzduší s významným dosahem mimo průmyslový areál.

Hlavní zdroje hluku jsou popsány v kap. B.III.4. Hluk.

Běžný provoz zařízení nebude znamenat významný nárůst objemu dopravy na navazující kom. I/49.

Nepříznivé vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes složky životního prostředí (voda, půda) se nepředpokládají.

Realizace záměru nebude mít negativní sociální a ekonomické důsledky. Provoz zařízení budou zajišťovat současní zaměstnanci.

Zhodnocení významnosti vlivů na zdraví obyvatel:

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na zdraví

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.2. 	Vlivy na ovzduší a klima

Pro správní řízení z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, byla vypracována v březnu 2003 rozptylová studie a odborný posudek. V souladu s § 17 odst. 1 písm. c) bylo vydáno povolení stavby dotčeným orgánem ochrany ovzduší – Krajským úřadem Zlínského kraje (3.června 2003). Vydaná stanoviska dotčených orgánů státní správy z hlediska ochrany ovzduší k posuzovanému záměru jsou doložena v příloze č. 5 k oznámení.

V rozptylové studii (příloha č. 10 k oznámení) byly vypočteny hodnoty imisních koncentrací butanu a sumy uhlovodíků CxHy (= látek, které jsou označovány jako těkavé organické látky VOC) ze zdrojů znečišťování ovzduší ze stávající a plánované výroby společnosti SPUR a.s. ve Zlíně. Jako další zdroj znečišťování ovzduší byl do výpočtů zahrnut liniový zdroj – komunikace I/49. Rozptylová studie byla v rámci předloženého oznámení záměru aktualizována.

Koncentrace byly počítány ve 20 referenčních bodech situovaných na fasádě objektů ve výšce 1,5 m nad terénem. Jejich umístění je patrné z přílohy k rozptylové studii. Body 1 – 5 jsou situovány na území průmyslového areálu, body 6 – 20 u nejbližší obytné zástavby.

Dle provedených výpočtů bylo stávající imisní zatížení lokality uhlovodíky CxHy z provozu Tubex a z dopravy na kom. I/49 vyhodnoceno v max. krátkodobé koncentraci od 117,63 (g/m3 (12 % doporučeného imisního limitu) v bodě č. 14 do 289,19 (g/m3 (29 % doporučeného imisního limitu) v referenčním bodě č. 5 umístěném v průmyslovém areálu.

Vypočtené průměrné roční koncentrace se pohybují od 2,84 (g/m3 v bodě č. 14 do 13,98 (g/m3 v referenčním bodě č. 17 umístěném v v blízkosti kom. I/49.

Po realizaci plánovaného výkonu nové linky v a.s. SPUR činí vypočtená koncentrace uhlovodíků CxHy ze zdrojů provozu Tubex a z dopravy na kom. I/49 v případě  max. krátkodobé koncentrace od 152,22 (g/m3 (15 % doporučeného imisního limitu) v bodě č. 14 do 337,45 (g/m3 (33 % doporučeného imisního limitu) v referenčním bodě č. 4 umístěném v průmyslovém areálu.

Vypočtené průměrné roční koncentrace se pohybují od 3,02 (g/m3 v bodě č. 14 do 14,36 (g/m3 v referenčním bodě č. 17 umístěném v v blízkosti kom. I/49.

Z hlediska průměrných ročních koncentrací je významným a převažujícím zdrojem znečišťování ovzduší emisemi uhlovodíků v hodnocené lokalitě automobilová doprava na komunikaci I/49.

Dle provedených výpočtů posuzovaný zdroj (nová linka na výrobu PE izolací) nezpůsobí nárůst imisních koncentrací uhlovodíků CxHy tak, aby byly překročeny doporučené hodnoty imisního limitu.

Emisní a imisní situaci těkavých organických látek v daném území je však třeba i nadále sledovat z hlediska výskytu troposférického ozónu a podílu VOC na jeho vzniku.

Z hlediska aktualizace rozptylové studie a platnosti uvedených výsledků pro r. 2005, event. r. 2006 (realizace záměru) je možno uvést:

- Celkový hmotnostní tok (stávající + navržený stav) dle nejnovějších měření emisí butanu v r. 2005 by dosahoval 11,379 kg/h

- V rozptylové studii je použita hodnota 10,806 kg/h (tj. hodnota o 5,3 % nižší)

- Nárůst dopravy na kom. I/49 mezi r. 2003 a 2006 činí na základě koeficientů předpokládaného nárůstu dopravy 8,3 %

- Zvýšení vypočtených hodnot imisních koncentrací v rozptylové studii by nebylo vyšší než 13,8 %

- Koncentrace uhlovodíků zvýšené o 13,8 % se pohybují spolehlivě pod doporučeným imisním limitem.

Kritéria významnosti vlivu - změny v čistotě ovzduší

| Velikost | Časový rozsah | Reverzibilita | Citlivost | Nejistoty | Možnost ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nepříznivý | dlouhodobý | vratný | ne | ne | nemožná |
| - 1 | - 2 | - 1 | 0 | 0 | 0 |

D.1.3. 	Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Stávající zdroje hluku v území a zdroje hluku spojené s provozem záměru jsou uvedeny v kapitole B.III.4. oznámení EIA.

Navýšení nákladní dopravy spojené s realizací záměru představuje příjezd 5 nákladních aut (hmotnosti do 7,5 t) a 1 kamionu (hmotnosti nad 7,5 t) za den. V případě příjezdů a odjezdů těchto aut se jedná o 12 průjezdů za den.

Místa sání a výfuku VZT jednotek jsou opatřeny tlumiči hluku a jejich hodnoty hluku nebudou překračovat 70 dB(A).

Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby 330 m a více se nepředpokládá její ovlivnění hluku z provozu záměru, a to ani v noční době.

Kritéria významnosti vlivu - vliv hluku

Velikost

nevýznamný až nulový

0

V navrhované stavbě nebudou instalována žádná zařízení, která by mohla být zdrojem venkovního elektromagnetického záření.

Ostatní vlivy (biologické či jiné) se nepředpokládají.

D.1.4.	Vlivy na povrchové a podzemní vody

V areálu SPUR a.s. je vybudován systém oddílné kanalizace. Splašková kanalizace je zaústěna do veřejné kanalizace s vyústěním na MČOV v Malenovicích. Dešťová kanalizace z areálu vyúsťuje v konečné fázi do toku Dřevnice.

Dešťové vody ze střechy haly a komunikace jsou odkanalizovány do stávající dešťové kanalizace DN 300.

Splaškové vody ze sociálního zařízení a průmyslové odpadní vody jsou zaústěny do stávající splaškové kanalizace DN 300.

Provozem záměru by nemělo k ovlivňování povrchových a podzemních vod docházet.

V blízkosti zájmového území není v současné době podzemní voda využívána pro hromadné zásobování obyvatelstva. Nezasahují do něj pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. Zájmová oblast leží mimo inundační území.

Kritéria významnosti vlivu - vliv na jakost vod

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.5.	Vlivy na půdu

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Realizací záměru nedochází k záboru ZPF, rovněž nedojde k záboru půdy určené k plnění funkce lesa. Záměr je umístěn do již vybudované haly v rámci průmyslového areálu.

Kritéria významnosti vlivu – zábor ZPF

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Vlivy na znečištění půdy

Z hlediska hodnocení velikosti vlivu záměru se nepředpokládá možnost kontaminace zemědělských půd nebo zemin.

Kritéria významnosti vlivu – vlivy na znečištění půdy

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.6.	Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Realizací záměru nedojde ke změnám geologických podmínek a horninového podloží. V daném území se nenacházejí ložiska nerostných surovin.

D.1.7.	Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Realizace záměru si nevyžádá kácení dřevin ani zásah do stávajících nebo navržených zelených ploch v areálu.

Kritéria významnosti vlivu - likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

Velikost

nevýznamný až nulový

0

V rámci změny územního plánu č. 19 (viz příloha č. 2) byla změněna část trasy lokálního biokoridoru posunutím směrem západním. Biokoridor (označení XV) je tvořen lučním porostem. Je vymezen v minimální šířce 15 m, zmenšování plochy biokoridoru, jeho přerušování a snižování šířky pod 15 m není přípustné.

Dle vyjádření Odboru ŽPaZ Magistrátu města Zlína ze dne 11.2.2005 (příloha č. 4) nejsou stavbou haly TUBEX II dotčeny plochy pro funkční využití ÚSES.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na ekosystémy

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.8.	Vlivy na krajinu

Z hlediska krajinného rázu provoz zařízení nebude měnit architektonický vzhled areálu, nezmění se zastavěná plocha ani kubatura objektu.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na krajinný ráz

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Vliv na dopravu

Záměr nezpůsobí významné zvýšení intenzit dopravy na souvisejících komunikacích.

Kritéria významnosti vlivu - vliv na dopravu

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Vliv na estetické kvality území

Realizace záměru nebude měnit stávající kvalitu území v průmyslovém areálu.

Kritéria významnosti vlivu - vliv na estetické kvality území

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Vliv na rekreační využití krajiny

V okolí hodnocené lokality nejsou objekty soustředěné rekreace. Provoz zařízení ve stávajícím průmyslovém areálu nebude mít na event. rekreační využití krajiny žádný vliv.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na rekreační využití území

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.9.	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Při realizaci záměru nehrozí narušení archeologických nálezů, poškození ani ztráta geologických či paleontologických památek.

Rovněž nelze předpokládat vlivy na kulturní hodnoty nehmotné povahy (přetrvávající zvyky a kulturní tradice).

Areál se nachází na území, kde se nepředpokládá ohrožení architektonických památek.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.10. 	Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Hodnocení významnosti jednotlivých vlivů, které bylo v rámci oznámení záměru provedeno na závěr jednotlivých kapitol, je shrnuto v následující tabulce.

Sumarizační hodnocení významnosti vlivů

| Vliv | Koeficient významnosti vlivu | Koeficient významnosti výsledný | Hodnocení významnosti vlivu |
| --- | --- | --- | --- |
| vlivy na zdraví | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| změny v čistotě ovzduší | - 3 | - 3 | nevýznamný až nulový |
| vliv hluku | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vliv na jakost vod | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| zábor ZPF | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na znečištění půdy | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na ekosystémy | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na krajinný ráz | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vliv na dopravu | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vliv na estetické kvality území | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na rekreační využití území | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |

Na základě vyhodnocení významnosti vlivů záměru stavby na jednotlivé složky životního prostředí je možno konstatovat, že realizace posuzovaného záměru za předpokladu realizace navržených technických opatření neznamená z hlediska identifikovaných vlivů žádný významný nepříznivý vliv.

Dle provedeného vyhodnocení představuje navržený záměr mírně nepříznivý vliv (podle Metodiky hodnocený však jako nevýznamný až nulový) z hlediska vlivu na ovzduší.

Na základě vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí byla v oznámení záměru navržena některá ochranná opatření, která snižují významnost těchto vlivů.

Na základě provedeného vyhodnocení je zřejmé, že z hlediska významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů je záměr realizovatelný a při respektování doporučených opatření nebude znamenat významné ovlivnění hodnocených složek životního prostředí.

# D.2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vlivy identifikované v předchozích kapitolách zasahují okolí lokality záměru na katastru města Zlína.

# D.3.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

U posuzovaného záměru se nepředpokládají významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

D.4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Územně plánovací opatření

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno v příloze č. 1 k oznámení. Pro předmětnou lokalitu byla provedena změna územního plánu č. 19 (schválena dne 30.8.2001) – změna funkčního využití lokality z plochy pro lokální biokoridor a komerční aktivity na plochu pro výrobní aktivity.

Technická opatření

Pro omezení možných negativních vlivů popsaných v oznámení EIA na okolní prostředí jsou navržena následující opatření:

- Z hlediska ochrany ovzduší budou dodrženy podmínky v Rozhodnutí o vydání povolení Krajského úřadu Zlínského kraje dle § 17 odst. 1 písm. c zákona č. 86/2002 Sb. stavby velkého zdroje znečišťování ovzduší, č.j.: ŽPZe/245/2040/03 BD ze dne 3.června 2003.

- Provozovatel bude dodržovat povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

- Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 353/2002 Sb. se provádí autorizované měření emisí u velkých zdrojů znečišťování při uvádění zařízení do provozu a dále vždy po každé záměně paliva nebo suroviny, po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce či vybavení zdroje, který by mohl vést ke zvýšení emisí, a to do tří měsíců od vzniku některé z uvedených změn, a dále vždy jedenkrát za kalendářní rok u zdrojů znečišťování, u kterých se dodržování emisních limitů dosahuje úpravou technologického řízení výrobního procesu nebo použitím zařízení k čištění odpadního plynu.

- Provozní evidence bude vedena v souladu s § 22 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.

- Provozovatel povede evidenci odpadů. Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách.

- Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob.

- Hodnota hluku z  provozu TUBEX nepřesáhne 40 dB(A) v noční době a 50 dB(A) v denní době u nejbližších obytných objektů.

- Bude respektován prostor pro lokální biokoridor vymezený západně od haly TUBEX II.

D.5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o záměru a provozu v areálu resp. zkušeností z jiných již provozovaných staveb. V průběhu posuzování nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami. Je možno konstatovat, že se v průběhu zpracování oznámení nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.

Vliv činnosti na okolní prostředí byl v předloženém oznámení prognózován na základě odborné analýzy předpokládaných vlivů a bilancí emisí, modelu imisní situace a na základě expertního odhadu, tj. znalostí a zkušeností zpracovatele.

Další informace byly získány terénní rekognoskací, osobními či telefonickými konzultacemi, na základě dostupných podkladů, uvedených v projektové dokumentaci stavby, v průzkumných elaborátech, literárních a následných podkladech:

- Technologická hala TUBEX – změna č. 1 - Dokumentace pro stavební povolení. B-Projekting, spol. s r.o., Zlín, 02/2003

- Zlín – územní plán – změna č. 19. Urbanistické středisko Brno, březen 2001

- Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000, Ředitelství silnic a dálnic, Brno, 2001

- Monitoring ovzduší – město Zlín, rok 2000 – 2002, Ekovia Praha

- Metodika k vyhodnocování vlivů liniových staveb (pozemních komunikací) na životní prostředí - výstup projektu PPŽP/480/1/98, nositel projektu RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Zpravodaj EIA 1, 2/2000

- Registry informačního systému ochrany ovzduší okresu Zlín pro potřeby územního plánování a regionálního rozvoje, (Ekodataservis Brno, 1999)

- Kolektiv: Zlínsko, Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 1995

- Hydrologické poměry ČSSR, ČHMÚ 1970

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je řešen v jedné variantě. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí je uvedeno v kap. B.I.5. oznámení.

# F. 	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

K oznámení je přiloženo Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (příloha č. 1) včetně dalších 9 mapových a textových příloh.

G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

1. Základní údaje o záměru

Název záměru:	SPUR a.s. Zlín – Technologická hala TUBEX II

Zařazení záměru dle přílohy 	kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení),

č. 1 k zák. č. 100/2001 Sb.:	bod 7.1. Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi eleastomerů s kapacitou nad 100 t/rok (v působnosti krajského úřadu)

Kraj:	Zlínský

Obec:	Zlín

Katastrální území:	Louky nad Dřevnicí

Termín zahájení: 	4.kv. 2005

Termín dokončení:	2.kv. 2006

Projektant:	B-Projekting, spol. s r.o.

tř. T. Bati 299

764 22 Zlín-Louky

Oznamovatel:	SPUR a.s.

tř. T. Bati 299

764 22 Zlín

Účel:	Záměrem projektu je rozšíření výroby návlekové trubkové izolace PE obchodního názvu TUBEX a zavedení výroby pěnové fólie PE pro plošné izolace.

Kapacita (rozsah) záměru:	Objem roční výroby:

- 350 t/rok návlekové trubkové izolace z pěnového PE

- 350 t/rok pásů a folií z pěnového PE

Výčet dotčených územně

samosprávných celků: 	Město Zlín

2. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Záměr bude realizován v nově vybudované hale situované v areálu společnosti SPUR a.s. Zlín – Louky v jeho západní části.

Výrobní program bude realizován na nové výrobní lince, umístěné v nově vybudovaném objektu technologické haly, která tvoří přístavbu ke stávající výrobní hale Tubexu.

Na stávající lince budou vyráběny trubkové návlekové izolace menších průměrů, na nové lince trubkové izolace větších průměrů a výhradně pásy a fólie.

3. Základní údaje o vlivech záměru na životní prostředí

Realizací záměru nedochází k  záboru zemědělského půdního fondu. Záměr je umístěn do nově vybudované haly TUBEX II.

Hodnocený záměr je navržen v rámci průmyslového areálu mimo obytnou zástavbu. Nejbližší obytné objekty se nachází západním směrem ve vzdálenosti 330 m a více, směrem SV za kom. I/49 350 m a více.

Provoz zařízení při dodržování technologické kázně nebude znamenat z hlediska hlukové a imisní zátěže vznik zdroje hluku a znečišťování ovzduší s významným dosahem mimo průmyslový areál.

Dle výpočtů v rozptylové studii posuzovaný zdroj (nová linka na výrobu PE izolací) nezpůsobí nárůst imisních koncentrací uhlovodíků CxHy tak, aby byly překročeny doporučené hodnoty imisního limitu.

Provozem záměru se nepředpokládá ovlivnění jakosti podzemních nebo povrchových vod.

Realizace záměru si nevyžádá kácení dřevin ani zásah do stávajících nebo navržených zelených ploch v areálu.

Na západní straně areálu je vymezen lokální biokoridor, umístěním a provozem záměru nebudou plochy biokoridoru dotčeny.

Z hlediska krajinného rázu provoz zařízení nebude měnit architektonický vzhled areálu, nezmění se zastavěná plocha ani kubatura objektu.

V okolí hodnocené lokality nejsou objekty soustředěné rekreace. Provoz zařízení ve stávajícím průmyslovém areálu nebude mít na event. rekreační využití krajiny žádný vliv.

Při realizaci záměru nehrozí narušení archeologických nálezů, poškození ani ztráta geologických či paleontologických památek.

###### Odhad významnosti vlivů navrhované stavby byl řešen pomocí metodiky vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 1998).

Na základě vyhodnocení významnosti vlivů záměru stavby na jednotlivé složky životního prostředí je možno konstatovat, že plánovaná stavba za předpokladu realizace navržených technických opatření neznamená z hlediska identifikovaných vlivů žádný významný nepříznivý vliv.

Dle provedeného vyhodnocení představuje navržený záměr mírně nepříznivý vliv (podle Metodiky hodnocený však jako nevýznamný až nulový) z hlediska vlivu na ovzduší.

Na základě provedeného vyhodnocení je zřejmé, že z hlediska významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů je záměr realizovatelný a při respektování doporučených opatření nebude znamenat významné nepříznivé ovlivnění hodnocených složek životního prostředí.

# H.	ZÁVĚR

Účelem zpracovaného oznámení záměru podle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

záměru

SPUR a.s. Zlín – Technologická hala TUBEX II

je posoudit reálně podložené pozitivní i negativní dopady této investiční akce a odhadnout předpokládané vlivy stavby na jednotlivé složky životního prostředí.

Oznámení záměru bylo zpracováno v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Popis, zhodnocení a závěry plynoucí z působení jednotlivých vlivů na životní prostředí jsou podrobně uvedeny v jednotlivých kapitolách členěných podle výše uvedené přílohy č. 3.

Předložené oznámení záměru je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, legislativních norem, prozkoumanosti základních složek životního prostředí a evidenci jiných zájmů na využívání území.

Posuzovaná stavba má určité negativní vlivy na životní prostředí. Realizací opatření, navržených k prevenci, eliminaci a kompenzaci negativních účinků na životní prostředí lze tyto vlivy minimalizovat, avšak nikoliv úplně vyloučit.

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných podkladů o předpokládané stavbě, o současném a výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „SPUR a.s. Zlín – Technologická hala TUBEX II“ je ekologicky přijatelná a lze ji doporučit k realizaci.

Datum zpracování oznámení: 	10.10.2005

Zpracovatel oznámení:		RNDr. Zuzana Kadlecová

Sokolská 3921, 760 01 Zlín

tel.: 577 012 292

Podpis zpracovatele oznámení:

Přílohy

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

- Situace z územního plánu – původní situace a změna

- Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)

- Vyjádření Odboru ŽPaZ Magistrátu města Zlína zn.: MMZL 1320/2005 OŽPaZ ze dne 11.2.2005

- Stanoviska orgánů státní správy k záměru z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

- Situace průmyslového areálu s vyznačením umístění záměru

- Půdorys haly TUBEX

- Fotodokumentace

- Odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb.

- Rozptylová studie