| Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik | Dle rozdělovníku |
| --- | --- |
| datum | vyřizuje | číslo jednací |  |
| 27. července 2006 | Ing.Pavel Kulička | KUZL 23550/2005 ŽPZE-PK |

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

I.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

I.1.  Název záměru

Betonárna Zlín

I.2.  Kapacita (rozsah) záměru

Betonárna s kapacitou cca 54.000 t rok.

I.3.  Umístění záměru

Katastrální území 	: Prštné

Obec	: Zlín

ORP	: Zlín

Kraj	: Zlínský kraj

I.4. Obchodní firma oznamovatele

Název obchodní firmy oznamovatele :   ZAPA beton a.s.

Oprávněný zástupce oznamovatele :	Mgr. Ivo Hradil

I.5. IČ oznamovatele

IČ :  25137026

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 140 00 Praha 4 – Krč

II.  PRŮBĚH  POSUZOVÁNÍ

II.1.  Oznámení

RNDr. Jaroslav Bosák – autorizovaná osoba, osvědčení MŽP ČR čj. 14563/1610/OPVŽP/97

Ecological Consulting, spol. s r.o., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

datum zpracování : 10/2005

II.2.  Dokumentace

RNDr. Jaroslav Bosák – autorizovaná osoba, osvědčení MŽP ČR čj. 14563/1610/OPVŽP/97

Ecological Consulting, spol. s r.o., Na Střelnici 48,  779 00 Olomouc

datum zpracování : 01/2006

II.3.  Posudek

RNDr. Stanislav Novák – autorizovaná osoba,  osvědčení MŽP ČR čj. 15120/3906/OEP/92

Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod

datum zpracování : 05/2006.

II.4. Veřejné projednání

Místo veřejného projednání  : Obřadní síň zlínské radnice Magistrátu města Zlína

Náměstí Míru 12, Zlín.

Datum a čas veřejného projednání : 12.7.2006 v 15:00 hodin.

Veřejné projednání proběhlo v souladu s ust. § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Celkem se veřejného projednání účastnilo 39 osob.

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Oznámení a zjišťovací řízení

Po vyhotovení Oznámení záměru „Betonárna Zlín“ dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 3 autorizovanou osobou RNDr. Jaroslavem Bosákem ze společnosti Ecological Consulting, spol. s r.o. bylo oznámení  předáno na příslušný úřad (Krajský úřad Zlínského kraje) a zahájeno zjišťovací řízení, tj. oznámení bylo rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření (Zahájení zjišťovacího řízení - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 24. října 2005 pod čj. KUZL 23550/2005 ŽPZE-ZJ, Zveřejnění informace o oznámení záměru „Betonárna Zlín“ – zjišťovací řízení, Magistrát města Zlína, OŽPaZ pod zn. MMZL 17290/2005 OŽPaZ ze dne 24. října 2005) a bylo prezentováno na internetu (kód záměru ZLK116).

V době zákonné lhůty zjišťovacího řízení se k Oznámení vyjádřily :

- Komise výstavby a územního rozvoje Rady města Zlína ze dne 7.9.2005.

- Magistrát města Zlína, ing. arch. Novák ze dne 27.9.2005.

- Pan Josef Bazal, Horní Dunajovice č.p. 268 ze dne 7.11.2005.

- Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPaZE, oddělení hodnocení ekologických rizik ze dne 9.11.2005.

- Magistrát města Zlína, Odbor strategického rozvoje, útvar hlavního architekta ze dne 9.11.2005 (+ příloha dopisu ze dne 27.9.2005).

- MASNA – ZLÍN, spol. s r.o. Zlín – Prštné, č.p. 169 ze dne 11.11.2005.

- Paní Ivana Divilová, M. Alše 608, Zlín ze dne 14.11.2005.

- Pan Josef Gabriel, Slunečná 4561, Zlín ze dne 14.11.2005.

- Mrazírny Zlín, a.s. Prštné 78, Zlín ze dne 16.11.2005.

- ČIŽP, OI Brno ze dne 21.11.2005.

- Magistrát města Zlína, OŽPaZ ze dne 23.11.2005.

- Statutární město Zlín, Mgr. Hynek Steska, náměstek primátora ze dne 23.11.2005.

- KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 24.11.2005.

Vyjádření, podmínky a připomínky, výše uvedených, byly zapracovány do Závěru zjišťovacího řízení ze dne 28.11.2005.

Dle souhrnného vypořádání připomínek se připomínky především týkaly:

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství : upozornění na chybně popsané stanovené záplavové území v textu;

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení technická ochrany prostředí - odpadové hospodářství : požadavek na konkrétní zpracování problematiky odpadů v projektové dokumentaci v rámci stavebního řízení, včetně úplného výčtu veškerých druhů veškerých druhů odpadů, dále budou byly popsány skutečné způsoby nakládání s nimi.

- paní Ivana Divilová, bytem M. Alše 608, 760 01 Zlín : záměr považuji za velmi nezodpovědný, zejména vzhledem k tomu, že budoucí betonárna by měla být postavena v těsné blízkosti obytné zóny. Jelikož bydlím v bezprostřední blízkosti a domnívám se, že provoz betonárny by mohl negativně ovlivnit kvalitu bydlení v naši lokalitě, vyslovuji za sebe i za své sousedy vážné obavy o zhoršení životního prostředí v okolí našeho bydliště z těchto důvodů: z hlediska estetického je záměr považován za nevhodný, zhoršení životního prostředí vlivem zvýšené prašnosti a hlučnosti, obavy ze zvýšení frekvence nákladních automobilů v dané lokalitě, neslučitelnost záměru s deklarovanými plány rozvoje města Zlín podporující zachování historického jádra s funkcionalistickou architekturou a přesun průmyslových aktivit na okrajové části města a průmyslových zón.

- pan Josef Bazal, bytem Horní Dunajovice č.p. 268, 671 34 okres Znojmo: v lokalitě se nacházejí další dvě betonárny, které zcela určitě pokryjí požadavky regionu, vysoká prašnost a hluk budou mít velký dopad na potravinářské podniky sídlící v dané lokalitě včetně celkového zhoršení životního prostředí, realizací záměru dojde k výraznému zatížení  ulice Jateční a Přímé ulice. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádám, aby k záměru stavby betonárny byla zpracována a projednána dokumentace o posuzování vlivu stavby na životní prostředí a aby bylo od záměru výstavby betonárny upuštěno.

- pan Josef Gabriel, bytem Slunečná 4561, 760 01 Zlín : navrhovaná kapacita přesahuje odbytové možnosti využití produkce v blízkém okolí, soulad stavby s územním plánem je diskutabilní zejména: význam dotčeného území z hlediska dopravní obslužnosti – pěší propojení místní části Zlín – Prštné s železniční zastávkou a zastávkou městské hromadné dopravy ve vazbě na obchodní centrum a podnikatelské, výrobní, obchodní a jiné firmy; koncepční záměr realizace tzv. „Prštenské příčky“ se záchytným parkovištěm 
a s výstavbou víceúčelové komunikace s respektováním hlavní pěší trasy a cyklotrasy v dané lokalitě; zdroje hluku posoudit ve vztahu k navýšení dopravního zatížení nákladní dopravou betonárny, zejména ve vazbě na pěší komunikace a cyklotrasy, zdroj znečištění posoudit nejen ve vztahu k lidem, k lidskému obydlí, ale taky ve vztahu ke flóře a fauně podél řeky Dřevnice. Dále požaduji zpracovat variantní řešení umístění betonárny s cílem eliminovat dopravní zatížení komunikací v centru města. Požaduji důsledně vyhodnotit zatížení vyvolané provozováním betonárny na životní prostředí ve vztahu k obyvatelstvu, flóře a fauně v dané lokalitě a v navazujících dopravních zásobovacích a distribučních cestách. Požaduji projednat záměr výstavby záměru „Betonárny Zlín“ podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, zejména z důvodu, aby se mohli vyjádřit občané města Zlín.

- MRAZÍRNY ZLÍN, a.s., Prštné 78, 762 46 Zlínský kraj : v areálu mrazíren nacházejících se v zájmové lokalitě se vyrábí a skladují potraviny, které vyžadující speciální nároky na  hygienické normy. Výstavba bude mít za následek znečištění celé oblasti enormním zvýšením prašnosti a hlučnosti, obavy z přetížení komunikací v zájmovém území.

- JUDr. Jan Zlínský, správce konkurzní podstaty, MASNA – ZLÍN, spol. s r.o. :  navrhovaná kapacita přesahuje odbytové možnosti využití produkce v blízkém okolí z důvodu existence již stávajících dvou betonáren společností TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o. 
a Pozemní stavitelství Zlín a.s., které jsou schopny zajistit zdroje materiálů pro investiční výstavbu v okolí, výrazné zvýšení  dopravních nároků v místě plánované stavby dovozem surovin potřebných pro výrobu betonu, které převyšují nároky na dovoz betonových směsí dosud dopravovaných ze vzdálenějších betonáren, riziko nadměrného hluku a prašnosti v bezprostřední blízkosti několika výroben potravinového zboží a hypermarketu INTERSPAR, hrozba znečištění pozemků v okolí betonárny včetně znečištění podzemních vod a řeky Dřevnice ze sedimentačních jímek, popřípadě ropných a olejových  látek z oplachů dopravní techniky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nesouhlasíme se záměrem výstavby nové betonárny a žádáme, aby tento záměr nebyl schválen.

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno : musí být zajištěno: sklad přísadových látek-plastifikátorů bude zbudován jako uzavřený záchytný prostor, který podchytí veškerý případný únik této látky, skladování ropných látek bude zabezpečeno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., oplachové vody z výplachů autodomíchávačů budou vypuštěny do usazovacích jímek s necirkulačním okruhem bez přepadu do kanalizace, prostory nákladky betonu budou napojeny na usazovací jímky tak, aby se nemohly vody znečištěné betonovou směsí dostat do dešťové kanalizace a toku řeky Dřevnice.

- Statutární město Zlín – vyjádření hlavního architekta z odboru strategického rozvoje, útvar hlavního architekta :se zamýšlenou výstavbou betonárny nesouhlasíme z důvodů: jedná se o průmyslové objekty, které nejsou pro Zlín charakteristické, dojde k velkému kontrastu tradičních baťových objektů, problematika zvýšení hluku a emisí, nevhodnost bezprostředního umístění záměru v bezprostřední blízkosti silnice I/49, která je hlavní příjezdovou komunikací v nejfrekventovanějším směru od západu a tvoří pomyslnou bránu do města. Tento typ objektů se do tohoto prostředí nehodí.

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně : požadujeme doplnění dalšího stupně dokumentace o dokumentaci hodnocení zdravotních rizik (pro tuhé znečišťující látky, oxid dusičitý, benzen, benzo(a)pyren a hluk). Dokumentace musí být zpracována osobou autorizovanou pro hodnocení zdravotních rizik.

Závěr zjišťovacího řízení byl prezentován takto :

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů (požadavek na posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 
a vzhledem ke známým skutečnostem došel příslušný orgán k závěru, že záměr „Betonárna Zlín“

bude dále posuzován podle citovaného zákona.

Do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí zpracované autorizovanou osobou dle přílohy č. 4 citovaného zákona je nutné zapracovat a vypořádat se s připomínkami v došlých vyjádřeních. V dokumentaci bude řešena problematika zaměřená na oblast hygienického zabezpečení betonárny, provozu na komunikaci a bude vypracována  dokumentace hodnocení zdravotních rizik.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy,                       ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů (obdržená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru zjišťovacího řízení).

Dokumentace

Po vyhotovení Dokumentace záměru „Betonárna Zlín“ dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 4 autorizovanou osobou RNDr. Jaroslavem Bosákem ze společnosti Ecological Consulting, spol. s r.o. se sídlem Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, (osvědčení MŽP ČR čj. 14563/1610/OPVŽP/975) byla Dokumentace předána na příslušný úřad (Krajský úřad Zlínského kraje) a zahájen proces posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 
č. 100/2001 Sb., tj. Dokumentace bylo rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření (Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 24. ledna 2006 pod čj. KUZL 23550/2005 ŽPZE-ZJ a Zveřejnění informace 
o dokumentaci posuzování vlivů akce „Betonárna Zlín“ na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb. (EIA), Magistrát města Zlína, OŽPaZ pod zn. MMZL 4224/2006 OŽPaZ ze dne 31.1.2006) a bylo prezentováno na internetu (kód záměru ZLK116).

V době zákonné lhůty procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) se k Dokumentaci  vyjádřily :

- Magistrát města Zlína, odbor dopravy a SH ze dne 2.2.2006.

- Pan Posolda Jan, Váchova 353, Zlín ze dne 21.2.2006.

- Petiční výbor ze dne 27.2.2006 (petiční archy - 110 podpisů).

- Magistrát města Zlína, Odbor strategického rozvoje, útvar hlavního architekta ze dne 1.3.2006.

- Pan Josef Gabriel, Slunečná 4561, Zlín ze dne 2.3.2006.

- Petice ze dne 3.3.2006 (petiční archy - 114 podpisů).

- KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 6.3.2006.

- Magistrát města Zlína, OŽPaZ ze dne 7.3.2006.

- Statutární město Zlín, Mgr. Hynek Steska, náměstek primátora ze dne 7.3.2006.

- Magistrát města Zlína, odbor kultury ze dne 10.3.2006.

Po ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) byl určen zpracovatel Posudku - autorizovaná osoba RNDr. Stanislav Novák (osvědčení MŽP ČR čj. 15120/3906/OEP/92). Posudek byl Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství předán dne  31.5.2006 k dalšímu projednání.

Zpracovatel Posudku k textu Oznámení, Dokumentace a hodnocení procesu do fáze vypracování Posudku konstatuje :

- předložená Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla formálně zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., k věcné stránce bylo však několik doplnění a připomínek, jak je uvedeno v textu Posudku,

- předložený záměr stavby je z hlediska ochrany životního prostředí zpracován v souladu s platnými právními předpisy a ČSN,

- byla doručena došlá vyjádření podle § 6 a 8 zákona č. 100/2001 Sb.,

- vyjádření orgánů státní správy (vyjma orgánů Magistrátu města Zlína) souhlasí s navrhovanou realizací za splnění výše citovaných podmínek,

- vyjádření orgánů státní správy Magistrátu města Zlína převážně nesouhlasí s navrhovaným záměrem,

- ve vyjádření Statutárního města Zlína souhlas nebo nesouhlas není doložen,

- veřejnost se k předmětné stavbě vyjádřila nesouhlasnými stanovisky v procesu zjišťovacího řízení a při posuzovaní vlivů na životní prostředí,

- stavební úřad konstatuje, že plochy v průmyslovém areálu Zlín-Prštné (Masna Zlín) jsou dle územního plánu zařazeny v plochách pro průmysl, tzn. že jsou určeny pro umisťování průmyslových areálů, řemeslných dílen velkokapacitních skladů a výrobních zařízení. Funkce bydlení je zde vyloučena.

Závěry z veřejného projednání

Účastníci veřejného projednání byli seznámeni s posuzovaným záměrem, obsahem dokumentace a posudku a po ukončení prezentace následovala diskuse zúčastněných. Ze strany odboru životního prostředí Magistrátu města Zlína bylo prezentováno stanovisko, že  
v současné době není stavba povolena, je projednáván záměr a rada města Zlína vyslyšela občany a připravuje změnu územního plánu. Ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bylo potvrzeno stanovisko, podané ze strany KHS v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Po dobu projednávání byly vzneseny nesouhlasy, dotazy, náměty, připomínky k posuzovanému záměru ze strany přítomných občanů. Konkrétní požadavek na doplnění podmínek a opatření pro jednotlivé složky životního prostředí a činnosti k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinnosti a podmínek pro sledování 
a rozbor vlivů na životní prostředí pro jednotlivé fáze procesu záměru do návrhu stanoviska nebyl ze strany přítomných po dobu veřejného projednání předložen, ostatní návrhy byly při projednání vypořádány, jak vyplývá ze zápisu z veřejného projednání.

Podrobnosti z veřejného projednání jsou uvedeny v zápisu z veřejného projednání, který byl zpracován dne 17. července 2006 pod č.j. KUZL 23550/2005 ŽPZE-KP.

Po ukončení procesu veřejného projednání bylo příslušnému úřadu předloženo jedno stanovisko k záměru:

- Připomínky k posudku o vlivech na životní prostředí k záměru „Betonárna Zlín“, ZAPA beton a.s. ze dne 17.7.2006.

II.6. Seznam subjektů, jejich vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

Vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Magistrát města Zlína, ing. arch. Novák ze dne 27.9.2005.

Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPaZE, oddělení hodnocení ekologických rizik ze dne 9.11.2005.

Magistrát města Zlína, Odbor strategického rozvoje, útvar hlavního architekta ze dne 9.11.2005 (+ příloha dopisu ze dne 27.9.2005).

ČIŽP, OI Brno ze dne 21.11.2005.

Magistrát města Zlína, OŽPaZ ze dne 23.11.2005.

KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 24.11.2005.

Magistrát města Zlína, odbor dopravy a SH ze dne 2.2.2006.

Magistrát města Zlína, Odbor strategického rozvoje, útvar hlavního architekta ze dne 1.3.2006.

KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 6.3.2006.

Magistrát města Zlína, OŽPaZ ze dne 7.3.2006.

Magistrát města Zlína, odbor kultury ze dne 10.3.2006.

Vyjádření dotčených obcí (samosprávy).

Komise výstavby a územního rozvoje Rady města Zlína ze dne 7.9.2005.

Statutární město Zlín, Mgr. Hynek Steska, náměstek primátora ze dne 23.11.2005.

Statutární město Zlín, Mgr. Hynek Steska, náměstek primátora ze dne 7.3.2006.

Vyjádření veřejnosti.

Pan Josef Bazal, Horní Dunajovice č.p. 268 ze dne 7.11.2005.

MASNA – ZLÍN, spol. s r.o. Zlín – Prštné, č.p. 169 ze dne 11.11.2005.

Paní Ivana Divilová, M. Alše 608, Zlín ze dne 14.11.2005.

Pan Josef Gabriel, Slunečná 4561, Zlín ze dne 14.11.2005.

Mrazírny Zlín, a.s. Prštné 78, Zlín ze dne 16.11.2005.

Pan Posolda Jan, Váchova 353, Zlín ze dne 21.2.2006.

Petiční výbor ze dne 27.2.2006 (petiční archy - 110 podpisů).

Pan Josef Gabriel, Slunečná 4561, Zlín ze dne 2.3.2006.

Petice ze dne 3.3.2006 (petiční archy - 114 podpisů).

Vyjádření občanského sdružení.

Občanské sdružení ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 100/2001 Sb. se k záměru nevyjádřilo ani z důvodu připravovaného záměru nebylo založeno.

Vyjádření oznamovatele.

Připomínky k posudku o vlivech na životní prostředí k záměru „Betonárna Zlín“, ZAPA beton a.s. ze dne 17.7.2006.

- HODNOCENÍ  ZÁMĚRU

III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Podle výsledků celkového posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že životní prostředí realizací záměru „Betonárna Zlín“ bude ovlivněno na lokální úrovni, tj. v prostoru areálu betonárny a hlediska dopravy na ulici Jateční a Přímá za normálních provozních stavů a v případě havárie provozovny v areálu betonárny 
a dopravních prostředků na komunikacích. Dalším vlivem z hlediska krajinného rázu bude  pohledově pozorovatelné podél hlavní komunikace Tř. T. Bati od západu.

Záměr lze realizovat a provozovat za podmínek a opatření k minimalizaci a eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, uvedených v Oznámení a v části IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí posudku. Za těchto podmínek lze záměr akceptovat.

III.2.  Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí

Výčet potřebných technických opatření, uvedených v dokumentaci, pokryl podstatnou část podmínek na ochranu životního prostředí  a byl dále upřesněn na základě požadavků orgánů veřejné správy a je na solidní stavební, stavebně – technické  a technologické úrovni.

Na základě údajů, uvedených v Dokumentaci záměru stavby „Betonárna Zlín“, doplňujících informací a předložených vyjádření státní správy lze hodnotit technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání jako dostačující, za dodržení dále specifikovaných podmínek k omezení vlivů záměru na životní prostředí.

III.3.  Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinnosti a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Opatření na snížení nepříznivých vlivů připravovaného záměru na životní prostředí obsažených v Oznámení, Dokumentaci, ve vyjádření dotčených stran a názoru zpracovatele Posudku je zahrnuto v návrhu stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci a provoz záměru.

III.4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Uvažovaný záměr výstavby a provozu betonárny, je navržen jako univariantní, Dokumentace objektivně popisuje základní stavy řešení z hlediska místního i funkčního, pro proces EIA je dostačující a závěry navrhovaného řešení lze akceptovat.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí nebylo stanoveno.

III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku

Příslušný Krajský úřad Zlínského kraje, obdržel v procesu posuzovaní vlivů záměru (EIA) na životní prostředí v platném termínu pět vyjádření a stanovisek státní správy (z toho 3 nesouhlasné), jedno stanovisko samosprávy (souhlas nebo nesouhlas neuveden), dvě nesouhlasná stanoviska občanů a dvě nesouhlasné petice občanů potvrzené celkem 224 podpisy. Vypořádaní vyjádření a stanovisek k dokumentaci (a oznámení) je provedeno v části V. Posudku k posuzovanému záměru, kde jsou jednotlivé připomínky podrobně komentovány. Oprávněné požadavky, obsažené v předložených vyjádřeních, byly zapracovány do návrhu Stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje.

V průběhu veřejného projednání byla ze strany zúčastněných přednesena stanoviska k hodnocenému záměru, která byla diskutována a vypořádána v průběhu veřejného 
projednání :

- Ze strany odboru životního prostředí Magistrátu města Zlína bylo prezentováno stanovisko, že v současné době není stavba povolena, je projednáván záměr a rada města Zlína vyslyšela občany a připravuje změnu územního plánu.

- Ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bylo potvrzeno stanovisko, podané ze strany KHS v procesu posuzování vlivů na životní prostředí ( viz. vyjádření KHS ZK ze dne 6. 3. 2006 Č.j. ZL-623/216/2006-01).

- Po dobu projednávání byly vzneseny nesouhlasy, dotazy, náměty, připomínky k posuzovanému záměru ze strany přítomných občanů, viz. zápis z veřejného projednání, který byl zpracován dne 17. 7. 2006 pod č.j. KUZL 23550/2005 ŽPZE-KP.

Vypořádání k posudku po ukončení veřejného projednání posudku :

Po ukončení procesu veřejného projednání bylo příslušnému úřadu předloženo jedno stanovisko k záměru:

- Připomínky k posudku o vlivech na životní prostředí k záměru „Betonárna Zlín“, ZAPA beton a.s. ze dne 17.7.2006.

III.6. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Posouzením předloženého dokumentace nebyly zjištěny  závažné negativní vlivy, které by měly za následek změnu posuzovaného záměru nebo jeho odmítnutí z titulu takových předpokládaných negativních vlivů na životní prostředí, které nelze účinně omezit, eliminovat nebo kompenzovat.

Na základě údajů uvedených v dokumentaci posouzení vlivů na životní prostředí záměru „Betonárna Zlín“, doplňujících informací a posudku vydává Krajský úřad Zlínského kraje

SOUHLASNÉ   STANOVISKO

za dodržení dále specifikovaných podmínek k omezení vlivů záměru na životní prostředí.

Navržené podmínky budou zahrnuty do podmínek uvedených v následujících správních rozhodnutích posuzovaného záměru.

# Doporučená varianta

K realizaci doporučujeme variantu, která je předmětem vypracovaného Oznámení a Dokumentace záměru, tj. stavbu „Betonárna Zlín“.

Podmínky a opatření souhlasného stanoviska

Ve stanovisku jsou navrženy následující podmínky a opatření pro jednotlivé fáze předkládaného záměru „Betonárna Zlín“ k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinnosti a podmínek pro sledování a rozboru vlivů na životní prostředí :

a) přípravy záměru

- Doporučuje se, aby z důvodu nevznikání nových emisních zdrojů došlo k nahrazení navrhovaného vytápění, jehož zdrojem bude zemní plyn za teplovodní vytápění realizované Moravskými teplárnami a.s. Zlín.

- Splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace po dohodě se správcem veřejné kanalizace a splnění podmínek kanalizačního řádu.

- Dešťové vody ze zpevněných ploch, odstavných ploch a ploch s možností znečištění betonovou směsí budou odvedeny do splachové a sedimentační jímky. Spolu s  odpadními vodami technologickými z recyklačního zařízení budou použity pro výrobu betonu. Přebytečné dešťové vody budou odváděny do stávající kanalizace po dohodě se správcem veřejné kanalizace a splnění podmínek kanalizačního řádu.

- Doložit vyjádření vlastníka vodovodní sítě o zabezpečení dodávky požadovaného množství vody před vydáním územního rozhodnutí.

- Investor zpracuje pro případ úniku ropných derivátů či jiných závadných látek ve smyslu ustanovení §39 vodního zákona havarijní plán, který bude schválený příslušným vodoprávním úřadem.

- Zpracovat Povodňový plán provozovny a předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení.

- Investor nechá vypracovat projekt ozelenění areálu. Předložit dotčenému orgánu ochrany přírody a krajiny návrh realizace sadových úprav. Při sadových úpravách je nutno volit vhodné a pro tyto klimatické podmínky osvědčené druhy dřevin.

- V průběhu přípravných prací i v průběhu výstavby bude důsledně dbáno na likvidaci neoindigenofytů v areálu a případných deponiích zemin.

- Před zahájením výstavby a v době zkušebního provozu bude provedeno ve výpočtových bodech měření hluku.

- Před započetím stavby bude uzavřena písemná dohoda mezi investorem a organizací provádějící archeologický dohled (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně).

- Předložit Útvaru hlavního architekta a odboru kultury Magistrátu města Zlína v dalších stupních řízení, podle stavebního zákona, návrhy řešení omezení negativního ovlivnění kulturní památky „baťova mrakodrapu“ vlivem změny panoramatu při příjezdu do Zlína od západu stavbou betonárny.

- Projednat s orgány dopravy a silničního hospodářství průjezd křižovatkou na ulici Jateční a Přímá tak, aby byl navržen optimální způsob dopravního řešení na uvedené křižovatce.

b) výstavby záměru

- Vlastní zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném. Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a přístupových komunikací.

- V době výstavby provádět intenzivní protiprašná opatření proti šíření sekundární prašnosti (především kropení a čištění cest a ploch) a ostřikovat znečištěné nákladní automobily při výjezdu ze staveniště.

- Demoliční práce musí být prováděny tak, aby nedocházelo u okolní zástavby k obtěžování prachem (např. vlhčením demolovaných stavebních konstrukcí).

- Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.

- Budou dodržovány bezpečnostní opatření při manipulaci se  závadnými látkami.

- V případě úniku látek závadných vodám budou dodržovány zásady a postupy uvedené v havarijním plánu (zabránění dalšímu úniku, sanace postižené lokality, uložení zachycených závadných látek do vhodných nádob), neprodleně budou informovány zainteresované strany a bude zahájena sanace. Zásady havarijního plánu budou dodrženy i v případě, že v souvislosti s popsanou havárií dojde k požáru.

- Pro případný odběr podzemních/povrchových vod či vypouštění odpadních vod do vod povrchových/podzemních je nezbytné povolení  příslušného vodoprávního úřadu.

- Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy s následným znečišťováním komunikací. Zajistit očistu vozidel opouštějících stavbu areálu.

- Při výstavbě důsledně dbát, aby nedošlo k úniku pohonných hmot, mazacích 
a hydraulických olejů z používaných stavebních mechanismů a vozidel.

- Při výstavbě zajistí dodavatel stavby, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování stavebních materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo docházet k úniku závadných látek škodlivých vodám do okolního prostředí.

- Při stavebních pracích je nutné dbát na dodržování všech zásad ochrany podzemních 
a povrchových  vod před závadnými látkami.

- Využití nebo odstranění odpadů, vznikajících při výstavbě, budou zajišťovat firmy provádějící tyto práce. Nakládání s nebezpečnými odpady, které budou vznikat při výstavbě betonárny, zajistit na smluvním základě s firmou s platným souhlasem pro nakládání s nebezpečnými odpady. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy.

- Odpady budou předávány k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám provozujícím zařízení k úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu.

- Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloží způsob jejich odstranění.

- Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit 
a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci ploch vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

- Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.

- Nakládat se stavebními odpady dle podmínek schválené projektové dokumentace (preferovat materiálové využití odpadů před odstraněním do zařízení pro nakládání s odpady).

- Po dobu stavby vést evidenci odpadů dle právních předpisů a splnit ohlašovací povinnost.

- Dočasné shromažďování odpadů s nebezpečnými vlastnostmi po dobu stavby omezit na nezbytnou dobu a shromažďovat je ve speciálních nádobách, kontejnerech a obalech splňující technické požadavky dle § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Místo uložení vymístit na zpevněné ploše pod přístřeškem, chránícím před povětrnostními vlivy. Pravidelně provádět kontrolu nezávadnosti, výsledky uvádět ve stavebním deníku. Předání těchto odpadů svěřit smluvně odborným firmám (oprávněné osoby). Nakládání s odpady smluvně ošetřit mezi stavebníkem 
a dodavatelskou organizací.

- Vznikající odpady budou zatřiďovány v souladu s „Katalogem odpadů“ (vyhláška 
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů).

- Producenti nebezpečných odpadů (dodavatelé stavby) si zajistí udělení souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy pro nakládání s nebezpečným odpadem.

- Případná kontaminovaná zemina, zjištěna při výkopových pracích, bude odtěžena samostatně a bude s ní naloženo v souladu s příslušnými právními normami a technickými postupy.

- Případné krátkodobé deponie zeminy budou udržovány v bezplevelném stavu a jejich konfigurace bude taková aby bylo omezeno riziko eroze. Ty, které nebudou bezprostředně využity do šesti týdnů od vlastní skrývky, budou osety travinami.

- Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude přistoupeno k jejich likvidaci.

- Z důvodů prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.

- V případě objevení se křídlatky (Reynoutria sp.) je nutné zajistit její chemickou likvidaci.

- V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému památkovému ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.

- Nejméně 10 dní před zamýšleným počátkem zemních prací bude Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně upozorněno o přesném počátku výkopových prací a o umožnění kontroly výkopů.

- V případě zjištění narušení archeologické terénní situace umožní investor dokumentaci či záchranný archeologický výzkum, dále bude zajištěno ohlášení náhodných archeologických nálezů zjištěných v průběhu stavby.

- Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby (čištění) a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.

- Veškeré stavební práce, spojené s návozem stavebního a technologického materiálu, budou uskutečňovány v obytné zástavbě v pracovní dny v rámci běžné pracovní doby. Stavba nebude prováděna v nočních hodinách (tj. 22.00 – 6.00), ve dnech pracovního klidu a v době státem uznaných svátků.

- Provádět intenzivní protiprašná opatření a ostřikovat znečištěné nákladní automobily při výjezdu ze staveniště.

- V období výstavby snižovat hluk ze staveniště - eliminací prací emitujících zvýšený hluk, vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi, vypínáním motorů strojů, kontrolou technického stavu strojů a mechanizace.

- Během stavby dodržovat podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů (např. dle vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu), směrnic a schválených ČSN.

c) vlastního provozu záměru

- V areálu betonárny soustavně provádět protiprašná opatření a při výjezdu z betonárny zabezpečit ostřikování kol automobilů.

- Eliminovat krátkodobé emise prachových částic za nepříznivých meteorologických podmínek pravidelným zkrápěním. Zamezit jakémukoliv šíření prašnosti z betonárny za nepříznivých povětrnostních podmínek (pokud by nebyla jiná možnost, tak i případným pozastavením provozu).

- Odtékající voda ze zkrápění skládek kameniva nesmí znečišťovat komunikace 
a manipulační plochy z důvodů zamezení sekundární znečištění prachem (vodu se doporučuje jímat přímo do sedimentačních a usazovacích jímek) .

- Sklad přísadových látek-plastifikátorů bude zbudován jako uzavřený záchytný prostor, který podchytí veškerý případný únik těchto látek.

- Skladování závadných látek (ropné látky) bude zabezpečeno v souladu se zákonem 
o vodách  (např. záchytné jímky, dvouplášťové nádoby, signalizace, aj.).

- Oplachové vody z výplachů autodomíchávačů budou vypouštěny do usazovacích jímek 
s recirkulačním okruhem bez přepadu do kanalizace.

- Prostory nakládky betonu budou napojeny na usazovací jímky tak, aby se nemohly vody znečištěné betonovou směsí dostat do dešťové kanalizace a toku říčky Dřevnice.

- Periodicky kontrolovat kvalitu vypouštěných odpadních vod.

- V areálu betonárny, kde se pracuje s látkami nebezpečnými vodám, musí být zajištěny protihavarijní prostředky a sanační materiály vhodné pro okamžité použití. Postupy protihavarijních opatření a sanace zapracovat do havarijního plánu betonárny. Veškeré havárie musí být ohlášeny dle schválených ohlašovacích postupů v havarijního plánu 
a evidovány.

- Závadné látky, ohrožující jakost vod, je nutno skladovat v prostředcích nebo zařízení, které bude splňovat požadavky ochrany vod, skladování chemických látek a/nebo shromažďování odpadů (např. havarijní, záchytná vana, dvouplášťové nádoby, nepropustná odolná podlaha, obchodní balení, apod.).

- Odběr podzemních vod z místní studny bude řešen vodoprávním povolením s doložením nezbytných podkladů (jakost a vydatnost zdroje).

- Pevné odpady, vznikající při provozu, budou tříděny přímo v areálu a předávány oprávněným firmám.

- Při nakládání s odpady (manipulace, třídění, skladování, atd.) v provozu bude jejich původce postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a předpisů souvisejících. Využitelné odpady budou nabídnuty k využití, spalitelný odpad spalovně komunálních odpadů a nespalitelný odpad se uloží na skládkách. Povede se evidence odpadů a doklady se uchovávají ke kontrole. Odpady se musí třídit a potom skladovat odděleně dle druhu v kontejnerech na určeném místě, které je udržováno v pořádku a chráněno před deštěm.

- Dočasné shromažďování odpadů s nebezpečnými vlastnostmi po dobu provozu zajistit ve speciálních nádobách, kontejnerech a obalech splňující technické požadavky dle § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

- Komunální odpady z provozu třídit ve středisku a předávat k dalšímu využití nebo odstranění ve spolupráci s odbornou firmou na základě smluvních vztahů (doporučujeme zapojení   do  městského  systému  nakládání  s  odpady dle  obecně závazné vyhlášky města o nakládání s komunálním odpadem na území města).

- Odpady z provozu předávat k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám na základě uzavřeného smluvního vztahu. Provozovatel se bude řídit právními předpisy 
o obalech a zpětného odběru některých výrobků.

- V období provozu bude se vznikajícími odpady nakládáno v souladu s platnou legislativou.

- Udržovat a chránit vysazenou zeleň.

- Betonárna bude provozována v době denní od 6:00 do 22 hodin v pracovních dnech.

- Betonárna nebude provozována době noční od 22:00 do 6:00 hodin, ve dnech pracovního klidu a  ve dnech státem uznávaných svátků.

- V případě překročení povolených hygienických limitů na základě měření se provedou opatření na snížení hladin hluku, emitovaných ze stacionárních zdrojů do okolního prostředí.

- Doprava, související s provozem betonárny, bude vedena ulicí Jateční a ulicí Přímou na třídu Tomáše Bati, kde se bude dělit do obou směrů ( k centru města a k Otrokovicím). Přípustných je celkem 8 průjezdů nákladních vozidel za hodinu po ulici Jateční k  tř. T. Bati.

- Havárie (požár) bude neprodleně ohlášen orgánům veřejné správy (státní správa, samospráva) a dalším právnickým osobám v souladu s platnou legislativou na ochranu vod, ovzduší a integrovaného záchranného systému dle postupu ve schváleném havarijním plánu betonárny.

- Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno na roční výrobu, tj. 54.000 tun betonu a ne na plnou kapacitu betonárny. Pokud se po dobu provozování betonárny významně zvýší její kapacita a rozsah, stanovený roční výrobou 54.000 tun, nebo pokud se významně mění její technologie, řízení provozu nebo způsob užívání, tyto změny provozu betonárny budou podléhat novému posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí.

d) ukončení provozu záměru

- Odstranění objektů, budov a zpevněných ploch bude provedeno dle požadavků platných legislativních předpisů. Se vzniklými odpady se bude nakládat podle platných právních předpisů, které v té době budou v platnosti.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Datum vydání stanoviska :   24. července 2006

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky:

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90  Zlín

Statutární město Zlín, Náměstí Míru 12, 761 40  Zlín

Dotčené správní úřady:

Magistrát města Zlín, odbor životního prostředí a zemědělství, Náměstí Míru 12, 761 40  Zlín

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01  Zlín

ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00  Brno

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10  Praha 10 - Vršovice

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00  Olomouc

Zpracovatel dokumentace:

Ecological Consulting, spol. s r.o., RNDr. Jaroslav Bosák, Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

Zpracovatel posudku:

RNDr. Stanislav Novák, Prakšická 990, 688 01  Uherský Brod

Oznamovatel:

ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 140 00 Praha 4 - Krč

Mgr. Ivo Hradil, Petřvaldík 28, 742 60 Petřvald

Na vědomí:

Tiskový odbor Zlínského kraje

Josef Gabriel, Slunečná 4561, 760 05 Zlín

Ivana Divilová, M. Alše 608, 760 01

Josef Bazal, Horní Dunajovice č.p. 268, 671 34 okres Znojmo

MRAZÍRNY ZLÍN, a.s., Prštné 78, 762 46 Zlín

JUDr. Jan Zlínský, správce konkurzní podstaty, MASNA – ZLÍN, spol. s r.o., Zlín – Prštné  č.p. 169,

762 46  Zlín

Jan Posolda, Váchova 353, 760 01 Zlín

Irena Nováková,  Váchova 110, 760 01 Zlín